# 电梯轿厢意外移动保护装置的要求和检验方法分析论文_黄雨楼

江苏省特种设备安全监督检验研究院盐城分院 江苏盐城 224000

摘要：本文对电梯轿厢意外移动的影响因素进行分析，对电梯轿厢意外移动保护装置的要求实行研究，然后明确了电梯轿厢意外移动保护装置检验的方法，主要的目的：明确电梯轿厢意外移动保护装置的相关要求，加强对电梯轿厢意外移动的检验，以便保证电梯运行的安全性、稳定性，以及乘客的生命安全。

关键词：电梯轿厢；意外移动；保护装置；要求；检验方法

随着电梯技术的快速发展，电梯风险的评价随之不断变化，需明确电梯轿厢意外移动保护装置的具体要求，并对电梯轿厢意外移动进行检验，从而降低电梯轿厢意外移动的危害，将轿厢制停在安全的位置，进而确保乘客乘坐电梯的安全。

一、电梯轿厢意外移动的影响因素分析

层门没有锁住、轿门没有关闭的条件，因为轿厢安全运行驱动主机/驱动控制系统任一单元件失效，则会引发轿厢发生非操纵离开层站意外一定现象，悬挂钢丝绳、曳引轮失效等情况[1]。曳引轮失效，即为曳引能力急骤丧失。驱动主机主要包括：电动机、制动器，以及传动装置等。检测单元，会受到开门状态因素、轿厢位置因素影响，出现电气开关/传感器/门联锁继电器未锁紧/轿门未关闭的现象。控制单元，易于被收集状态位置信息因素、判断发出指令检测系统因素的影响，对安全继电器、安全电路，以及能够编程电子安全系统等，构成直接的影响。执行机构，会被制停轿厢静止因素、剪切因素、坠落因素等影响，其中双向安全钳/安全钳，可直接作用在轿厢/对重位置。钢丝绳制动器，能对曳引绳/补偿绳进行作用。

二、电梯轿厢意外移动保护装置的要求

（一）电梯轿厢意外移动保护装置不同子系统功能、组成的要求

1、制动器监测的要求

7588-2003的标准，对电梯制动器监测提出了具体的要求，在制动器检测下，能对制动力进行检测，确保检测的周期在2周/2周以内[2]。如果在制动器动作检测下，没有对制动力情况进行检查，需要定期做好维护保养工作，对制动器制动力予以检测。制动器制动力检测的过程，没有对动作状况加以检测，应将制动力检测间隔时间控制在24h/24h以内。同时，应遵循GB/T24478-2009标准，保证制动器动作试验在200万次/200万次以上，这个过程中不需要实行维护，即可确保制动器运行的稳定性。

2、制停距离、制停位置的要求

电梯轿厢意外移动保护装置制停的过程，需要保证测定电梯轿厢意外移动电梯轿厢意外移动制停时，减速为1gn。向下电梯轿厢意外移动减速，应满足自由坠落保护装置的动作标准，将渐进式安全钳制动减速平均值，控制在0.6gn左右。

三、电梯轿厢意外移动保护装置检验的方法

参照EN81-A3：2009标准，对检测电梯与平层时是否存在意外运行情况进行检验，属性双向检测。由此说明，进行电梯轿厢意外移动保护装置运行检验，能确保电梯运行的安全性和稳定性。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

（一）电梯轿厢意外移动保护装置动作检验方法

电梯轿厢意外移动保护装置动作，即为制动部位动作，能够对电梯轿厢意外移动保护装置终级环节是否存在动作加以验证。如果电梯轿厢意外移动保护装置将钢丝制动器/夹绳器，作为制动部件，钢丝绳制动器/夹绳器在实行动作期间，电气安全装置动作，可对验证电梯轿厢意外移动保护装置动作、电梯轿厢意外移动检测非相同电气安全装置，构成一定的影响。同时，制动部件电梯轿厢意外移动保护装置作为工作制动器，实行电气安全装置检测，有利于对制动器动作状况予以验证。

（二）电梯轿厢意外移动保护装置驱动能量检测方法

如果电梯轿厢意外移动保护装置驱动，需要借助外部的能力操作，能量不足电梯则会出现停止工作的状态，不建议在导向型压缩弹簧中应用[3]。电梯轿厢意外移动保护装置经监测装置、制动部件构成，通过监测装置监测出电梯轿厢意外移动，可触发制动部件，制停轿厢。这个过程所参与的能量、涉及的内容为：触动制动部件动作、制动力能量。这时，则应明确外部能量的具体功能，如：触发能量/制动能量。值得一提的是，外部能量为任何的能量，均需保证电梯与能量缺失状态，处于停止的状态。发生上述情况的原因，和触发能量/制动能量缺失有关，所以会出现电梯轿厢意外移动制停轿厢的状况。同时，对外部能量进行检测时，若是外部能量缺乏，控制系统需要做好制停电梯、电梯处于停止状态的控制工作，可将电梯停在平层，保证电梯中无乘客后，再将电梯设置为停止的状态。

（三）电梯轿厢意外移动保护装置其他检验内容

轿厢意外移动装置，属于一种和电梯安全钳、限速器，以及门锁等，比较相似的电梯安全保护装置，要求具备检验机构的试验认证[4—5]。应对电梯轿厢意外移动保护装置产品质量、型式和实物是否保持一致、铭牌标注是否完整、控制柜/紧急操作、动态测试装置是否标注电梯整机制造单位标准等作以检验。此外，定期需对轿厢意外移动保护装置铭牌实行检验，经维护保养企业遵循电梯整机制造的相关标准，进行轿厢意外移动保护装置动作试验。针对电梯存在内部容易制动器件，作为制停部件的情况，制动器提起/释放失效，建议立即关闭轿门、层门，避免电梯启动引发安全事故。

结语：电梯轿厢意外移动保护装置，发生电梯轿厢意外移动的原因较多，且发生原因存在隐蔽性特点，故此采取以往方法排查的效果并不理想。因此，在进行电梯轿厢意外移动保护装置设计期间，需要考虑到相关要求，如：制动器监测要求、制停距离要求、制停位置要求等，从而确保电梯轿厢意外移动保护装置运行的安全。此外，还应对电梯轿厢意外移动保护装置加以检验，以便严格控制安全事故发生率。

参考文献：

[1]李继波，李文鹏.电梯轿厢意外移动保护装置的技术要求与研究现状分析[J].中国特种设备安全，2017，33(2):9-13.

[2]陈永华.浅谈电梯轿厢意外移动保护装置的要求和检验方法[J].中国设备工程，2017(16):69-69.

[3]王道远.电梯轿厢意外移动保护装置的设置与检验[J].科技创新与应用，2017(36):64-65.

[4]罗礼森.电梯轿厢意外移动保护装置的应用[J].中国设备工程，2017(21):146-148.

[5]何祖恩.电梯轿厢意外移动保护装置的设置及失效案例分析[J].机电技术，2018(2):90-92.

论文作者:黄雨楼

论文发表刊物:《基层建设》2019年第32期

论文发表时间:2020/4/14

本文来源: https://www.lw33.cn/article/a466a17544098d3ca063b27f.html