# 云桌面在电力企业信息系统安全运维管理中的应用论文_顾徐

（江苏方天电力技术有限公司 江苏南京 211100）

摘要：随着现代信息系统规模的不断增长，对信息系统安全运维管理工作的要求越来越高，现阶段电力企业可以有效维护信息系统的网络安全，但是在信息系统安全运维管理中逐渐暴露出一系列问题，实践表明，把云桌面应用到电力企业信息系统安全运维管理中，可以有效提高信息系统运维管理的安全性和可控性，在一定程度上促进电力企业信息系统运维管理技术的发展。本文主要分析和探索了云桌面在电力企业信息系统安全运维管理中的应用。

关键词：云桌面；电力企业；信息系统安全运维管理；应用

电力是经济发展过程中一种至关重要的资源，随着社会经济的不断增长，对电力资源的需求也逐渐增多，加强对电网系统的安全管理，能够有效保障人民生活的稳定，目前把云桌面有效应用在电力企业的信息系统安全运维管理中，确保了网络的安全，极大地提高了信息系统安全运维管理的可维性。

一、云桌面技术的概念

云桌面技术又被成为桌面虚拟化技术，云桌面技术是在虚拟机中为广大用户提供远程的桌面计算服务，采用远程桌面显示控制协议将操作系统桌面视图通过图像的方式来传递到终端设备中，而数据处理和存储都是集中在数据中心的桌面虚拟机中，它可以给互联网用户提供基于浏览器的上网桌面系统，能够最大程度的方便用户的个性化上网，并提供各项比较常用功能的管理，也就是说我们只需要其他任何可以连接网络的设备，紧接着通过专用程序或者浏览器，就可以访问驻留在服务器终端的个人桌面和各种应用，并在实施桌面虚拟化方案时可以实现单机多用户。

二、云桌面在电力企业信息系统安全运维管理中的应用

1.云桌面安全运维系统架构

云桌面信息系统安全运维管理系统架构主要包括以下四个系统：其一是云桌面终端，其二是云桌面运维管理系统，其三是安全访问网关，其四是虚拟化资源池管理系统，其主要功能有：

其一是云桌面终端系统，它的主要功能是实现远程交互访问，就是以TCP来传输控制协议为基础，以此来实现终端操作系统和虚拟桌面之间的交互访问，云桌面终端系统支持32位色彩全分辨率的高清效果，也可以自动判断网络质量和宽带，进而及时有效调整数据传输的优先级别，或者是动态调整图像的质量和帧速率。

其二是云桌面运维管理系统，它的功能是用不同的信息系统安全运维管理工作的桌面环境为依据，以此来给广大用户分配不同等级和配置的桌面虚拟机，同时也会开展一系列的安全运维管理要求，比如像运维数据统计和云桌面访问控制等等。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

其三是安全访问网关，它的主要功能是为桌面虚拟机和云桌面终端两者之间的连接提供安全访问管理，同时把云桌面终端存在的IP地址随时动态的反射到另一个子系统中，最终在网络之间来开展访问控制策略，紧接着分析流经的连接数据，进而过滤掉一些存在攻击性的连接数据，并禁止一些特定的端口通信，另外还具有记录和控制远程访问帐号行为的作用，使得安全运维管理人员来集中监控桌面虚拟机远程访问连接状态。

其四是虚拟化资源池管理系统，它的主要功能是运行监控和虚拟化管理其中的服务器和存储以及网络等相关的物理资源，以此来为云桌面运维管理系统提供信息系统安全运维管理需要的桌面虚拟机相关资源。

2.终端访问控制模型

现阶段虚拟化管理中没有解决的技术难点是桌面终端的高效接入和安全接入问题，对于这个问题，相关学者提出了以安全访问网关为基础的多渠道和虚拟桌面接入机制，这种安全接入机制有效改变了以往宿主服务器和虚拟机以及终端之间直接连接的现象，通过安全访问网关动态映射，真正实现了安全接入，通过采用具有自主性和可控制性的快递桌面把控制协议显示出来，紧接着再从不同通道来传输虚拟桌面和终端两者间的图像信息和视频信息以及鼠键操作信息等，这样就可以灵活选择通道的加密方法，同时还可以通过安全访问网关，以此来集中监管虚拟桌面和终端两者之间的访问行为。在云桌面终端访问控制模型下，虚拟桌面和终端访问两者之间构建的连接访问的基本流程是：其一由终端C向主控服务器MS，主要是由终端来发出接入请求；其二是由主控服务器MS向安全访问网关SAG，它主要是由安全访问网关来验证终端的接入请求，并查询虚拟机的动态访问地址；其三是由安全访问网关SAG向主控服务器MS，它主要是安全访问网关把虚拟机注册的动态映射端口和IP地址返回主控服务器；其四是由主控服务器MS向终端C，在主控服务器生成虚拟机令牌后，再应答终端接入请求；其五是由终端C向安全访问网关SAG，终端使用主控服务器提供的接入令牌，从而构建虚拟桌面的访问连接。

3.取得的实际应用效果

把本文中所研究的云桌面信息系统安全运维管理应用到电力企业的信息系统安全运维管理工作中，通过一年的实践，使得云桌面逐渐代替了PC终端，通过比较两者的运维管理发现在采用云桌面终端作为运维终端后，极大地降低了运维网络每月发生网络攻击告警的次数和病毒威胁告警次数，另外在采用云桌面终端作为运维终端之后，也明显降低了运维终端的综合能耗。

结束语：

综上所述，在现代信息技术迅速发展的时代背景下，我国正在大力推进工业化和信息化这两化的融合，云计算技术已经逐渐成为现代信息技术发展的放向，怎么才能科学合理的利用云计算技术，进而极大地提升电力企业信息系统运维管理水平，这是一个非常值得我们认真思考和探索的问题，把云桌面应用到信息系统运维管理过程中，可以有效解决以往传统PC运维终端存在的问题，在云桌面安全运维系统的基础上，积极改进和创新现有的信息系统运维管理模式，可以有效提高信息系统运维管理过程的安全性和可维性，极大地降低信息系统运维工作的复杂性，有效促进电力企业信息系统运维管理技术的进步和发展。

参考文献：

［1］胡畔，同东辉，王欣柳，等.云桌面在电力企业信息系统安全运维管理中的应用[J].工程技术：文摘版，2016（8）：00134-00134.

［2］钟志琛，邹海彬.云终端提升电力企业桌面终端安全技术探讨[J].电力信息与通信技术，2013，11（9）：106-109.

论文作者:顾徐

论文发表刊物:《电力设备》2018年第32期

论文发表时间:2019/5/17

本文来源: https://www.lw33.cn/article/a47760a39a65a936683cf689.html