# 电气自动控制PLC应用问题探讨论文_王云健

国投曹妃甸港口有限公司，063200

摘要：随着我国社会经济的发展进步，科学技术水平已经有了显著的提高，为了更好地满足当前各行各业生产等方面的实际需要，我们越来越重视对电气自动控制系统的应用。当前电气自动控制系统在实际使用过程中还存在有较多的问题和不足，已经逐渐无法满足人们的生产生活需要，为了使这方面问题得到有效解决，人们逐渐引用了PLC自动控制技术。将PLC自动控制技术应用在电气自动控制系统，能够很大程度上提高系统运行效率。同时，企业在进行电气自动控制系统的维护安装时，维护安装的成本有了明显的降低，不仅可以为企业带来更多的经济效益，同时还能更好地促进我国电气工程行业的发展进步。

关键词：电气自动控制；PLC；应用问题

一、PLC技术与电气控制

PLC在工作中采用不间断的循环扫描的工作方式。当计算机的CPU按照一定的顺序对用户的程序进行执行一直到程序结束,而后就会紧接着进行下一轮的扫描,在这个过程中,其工作的环节也就被分成了输入处理、程序处理以及输出处理。在输入处理的过程中,PLC也就将端子的工作状态输入到了数据存储器中;在执行数据存储的过程中,不论端子所输入的内容是否已经发生了变化,此时数据存储器中的内容都不会发生变化,保持原来输入的内容。但是变化后的数据会被输入在下一个周期中;在程序处理过程中,以程序存储器内的指令为依据,PLC就会根据其指令从各个存储器中对各个软件的工作状态进行解读,解读出以后再进行顺序计算,然后将计算出来的结果写入数据存储器中;在输出处理的过程中,数据存储器将会将ON/OFF的工作状态传输出来,也就是PLC的实际输出。

二、PLC技术的应用特点

1功能多，性价比高

PLC是具有很多编程元件的，可供成千上万个用户使用。这些编程软件具有复杂的控制功能，这些功能分为各种扩展单元、、智能单元、、特殊功能等模块，在工业生产中发挥着重要作用。在现代化的今天，PLC，已经形成各种规模化的产品了，并且应用在各个领域。PLC的数据运算能力非常强大，在数字领域，应用较广泛。它与相同的继电器系统相比，具有可联网控制，便于集中管理的优势。

2安装和维修简单，工作量小

相对较为简单的操作技术使PLC的应用范围变得越来越广泛，不需要复杂的程序预算，只需将现场的设备与PLC相应的I/O端相连接，然后输入相关的程序指令，便可以运行了。而且PLC不易发生运行故障，即使运行时发生故障，也有数据记录，可以迅速排除故障，为维修提供了很大的便利。

3适应性强，对环境条件要求低

大部分的工业生产现场环境都比较恶劣，对机器的使用寿命影响非常大。但是PLC本身不会受到恶劣环境的影响，在恶劣的环境下，可以依旧按照设定的程序稳定运行，为工业生产保驾护航。

4 可靠性与抗干扰能力强

PLC控制系统替代了大量的中间继电器和时间继电器，只需少量与输入输出相关的元件，便可运行系统，减少了触点接触不良带来的故障，可靠性强。由于PLC技术本身采用了隔离和滤波措施，所以自身具有较强的抗干扰能力。另一方面，密封、防尘、防震等的外壳封装，使PLC可以在现场恶劣的工作环境中稳定的运行下去，降低了故障发生的概率。例如，屏蔽、稳压等措施保护了PLC内部的电源，隔绝了外界对它的干扰，极大的减少了电源之间的干扰，保证了供电的质量。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

三、PLC自动控制技术在电气自动控制中的应用状况

1应用在交通领域

电气自动控制系统在交通领域方面的应用主要集中在交通信号灯方面，行人和车辆可以根据信号灯提示决定自身行为，遵守交通规则。电气自动控制系统在交通领域方面的应用，引入PLC自动控制技术，能够提高控制线路准确性。也就是说，使用PLC技术控制交通信号灯，通过逻辑控制以及编程等操作，能够更好的完善电气自动控制系统的功能，扩大控制范围。当某一路段存在有堵塞情况时，电气自动控制系统可以借助相应的监控设备收集路面具体信息，及时将这些信息数据传递给相关部门，PLC技术主要负责信息的传递以及各个监控系统之间的连接，不需要经过操作人员指令，更多的属于自动控制行为。因此，将PLC技术应用在交通电气自动控制系统中，一方面能够最大限度降低交通事故发生率，同时还能使交通线路的顺畅性得到保证，实现对交通状况的实时、全面监控。

2应用在数控领域

电气自动控制系统在数控领域有着非常广泛的应用，其发展前景非常好。PLC自动控制技术本身具备有编程功能，能够保证数控准确性，数控系统通过PLC技术进行编程，能够实现对机床每一个工作参数的严格控制，保证机床按照预定的轨迹工作。因此，PLC自动控制技术应用在数控电气自动控制系统中，能够显著提高数控系统准确度，避免因为系统的错误运行使生产质量受到严重影响。当前在数控自动控制系统中引入PLC应用技术，一方面保证了系统按照控制程序工作，同时还能保证整个系统具备有非常好的编辑功能。此外，数控领域在进行PLC自动控制技术的选择时，必须要对数控系统实际情况有充分全面的分析把握，将PLC自动控制系统的作用和价值充分全面发挥出来，提高生产合格率。

3应用在空调领域中的效果

当前，PLC自动控制技术已经成为电气自动控制系统在空调领域应用的重要技术支撑。一般来讲，存在多种多样的方法可以对空调系统的运行进行控制，但在控制效果实现方面，PLC自动控制技术对于空调全部的电气自动控制系统无疑是一个非常好的技术。这受益于PLC技术在操作期间，可以对外界带给它的不良影响进行有效的屏蔽，按照设定的程序稳定运行，从而达到对整个空调系统自动控制的目的。比如，PLC自动控制技术就应用在了中央空调电气自动控制系统中，只需借助一个系统，就能够较好的达到控制中央空调系统的目的，这样有利于进一步提高整体的运行效率，保障中央空调系统在实施控制操作的过程中，可以正常有序的进行工作，提高客户的满意度，此外，对于整个空调电气自动控制系统，企业增加了对其进行维护的周期，确保能够高效率的运行空调电气自动控制系统，进而可以使各个方面的需求得到很好的满足，确保其在空调领域中的应用效果。

4 PLC技术在自动仓库中的应用

在现代化的自动仓库中,物流管理技术非常重要的。由于其电气控制系统属于闭环控制的方式,因此,在其进行物流管理时,PLC技术也就成了电气控制系统中最为核心的内容。在电气控制中,由编码器将搜集到的数据信息反馈给计数器,再由计数器将数据信息传递给PLC系统,PLC系统接收到计数器发来的数据信息后,将命令发送给电气设备,从而实现电气设备的闭环控制。目前,我国范围内已经有很多仓库在物流管理中应用了PLC电气控制技术,不但提高了仓库中货物出货的效率,还实现了仓库管理的高效和便捷。

综上所述,在电气设备的控制系统中应用PLC技术,提高了电气控制设备工作的精度,帮助企业实现了设备自动化运行的目标。虽然PLC技术在电气控制设备的应用中还存在着一些问题,但是我相信,随着相关人员对PLC控制系统的改进和完善,一定会更好的解决这些问题。但是需要相关的工作人员加强对PLC技术电气控制技术的管理,积累经验,吸取教训,以此来提高PLC技术在电气控制系统中的应用效率。

参考文献：

[1]林耀忠.PLC在工业自动化控制领域中的应用及发展探讨[J].通讯世界.2013

[2]孟红秀.PLC控制系统应用中干扰问题解决措施[J].科技经济市场.2015

[3]电气自动控制PLC应用问题研究[J]. 徐龙.数字技术与应用.2016

论文作者:王云健

论文发表刊物:《科技新时代》2018年6期

论文发表时间:2018/8/9

本文来源: https://www.lw33.cn/article/a4795283b637c2e577931804.html