# 公路工程沥青路面施工技术与质量控制郭叶龙论文_郭叶龙, 马志兵

摘要：随着我国经济的快速发展，以及人口和车辆数量的增长，对公路交通设施建设的要求越来越高。随着公路建设项目的增多，人们对公路质量的关注和要求也越来越高，路面施工质量的好坏将直接影响到公路建设的整体质量。沥青路面施工技术是公路工程施工中应用最为广泛的技术，因此必须重视和加强对沥青路面施工技术的分析和研究。

关键词：公路工程；沥青路面；施工技术；质量控制

1沥青路面施工技术概述

1.1沥青路面的碾压

作为沥青路面施工的重要组成部分，碾压效果也直接影响到路面的质量。在沥青路面碾压过程中，要求施工企业结合公路工程的具体施工要求，合理选择压路机型号和压实速度。在路面碾压过程中，必须协调好碾压速度和碾压遍数。一般情况下，碾压速度控制在2-4km/h，若采用轮胎压路机碾压沥青路面，应根据工程实际情况合理调整碾压速度，但仍需控制在5km/h以下，若碾压速度过慢，沥青路面的压实度受影响，摊铺与压实之间会出现空隙，影响整个公路工程的施工质量。因此，有必要结合施工情况合理确定压路机型号，以保证沥青路面的碾压施工效果。

1.2沥青路面的接缝施工跟压实技术

为避免路面裂缝等常见病害的发生，还必须做好沥青混合料的配合比和压实工作，保证接缝的施工效果。配合比完成后，应在现场试验室进行性能试验，确保配合比满足沥青路面施工要求，提高路面使用质量。为了减少混合料的空隙，施工企业必须做好路面的压实工作，提高路面的压实度和耐久性。铺筑混合料时，需预留1-2dm的空间。该空间可产生5-10cm厚的铺面重叠，而无需充分压实。然后，通过热解密封来消除裂纹。横向施工缝，水平缝可沿3M直边纵向延伸，端部直边采用悬臂形式。以摊铺层位置和直尺下落方向为裂缝处理方向，采用锯缝机进行裂缝处理。最后，在沥青路面摊铺前，工作人员应仔细检查接缝处是否有垃圾或灰尘，并在保证裂缝清洁的基础上进行后续摊铺作业。目前，在公路工程沥青路面施工中，一般采用滚筒式压路机进行横向压实，然后从横缝向新铺筑层进行路面压实。

1.3沥青路面的摊铺

在沥青路面摊铺过程中，需要综合考虑施工设备、搅拌机产量、路面宽度和厚度等诸多因素。一般需要控制摊铺速度在2-6m/min左右，并保持摊铺速度的均匀性和缓慢性。尽量采用一次性摊铺法，以保证沥青路面的摊铺效果。一般摊铺工作不需要人工纠偏，但对于一些特殊位置如十字路口，需要专业人员指导摊铺工作，人工调整混合料和摊铺方法。沥青路面在摊铺过程中，如果出现许多质量问题，必须在拆除后继续摊铺。在摊铺过程中，将扭钢丝直径控制在6mm以内，每5m设置一道钢丝支撑，保证拉力大于800N，取得良好的沥青摊铺效果。

2公路工程沥青路面的几种常见的施工技术

2.1沥青路面的材料混合配比技术

沥青混合料使用前，必须先使用材料，掌握材料的拌和时间、拌和温度等相关指标。在施工工艺的基础上，调整相应的压实度和配合比，以保证沥青用量的最佳效果，有助于平衡配合比的相互比例。在具体步骤中，用搅拌机进行材料调试。当混合料达到标准时，应进行马歇尔试验，使试验中的沥青含量尽可能与配合比中的沥青含量一致。

2.2沥青路面摊铺技术

混合料拌合后，需要车辆辅助运输至施工现场，一般采用15t自卸汽车运输。为避免混合料离析，应合理控制运输时间。沥青混合料运至施工现场后，安排专人指挥，按规定要求进行卸料，确保沥青混合料卸料安全。应注意的是，摊铺前应对现场沥青混合料的质量进行检测，检测合格后方可进行下一步的摊铺工作。沥青混合料的摊铺过程应缓慢、均匀、连续，摊铺速度应控制在2-6m/min以内，为提高摊铺质量，必须保证摊铺机严格按照摊铺要求操作，严禁急刹车。对于交叉口铺装，应以机械铺装为主，采用人工找平，为以后的碾压施工打下基础。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.3沥青路面的原料选择技术

选择合适的沥青原材料是非常重要的。在具体的选择过程中，应结合公路的具体设计标准要求、周边自然地理环境等方面，选择较为适宜的原材料。具体选用要求是首先根据气候条件等方面选择沥青材料，尽量就地取材。其次，在选择粗骨料时，应考虑材料的尺寸、形状、强度和磨损。选择细集料时，应注意粘结力和棱角的选择，以增强沥青材料的摩擦性。可使用石屑、天然砂、人造砂等。同时，填料的矿粉细度要合理控制，通常矿粉过粗会影响沥青与矿料之间的粘度，不利于整体性能。太细的矿粉会导致水的稳定性下降。

2.4沥青路面的接缝施工以及压实技术

沥青路面除了需要摊铺与碾压技术之外，对于混合料的配合与压实同样也是非常关键，能够对对整个施工质量有着巨大的影响。如果配合比科学合理，但沥青路面未充分压实，将影响其使用效率。为了减小混合料之间的空隙，必须对路面进行压实，提高其压实度，从而提高沥青路面的耐久性。混合料铺好后，需要留出10-20cm的空间。在该空间内，无需压实作业，可铺设5-10cm的重叠层。这是热接头技术的应用，从而完成跨境轧制，消除差距。施工缝横向采用平缝，延长3M直尺的纵向伸缩方向，端部直尺采用悬臂形式，以直尺的落方和铺筑层的位置作为间隙处理，需采用锯缝机吹出[3]。沥青路面摊铺前，应检查接缝处有无分层或垃圾。如有杂物，应先清理干净，再进行摊铺工作。碾压时，先用滚筒压路机进行横向碾压，然后从横缝向新铺层进行碾压。

3公路工程沥青路面质量控制

3.1全面落实沥青路面施工技术的精细化管理

为了全面实施沥青路面施工技术精细化管理，施工技术人员需要严格检查沥青混合料质量，全面控制沥青混合料中的沥青材料，确保沥青路面施工的稳定性和安全性。最后，施工技术人员要注意各种路面施工技术，特别是沥青摊铺和碾压作业。在这一过程中，必须加强对沥青路面施工速度的控制，特别是在碾压作业中，合理控制路面的碾压速度和压实度，避免因速度和碾压遍数对公路路面质量和施工造成不合理的影响要做好人员的专项治理工作，提高路面施工质量。

3.2重视施工质量检测评定工作

为控制沥青路面施工质量，有关部门需要做好公路工程沥青路面施工监测和质量评价工作，重点对沥青原材料质量、面层质量、混合料温度等方面进行检测，具体体现在以下几个方面：（1）在沥青面层检测过程中，要注意路面质量，合理分析检测数据，加强施工过程的动态监测，及时解决各种路面问题，提高公路路面质量；（2）深入检查原材料质量，提高拌和、碾压、摊铺的整体质量；（3）按照质量评定的有关要求，严格评价公路工程沥青路面施工质量，从而提高沥青路面的质量。

3.3加强对公路工程沥青路面准备工作的重视

在公路沥青混凝土路面质量控制中，需要相关人员做好准备，优化沥青混凝土配合比，并根据施工设计要求合理控制沥青混凝土配合比，提高沥青建筑材料的质量。同时，在沥青混凝土路面施工现场，技术人员要注意测量放线工作，严格按照有关规定操作，保证沥青混凝土路面复测基准的准确性，检查摊铺机械、碾压机械的运行情况，运输车辆等机械设备，还要做好机械设备的维护保养工作。此外，在施工现场，相关人员需要合理选择施工试验段，以获得更准确、具体的施工数据，如振动时间、碾压温度、摊铺系数等。

结束语

沥青路面作为公路工程中常用的一种路面，在我国基础公路建设中得到了广泛的应用。为保证沥青路面的整体施工效果，还要求施工企业根据工程施工特点，合理选择施工工艺，做好施工质量的科学控制，从而促进公路工程施工质量和效益进一步提高，取得良好的施工效果。参考文献

[1]叶新军.公路工程沥青路面施工技术与质量控制策略[J].科技风，2019，(26):128.

[2]毛远东.公路工程沥青路面施工技术与质量控制探讨[J].装饰装修天地，2019，(16):343.

[3]郑跃林.公路工程沥青路面施工技术与质量控制策略分析[J].建材发展导向(上)，2019，17(9):144.

论文作者:郭叶龙, 马志兵

论文发表刊物:《城镇建设》2020年2月第5期

论文发表时间:2020/4/30

本文来源: https://www.lw33.cn/article/a48e7f213ee532f94cfd5660.html