# 关于提高农田灌溉水有效利用系数问题的研究论文_葛春芮

陕西省渭南市富平县抗旱服务队 陕西渭南 711700

摘要：农田水利工程建设对于农作物的生长具有重要意义，对于巩固农业的基础地位起着关键性的影响，但是当前一些地区采取的灌溉方式不合理，不但没有对农作物实现良好的灌溉效果，还会造成水资源的浪费，这是需要特别关注的问题。对此，农田灌溉水有效利用系数开始产生并且受到重视，通过准确测算该系数可以为农田灌溉工作的开展提供可靠的数据支持，从而推动农业经济的可持续发展。本文主要针对提高农田灌溉水有效利用系数的相关内容进行了研究，以供参考交流。

关键词：农田灌溉水；有效利用系数；措施

引言

农业是第一产业，是国民经济的基础，在农业生产过程中，由于农作物的生长对于水分的需求量较大，因此灌溉也就成为了必然。当前，各级政府对于农田水利工程建设的关注度也在不断增加，高效节水灌溉作为农田水利工程的重要环节。农田灌溉水有效利用系数测算是一项系统性比较强的业务工作，从农田灌区基本资料的收集、调查，再到典型田块的选取，包括后期数据整理与计算，整个分析过程需要投入大量的时间与精力，为了保证农田灌溉水有效利用系数测算结果更为准确

1 灌溉水有效利用系数的概述

灌溉用水有效利用系数即灌溉水利用系数 ，是指灌入 田间可被作物利用的水量与灌溉系统取用的灌溉总水量的比值，其与灌区自然条件、工程状况、用水管理、灌水技术等因素有关，是评价灌溉用水效率的重要指标[1]。

灌溉水有效利用系数测算主要步骤：①基本资料收集：统计分析当年农田灌溉情况，包括作物种植结构、灌溉面积、节水工程建设与投资、管理改革等情况。收集灌区基本信息，包括灌区范围、实灌面积、水利工程设施（水源工程、渠系工程）、作物面积产量、降雨量、工程投入等。②样点灌区选择：分类汇总不同规模与类型灌区的灌溉面积、水源情况、水利工程设施现状等，选择不同规模（大、中、小）、类型（提水、自流引水）、工程状况、水源条件和管理水平，选择部分小型灌区、部分机井灌溉作为典型灌区进行农田灌溉水有效利用系数调查测算。③样点灌区灌溉用水统计：规范整理样点灌区年度灌溉用水情况，测算样点灌区作物年亩均净灌溉用水量，结合灌区种植灌溉面积计算样点灌区全年净灌溉用水量[2]。

传统灌溉水有效利用系数的测算，通常通过实测获得不同级别典型渠道的渠道水利用系数，加权平均得到灌区干、支、斗、农各级渠道的渠系水利用系数；测量典型田块的田间水利用系数，采用系数连乘方法得出最终数据。传统测算方法主要存在以下困难和问题：测定工作量大；测试条件要求严格，实际测量中难以满足；对测试手段和技术人员需求大；典型测量获得的灌溉水有效利用系数的代表性差。为了避免传统测算方法存在的上述困难与问题，同时又提高测算精度，通常采用首尾测算分析法，是指直接测量统计灌区从水源引入（取用）的毛灌溉用水总量，通过分析测算得到田间实际净灌溉用水总量，二者比值即为灌区灌溉水有效利用系数。

2 某地区灌溉用水有效利用系数合理性案例分析

（1）投资因素。某地区灌溉用水有效利用系数增加，主要是因为2018年提水灌区资金投入，每年进行渠道开槽勾缝以及渠道清淤的整治、低压管道灌溉铺设等工作，有效减少渠系渗漏现象的出现，提升渠系水有效利用系数，新增节水灌溉面积。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

（2）降雨因素。从降雨过程和农作物灌溉季节角度来分析，该地区旱地蔬菜灌溉季节是每年 11月至次年 3月，水稻灌溉季节是每年的 4月至 8月，2018年降雨年内分配不均匀，1月、2月、3月、7月降雨比较稀少，出现了轻微的春旱和夏旱现象，5月、6月下旬、8月降雨过于集中，其余月份降雨与往年持平。降水在水稻种植期间较频，间歇性微旱之前降雨比较集中，有利于灌区降雨的积蓄，降雨有效利用率比较高，利于灌溉放水管理。

（3）灌区管理因素。各灌区由各水库管理站在上一年工作总结下，更加科学合理的管理灌区灌水作业，大力完善用水管理制度，主动和气象部门合作，科学制定灌区灌溉制度，逐步落实有偿用水制度，摸索阶梯水价制度，灌区管理水平明显提高，有助于灌溉用水有效利用系数的提高。

3 提高农田灌溉水有效利用系数的有效措施

当前，农田灌溉水有效利用系数的相关技术支撑力量有待加强，测算分析网络尚需进一步完善，数据整理分析工作需要进一步规范。对此，建议如下：

完善量水观测设施。根据灌区实际情况，确定好典型观测区与观测任务，结合高标准农田建设、小型农田水利工程、农业综合开发等项目建设，完善灌区量水设施和必要的观测试验设备，加强基础数据的观测与积累，为测算分析提供基础支持[3]。

实施全面节水措施。各级政府在重视农业节水发展，提供经费保障，做好管理人员专业培训。通过电视、广播、报纸、宣传册等形式，让农民充分了解到采用高效节水灌溉的重要性和紧迫性，获得支持与配合。要坚持高效节水原则，实行农业连片分区，增进农业增产和农民增收，完成经济效益和生态效益的联合，成为现代化的高效节水浇灌示范工程。

建立测算分析网络。根据实际要求，在小型站灌区及井灌区，选择不同类型的样点灌区，既要保证样点的稳定性，又要兼顾样点的动态代表性，构建灌溉用水有效利用系数测算分析网络。进一步完善数据整理分析工作程序，充分利用计算机与信息技术，不断提高技术工作效率与成果准确性。对样点灌区灌溉用水的试验观测和统计资料，认真分析后采用；对样点灌区缺乏试验观测和统计资料的，必须进行实地调查，并依据调查结果计算分析后，方可采用[4]。

结语

综上所述，在现代农业发展进步的过程中，应该注重对农田灌溉水有效利用系数的研究和分析，明确相关的影响因素，探索提高有效利用系数的改进措施，从而充分利用水资源，更好地发展农田灌溉，提高农业生产水平。

参考文献：

[1]李斌，万利军.农田灌溉水有效利用系数研究[J].江苏水利，2015（05）：52-53.

[2]贾伟.安吉县农田灌溉水有效利用系数测算分析[J].浙江水利科技，2017（08）：92.

[3]李尤亮，王杰，曹言.我国农田灌溉水有效利用系数研究进展[J].中国水利，2019（02）：122-123

[4]蔡长举，孙成文，付杰.贵州省农田灌溉水有效利用系数自动化监测初探[J].节水灌溉，2018（10）：47.

论文作者:葛春芮

论文发表刊物:《基层建设》2020年第2期

论文发表时间:2020/4/29

本文来源: https://www.lw33.cn/article/a496b8fe83ab986f9d3efc8d.html