# 通信工程建设中有线传输技术的优化策略探讨论文_陈旺付

身份证号码：45252319810317XXXX

摘要：我国通信技术的发展，从萌芽到现在发展壮大，只用了几十年的时间。有线传输从电缆通信到光缆通信发生了质的变化，有线传输技术也随之进行了重大变革。本文从有线传输电缆通信到光缆通信进行分析，又从最初的 SDH光缆传输技术，至 PTN光缆传输技术，至 SPN光缆传输技术进行分析，，探讨有线传输的发展方向，提出通信工程建设中有线传输技术的优化策略，满足未来通信技术的快速发展，以期能为有线传输的建设提供参考。

关键词：有线传输技术；通信工程；通信技术；技术应用

引言

我国近几十年的进步，完成了西方国家 200年的工业化，我国科学技术在近 20年内迅速提高。通信技术的发展为我国人民带来生活方式的变革，也极大地满足了社会需求，有线传输技术作为通信工程技术的重要组成之一，要加大对于创新的投入，满足客户群体需求。

1.有线传输通讯的技术优势

通信工程是电子工程中的一个重要分支，它是一门专业性很强的学科。其实，通信技术中的电报早在 19世纪中期就被发明了，它是通讯技术中最早的信息传输技术，也给有线传输通讯技术的发展奠定了一定的基础，它把信息通过专用的交换线路以电信号的方式发送出去，在传输过程中是以信号用编码的形式来传递。在那个发展时期，电报就成为了最为重要的信息传递方式。而后，随着科技的不断进步，通信技术得到了不断进步和提高，有线传输通讯技术和无限传输通信技术也开始得到应用并日益成熟。其中，有线传输技术是利用传输介质来进行信息传输，其不同传输介质的技术形式也各具优势，基本具有传输速率快、信号稳定、安全性高、抗干扰能力强等优点，尤其是光纤传输技术具有很强的技术优势，在很多通讯业务中都被广泛应用；而无线传输技术则是利用电磁波进行信息传输，其基本优点包括传输距离远，安装方便、节约成本等。但是，无线传输技术容易受到来自外界因素的干扰，造成传输信号受到严重影响，直接影响着信息传输的速率和质量。而且无线传输技术受到干扰后还会产生噪音，这更会给人们生活带来严重的影响。

2.不同类型的有线传输技术在通信工程中的具体应用

2.1.光纤类型的应用

随着目前科学技术的进步，光纤类型的科学技术发展尤为明显。以通信工程中的光纤有线传输技术为例，多模或单模光纤传播技术相比于其他有线传输技术来说，传播速率较高，抗电磁干扰能力更强，绝缘性较高。针对这些特点，相关技术人员将光纤类型的有线传输技术广泛应用于传播难度较高，损耗率较大的环境，尤其是环境相对恶劣，对其他有线传输技术威胁较大的环境，若直接引用光纤类型的有线传输技术会极大程度的减少安全事故的出现，保证信息传输的质量。

2.2.电缆类型的应用

电缆类型的有线传输技术在应用过程中，主要是通过铜网铜线包裹来进行信息传播的。不同的电缆类型在有线传输技术应用过程中，也会有不同的传播内容优势。比如在数字信号传播时，基带电缆就相对优势较大。而在一些干扰性较强的传输环境中，在进行监控信号传播时，宽带同轴电缆则比较占优势。但在应用电缆过程中需要注意的是，必须保证电缆的笔直，否则将损耗传播信号，削弱接收到的信号。

2.3.架空明线传输方式

架空明线传输技术是最为普遍的有线传输方式，它是利用电线杆来搭建电路线路，从而形成信息传输通道，这种有线传输方式应用时间最早，基本被应用到电话、传真、电报等通讯工程中，其尽管安装成本较低，维修方便，但是这种传统的传输技术受传输距离和传输速度的影响，已经逐渐被其他传输方式所取代。可是对于一些相对偏僻的地区，受当地的地质情况影响，还只能采用该技术进行信息数据传输，因此，尽管架空明线传输效果不好，但是还占据着一部分业务区域。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3.有线传输通信技术网络化改进的策略

3.1.改进传输材料和方法

为了改变这些材料的传输弊端，就要改进传输材料和方法。例如：双绞线传输形式尽管材料成本低，布线简单，但是在实际应用中信号却受传输距离影响，难以适用于信号区域较大的工程布线。但是，利用交换机设备进行中途转接，就可以完全解决这一问题；又如：光纤传输技术尽管已经非常成熟，但是当出现断电问题时，往往利用增加信号功率的手段来传输信息，可是却达不到应有的效果。而圣地亚哥的国外学者却解决了这一问题，他可以实现在不使用信号中继器的情况下，让光纤信号传输达到12000KM，这真是光纤技术改造后的重大突破。并且这种技术还减少了电子再生器的应用，不仅大大的节约了材料成本，还让电子信号更强。还有，同轴电缆技术体积过大，占用空间较大，而通过制定布局方案，对线路进行合理设计后却可以很好的解决这一问题，并且还增加了信号的传输质量。

3.2.创新传播技术

1）SPTN技术的创新应用，实现了网络中对相关软件的层次化控制，在很大程度上优化了网络资源，有利于充分实现大规模组网的要求。

2）超长波长光纤通信技术的广泛应用，突破了原先光纤类型的有线传输技术对于传输距离以及承载容量上的限制，在改进技术的基础上，较大程度的降低了传播技术应用对于能源的消耗，降低了传播成本。

3）相干光通信技术的创新改进可以说是从更深层次的挖掘了光纤传播技术的优势，加大了光纤通信的信号传输量，更促进了其能够更加灵敏的接收光。

3.3.对相关设备进行优化管理

首先在建设通讯工程过程中，相关建设人员必须首先规划好网络结构调整以及设备搬迁计划，然后严格遵循计划方案，对相关设备进行搬迁调整，从而保证好网络的安全稳定运行。其次就是对厂家设备环境进行优化管理。在优化过程中同时必须注意通信工程中的光纤，机房等重要设备，召集通信工程中各个程序的主要负责人组建讨论小组，然后对社会上其他厂房设备进行调研，综合种种情况然后规划出合理的优化方案。

4.关于有线传输技术在通信工程中的发展趋势

4.1.朝向宽带化的方向发展

在通信行业大力发展的过程中，有线传输技术也会随之发展。而朝向宽带化的方向发展，其主要的目的就是为了促使光功率信号可以得到更大化的传输，并且在最短的时间内达到最高的传输效率。另外，在光纤技术广泛应用的背景下，有线传输的距离也正在慢慢拓展。这样一来，光功率在传输过程的损耗也可以降低。除此之外，在具体应用中，若是可以将光导用作传输媒介，那么不仅可以得到较为稳定的传输性能，而且还可以形成点对多点的信号传输模式结构。

4.2朝向智能化的方向发展

从实际情况来看，传统的通信工程系统虽然比较单一，但是相关的控制程度却比较复杂。在这种情况下，工作人员也就面临着极大的工作量。因此，有线传输技术也将会朝着智能化的方向发展，使得通信系统的应用程序得以改变，从而在通信行业中发挥出有效的辅助作用，为通信行业带来更好的经济效益。

结束语

在信息化技术大力发展的背景下，信息化社会的建设进程也在加大脚步。在社会的发展过程中，通信工程具有着十分重要的推动作用。如今，在通信工程中所用到的通信技术有多种形式，其中，有线传输技术更是占据着很大的比例。如今，通信工程在人们的日常生活中开始扮演着十分重要的角色，而对于有线传输技术的需求也在发展着一定的变化。随着通信工程的发展，其中的有线传输技术也必将朝着同样的方向发展。

参考文献：

[1]卢开锐.浅析通信工程中有线传输技术的改进[J].建材与装饰，2018（44）：293-294.

[2]刘月琴.通信工程中有线传输通信技术优越性及网络化改进[J].中国新通信，2018，20（20）：10-11.

[3]费广乐.通信工程中有线传输技术的应用改进[J].中国新通信，2018，20（20）：31.

论文作者:陈旺付

论文发表刊物:《基层建设》2020年第1期

论文发表时间:2020/4/20

本文来源: https://www.lw33.cn/article/a4bfbdcf2b4d5c104492aa47.html