# 探究建筑电气主要设备、材料、成品和半成品的进场验收要点论文_陈家庆

广西建工集团第五建筑工程有限责任公司 广西柳州 545001

摘要：对于建筑工程来说，建筑的质量一直是建筑行业的灵魂和核心，也是人们一直关注的焦点问题，而影响建筑质量的因素极多，如决策人的决策、设计方案、施工等，其中施工阶段作为周期最长、内容最复杂，使得施工阶段的众多因素对建筑的质量会产生很大的影响，其中的电气设备、材料、成品和半成品的质量尤其对建筑质量的影响极大，为了确保这些物资的质量，通常都需要经过一定的如此验收才能投入建筑建设中，为此本文就主要分析了这些物资的进场验收要点，以期望能够完善进场验收流程和标准，有利于提高建筑的质量。

关键词：建筑工程；电气设备；材料；进场验收

前言

在建筑施工过程中，电气设备在施工中扮演的角色极其重要，其是确保工程顺利施工的前提和基础，不仅如此，电力设备的质量对于施工的质量也有很大的影响，所以在建筑施工管理中为了确保工程的质量，通常都会对进场的电气设备、材料、成品和半成品进行验收，以确保这些设备材料的质量，为提高建筑质量奠定良好基础，而本文则主要针对验收的质量进行了分析，通过探讨建筑电气设备材料的验收要点来提高验收的质量。

一、验收的基本方法

对于建筑电力设备、材料、成品和半成品在进场进行检验时需要停止施工管理，这些部分的检验工作需要一个规范的检验流程和步骤，也需要有检验的书面证书，并还需要对检验过程进行详细的记录，而参与整个检验工程的主体由施工单位、建设单位以及建立单位，各方需要加强交流和沟通确保检验的科学性、完善性和全面性。检验的内容有对所有进场的电力设备、材料、成品和半成品的规格、品种、质量、型号、数量、包装等进行严格的审查，并且根据采购的不同，设备材料的不同采用针对性的验收标准，做到每个设备、材料、成品和半成品都有相应的验收标准。进场的材料早验收时一定要及时和准确，切忌拖拉，在最短的时间中高质量的验收完毕，对检查出的问题及时的记录并指出，再向相关负责人报告，尽快的查找出原因以及制定解决方案。材料在验收通过后，则需要及时的办理材料入库登记，同时对材料的包装、运单、发票、合格证等进行检查，通过后入库签字。对于在检验过程中人员觉得有异议的设备、材料、半成品或成品，需要送往有资质的实验室进行检测，根据检测结果来判断是否满足建设要求，不满足要求则需要进行退货处理或其他操作，坚决杜绝不合格的设备或材料应用到工程建设中。在验收中如果出现新的设备或者新的材料，由于人员对设备或材料的认识还不足，所以设备或材料在使用中的标准也不清晰，针对这一问题验收人员需要全面的查询新设备或新材料的使用规范，并对其中的技术问题进行详细的分析。

二、验收的要点

根据建筑施工的工程的特点以及整个流程，以下就对一些常见的电气主要设备、材料、成品和半成品的验收进行分析：

（1）箱式变电所、变压器、电磁产品、电气产品验收

对于这类电气产品或制品首先需要坚持其合格证以及相关的技术性资料，如变压器需要检验其出厂记录，合格证明等，合格证明表示厂商已经对变压器进行了相关的试验，确定其质量允许进入市场，同时也表明了厂商承诺了其质量并负相关的法律责任，在设备进场时需要做好交接试验工作，通过实际的交接测试数据和原出厂试验数据进行对比，查看两者的数据是否存在着较大的差异，来判断产品在运输、保存、安装中是否存在着问题；其次是对变压器的整个外观进行检查，查看变压器的所有附件是否完整齐全，铭牌是否确实，是否清晰，整个变压器是否存在着明显的缺损、裂缝、凹痕等，器具线路是否完好清晰，是否有打结、断裂的现象，从而来判断是否在运输过程中导致变压器遭受外力出现破损，尤其是对充气、充油、电瓷等关键部位进行详细的检查。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

（2）配电柜、配电箱、蓄电池柜、控制柜、电源柜等验收

同样的，对于这些配电设备还是首先得检查合格证和随带的技术文件或资料，查看是否贴有安全认证标准和编号，只有贴有安全认证许可的配电设备才能允许进场，并核实配电设备的出厂试验数据，同理安全认证资格的产品是通过相关认证机构进行认证通过，因此在质量上会得到很大的保证，然后在检查这些配电设备的外观，查看所有的配电设备的铭牌是否都完全，柜中的器件是否完整，接线是否牢固，是否存在接触不良现象，蓄电池柜中电池整体是否完好无破损，柜中的固定螺栓是否有稳固，导线焊接是否可靠等，要避免在运输、安装和使用中因为这些问题而导致事故。

（3）柴油发电机组验收

由于柴油发电机组的特点，其零部件较多，尤其是一些小型的零部件容易遗落或丢失，所以在进场验收时需要装箱单一件一件进行清点，再根据装箱单上的器件列表对柴油发电机主机、附件、工具等进行一一核查，还需要重点的检查主机和各类附件的合格证、出厂试运行的数据和一些必备的试验记录；在外观的检查上注重机身的涂层检查、铭牌检查和机身检查，查看涂层是否缺损，铭牌是否完整，机身是否存在了缺件等。

（4）电加热器、电动机、开关等验收

检查电加热器、电动机、开关等的合格证和相关的技术指标资料，查看这些产品是否具备有安全认证和生产许可，有无相关的生产许可编号和安全认证标志，在外观检查上主要查看这些产品的整体外观是否完整可靠，铭牌是否清楚，附件是否齐全，产品接线端是否牢固，涂层是否有破损等。

（5）灯具的验收

灯具作为建筑施工中的一大基础性材料，其质量直接的影响了整个工程的质量，直接的影响了用户的舒适性和满意度，所以灯具在验收上主要需要确保其质量可靠，验收时主要检查所有灯具和附件的合格证和相关技术文件是否满足工程需求，如果对其中运行的新型灯具，更应该仔细的研究配带的技术指标，如工程中常用到的气体放电灯，由于比普通灯具更加复杂，配套的附件也较多，具有功率大、高温等特点，所以验收人员尤其要确定其安装要求和注意事项，以方便后续的施工；在外观上主要检查灯具外观是否完好，所有的附件是否齐全，如果是防爆灯具是否有防爆标志，标志中的内容是否完整；而对于成套灯具，除了需要对灯具进行检查外，还需要对灯具的内部接线，绝缘电阻等进行抽检，得出内部线横截面积、电阻值等，再核对其是否满足工程需要，如果现场不具备测试的硬件设施，需要将样品送往有资质的实验室进行上述的检测。

（6）电线电缆验收

先检查产品的合作证和生成许可编号，是否有国家规定的安全生成认证标志，在外观上坚持电线电缆表面的绝缘层是否有破损、劳损，电缆整体良好，是否存在着运输压扁、扭曲等现象，电线电缆的绝缘层的厚度是否均匀，同时做好电线电缆绝缘性和导电性进行试验，如果现场条件不允许，则同样需要送往有资质实验室进行一步的检测。

三、结束语

总体来说，建筑施工阶段是一个较长的时间段，由于施工过程中涉及的内容极多，这些内容都会对建筑的质量造成影响，而本文主要从电气主要设备、材料、成品和半成品的验收角度出发，分析了建筑施工过程中常见的电气主要设备在验收中的验收方法和要点，以期望能够通过提高电气设备的验收质量为后续的施工奠定一个较好的基础。

参考文献：

[1]修大猛.建筑电气安装工程的质量控制[J].广东建材，2010，26（8）：190-192

[2]袁革忠.从一起塔吊事故看进场验收的重要性[J].建筑安全，2012，27（11）：47-48

[3]贾小东，李晓艳.谈建筑工程主要材料进场验收[J].山西建筑，2012，38（2）：258-259

[4]牛金星.浅述如何做好设备材料的进场质量控制要点[J].中国电子商务，2014（20）：251

[5]姜丽媛，翁帅.针对建筑工程材料管理及检验的研究[J].房地产导刊，2014，（8）：353-353

[6]周荣德.设备专业监理工程师如何做好设备材料的进场质量控制[J].建设监理，2013（4）：57-58

论文作者:陈家庆

论文发表刊物:《基层建设》2015年21期供稿

论文发表时间:2016/4/1

本文来源: https://www.lw33.cn/article/a4cf328d704130068c9af2fa.html