# 水利水电建筑工程施工中砼裂缝的防治任甲福论文_任甲福

摘要：近年来，我国的水利水电工程建设有了很大进展，水利水电建筑工程施工也越来越受到重视。砼技术在我国建筑行业中运用越来越广泛，但相应存在的砼裂缝问题也频频出现，因砼裂缝是工程上普遍存在的问题，许多施工方默认其存在，对该问题置之不理，殊不知砼裂缝也存在着潜在的危害。如若没有相应的处理办法，则将会对砼水利水电建筑结构的整体质量造成一定的安全隐患。因此，相关工作者应该在砼裂缝问题的预防及其处理上加大研究，以此减少砼建筑结构因存在裂缝而导致的诸多问题。文章重点对水利水电建筑工程施工过程中混凝土裂缝产生的具体原因进行分析和研究，提出相应的防治策略。

关键词：水利水电；砼裂缝；原因分析；防治措施

引言

近年来，我国水利水电工程的施工规模不断扩张，但是整个施工过程中存在水利水电安全事故，直接影响施工单位的经济效益以及人们的生命财产安全。针对这一问题，国家相关管理单位出台一些具有针对性的管理策略，有效降低水利水电工程施工当中所产生的安全事故。在水利水电建筑工程的开展过程中，混凝土裂缝问题是其中非常常见的问题类型，对整个建筑体结构的稳定性产生了严重的影响。

1水利水电施工过程中的砼裂缝类型

常见的砼裂缝有以下几种。(1)塑性收缩裂缝。施工期间常见塑性裂缝，经过长期运行后逐渐显现，降低混凝土抗拉性能，影响着工程运行的效益。若产生了裂缝，极易引发渗漏问题，当超出了预定值，那么会弱化工程的蓄水能力，削弱坝体抗滑性能，使得建筑抗震结构和坝体稳定性能降低。(2)温差裂缝。响，极易造成混凝土结若混凝土结构内外部温差较大，使得结构内外应力失衡，最终加剧热胀冷缩。尤其是温度比较低，很容易使得建筑内部结构出现结冰的情况，造成结构急剧收缩，最终出现裂缝。

2水利水电工程施工中出现的相关问题

2.1温度裂缝的形成

在对水利水电工程项目施工过程中，温度控制尤为重要，这是由于其里面和外面温差十分大，就会出现热胀冷缩的物理现象，混凝土原料在产出水化热的进程中不能随时开展散热工作，所以形成了混凝土构造内部的温度进一步增长。在确保外面温度不发生变化的情况下，就会导致混凝土整体出现膨胀的现象，然后就会出现裂缝的问题。特别是在我国的水利水电施工项目中，施工人员缺乏混凝土施工的专业技术，在工程开展过程当中会导致混凝土构件之间的现结没能做到有关工程的标准要求。如果其受到外面不良环境的影响，就会导致其里面和外面温度有非常大的差距。因为外面的水分较低，比较干燥，这样就会造成内部的水分很快被蒸发掉，这样就会导致混凝土构件出现裂缝问题。所以，在开展水利水电工程项目期间，一定要加强混凝土构件的温度控制，有效的避免混凝土因为温度的变化而出现裂缝的问题。

2.2混凝土因素

施工作业中砼徐变，极易产生砼裂缝。若产生砼徐变，可能会产生斜向裂缝以及竖向裂缝。受到预压应变力的作用，产生变形约束，加之砼徐变作用影响，产生拉应力，最终产生砼裂缝。除此之外，使用的混凝土原材料质量不达标，也会造成质量问题，表现为砼裂缝。

2.3施工环境问题的影响

对于混凝土来说，由于其热胀冷缩的特点，因此在施工过程中环境的变化将会对混凝土结构产生影响。混凝土结构受形变的影响，一定程度上会引发温度应力。如果温度应力超过一定的限度将会影响混凝土的质量，从而造成裂缝的产生。温度变化在一定程度上影响着混凝土裂缝的宽度，其处在潮湿的环境中，将会造成混凝土的腐蚀，同时由于锈蚀面积增加，其将会遭到混凝土的挤压。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3水利水电建筑工程砼裂缝的防治措施

3.1优化混凝土的设计配合比

收集原材料开展搅拌，尽量缩减水泥使用量，增添1级煤灰，把水胶比把控在标准接受的区域内，粗骨料应用二级配。加入少量的粉煤灰对改良混凝土的和异性、温度降低、检索、提升防腐性拥有很优质的功效。在裂缝出现位置像孔洞附近和转角处加一些斜筋，进一步让钢筋替代混凝土担负的抗拉力，如此能够进一步把控裂缝的进展。为了防止裂缝的发生，在设计中运用中低迁都的水泥可以影响混凝土的后期强度。在进程构造设计中要尤其注重拉低结构的束缚程度。相对于混凝土中钢筋保护层的厚度理应取用小值，因此保护措的厚度很容易产生裂缝。

3.2强化施工工艺的把控

水利水电工程建设环节，若想减少裂缝的发生，要合理选择施工工艺，比如运用分块分层浇筑作业法。基于锚块和支墩，划分为多个平面，进行分块分层浇筑施工，实现高效散热，以免混凝土裂缝出现。混凝土施工管控要点如下。(1)开展混凝土浇筑作业前，做好预埋件的检查，保证材料齐全并且性能达标，再开展浇筑作业。保证预应力管道和钢筋位置设置的准确性，实现对施工质量的全面把控。除此之外，要检查波纹管材料，避免浇筑施工发生阻塞的情况。(2)严格按照混凝土施工作业方案执行，做好各个工序和构件应用的把控。以预应力为控制指标，运用张拉力以及引伸量双控方法实现有力把控。(3)架设预制梁作业，采用吊装架设作业法，保证横隔梁与翼板湿接缝强度达标，后期实施压力扩散措施，强化质量的把控。(4)做好浇筑振捣的质量把控。依据施工规范和标准，组织开展浇筑和振捣作业。完成浇筑施工作业后，进行质量检验，达到标准后，组织开展压实以及抹平作业，避免裂缝出现。

3.3提高混凝土的抗裂性

为了进一步提高混凝土的抗裂效果，可以由施工人提高混凝土施工技术。可以定期对抗裂知识进行系统学习，定期培训。避免混凝土建筑中存在裂缝的情况，从而保障了整体建筑质量的稳固性，从提升材料方面延长建筑的使用寿命，添加一些化学添加剂时也需要严格的进行含量计算，从而增加整体混凝土的抗压情况，增强混凝土的抗拉、抗裂能力。然而，使用的添加剂需要保障混凝土在添加剂的使用标准和添加剂的分量。其次，严格控制混凝土材料的使用比例，在精确的实验材料的配比汇总，研究如何提高混凝土的质量和性能，从而在混凝土的实验研究中，通过改变配比关系，材料的使用情况，以及经过严密的计算和科学技术的研究，将混凝土的整体质量得到提升，从而让技术人员在进行多次实验之后，对于最佳的配比方案，最能够保障混凝土结构的刚度、强度，进行记录和确认。由于在混凝土的施工过程中，需要保障建筑工程的整体质量标准，所以提高混凝土的抗裂性，也是直接帮助混凝土结构的稳固安全。

3.4混凝土后期养护

在整体的混凝土浇筑工作完成后，可以采用一定的保温措施进行混凝土的养护，在这个过程中要避免由于温差较大造成的一系列混凝土裂缝问题。在混凝土浇筑完成之后，应经过浇水养护，提升整体质量。对于当前的混凝土施工来说，应通过进行散热和养护等提升整体的环境温度，确保降温速度的降低，以此来提升混凝土的硬度，从而有效减少混凝土裂缝的产生。

结语

综上所述，水利水电工程建设期间，若想实现对砼裂缝的有效防控，做好裂缝产生原因的分析，进而采取针对性防治措施。文中结合具体实践，建议做好以下几点，做好配合比的准确性把控，强化混凝土施工作业的把控，注重混凝土养护，强化施工管理等。

参考文献

[1]汪洋.水利工程中大体积砼裂缝产生原因及防治[J].城市建设理论研究(电子版),2018(22):140.

[2]沙维维.混凝土工程中水泥砼裂缝的预防及处理[J].绿色环保建材,2018(07):16+19.

[3]陈达.水利施工中砼裂缝产生的原因及其防治分析[J].陕西水利,2018(S1):146-147.

论文作者:任甲福

论文发表刊物:《城镇建设》2020年1月第2期

论文发表时间:2020/4/14

本文来源: https://www.lw33.cn/article/a4e19655950048b9dc0d071a.html