# 机电设备电气控制的注意事项探究论文_邵德斌

泰州兴源电力设备安装工程有限公司 江苏泰州 225700

摘要：随着经济的发展和社会的不断进步，机电一体化逐渐成为现代工业发展的趋势。当前，我国机电一体化工作的使用已经初具规模，但是在很多方面仍然应该加强改进和重视。机电设备在电气中的控制对于设计高效能、低造价的现代化设备具有重要的意义。本文针对机电设备在电气控制中应注意的问题给予相应的解决措施，为机电设备电气控制设计提供有效的借鉴作用。

关键词：机电设备；电气控制；注意事项

1机电设备基本内容

机电设备是指应用了机械、电子技术的设备，通常所说的机械设备是机电设备最重要的组成部分。

由于技术的不断改进，传统的机械设备向机、电结合的新阶段不断发展，并不断扩大其应用范围。自20世纪60年代开始，计算机在机械工业的科研、设计、生产及管理中逐渐普及，为机械制造业向更复杂、更精密的方向发展创造了条件。机电设备也随之开始向数字化、自动化、智能化和柔性化发展，并进入现代设备的新阶段。机电设备的电气控制是一个重要标志。

电气控制指的是通过控制电气设备的电压、电流、频率、通断、连锁、速度等，完成工艺过程的动作要求。对于工艺过程程序及功能相对固定的机电设备，我们通常采用继电接触控制。

机电设备电气控制基本原理是，通过电器控制线路，即由各种有触电的接触器、继电器、按钮、行程开关等按不同连接方式组合而成的控制系统，实现对机电设备的启动、正反转、制动、调速和保护，满足生产工艺要求，实现生产过程自动化。常见的基本控制线路有：点动控制线路、正转控制线路、正反转控制线路、位置控制线路、顺序控制线路、多地控制线路、降压启动控制线路、调速控制线路、制动控制线路。

电气控制除了在满足生产工艺，控制电压的要求的同时，必须要考虑控到制电路工作的安全性、可靠性，便于操作、维修和电路简明等一系列的问题。

2 机电设备电气控制的基本原理

机电设备电气控制基本原理是通过电器控制线路，即由各种有触电的接触器、继电器、按钮、行程开关等按不同连接方式组合而成的控制系统，实现对机电设备的启动、正反转、制动、调速和保护，满足生产工艺要求，实现生产过程自动化。常见的基本控制线路有：点动控制线路、正转控制线路、正反转控制线路、位置控制线路、顺序控制线路、多地控制线路、降压启动控制线路、调速控制线路、制动控制线路。

电气控制除了在满足生产工艺，控制电压的要求的同时，必须要考虑控到制电路工作的安全性、可靠性，便于操作、维修和电路简明等一系列的问题。

3 机电设备电气控制的注意事项

3.1充分了解生产工艺要求和设备情况

电气控制是为满足生产工艺的要求服务的，所以了解生产工艺对机电设备的具体要求，对机电设备的工作情况事先做好全面的了解，是电气控制设计的基础。应当提前深入现场调研，收集机电设备的运转信息，结合技术人员和现场操作人员的实际工作经验，进行电气控制设计。

3.2使线路简明经济

3.2.1减少触点，简化线路

在满足生产工艺要求的前提下，触点数目越少，线路越简单，工作可靠性越高，故障率越低，所以要尽量减少不必要的触点。通常可以采取的方法有以下四点：

（1）合并同类触点。

（2）转换触点方式。

（3）利用二极管的单向导电减少触点数目。

（4）通过逻辑代数减少触点。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3.2.2减少连接导线数量和长度

电气控制线路应该基于实际情况，合理安排电气设备和原件的位置排布及实际连线，使连接导线数量最少，长度最短。所以当同一电器的不同触点，应该尽可能设计成实用的公共连接线。

3.3 保证线路简明经济

（1）减少触点，简化线路

在满足生产工艺要求的前提下，触点数目越少，线路越简单，工作可靠性越高，故障率越低，所以要尽量减少不必要的触点。通常可以采取的方法有以下四点：合并同类触点；转换触点方式；利用二极管的单向导电减少触点数目；通过逻辑代数减少触点。

（2）减少连接导线数量和长度

电气控制线路应该基于实际情况，合理安排电气设备和原件的位置排布及实际连线，使连接导线数量最少，长度最短。所以当同一电器的不同触点，应该尽可能设计成实用的公共连接线。

3.4 保证电控线路可靠性

（1）正确连接电路线圈，防止短路

应该注意电器线圈与电气触头分离分布，电源一侧为线圈，电源另一侧为触头，相邻的触头尽量接在同电位端。这样的话，当某一电器触点发生故障，也不至于引起电源的短路。

交流线路中，即使外加电压是两个线圈额定的电压之和，也不允许两个电器原件的线圈形成串联。两电感量相差悬殊的直流电压线圈不能直接并联，可在ka线圈电路中单独串接km的常开触点。

（2）避免出现寄生电路

寄生电路是指线路工作时，发生故障而接通的电路。寄生电路会破坏电器元件和控制线路的工作次序，或造成误动作，所以应该尽量避免。可将指示灯与其相应的接触器线圈并联，避免寄生回路。

（3）避免发生触头“竞争”，“冒险”现象

触头竞争是指当控制电路状态发生变换时，电路中的电器元件的触头状态也随之发生变换。由于电器元件总有一定的固有动作时间，对于一个时序电路来说，往往会有不按时序动作的情况发生，触头争先吸合，就会得到几个不同的输出状态，可能引起通电的电器失电，从而电路无法正常工作。这种现象称为电路的"竞争"。触头冒险是指对于开关电路，由于电器元件的释放延时作用，也会出现开关元件不按要求的逻辑功能输出，这种现象称为“冒险”。机电设备电气控制的具体安装与配线过程中，电器元件需留备用触点，必要时留备用元件；为检修方便，应设置电气隔离，避免带电检修；为调试方便，控制要简单，能快速实现从两种方式间的转换。

为了便于在生产机械旁调试，应该设置多点控制；操作回路较多的情况下，如果要求正反转及调速，就需要采用主命令控制器代替许多按钮。

总结：机电一体化是现代工业发展的总趋势，目前已初具规模，但在很多方面还应加强重视和改进。机电设备电气控制在生产和生活中具有重要的意义，对于设计出高效能、低造价的现代化设备，有效利用其特点和效能至关重要。在机电设备电气控制的设计中，一个可遵循的基本原则是：既要考虑到电气控制线路正常工作的情况，也要充分考虑发生故障时的状况和可能引起的后果，并事先合理安排线路，对后果加以控制。只有做好这些工作，机电设备电气控制工作才能高效的进行，我国的机电一体化工程才会加速发展。

参考文献：

[1]刘利宏.电气控制设计中应注意的几个问题，湖南工业职业技术学院学报，2004（03）.

[2]郭选明.试论电气控制设计中应注意的几个问题，煤炭技术，2012（10）.

[3]郭斌，林枕秋.消除感应电压影响继电器返回的措施，电工技术杂志，2001，（09）.

[4]吕锋.电气控制线路转化为梯形图时的特殊问题，机床电器，2001，（05）.

[5] 李昌礼.从我国机电装备的发展变化，看政府宏观调控的重要作用[A].投资经济专业专题研讨会论文集[C].2012，15

论文作者:邵德斌

论文发表刊物:《基层建设》2017年第8期

论文发表时间:2017/7/13

本文来源: https://www.lw33.cn/article/a4e25f0e617044f4e7cdc8ee.html