# 输电线路运行维护管理中存在的问题及其对策论文_周文涛1,孙成2,岳晋3

1国家电网天津市电力公司 天津市 300010；2国家电网天津市电力公司电力科学研究院 天津市 300384；

3国网天津市电力公司东丽供电分公司 天津市 300000

摘要：近年来，随着不断发展的科学技术和信息技术，电力事业也得到迅速发展，极大程度上改变了人们日常生活，促使人们越来越重视供电安全性和可靠性。电力系统运行中输电线路是重要的构成部分，会受到输电线路设备、自然环境等因素影响，导致输电线路中出现跳闸、断电等故障，会在一定程度上降低运行效率。为了确保电力系统传输电力的质量，提高电力传输的安全性和可靠性，需要不断加强运行维护工作。

关键词：输电线路；运行维护；问题；对策

1常见的输电线路问题

1.1自然外力

1.1.1天气的影响。天气会对高压输电线路产生重要的影响，像雷电、大风、暴雪等恶劣天气均会对高压输电线路产生一定程度的影响其中雷电是一种比较常见的能够使高压输电线路处于瘫痪状态的破坏力较大的自然灾害。据统计，由于雷击这类自然灾害导致的线路故障为自然外力故障的95%，是我国高压输电线路危害之首。其实雷电是一种天然的放电现象，当高压输电线路遭到雷击时，雷电的电力进入电力系统，电子设备需要承受很强大的外部负荷，此时，会对一些电子元件造成严重的损害，影响电子设备的正常运行。

1.1.2输电线路的障碍扫除不易。我国国土面积较大、涉及范围广、地形多变，山川、河流、草原、麦田交相分布，在输电线路的铺设过程中，跨度较大，涉及面较广，情况复杂。在实际的线路铺设过程中，容易遇到种种意想不到的困难。如某些丛林荆棘满布、杂草丛生，铺设线路时的修砍工作很难进行：铺设线路时，遇到某些受保护的古建筑、古文化时，需要兼顾国家的某些制度法则，给工作增加了一定程度的困难：山区地质较硬，不易凿砸等。同时这些也给后期输电线路的巡视维修带来了大量的麻烦。

1.2人为外力

1.2.1乡村居民房屋高度的增加。由于经济的快速发展，我国居民生活水平也随之不断提高，乡村居民房屋的高度也在逐年增高。原本根据乡村居民房屋高度所进行的输电线路的铺设，己明显不再符合输电线路安全的要求，安全隐患层出不穷，因此必须对输电线路的铺设加以改进，以杜绝输电线路问题的发生，保障居民的生产生活。

1.2.2输电线路盗窃现象严重。输电线路所涉及的范围广，铺设线路长，涉及面较大。虽然在规划输电线路的铺设时己经尽量避开人口密集的地区，但由于现实环境的限制，仍不可避免地将一部分电路铺设在人类活动较为频繁的地域中。因为输电线路所用的材料多为有价金属，所以一直以来，都会出现偷盗输电线路的恶劣现象。常常出现的情况是：这边被偷盗的线路刚刚整修良好，那边就又出现了类似的状况。由于输电线路所涉及到的工程比较复杂，无法在短时期内进行有效的修复，所以经常给附近的居民带来不同程度的麻烦，影响国计民生。

1.2.3设备因素。人无完人，在施工过程中难免会由于人为的因素。出现各种程度的疏漏，导致输电线路出现问题。如在以往66kV及以上输电线路架线施工过程中，经常遇到在装卸、运输过程、放线过程、附件安装过程中，由于疏于管理，导致输电线路电线有较大的磨损：输电线路一般置于户外，没有任何保护措施，由于天气的变化，日晒雨淋、风吹雨打，使线路遭到腐蚀破坏，此时应该及时地维修更换。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2输电线路的运行维护对策

2.1增加设备投资

注重输电线路结构的完整性，进一步增加线路回路，将原来的旧变压器更换为节能变压器；在难以升压的情况下，需更换横截面较大的导线，或者加装复导线来增加输电线路的输送容量，还可以实现降低线损目的；若是无功功率较为充足，则可加装能提高电网运行电压水平的相关设备，如调压变压器；若无功功率供应紧张，调整变压器分接头提升电网电压，将会增加负荷的无功功率损耗。

2.2加强对输电线路的巡视

输电线路的巡视方式包括4种：

2.2.1定期巡视

该方式可掌握线路各部件的运行状况，尤其对于500kV以上的输电线路每月必需巡视一次。

2.2.2故障巡视

是为了寻找输电线路出现故障接地跳闸的原因，从而找出故障点并排查故障情况。为了避免漏查巡视项目的出现，需要根据巡视项目制作出巡视笔录，即在巡视过程中需根据笔录的巡视项目逐项检查并认真记录，这样可避免漏查巡视项目、错记杆号或者漏记缺陷等等，此外，还需增加监查巡视力度，尤其要现场填写笔录，将巡视过程得到有效控制，最大程度上降低事故率。

2.2.3夜间巡视

为了检查输电线路连接部位的发热及绝缘子污秽放电状况，为了实现巡视的准确性，一般在夜间20～23点高峰负荷期进行。

2.2.4特殊巡视

气候出现剧烈变化（地震等）、重特大活动期间确保供电及其它特殊情况，需要对全线、某段实施巡视，及时发现输电线路的异常现象。

2.3防范输电线路触电

实施停电作业时，作业人员的活动范围与带电体间务必保持安全距离，需指定专责人员并落实监护责任；实施同杆近距离及存在防护困难作业时，务必采取配合性停电措施，避免误碰触电；挂设接地线的工作人员务必做好自我防护措施，登杆后准确实施验电操作，避免将有电验为无电，带电作业过程中，必须确保所使用的绝缘工具合格。

2.4建设高素质的职工队伍

在科技飞速发展的时代，知识更新速度日益加快，每个人必须不断学习，以主动适应环境变化。没有高素质的职工队伍，则难以应对目前竞争日益激烈的形势。提高职工素质的途径是教育培训，即通过开展多样化的培训学习及反事故演练，促使职工熟练掌握安全操作技术及标准，并不断提升自身的安全意识和自我保护能力。

2.5建立输电通道智能风险管控系统

输电线路巡视和维护工作任务繁重，采用传统的方式管理输电线路的巡视过程、缺陷处理流程以及生产运行数据统计分析，已不能满足高压输电线路不断增长和工作任务的是益繁重的需要。例如天津市电力公司内部建立起统一、先进、实用的输电通道智能风险管控系统，实现对输电设备状态的统一监测及可视化展现。输电通道智能风险管控系统以电网GIS平台图形数据为基础，实现线路通道巡视的各项业务应用，涵盖输电线路巡视事前、事中、事后三个阶段的管理，事前重在对线路巡视周期计划的制定，事中包括PDA巡视实时位置展示、巡视缺陷位置照片上传、视频点信息接入等重在对事故过程的监视与展示，事后包括巡视数据的统计分析、巡视效果综合评价、PDA巡视历史轨迹回放、线路通道状态图形展示等，重在通过对数据的统计分析、图形展现进行业务管理的优化提升。

3结语

输电线路受多方面因素影响出现系统故障，基于此需要电力有关部门依据气候、地形、地质等实际情况，科学合理地制定运行维护方案。此外，电力企业大力普及和宣传安全用电和电力法等知识，避免人为破坏线路，定期维护和检查输电线路，确保可以可靠、安全地运行输电线路。

参考文献

[1]滕裕涛，方庆海.输电线路运行维护管理中存在的问题及其对策[J].中国高新技术企业，2016，06：129-130.

[2]李相弼.影响输电线路安全运行的问题及管理对策[J].中国高新技术企业，2014，20：163-164.

[3]徐兴德.输电线路运行中存在的主要问题与维护管理措施[J].科技与创新，2014，17：36-37.

论文作者:周文涛1,孙成2,岳晋3

论文发表刊物:《电力技术》2016年第10期

论文发表时间:2017/1/6

本文来源: https://www.lw33.cn/article/a4fdd62bda5c9c58a037d3fd.html