# 燃气锅炉供热系统节能技术分析论文_褚升超

身份证：13118119850727XXXX

摘要：我们可以按照燃料的不同将锅炉分为燃油、燃煤、水煤浆锅炉等，顾名思义，燃油锅炉就是使用油作为燃料加热水的锅炉，而燃气锅炉和上述几种锅炉有所区别，它的耗气量较大，安装位置比较特殊，并且对安全性有很高的要求。近年来，燃气锅炉在我国的工业领域得到了广泛应用，这也意味着燃气消耗量越来越大，在当前我国能源节约和可持续发展观念的大环境下，我们需要针对燃气锅炉供热系统节能技术展开深入探讨。

关键词：燃气锅炉；供热系统；节能技术

引言：

近年来，我国的经济水平和社会水平不断提高，人民的生活质量得到了极大改善，用于供热的燃气锅炉在居民生活和工业领域都有着广泛应用，同时我国也针对环保和能源节约提出了更高的要求，积极研究和开发燃气锅炉供热系统新型节能技术，是顺应能源节约步伐、保证社会可持续发展的必由之路。

1、燃气锅炉供热系统存在的问题

下面针对我国燃气锅炉供热系统中存在的若干问题展开探讨。

1.1 对燃气锅炉认识不足

由于燃煤锅炉在我国存在了很长时间，很多锅炉设计人员对燃气锅炉和燃煤锅炉之间的不同不甚了解，在设计锅炉和实际操作中都是按照燃煤锅炉的标准进行，实际上燃煤锅炉和燃气锅炉之间存在很大差别，可以从以下几点得以体现：温度提升速率：相对于燃煤锅炉，燃气锅炉的自动化程度更高，在定流量、质调节的情况下，燃煤锅炉注重于控制回水温度，但是实际上回水温度过程是滞后的，如果供水温度有 6 摄氏度到 7 摄氏度的提升，实际回水温度才改变了 3摄氏度到 4 摄氏度，在这种情况下，燃煤供暖系统无法有效保证节能效果。对于燃气供暖系统，只需要利用气候补偿系统，就能在保证供暖效果的基础上达到节能目的；锅炉负荷率和效率的关系：对于使用了比例调节燃机的燃气锅炉，经过恰当的调整，负荷率达到 30%到 100%之间时，那么燃气锅炉的效率就会接近额定效率；但是对于燃煤过滤，其效率和负荷状态呈现正比关系，也就是负荷率越低效率也就越低，一般情况下，如果燃煤锅炉的负荷率达到了60%，那么其效率大约是 58%；锅炉容量和额定效率：对于燃气锅炉，其容量在[1，40]t/h 范围内，其额定效率为 86%到 92%，而燃煤锅炉的容量在[1，65]t/h 范围内，额定效率为 72%到 82%。燃煤锅炉和燃气锅炉的效率都会因为容量改变而改变，但是燃煤锅炉效率改变大于燃气锅炉。

1.2 煤改气问题

在煤改气过程中存在若干问题，首先，设计人员并没有将节能技术融入到燃气锅炉供热系统设计方案中，这从根本上阻碍了锅炉节能工作的顺利开展；第二，虽然现在的燃气锅炉自动化程度较高，但是运行人员却对燃气锅炉的自动控制没有充分了解，调查显示，很多锅炉运行人员对燃气锅炉的自动化操作不甚了解，在实际操作过程中完全按照自己的经验行事，只是为了达到解决燃气的目的，但是这种方式是错误的，可能不仅没有节省燃气，反而增大的燃气的消耗量，也无法很好的保证供热质量；第三，燃气锅炉施工完成后，没有进行良好的调试工作，要保证锅炉的运行效果，不论是燃气组合锅炉或者工业锅炉，在施工完成验收阶段都要做好调试工作，很多施工队伍忽视了这一点，如果施工队伍缺乏足够的水平，同样会造成上述问题。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2、改善燃气锅炉供热系统节能效果的关键

对于燃煤锅炉，要改善其供热系统节能效果，我们需要提高管网输送效率和锅炉效率，对于燃气锅炉的供热系统来说同样如此。

2.1 提高锅炉效率

简单来说，提高锅炉效率就是提高锅炉组的季节效率，首先，要控制好锅炉的开停频率，减少待机时间，锅炉每次开启和关闭都要消耗一定燃气能量，即使锅炉在待机，也会损失大量热量；其次是优化锅炉组设计的选型配置。

2.2 提高管网输送效率

现在大多数燃煤锅炉已经被燃气锅炉取代，而燃气的成本是很高的，我们就更应该提升管网输送效率，可以采用室温调控系统和水力平衡系统达到目的。

3、燃气锅炉供热系统节能技术

3.1 循环水泵变频技术

在不同时间段，用户对于热量的需求是不同的，循环水泵变频技术就是根据用户需求灵活的调整水泵电机频率，减少系统循环水量，降低水泵电机能耗。循环水泵的扬程、循环水量和轴功率和其转速之间都是呈现正比例关系的，因此，运用这项技术，我们不仅能够降低水泵转速，还能够降低水泵能耗，能够获得很好的节能效果。

3.2 气候补偿技术

气候补偿系统综合了温度传感器、电动调节阀、气候补偿器等几个部分，首先预设供热参数曲线，室外温度传感器会获取到室外环境的温度变化，经过气候补偿器精确计算供水温度，综合电动调节阀科学调整锅炉供水量和回水量，达到调控系统整体供水温度的目的，运用这项技术，系统能够根据温度改变提供合适的热量。

3.3 烟气冷凝回收

燃气锅炉排出的废弃仍然含有大量热量，运用这项技术，我们能够收集烟气余热并进行二次利用，用烟气热量提高供热系统回水的温度，达到节能效果。首先，供热系统回水能够减少烟气并回收热量；其次，供热系统回水能够将烟气中的水蒸气冷凝成为水，变相的回收了水蒸气中的热量。

结束语

综上，首先介绍了当前我国燃气锅炉供热系统节能工作中存在的若干问题，然后分析了改善燃气锅炉供热系统节能效果的关键，最后介绍了几种燃气锅炉供热系统节能技术，通过运用气候补偿技术、循环水泵变频技术以及烟气冷凝回收技术等，我们能够有效的解决燃气锅炉供热系统中存在的若干缺陷，合理的利用能源，控制供热系统使用的燃气量，达到供热、节能“一箭双雕”的目标，为能源节约和可持续发展做出贡献。

参考文献

[1]袁星.浅析燃气锅炉房节能措施[J].科技创新与应用.2014，（06）：111.

[2]邱真，张慧渊.天燃气锅炉集中供暖节能技术探讨[J].高校后勤研究.2012，（05）：66.

[3]王世忠.小型燃气锅炉房节能控制的探讨[J].电气应用.2007，（08）：54

论文作者:褚升超

论文发表刊物:《建筑学研究前沿》2019年21期

论文发表时间:2020/2/27

本文来源: https://www.lw33.cn/article/a52a3942db6ade9b28d9eebf.html