# 论建筑防水工程防水材料及技术应用论文_李晓俊

东莞市鸿仁建筑劳务分包有限公司 523000

摘要：市场经济的不断发展和人们生活水平的不断提高，加快了城市建设的步伐，建筑工程的质量问题也逐渐引起了社会各界的重视。而在建筑工程的质量问题中，防水工程的质量问题是比较严重的，也是其中最主要的问题。近些年来建筑防水工程的质量问题对人们的生活产生了严重的影响，也迫使人们在建筑工程方面进行更深入的研究。

关键词：防水工程；防水材料；涂膜防水材料

0 引言

随着市场经济的不断发展，我国建筑行业也在随之不断更新进步，特别是在建筑施工的过程中，不断改进及更新了一些新型的建筑施工材料及施工技术。其中建筑行业中防水材料及其施工技术的应用，体现了我国建筑行业发展的现代化进程。随着人们生活质量的提高及对工作环境要求的提高，建筑防水材料不断出现在人们的生产及生活中。目前在建筑行业的发展进程中，防水材料的应用虽然给人们带来了很大便利，但实际的施工操作还存在的一定问题，为了保障施工过程的安全及操作过程时效，应该合理分析施工技术的创新应用。

1 常用的几种防水材料

防水材料是防水工程的物质基础，是保证建筑物与构建物防止雨水侵入、地下水等水分渗透的主要屏障，防水材料的优劣对防水工程的影响极大，因此必须从防水的材料着手来研究防水的问题。

1.1 刚性防水材料——防水混凝土

防水混凝土兼有结构层和防水层的双重功效。其防水机理是依靠结构构件（如梁、板、墙体等）混凝土自身的密实性，再加上一些构造措施（如设置坡度、止水环等）达到结构自防水的目的。这种材料的施工准备如下：

1.1.1 作业条件。

①完成钢筋、模版的隐检、预检的验收工作，并应在隐检、预检中查穿墙螺栓、设备管道、施工缝及位于防水混凝土结构中的预埋件是否已做好防水处理；

②提前编制施工方案；

③配合比经试验确定。

1.1.2 材料要求。

①水泥：应用不低于 32.5 级的硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥，也可以用矿渣硅酸盐水泥；

②砂子：应该用中砂，含泥量不大于 3%，泥块含量不得大于 1.0% ；

③石子：应该用卵石，最大粒径为 5～40mm，含泥量不大于1.0%，泥块含量不得太大；

④掺和料：其掺量应该由实验确定，等级符合规范要求。

1.2 卷材防水材料——沥青防水卷材

沥青防水卷材是用原纸，纤维织物等胎体材料渗涂沥青，表面撒布粉状，粒粉或片状材料制成的可以卷曲的片状防水材料。石油沥青纸胎是我国传统的防水材料，目前在屋面工程中仍然占主要地位。它具有低温柔性好，防水层耐用年限短，价格低的特性。在地下防水层施工时，当地下水位较高时，铺贴防水层前应该降低地下水，地下水位到防水层底标高下30cm，并保持到防水层施工完成；铺贴防水层的基层表面应将尘土杂物清扫干净，表面残留的灰浆硬块及突出部分应该清除干净，不得有空鼓、开裂、起砂和脱皮的现象；防水层所用的卷材、基层处理剂、属于易燃物品，应该单独存放，远离火源，做好防火工作。

卷材防水材料的材料要求必须符合规范，必须有出厂质量合格证，有相应资质等级检测部门出具的检测报告。卷材防水层空鼓，发生在找平层与卷材之间，且多在卷材接缝处，其原因是找平层不干燥，汗水率大，空气排除不彻底，卷材没有粘结牢固；渗漏多发生在管根、地漏、形变缝等处，伸缩缝没有断开，造成防水层撕裂，其他部位由于粘结不牢固也有可能发生渗漏，施工中应该加强检查，认真操作。

1.3 高分子合成材料——涂膜防水材料

合成高分子防水材料是以合成橡胶或合成树脂为主要成膜物质，加入其他辅助材料配制而成的单组份或多组分防水涂料。与常用的材料相比，显得比较新型。

防水涂料是一种在常温下呈现粘稠状液体的高分子合成材料。涂刷在基层表面后，经过溶剂的挥发或水分的蒸发或各组分间的化学反应，形成坚韧的防水膜，起到防水、防潮的作用。涂膜防水层完整、没有接缝、自重轻、施工简单方便、易于修补、使用寿命长的特点。如果防水涂料配合密封灌缝材料使用，可以增强防水性能，有效防止渗漏水，延长防水层的耐用期限。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

1.3.1 材质的要求

由于双组分、多组分聚氨脂防水涂料含有大量有机溶剂，对环境污染严重，在某些方面遭到禁止使用，因此使用单组分聚氨脂防水涂料，这类涂料是以聚醚为主要原料，配以各种助剂制成，属于无有机溶剂挥发的单组分柔性涂料，其固体含量低强度高延伸率大于80%，拉伸强度大于 1.9%。

1.3.2 材质成品的保护

涂膜防水层操作过程中，操作人员要穿平底鞋作业。涂膜防水施工时，不得污染其他部位的墙地面。涂膜防水层施工后，要严格加以保护，任何人不得进入，也不得在上面堆放杂物，以免损坏防水层。防水保护层施工时，不得在防水层上拌砂浆，铺砂浆时铁棒不得触及防水层，要精工细作，不得损坏防水层。

2 建筑防水材料建筑漏水原因及处理措施

2.1 屋面渗漏的现象和处理措施。

目前我国屋面渗漏的现象是多种多样，据一份调查显示：采用涂膜防水的渗漏率是最高的，其占涂膜防水工程总数的44.3%。二是刚性防水和卷材防水，关于渗漏率分别为 38.7%和 31.4%。在房屋渗漏水原因考察中发现，其材料方面的原因占 20%到 22%，设计方面的原因占18%到 26%，施工方面原因占 45%到 48%，管理维护原因占 6%到 15%。

采取的处理方法是：一是柔性防水处理，是以防水卷材和胶结材料分层粘贴而构成的防水层。而关于这方面所用卷材有油毡卷材、高分子合成卷材、合成橡胶卷材等等方面的材料。二是涂料防水处理，是采用可塑性和粘结力较强的高分子防水涂料来使用，并且直接涂刷在屋面基层上以至于形成一层不透水的薄膜层来达到防水防漏的目的。如塑料、橡胶和改性沥青三大类防水材料。

2.2 地下室漏水的现象和处理措施。

据调查总结发现，地下室漏水的部位中有大约70%发生在底板部分，或者是底板最深的坑上面，或者是发生在底板或坑的交角处，即在室内看为阴交角处，或发生在地下室外墙壁的中下部，也或者发生在地下室顶板。这些问题导致的原因是多种多样的，是地下室所处的地质不同，功能不同，设计与施工不同而造成不同的现象问题。

采取的处理方法是：一是采取填塞堵漏法，一般采用速凝砂浆，在潮湿工作面上面做好施工，对于漏水途径不甚明确的部位，应该根据经验和判断进行施工，否则是无效的。二是采取化学灌浆法，在这种方法中主要采用憎水性聚氨酯灌浆料，因为缝隙的问题处理很重要，而憎水性聚氨酯灌浆料中含异氰酸根的聚氨酯预聚体，当与水接触后就会发生化学反应生成二氧化碳和不溶于水的高分子凝胶。在产生化学反应后，会生成二氧化碳发生体积膨胀，就会使浆料向更细的裂缝处渗透进取，达到堵漏的作用效果。三是采用防水砂浆抹面法，这种方法适用于水压不大的表面洇渗治理以及堵漏施工后的补充防水，所使用的材料是无机防水砂浆和聚合物防水砂浆。

2.3 厕浴间楼地面漏水的现象和处理措施。

厕浴间楼地面漏水的现象存在这两种现象，一是管口渗漏，也就是我们通常说的穿越楼板和墙的管口部位渗漏），二是楼地面与墙面交接部位的渗漏。导致这些问题存在的原因是结构层混凝土在密实方面不实，在地面泛水坡度不够高，让室内地面积水，导致水沿混凝土蜂窝、裂缝或墙底空隙渗出。

采取的处理方法是：一是在楼地面管道的根部积水渗漏，其处理方法是在沿管根部剔凿出宽度和深度均不小于 10mm 的沟槽，槽内嵌填密封的材料，而且在管道和地面交接部位涂刷无色或浅色合成高分子防水涂料来达到防水效果。二是管道与楼地面间漏水时，其裂缝小于1mm 时，应绕管道和管道根部地面涂刷两遍合成高分子防水涂料，在涂刷管道高度及地面水平宽度都有一定的原则，应该不小于100mm，而且要求涂膜厚度不应小于1mm。

3 建筑防水工程的检修

建筑防水工程施工完成后的维护是十分有必要的，受到自然因素的影响，很多老建筑的防水功能逐渐减弱，防水材料在恶劣的环境下其使用寿命也受到了一定的影响。针对施工完成后出现的问题，仍旧需要对其进行后续检查维护。保证建筑物的防水工程，提高防水质量以不影响人们的正常生活。

工程人员需要对建筑物进行定期的检查，根据出现状况的大小和不同防水工程的特点设置定期检查的时间，确保当其出现防水问题时能够及时的发现解决。每次进行检查时都要做好各方面的详细记录，然后专业团队根据实际情况进行维修方案的确定，尽可能的提高建筑物的防水寿命。除此之外，需要加强对建筑使用者的管理，避免一些不恰当行为的发生影响建筑物的防水功能，作为使用者也可以了解基本的防水工程知识。对建筑防水工程的检查是提高防水质量的必要工作，通过检修也让工程人员获取更多的信息进行研究。

4 结语

建筑防水工程在建筑工程的重要性已日益凸显，为了防止人们日常生活遭受影响，需要切实的保证和提高建筑工程的防水质量。防水材料和防水技术都是保证防水质量的关键，因此也需要从这两个方面出发，运用合适的高质量防水材料，不断完善建筑防水工程的设计及施工技术，以此提高建筑工程的防水质量。

参考文献：

[1]王民生.浅谈建筑工程中防水工程的施工准备及应注意的问题[J].中国高新技术企业，2009（18）：162.

[2]闫安校.建筑施工中的材料经费的分析与使用[J].现代经济信息，010 17）：88.

[3]杨淼.建筑屋面防水施工措施分析[J].2011（8）：30.

[4]叶林标.新《地下工程防水技术规范》解读[A]. 工程质量，2009.

论文作者:李晓俊

论文发表刊物:《基层建设》2016年11期

论文发表时间:2016/8/9

本文来源: https://www.lw33.cn/article/a5425e9a3ef759e1f68e8150.html