# 钻孔灌注桩施工技术在房屋建筑工程中的应用论文_张波

北京市市政三建设工程有限责任公司 北京市 100022

摘要：随着我国建筑行业的不断发展，在当前的房屋建筑施工过程中，对钻孔灌注桩施工技术的应用也更加广泛。为了确保钻孔灌注桩施工技术能够充分发挥作用，需要了解钻孔灌注桩施工技术，同时要加强施工过程中的质量控制工作，才能够确保钻孔灌注桩的应用效果，促进我国房屋建筑行业的长远稳定发展。

关键词：钻孔灌注桩；施工技术；应用要点

一、钻孔灌注桩施工技术概述

钻孔灌注桩是当前房屋建筑施工过程中应用比较广泛的桩基施工技术，是灌注桩系的一种。在施工过程中，主要是利用人工或者机械在地基中进行钻孔作业，在钻孔的过程中必须保证其与钢筋混凝土技术进行有效结合。将桩孔护壁形成方式作为基础，对钻孔灌注桩进施工技术进行分类，主要包括泥浆护壁施工工艺以及全套管施工工艺。在房屋建筑施工过程中，泥浆护壁施工工艺的应用更加普遍。

在钻孔灌注桩施工过程中，其专业性以及规范性会直接影响房屋建筑工程的施工质量。为了防止房建筑施工过程中出现质量问题，需要加强钻孔灌注桩施工技术的管理工作，提高房屋基础的承载力。钻孔灌注桩的应用优势比较多，其主要优势表现在以下方面：第一，其渗透性以及压密性比较强。钻孔灌注桩在使用过程中对基础桩的稳定性有极大的提升作用，能够对地基进行提升改造。第二，钻孔灌注桩施工技术的适用性比较强，其在应用过程中对施工环境的要求相对较低，不管是在什么样的条件下，钻孔灌注桩施工技术都能够实现。并且可以根据具体的施工实际进行适当调整，可以提高房建筑施工建筑工程的施工质量。利用钻孔灌注桩可以确保混凝土地基土层形成完整的结构，对提高桩基的稳定性以及承载力有重要帮助[1]。

二、钻孔灌注桩施工技术在房屋建筑工程中的应用要点

（一）泥浆护壁成孔施工技术

在钻孔灌注桩施工的过程中，对施工技术进行应用是要从以下方面出发确保施工质量：第一，在钻孔过程中，必须注意对场地进行清扫。在对施工现场进行整理的过程中，必须保证施工现场的平整性，防止场地不平而在钻孔过程中出现受力不均匀的问题。在对施工现场进行清扫时，要将桩壁表面清扫干净，特别是对一些不起眼的部分，要保证其清洁效果，防止出现杂物。在施加重压的桩基地面上进行清扫时，必须保证地面密度，增强桩地面的受力能力。第二，在承载力基础上进行钻孔施工的过程中，必须保证施工设计的科学性以及合理性。一般是对钻孔方位进行严格确认，并且要对桩基位置进行确认，确认水平位置之后还需要对桩基进行高程测量。这样才能够获取强化钻孔后桩体的实际承受能力。施工人员可以利用全测仪以及桩地水平检测工具对桩地的高度进行测量，同时要设置具体的控制点完成桩位拟定工作。最后，在后续施工过程中，桩位钻孔以及灌注之前需要埋设钢护筒，其主要目的是对桩位进行固定。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆一般要保证钢护筒的厚度，护筒厚度一般在3毫米到4毫米左右，钢护筒的埋深度要控制在100厘米到150厘米左右。为了确保钢护筒的作用能够充分发挥，必须保证钢护筒与地面四壁的贴合性。在钻孔之前需要在钻孔的上方放置清孔器，这样能够及时将孔内的物质清除，同时要在钻孔前向孔内注入清水后再倒入混凝土。

（二）钢筋笼绑扎要点

在钻孔灌注桩施工过程中，对钢筋笼进行制作和安装是其中的关键施工环节。在对钢筋笼进行制作时，必须明确钢筋笼在钻孔灌注桩中所起的主要作用。钢筋笼的主要作用是确保施工结构的稳定性以及牢固性，因此，在制作过程中必须严格根据施工设计图纸进行制作，防止钢筋笼制作出现误差而影响整体施工质量。一般情况下，在对主筋进行焊接时，必须严格控制误差率，误差率要控制在20毫米以下。在钢筋应用过程中，需要充分考虑房屋建筑工程本身的受力要求，要在确保钢筋笼整体稳定性的基础上，对施工工艺安放点方位进行准确设计。钢筋笼制作完成后需要对钢筋笼的质量进行检测，确保钢筋笼的抗压效果。此外，在对钢筋笼安装问题进行控制的过程中，需要加强安装过程中的质量控制工作，在安装之前需要使用探孔器对孔径进行探测，保证孔径与设计要求相符合后，才能够安装。除此之外，在安装过程中如果发现孔径内存在异物，要对其进行及时处理，才能进行后续安装，确保钢筋笼安装的稳定性以及牢固性[2]。

（三） 混凝土浇筑要点

在对钻孔灌注桩施工技术进行应用的过程中，还需要注意对混凝土浇筑过程进行严格控制。混凝土运输以及灌注施工是钻孔灌注桩施工过程中的关键阶段。首先，混凝土是房屋建筑施工过程中的重要材料，因此，必须加强对混凝土材料质量进行控制。要对混凝土的强度进行严格检测，在施工过程中还要选择合适的混凝土运输时间，防止混凝土在运输过程中出现了初凝以及裂变问题。其次，在对混凝土进行灌注的过程中，为了确保灌注桩的牢固性以及强度，需要应用防护手段强化混凝土运输过程中的抗变性。最后，在混凝土灌注过程中，要对管道进行科学连接，打开灌浆装置的开关后，要先在灌浆管道中通入压缩空气，清除管道中的杂质，防止在灌浆过程中杂质混入到混凝土中而影响施工质量。在灌注的过程中必须严格根据混凝土灌注规范要求，按照先上后下、先左后右的原则进行灌注。而灌浆的压力一般要控制在0.2MPa到0.4MPa之间。

三、结语

综上所述，钻孔灌注桩施工技术在房屋建筑工程建设过程中的应用优势比较突出，能够在极大程度上提高房屋建筑的稳定性以及安全性。因此，其应用范围比较广。为了保证钻孔灌注桩施工技术的充分应用，需要对各个施工环节进行严格控制，要加强施工流程以及施工工艺的规范化管理，才能够保证钻孔灌注桩施工技术能够充分发挥其优势，同时弥补传统施工过程中存在的缺陷，确保房屋建筑工程的质量。

参考文献：

[1]张秀娟. 钻孔灌注桩施工技术在房屋建筑工程中的应用[J]. 建筑知识，2016（13）：52.

[2]赵煦. 钻孔灌注桩施工技术在房屋建筑工程中的应用分析[J]. 科学技术创新，2017（16）：238-238.

论文作者:张波

论文发表刊物:《建筑模拟》2020年第2期

论文发表时间:2020/4/14

本文来源: https://www.lw33.cn/article/a564c3db4d0664f560902962.html