# 城市节水型景观的设计、节水与养护研究论文_占铨

摘 要：随着我国城市建设水平的提升，城市中的节水型景观越来越多，所以研究此类型景观，对于提高景观建设质量有着重要意义。为此，本文针对城市节水型景观的设计，以及具体节水和养护方法进行了研究。

关键词：城市节水型景观；设计；节水与养护

随着节能减排理念的深入人心，人们在城市景观方面的设计，更加重视节水功能，逐渐推出了城市节水型景观。这种景观不但能满足人们对于城市景观审美的需求，还有利于城市的绿地面积增加，最为突出的特点就是节约水资源，灌溉方便简单，对于实现节能减排有着积极意义。

1、城市节水型景观设计具体环节

1.1前期准备环节

设计城市中的节水型景观，必须要到实地进行勘察，将场地具体情况绘制成图。勘察要素包含植被、地形、其他设施、景观小品。接下来，详细分析场地实际情况，找出限定设计的因素，包含土壤条件、降水条件、风度、坡度、坡级、背阴情况、向阳情况、审美偏好。最后，总结以上综合因素，确定节水的目标，开始设计节水型景观。

1.2合理利用周围雨水

如果城市处于干旱或者半干旱的地区，降水量少于400mm。这时设计的节水型景观，设计理念应为低影响开发理念，组织竖向设计，运用微地形进行设计，构造局部下沉绿地，从而提升景观对于灌溉用水和雨水的滞留能力，减少地表流量，提升土壤的下渗率。这里所指的雨水收集利用，说的就是雨水汇集、存储、转运、回用。一般可以在建筑附近修筑储水池，放置收集雨水的桶，收集落在建筑物上的雨水。另外，要在硬质铺装的表面，像停车场、机动车道、庭院、人行道等位置，安装雨水收集管，可对径流的雨水进行收集，然后转运到储水池和雨水塘，这里面的水可以回收利用。

1.3划分种植植物的耗水程度

依据每种植物耗水的特点，对它们进行分类，划分出植物种植区域，分成高耗水区、低耗水区、中等耗水区。低耗水区可以借助天然降水，不用单独灌溉；中等耗水区，炎热季节进行浇水；高耗水区运用节水灌溉方法，并定期浇灌。高耗水区一般处在景观效果高要求的地方，比如，居住区内以及商业建筑的入口位置。对于种植植物的耗水程度进行划分，然后形成特定的种植区域，这样能提升灌溉效率，从而实现节水的目标。本土的低耗水植物一般不需要更多灌溉，所以，推广本土低耗水植物，是城市节水景观设计的重点。

1.4缩小地被游憩类草坪面积

草坪灌溉的用水是景观用水中数量最大的部分。如果城市景观中的游憩类草坪的面积过多，那么节水效果也不是很好，因为此类草坪的耗水量比较高。所以，可以采用减少此类草坪，以节约灌溉用水。非此类草坪，一般可以选择抗旱草坪或者使用其他材料进行覆盖，这种方式的节水性能非常好。

1.5科学应用景观场地的地表植土

土壤肥沃性是非常好的特点，肥沃的土壤可以涵养水分，并避免水分蒸发。表层土同下层土进行比较，更加肥沃，那么其涵养水分能力更好，所以，在景观建设的场地，必须将表层土壤进行保存，保证土壤的肥沃性，并在施工之后，将这些土壤用在植被土壤的修复和改良中。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

1.6运用高效灌溉体系

灌溉体系分成自动灌溉和人工灌溉两个部分。其中，自动灌溉具体组成部分包括喷头、管路、程序控制器、电磁阀，以程序控制器为中心达到自动运行的目的。自动灌溉部分以科学设计为基础，并进行周期性检查与维护，管理起来比较复杂，可是灌溉节水的效果非常好。还有人工灌溉，手持水管在绿地上进行浇灌，可以将水直接送达目的地，便捷精准，开闭自由，建设费用比较低。

2、城市节水型景观的节水与养护

2.1城市节水型景观节水的实施

节水灌溉制度是非常重要的部分，依据植物耗水性特点，设计出科学的灌溉时间与周期。首先，确定灌溉周期。分析本地区天气，还要考虑植物根系的深度、土壤特征，确定合理的灌溉周期。例如，高渗水性的土壤，像沙质土壤，此土壤上的草坪，应当每个星期浇水30分钟；如果是极度不渗透的土壤，像粘壤土或者粘土，一般一个星期灌溉15分钟，可避免出现径流问题。找出合适的灌溉时间。通常情况下，灌溉时间应在凌晨3点到早晨7点之间，这时气温比较低，风速也比较小，非常适合浇灌。如果在晴朗白天浇灌，这时温度比较高，会大大提升蒸发率，也就不利于节水，还可能造成植被的灼烧。

2.2城市节水型景观的养护

首先，应当注意土壤的改良，以提升保墒能力。土壤质量是决定植物存货与生长的重要因素。因此，一定要在植物种植之前，做好土壤测试，找出适合本区域土壤生长的植物。根据检测结果，对土壤进行改良。一般就是在土壤中加入一些有机肥料或者无机肥料。以土壤类型以及当地气候情况为参考，适量添加肥料。通常情况下，每年应当添加肥料5cm-7cm厚度的肥料。这样的处理可以保证肥料有更好地分解，尽快发生作用，促使腐殖酸进入到土壤中，提升土壤的肥力。对于土壤改良，一定要重视施肥量的控制。如果施肥量过大，可能导致植被快速生长，需要更大量的水进行浇灌，浪费水资源，也增加修剪维护费用。同时也可能导致不良环境影响，污染地表水和地下水，影响到人体健康、水生生物的栖息等。

其次，添加一些土壤营养的覆盖物。木屑、草屑、树叶、树皮等都是土壤上层的营养覆盖物。在修剪植物的时候，修剪掉的草屑中含有85%的水，也含有5%的氮。如果让他们保持覆盖到绿地上，可以很有效地减少水分蒸发，保持土壤的湿度，并且能抑制杂草生长，还能提升土壤肥力。

最后，重视草坪根系的保护。草坪根系一般为10cm-15cm，根系进入到土壤中越深，则越耐旱。草坪根系生长最佳时间是春天和秋天，夏季则是草坪根系的休眠期。通过控制草高来控制草坪根系，以保证根系良好生长。

结束语：

综上所述，城市节水型景观设计需要考虑的方面比较多，具体包括建设地考察、植被耗水情况、应用的灌溉体系、合理利用雨水等。节水景观设计完成后，也要注意节水和养护工作，这样才能保证节水景观发挥真正作用。

参考文献：

[1]石莹.城市节水型景观的设计研究——评《生态水景观设计》[J].人民黄河,2019,41(11):175.

[2]王思杰,姚朋,李雄.基于植物需水量的节水型城市郊野公园植物景观规划研究——以石家庄西山郊野公园为例[J].中国城市林业,2019,17(02):70-75.

[3]王菲,卢山,邬丛瑜,李娜,蒋静静,陈波.天津节水型城市公园植物景观案例评价与优化设计[J].浙江农业科学,2016,57(11):1857-1863.

论文作者:占铨

论文发表刊物:《科学与技术》2019年21期

论文发表时间:2020/4/17

本文来源: https://www.lw33.cn/article/a57035a7e2fdbac465a2ede3.html