# 建筑工程施工中混凝土裂缝的成因与对策王荣论文_王荣

摘要：混凝土作为现阶段建筑施工过程中的基础材料，裂缝成为常见问题。因此在这个过程中我们应进行混凝土结构的合理设计，通过对混凝土材料进行合理配比的选择，在加强对于施工环节控制的基础上确保混凝土整体的施工质量。在混凝土强化成形的基础上来提升混凝土结构的稳定性，进而提升整体的建筑安全质量。

关键词：建筑工程；混凝土裂缝；成因；对策

引言

混凝土作为现阶段建设工程中的一项主要材料，在进行使用的过程中经常会出现裂缝，裂缝的出现，一定程度上降低了混凝土的强度，对于硬度来说也有一定的减弱。

1建筑工程中造成裂缝的原因分析

1.1工程设计

在现阶段建筑工程设计中，如果结构不合理将会严重影响到混凝土的质量问题，从而发生裂缝问题。第一，由于结构设计方案的构造问题，造成配筋不足，影响了正常使用。在设计方案中，钢筋板所承受的载荷和挠度不同，对于裂缝宽度的验算来说也没有给予一定的重视。混凝土突变的过程中，由于没有设置伸缩缝，因此房屋的四角受到剪力墙结构的约束，在刚度受到约束时，一定程度上对混凝土造成了限制。另外，板面在配筋与末端放射筋部分极易出现裂缝，在发生温差时，一定程度上会引起收缩，因此导致整体工程制作的约束不能够进行自由伸展。同时对于混凝土的收缩来说，混凝土的约束应力超过标准范围时将会引起胶板的开裂。由此可见，在进行建筑施工时，如果设计本身存在问题，对影响施工质量的各种因素没有进行全面考虑，将会引起混凝土的裂缝。

1.2材料问题

混凝土的主要构成材料为水泥以及相关的化学添加剂。水泥是混凝土的主要材料之一。在进行混凝土的制备过程中，如果品种或规则选择不当将会影响混凝土的性能，同时也会对混凝土的强度和刚度造成影响，从而引起裂缝。另外，对混凝土添加剂的选取和不当的剂量使用，都可能会造成混凝土的裂缝。对于水泥来说，在水化中由于热量产生较大，也会造成裂缝。因此，混凝土强度和弹性在不断提升，在拉应力和强度不平衡时，则会造成强度和拉应力无法抵抗，产生裂缝。

1.3施工环境问题的影响

对于混凝土来说，由于其热胀冷缩的特点，因此在施工过程中环境的变化将会对混凝土结构产生影响。混凝土结构受形变的影响，一定程度上会引发温度应力。如果温度应力超过一定的限度将会影响混凝土的质量，从而造成裂缝的产生。温度变化在一定程度上影响着混凝土裂缝的宽度，其处在潮湿的环境中，将会造成混凝土的腐蚀，同时由于锈蚀面积增加，其将会遭到混凝土的挤压。

1.4由于施工原因引起的裂缝

在当前混凝土施工过程中，由于混凝土施工水灰比配合不当，因此对于混凝土的强度等级造成了一定影响。在进行混凝土拌制时，如果水灰比超过了其设计方案的标准，过大或过小都会造成不利影响。水灰过大将会形成水泡现象，同时产生干缩裂缝，进而对混凝土的承载力具有一定的影响。

2建筑工程施工中裂缝治理的措施

2.1加强材料的控制

在混凝土施工中，材料是最为关键的影响因素，也是最直接的影响因素。因此在实际的施工中，就要加强原材料的控制，来避免混凝土裂缝的出现，节约更多的成本费用。第一步，需要选派专业的材料采购人员，制定科学合理的采购计划。然后对建材市场有一个全面充分的了解，要求厂商出示合格证书、出厂说明书等，然后签订采购合同。第二步，做好运输管控。在材料的运输中，采购人员需要全程跟随，并且做好指导工作，避免材料丢失与损坏。第三步，做好现场管理工作。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆将原材料运输到施工现场后，就要求专业检测人员，采用抽样检测的方法，将原材料带到实验室进行性能、规格、质量等检测。一旦发现不合格现象，就要立即联系厂商进行退换。当检测合格之后，就要求将原材料放置在阴凉、封闭、干燥的厂房中，做好领用管理。

2.2加强施工的控制

为了避免建筑工程施工中出现混凝土裂缝，就要做好施工监管，实现防患于未然。加强施工控制是避免出现混凝土裂缝的有效措施之一，需要受到管理人员的高度重视。第一步，做好混凝土拌制的控制。在混凝土材料拌制中，需要先做好实验工作，合理控制原材料的比例。混凝土的拌制工作需要在远郊地区进行，要远离施工现场，不能影响到施工。混凝土的拌制需要使用规格、质量、性能等符合要求的搅拌机，然后添入适量的干净自来水，将其搅拌均匀。第二步，做好混凝土运输的控制。在混凝土的运输中，需要由管理人员全程跟随，指导运输人员选择道路平整、车辆稀少的地区，防止出现意外。此外，还要要求整个运输期间不能停止搅拌，要使用专用的混凝土运输车辆，防止混凝土结块。第三步，做好混凝土的浇筑控制。在混凝土的浇筑中，需要遵循分层浇筑的原则，可以一次性展开多个浇筑。但是要将混凝土量合理把控，保持其距离适中，平整度、性能等符合施工要求。第四步，做好混凝土振捣工作。在混凝土振捣中，需要遵循快插慢拔的原则，采用规格、性能、质量符合要求的振捣器。还要加强对振捣频率、幅度、速度等管控，防止破坏混凝土层。第五步，做好混凝土抹面压实工作。待振捣工作结束后，混凝土还未凝固之前，就要展开抹面压实工作。抹面工作的开展，需要使用专用的抹面工具，在混凝土层凹陷区域，添入泌水性好的混凝土，保持表面平整光滑。然后进行压实，降低裂缝出现的概率。第六步，做好混凝土养护工作。待混凝土初凝之后，就要使用塑料膜或者草袋进行覆盖，并且定期进行洒水。养护时间不能低于一周，在此期间严禁任何人员随意踩踏，提高混凝土的整体性能。

2.3对混凝土进行结构的优化设计

在建筑施工中，应根据具体的工程情况进行混凝土结构设计的优化。对于其结构设计来说，通过对混凝土的材料以及长度进行选择，从而确保钢筋用量的增加。同时在建筑施工中，应减缓由温度变化引起的裂缝，可以采用伸缩方式进行混凝土结构设计的应用。混凝土结构影响收缩应力的主要原因在于混凝土的长度，所以，对这种现状要尽量避免。通过对长度的合理选用，从而在结合工程实际的基础上优化设计方案，达到裂缝治理的目的。

2.4认真做好验收和检测工作

施工现场管理人员需要认真做好消防检测环节的工作，以及工程的整体质量和混凝土结构的稳固性的验收管理，包括对建筑施工的交接之前，进行验收程序的监督。施工人员可以从混凝土的施工细节进行逐步检查和保护，例如，混凝土施工程序的规划，施工现场的垃圾物品，灰尘是否有制定定期打扫，清理的规章制度等，在验收环节也需要检测混凝土表面是否出现不平整和软塌的情况，这些都需要逐步完善的，更加清晰的查找是否存在裂缝的情况。

结束语

在建筑工程建设中，混凝土是工程架构的重要组成部分，同时也是工程质量管控的难点，这就需要施工单位做好施工方案研究，保证混凝土施工材料质量，严格按照使用标准加强施工管控，减少裂缝产生概率，提升建筑工程整体质量。但是在实际施工中，导致混凝土产生裂缝的因素有很多，不仅会影响建筑整体美观性，还会影响整个工程的使用安全，这就要重点关注缓凝土裂缝防治工作。

参考文献

[1]邱雨.混凝土裂缝分析及其防治措施研究[J].江西建材,2018(14):89+91.

[2]黄国亮.房屋建筑工程混凝土裂缝成因及控制对策[J].建材与装饰,2018(52):19-20.

[3]熊静.建筑工程中混凝土裂缝的成因及治理[J].建材与装饰,2018(51):18-19.

[4]陈勇.建筑施工中混凝土裂缝的控制技术[J].建材发展导向,2018,16(24):48-50.

[5]梁翠.建筑混凝土裂缝主要因素及施工处理[J].建材与装饰,2018(50):5-6.

论文作者:王荣

论文发表刊物:《工程管理前沿》2020年第5期

论文发表时间:2020/4/30

本文来源: https://www.lw33.cn/article/a574842e96b77f8d72705a44.html