# 住宅小区的建筑电气设计探析崔跃论文_崔跃

摘要：随着社会经济高速发展与人们生活的日新月异，住宅小区建设不断加快，建筑电气设计直接影响着居民生活，因此有必要采取有效措施优化建筑电气设计，保证电气设计的节能性。本文就对住宅小区的建筑电气设计和节能措施进行了简要的阐述，以供借鉴。

关键词：住宅小区；建筑电气工程；设计技术

引言

在市场化经济体制下，社会各界对于建筑电气工程的要求不断提升。这主要是由于电气工程在小区基础设施建设中占据重要地位，并且对人们的生活质量影响比较大。因此讨论和分析建筑电气设计问题的现实意义比较高。

1电气设计原则

1.1守法原则

所有设计，尤其是建筑电气设计，必须是在满足国家相关法律法规基础上展开的，整体设计需要严格遵照相应规范以及设计准则，以保证最终设计方案安全性、实用性以及科学性。

1.2实用原则

所有设计不可凭空想象，需要按照相应数据信息科学展开规划，应保证设计实用性，防止出现假大空的设计状况。设计人员应明确电气设计应是以提高建筑使用功能水平为目标的，要在设计过程中，将建筑自身情况考虑到其中，以获得最佳设计方案。

1.3经济效益负责原则

在进行建筑电气设计时，还应遵从客户经济效益负责原则，要按照业主财力以及实际需求，按照节能减排理念科学展开各环节设计。设计人员应明确，电气设计节能化发展是必然趋势，要加强对相关设计以及模式的研究力度，做好节能材料、技术使用，以达到顺应时代发展，提高建筑整体收益水平的目标。

2住宅小区建筑电气工程设计技术

2.1变压器节能设计

2.1.1科学确定变压器负载

选择变压器的过程中，设计单位需参照电压器的容量、额定功率和性价比等多种指标。变压器的负载率通常为额定功率的70%-85%，若其所承受的负载超出该范围，尽管变压器运行效率明显提升，但是变压器损耗也随之加大。若不能采取措施加以控制，将会加剧变压器的磨损，进而缩短变压器的使用寿命。若负载率不足70%时，尽管变压器损耗明显降低，但是变压器的运行效率也随之下降。

2.1.2积极应用节能型变压器

以电能损耗为立足点，住宅小区电气系统中变压器损耗占电气系统总体损耗的25%左右，因此，若要降低系统运行的损耗，就必须降低变压器的损耗。变压器的节能性是选择变压器时应考虑的重要因素。带有高导磁功能的高质量硅钢片变压器节能效果较为理想，其在降低电能消耗的同时也实现了较为理想的运行效果，当前，S11和S13变压器均是较为常见的节能型变压器。

2.1.3加大变压器数量的控制力度

在住宅小区当中，若同一节点的电气系统供电容量过高，则需要使用多台变压器，设计人员既要保证供电负荷分配的科学性，又需在规定的范围内使用容量较大的变压器，从而有效减少能源消耗，并为我国和谐社会绿色社会的长远发展提供能源保障。

2.2线路系统设计

相比于其他电气线路来说，住宅小区的电气线路具备纤毛特点。由于该电气线路缺乏专业人员进行检修和维护，住户缺乏相应的电力知识，极易导致电力线路运行期间出现故障问题。因此，设计人员应当充分考虑到该类问题，在住宅建筑电气工程设计中，能够注重提升线路的设计水平，这样能够保证线路设计满足住宅小区的用电需求，有助于提升电气系统管理的智能化。小区住宅内存在大量暗配电气线路，相应增加了调整与更换难度，所以必须保证设计的合理性和有效性。在设计过程中，还应当准确计算电力负荷，包括准备阶段与设计阶段的电力负荷。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆以上工作内容主要包括以下方面：（1）准确计算设备容量，设计人员必须统计电气工程内所有电气设备的容量；（2）容量计算。在不同季节、不同时间段内，准确计算小区的用电负荷；（3）电流计算。设计人员应当在额定电压条件下、正常运行情况下，准确计算工作总电流，并且按照电流计算结果，合理选择导体，并且对功率损耗进行计算；（4）尖峰电路计算，准确计算负荷在短时间内的最大电流。

2.3接地、防雷设计

高质量的电气安装质量控制，是提升系统性能水平的有效手段，因为各种类型建筑系统所具有的建筑运行功能并不相同，其质量管理模式会对区域内建筑形成直接影响，所以在进行电气系统设计时，需要做好安装质量管控，要按照接地以及防雷设计准则，科学展开接地部分以及防雷部分设计工作，以对电气系统使用形成有效保护。其中在进行防雷设计时，需要做好感应雷、直击雷以及高电位入侵等预防。例如在进行直击雷预防部署时，应在容易遭受雷击位置安装接闪器等装置，以通过对引下线的合理运用，将其与和接地极准确连接在一起。在具体进行安装时，需要保证接闪带、接闪杆和屋面突出部分金属部件连接质量，从而形成理想化电气连通模式，确保接地电阻值能够满足相应规范具体要求。

2.4有效使用智能化的监控系统

设计人员在进行建筑电气设计过程中，可以加入适合的智能化监控系统，因为智能化监控系统的大量普及可以全面提升资源的利用率，并且最大限度的达到节能的效果。当然设计人员在对监控系统进行设计时，还需要考虑到周围环境对监控设备的影响。比如大部分监控设备的具体运行效果，都会因为住宅小区内部建筑物之间的距离以及小区内的日光采用和日照时间等因素产生一定的影响。特别是对于呈现行列式或者组团式分布的住宅小区群来说，在对小区建筑电气设计时，还需要考虑到不同建筑物的分布形式以及建筑物的构造对日照的遮挡。总而言之，在对监控系统进行设计时，需要考虑到不同建筑物之间的间距，然后进行合理的计算，保证预留的位置能够提高监控设备安装的质量以及运行效果。在小区内部进行智能化监控系统的安装，必须要考虑到远程控制，视频检测以及环境检测等众多环节的操作难度。所以大部分小区在进行智能化监控系统安装时，都会利用计算机互联网网络通信等现代技术进行具体操作。网络技术在小区进行智能化监控系统安装时起到的作用还包括及时的对不合理的人为活动展开实时监控，以及及时的解决设备在运行过程中出现的突发情况。

2.5对照明设备进行节能设计

住宅建筑的基础设备，包括照明设备等能够为居民提供便利的各种设备，这些设备在运行过程中也需要进行大量的能源消耗。随着科学技术的发展，住宅小区的设计开始趋向于功能多元化，多样化以及复杂化，所以人们开始对照明设备提出了更高的节能要求。设计人员为了达到在照明设备方面的节能目标，在完善自动控制系统的前提下，还可以对自然光加以利用，总而言之，在对照明设备进行设计时，应该尽量避免无用照明时间。随着人们经济水平的提升，私家车已经开始逐渐普及，住宅小区是否具有车库已经成为了大部分人进行住宅选择的重要考虑条件。大部分房地产开发商为了减少占地面积，通常会将车库建在地下，因此照明设备的节能设计就成为了开发商需要解决的重要难题之一，这时在地下车库使用智能化照明设备，不仅可以避免了能源的浪费，还可以满足人们便捷生活的需要。

结语

综上所述，在城市化发展过程中，为了全面提升群众的生活质量，必须注重小区建筑电气工程设计的重要性。设计人员应当合理设计配电系统、防雷设施以及建立系统，以此确保小区居民用电的稳定性与安全性，促进小区供电能力的提升。

参考文献

[1]叶岩.住宅小区建筑电气设计中的有效节能策略分析.中国住宅设施，2019（21）.

[2]黄颖.住宅小区建筑电气设计中的有效节能策略分析.住宅与房地产，2019（35）.

[3]沈晓霞.多层住宅小区供配电气系统配置分析.中国设备工程,2019(13).

[4]缪澄凯.丽景花园物业小区电气规划设计实例分析.建筑工程技术与设计,2019(13).

论文作者:崔跃

论文发表刊物:《中国电业》2019年22期

论文发表时间:2020/4/7

本文来源: https://www.lw33.cn/article/a5b15675928486c9dece44ac.html