# 浅谈临近既有线铁路隧道爆破振速控制论文_向志雄

中铁十局集团第五工程有有限公司 江苏省苏州市 215011

摘要：本文阐述了临近既有铁路隧道爆破振速控制要素，通过某铁路项目实际管理经验，对爆破振速控制进行了深入的探索。

关键词：铁路工程；既有线；爆破振速

0、引言

随着国民经济的快速发展，社会对铁路运输能力的需求越来越大，大量的铁路项目陆续实施，临近营业线铁路施工项目日趋增加，铁路运营安全尤为重要。本文主要结合某客货共线铁路，临近既有繁忙铁路干线，隧道爆破振速控制，减小对运营铁路的影响。

1、工程概况

林家岙隧道位于浙江省台州市境内，进口位于黄岩区江口街道附近，出口位于路桥区小稠村，隧道穿行于丘陵区，地形起伏大。隧道进出口附近均与既有村道交叉，交通较为便利。

林家岙隧道讫起里程为LDgK3+721~LDgK8+654（对应既有营业线里程为K470+063 ~ K474+996），隧道中心里程LDgK6+188，全长4.933km，为单线电气化无砟轨道铁路隧道。进口轨面标高16.246m，出口轨面标高10.791m，隧道最大埋深462m。本隧道与既有营业线黄毛山隧道并行，与营业线间距为35m-300m，其中隧道进口与既有营业线间距为35m，出口与既有营业线间距为36.5m。

林家岙隧道与既有铁路杭深线位置关系：

2、爆破设计

隧道施工之初，每天利用“天窗点”进行爆破施工，每循环进尺1.5m，爆破振速均在2.0cm/s以上，紧逼上海铁路局3.0cm/s的控制值，封锁施工基本无法爆破，导致班组更换频繁，施工进度严重滞后，为了克服爆破振速超限的难题，项目部开展了一系列爆破试验。

2.1制定目标

通过不断摸索和试验改进爆破参数降低爆破振速，加快隧道施工进度，总结一套有效的施工方法并在今后临近营业线隧道施工中得以运用。

2.2爆破振速公式研究

炸药在岩土中爆炸，大约2%~20%的能量转化成弹性波在岩土中传播并引起地表振动，这就是爆破振动。爆破振动并不能完全避免，但其危害在采取一定的措施后可以得到有效控制。

震动速度，简称振速。是衡量爆破振动强度的标准。

爆破振动速度v按经验公式计算：

v=K（Q1/3/R）a--（萨道夫斯基公式）

v-爆破振速

与地震波传播地段岩土特性等有关的系数。

Q（kg）-延期爆破时最大一段炸药量。

R（m）-从建筑物到爆破中心的距离

α-地震波衰减指数

表1 不同岩性的K、a值

根据爆破振速经验公式，可以计算理论振速，为爆破设计提供参考。

爆破振速验算公式

2.3爆破设计参数及调整情况

在爆破设计中，因R值、K值、a值为根据现场情况取值，K值和a值是根据表1中范围进行选取，通过爆破试验不断调整，重点考虑的就是Q（kg）值-延期爆破时最大一段炸药量。

在全断面试验爆破时，林家岙隧道采取楔形掏槽形式，拱部分区域孔外连炮全断面一次性爆破方案。

3、数据分析及控制

从施工开始，项目部就严格执行“一炮一分析，一炮一调整，一炮一总结”制度，严格管控，从开始装药到起爆完成，每次爆破后，对爆破振速、爆破效果、掌子面安全情况三方面进行每日评估，根据每日评估，进行每周评估分析，每月总结分析。

4、总结

隧道爆破振速影响因素较多，但对于该区间隧道而言，爆破振速主要影响因素是一次起爆总装药量、单段装药量、自由面数量。通过将断面分区、分次起爆，增加雷管段位可以降低一次起爆总装药量和单段装药量。打设减震孔预裂扩槽或切槽。破坏围岩的整体性，增加炮眼间的贯穿裂隙，从而创造自由面。通过分部分次爆破和设置减震孔等方式，提高炸药爆破能量利用率，减小单段装药量和一次起爆总装药量，有效的降低爆破振速。通过本隧道施工也总结出隧道爆破三字经“强管理、严执行、精组织、落措施、零衔接、促进度、重分析、控振速、保安质、多循环、少补炮、辅避洞”。

参考文献：

[1] 中华人民共和国国家标准：爆破安全规程（GB6722-2014）[S].北京.中国标准出版社，2014

[2] 李志刚.浅谈爆破振动速度控制.矿业工程.1671-8550（2011）.

[3] 某铁路项目林家岙隧道爆破总结

论文作者:向志雄

论文发表刊物:《基层建设》2020年第2期

论文发表时间:2020/4/30

本文来源: https://www.lw33.cn/article/a5b8de4ae9daa8a37220470c.html