# 电厂汽轮机运行的节能降耗简析论文_袁承武

（上海核工程研究设计院 上海 200233）

摘要：近年来，随着我国经济社会的快速发展，加大了对工业领域的创新力度，结合目前工业领域的实际发展情况，具有针对性地分析，能够及时地发现存在的问题与不足，结合问题详细地解决，尤其是针对工业生产过程中电厂汽轮机耗能的问题，是目前工业化发展的重要工作之一。在电厂汽轮机正常运行的情况下，会根据生产调度的要求，连续运行发电，同时由于汽轮机效率偏低消耗大量的能量，为降低对能量的消耗，就需要制定完善的管理措施，在工业生产的过程中，加强对汽轮机耗能的科学处理，能够满足工业生产的高效，环保要求，促进工业化的稳定发展，促进我国现代化工业的可持续发展。

关键词：电厂；汽轮机；节能降耗；优化措施

从电厂生产工作的角度分析，所涉及到的生产产品种类、应用的设备都比较多，其中，汽轮机就是其重要的发电生产设备之一，但是在生产的过程中，会损耗掉大量的能源，对电厂的经济、高效运行造成了不利的影响，如不及时地管理，就会加剧对环境的污染，降低发电效率，增加发电成本。在现代化社会的发展中，我国大力提倡对生态文明的建设与发展，对此，电厂及相关部门加大了监管力度，把节能环保发展到电厂的生产环节中，对汽轮机的运行，采用节能环保技术，根据实际情况，创新管理工作方法，降低对能源的损耗，引进信息化技术，加强对汽轮机的科学管理，从而确保电厂汽轮机的长期稳定运行。

一、汽轮机节能降耗影响因素

与一些发达国家相比较，我国信息化发展水平的起步比较晚，在发展初期，忽视对自然环境的保护，造成了能源的严重浪费，对后续的发展造成了一定的阻碍[1]。因此，在电厂的汽轮机运行的过程中，由于忽视了减排降耗技术的研究，对电厂的整体发展都造成了较大的影响。而影响的因素也比较多，忽视对其的管理，只是一味地生产，将造成能源的过渡浪费。

（一）冷凝器故障问题

在电厂汽轮机的运行过程中，冷凝器是重要的运行部件，而冷凝器发生故障问题较多，主要问题如下：

1、冷凝器喉部漏空气或与冷凝器相连接管道接口由于振动出现焊缝裂纹，真空边界阀门不严等，都会导致真空缓慢下降，排气室温度逐渐升高，机组出力降低，发电量下降，轻者造成机组效率降低，损耗增加，严重时甚至引起机组振动被迫停机事件。

2、冷凝器钛管破裂，汽轮机排汽缸和冷凝器拉筋焊缝存留的焊渣/焊瘤在蒸汽的冲刷下和振动作用下脱落，直接冲击到传热管表面，导致钛管受损。或脱落的异物在经过旁排管道区域时受到蒸汽吹扫加速作用，随机地冲击到传热管表面，导致钛管受损。造成凝结水电导率升高，轻者腐蚀系统管道，严重时必须停机处理。

（二）原动机过高的能源消耗

在电厂的汽轮机运行过程中，汽轮机是电厂的主要原动机，对整体的工作效率，运行质量都有重要的影响。不仅体现在运行的过程中产生大量的电能，而且还体现对热能、动能的有效转化。而单一化地对汽轮机进行使用，是无法确保各项工作的顺利开展与实施，还需要与其他设备的紧密配合，使各设备都能够充分地发挥出自身的重要作用与价值[2]。在电厂汽轮机的正常运行中，耗能高的影响因素有很多，最常见的问题有喷嘴室变形、漏气等情况，都会加大对能源的消耗。尤其会对低压缸造成不利的影响，使其出汽边经常出现腐蚀情况，无法确保电厂汽轮机的正常运行。

（三）机组汽缸故障问题

电厂汽轮机的主要外壳就是机组汽缸，它的主要作用就是密封汽轮机内部，保持蒸汽只在汽轮机内部做工，推动汽轮机转子高速旋转，把热能转换成机械能，带动发电机发电。在实际应用的过程中，还要考虑到汽缸、排气、进汽、支撑座架等各部件之间的连接情况，一旦忽视了各部件之间的连接，就会对汽轮机的运行造成一定的影响，甚至对汽轮机设备造成严重的损害。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

二、提高电厂汽轮机运行的节能降耗技术水平措施

（一）加强对技术要点的分析与设计

在电厂的汽轮机运行过程中，需要电能、机械能之间的相互转换，才能够确保各项工作的稳定运行，因此，为了确保汽轮机的正常运行，降低对能源的消耗，需要提高整体的技术水平，由专业人员对其内部的真空状态详细地分析与研究，全面掌握各部件之间的关系，具有针对性地分析与解决[3]。相关专业技术人员在研究初期，对汽轮机内部的真空状态进行分析，只有确保其内部真空状态的平稳，才能够确保其稳定的运行。加强对其内部的监测，能够及时地发现出现故障与异常情况，及时地对其内部异常情况的科学处理，最终确保电厂汽轮机的稳定运行[4]。此外，还需要考虑到缸效率的影响因素，在运行正常的情况下，如果缸效率出现了下降的情况，那势必会增加汽轮机的耗能。对此故障的解决，就是详细地掌握缸效率与汽轮机的正比关系，增加气流面积的同时也需要增加气流量，才能够达到节能减排的目的。

（二）定期对相关设备的维护与检查

定期对相关设备的维护与检查是具有辅助性意义的工作，由于水温会对汽轮机的正常运行造成影响，那么在降耗的同时也要考虑到对其的分析[5]。如果给水设备处于低温的情况下，汽轮机继续维持原来的负荷运行，将大大增加锅炉的燃料消耗，降低整个机组的效率。在给水设备水温不稳定的情况下，将会影响到汽轮机的蒸汽消耗问题。因此，要定期的对相关设备的维护与检查，尤其是要加强对凝结水温度和给水温度的控制，要根据实际情况进行及时有效的处理，为汽轮机的稳定运行提供有利条件。

（三）制定完善的管理制度

大多数的电厂汽轮机工作，都会采用人工管理与远程监控的综合形式，但是从实际发展的情况分析，考虑到电厂发电的重要性，只有单一化地进行人工检查，是无法满足整体的运行需求，依然需要制定出完善的管理制度，全面地落实到各项工作中，即能够对各项工作的安全检查，又充分发挥出管理制度的作用，在各项工作的开展中，都严格地按照相关制度要求规范性地操作，确保电厂机组运行的安全性与稳定性[6]。对管理制度的制定，要考虑到汽轮机组的汽水循环等情况，需要各部件都处于相对平衡的状态下。而汽轮机的正常运行属于激烈的机械运动，内部发生问题是常见的现象，以节能环保为研究研发目的，由专业技术人员结合实际情况进行综合分析，即能确保电厂汽轮机的稳定运行，又降低对能量的消耗，促进电厂的稳定发展。

结语

综上所述，在电厂汽轮机正常运行的情况下，受到的影响因素比较多，为了满足汽轮机的稳定运行需求，就需要提高重视度，加大对电厂汽轮机的研究力度，制定完善的管理制度，全面地落实到各项工作中，确保各项工作严格地按照相关制度标准规范性操作，满足电厂的生产需求，有效地控制汽轮机节能降耗工作的开展。汽轮机的节能降耗，是长期不断摸索的过程，需要不断优化研究理念，加强对其的创新，提高整体的技术水平，加强对设备的维护与管理，降低对自然环境的污染。提高节能降耗水平，提升发电设备有效利用率，同时进一步提升设备使用寿命，是今后需要努力研究的方向。

参考文献

[1]张超.电厂汽轮机节能降耗主要措施分析[J].中国设备工程,2019(17):69-71.

[2]黄序华.电厂锅炉运行中节能降耗技术的应用策略探讨[J].科技创新与应用,2019(16):175-176.

[3]陆福.发电厂汽轮机运行节能降耗策略研究探讨[J].中小企业管理与科技(上旬刊),2019(05):27-28.

[4]任皓雪.电厂汽轮机运行的节能降耗探讨[J].资源节约与环保,2019(03):28.

[5]顾振东.加强电厂汽轮机运行的节能降耗的策略探析[J].通讯世界,2019,26(03):148-149.

[6]张二强.电厂汽轮机运行的节能降耗[J].技术与市场,2018,25(02): 44-45.

作者简介

袁承武：（1970.3.23—），性别：男；籍贯：黑龙江齐齐哈尔市；民族：汉；学历：大学；职称：工程师，职务：常规岛主机经理，研究方向：核电站常规岛调试；单位：上海核工程研究设计院。

论文作者:袁承武

论文发表刊物:《电力设备》2019年第17期

论文发表时间:2019/12/16

本文来源: https://www.lw33.cn/article/a631cab7057e1d291574faf1.html