# 浅析市政给水工程施工存在的问题及注意事项论文_吴三平1,何斌2

1、武义县城市自来水有限公司 浙江省 321200；

2、武义县城安市政工程有限公司 浙江省 321200

摘要：随着城建进程愈加深入，对于市政工程而言给水系统高效运转是保障城市建设的重要手段。同时，市政给水工程还是维系大众生活的基础，从给水工程出发强化施工管理，不仅能够对基建设施加以完善，还可为城市发展夯实基础。下面便就施工管理现存问题以及控制要点展开探析。

关键词：市政给水工程；施工；问题；注意事项

1市政给水工程施工现存问题探析

1.1地下管线存有交叉混乱等设计问题

国内市政道路通常伴有拓宽或者是改造等过程，而改造施工必然会使管线设计遭受影响。一般对于地下管线来说，其管线施工涵盖了燃气、给水、排水、雨水以及热力等诸多形式的管线。因此总体设计时，部分设计人员会将管道依据一定高差或者是间隔将管线设置在人行道以及非机动车道等诸多较窄的工作面上。施工时会因拆迁不理想、工期紧张等问题而背离设计目标。比如，市政管线以及其他建筑间，管线距离并不充足，进而伴有安全以及质量隐患。此外，施工可能伴有测量误差，因此待竣工后管道建设相较于设计来说存有偏差。

1.2沟槽未能谨遵设计以及施工规范加以回填

市政给水施工通常面临着沟槽回填不符合施工规范的情况。一般设计图需要利用级配砂卵石垫层、密实素土还有三七灰土等实施分层回填。而施工时，部分人员却忽视垫层环节，并且在回填材料层面也尽量简化，便无法以相应规范为导向展开分层回填，使得回填质量很难契合施工要求。待投入使用之后，会因车辆碾压而发生不均匀形式的沉降，进而引发管道断裂或者是接头漏水等诸多情况。所以，施工管理必须对沟槽回填加以深层关注，必须以相应规范为导向切实回填。

1.3施工专业化水准相对有限

目前市政给水在施工人员层面专业素养并不理想，并且对于施工技术掌握也相对有限。其中，施工体系不够专业最为主要，不论是专业知识还是施工技术等均相对欠缺。该层面并非仅指人员，同时涵盖了施工企业自身的专业体系。例如，施工单位并未以施工实际为导向进行保障部门的切实构建，也并未做好相应预算，导致施工设备、材料等无法适时更新，使得工程质量遭受影响。

1.4监管力度仍不理想

通常施工难点会因地理位置差异而发生变化，并且施工时间也必然存有变化。若国内在市政给水层面的施工监管未能上升至法律层面，施工监管便会遭受诸多因素影响，同时事故出现后也很难进行补救措施的切实制定。此外，施工方并未从工程实际出发进行监管部门的切实构建，使得施工监管相对受限，并造成施工失误率逐步提升。

2市政给水施工注意事项

2.1做好施工前期准备

市政工程施工前，设计人员需要对城市的供水现状心知肚明，根据城市的水资源环境情况、供水情况，存在的问题以及项目建设的必要性等编制可行性报告，做好现场勘察，保证设计评审工作更加科学合理。施工前，编制好施工技术方案，选择合理的机械设备并对用于给水项目原材料进行审查。

2.2健全市政管理体系，走规范化管理道路

严格规范管理人员的行为，按照相关部门制定的管理制度客观公正的进行管理工作。要针对施工单位制定相应的管理制度，对施工单位资质及施工质量进行严格审查，发现违规违法行为要及时纠正并严肃处理，避免任何影响施工质量的因素发生，要制定定期抽查制度，通过定期的抽查确保给水施工质量与进度，用规范化的管理方式保证城市供水。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.3提高施工人员的综合素质水平

工人是市政给水工程施工的中坚力量，需要确保施工人员懂得管道安装及土建等方面的知识，并具有丰富的施工经验，在施工现场需要有专业的技术管理人员进行指导施工；另一方面，加强工人技术培训并且强化安全质量生产意识，增强工人的责任感，使他们意识到给水工程质量的重要性，切实保障供水质量和安全。

2.4做好现场资料的整理保存，为后期工程分析提供参考

市政给水系统是城市内其他工程设施得以正常使用的重要设施之一，所以给水管理中必须做好重点资料与基础资料的整理与保存。在给水工程开展中，做好详细的文字说明与直观的图片记录，记录下每一个施工环节的细节。对已有现场资料及时整理归纳并且妥善保管，可以将相应资料做电子存档，永久保存资料，方便后期随时提取查询。安排专人负责资料管理，贯彻落实责任到人制，增强管理人员的责任意识，自觉提升管理技能与管理水平。

2.5沟槽回填质量控制

市政给水施工是否足够高效与合理对于施工进展而言极为关键，因此施工时需要从施工材料以及设备出发强化检查力度，同时予以详细记录，从而为后续施工夯实资料基础。此外，施工时若回填土存有不足情况，则应及时通知建设方让其进行调整。同时，还应针对试验土样加以检测，确保其质量符合相应标准。沟槽回填本质为隐蔽工程，不论是施工难度还是风险均较高。因此，必须从沟槽回填出发对其施工工序加以把控，需要以构筑物以及管道相应特点为导向来明确回填、夯实相应顺序，同时需要按照管材以及管沟相应强度来明确回填方式，确保回填质量满足工程需要。

2.6从管道接口出发强化施工质量

若施工时未能强化管道接口质量，如果接口遭受外力则会导致管道破坏。因此施工人员需要对插口外部相应的凹槽进行清洁，可依靠橡胶圈等来固定凹槽，并且要确保橡胶圈可以均匀受力。此外，管道施工还应从提高钢管的焊接水平出发强化其质量，切忌把管道深埋于地下，并且不应对管道型号及其规格等进行随意更换。管道安装时还应针对管道轴向进行充足空间的留置，确保其做到任意延伸，并保留合理的径向宽度。

2.7从阀门井出发推进质量建设，对管道以及阀门损坏进行规避

从阀门井出发推进质量建设，必须以施工图纸以及相应规范为导向严格建设。施工方对阀门井进行修建时，未避免其变形或者是地下水漏到井里，必须从如下层面出发进行把控：首先，需要确保基层以及垫层建设良好，确保其底部更富牢固性，从而避免阀门井由于基础不牢而出现沉降，进而引发管道或者是阀门形变。其次，建设时还应确保管道穿过井体的位置时进行刚性防水套管的合理设置。该类套管主要是于钢管外进行翼环的合理添加，并将其装于钢筋混凝土井墙之中，为管道穿过提供便利。此外，还应于管套以及管道间依靠麻丝与水泥进行打扣操作，从而防止地下水流至井体之中。对于阀门井来说，还需要于井内进行集水坑的设置，从而依靠替污泵或者是人工等拍出积水。

2.8推进施工管理体系向着现代化推进，强化施工监管

首先，需要推动施工管理向着科技化转变。施工需要进行信息小组的设立，确保信息整理、分析以及传递等更富有高效性。并以此为基础进行给水机构的合理构建，并针对施工管理机制加以完善。其次，施工方还应以施工实际为导向进行监管人员的合理设置，从施工准备、施工实施以及竣工等层面出发强化施工监管。此外，施工方还应强化人员相应的专业素养，确保其施工技术以及专业知识契合施工需要，并不断推动施工操作向着科技化推进，为强化施工质量夯实基础。

3结论

市政给水管网基本是埋于地下的，一旦建好覆盖后则不容易被看到，具有一定的隐蔽性，竣工后施工人员只能对阀门井进行检查。一旦给水系统出现问题将对城市的正常生产生活造成极为不利的影响，严重的甚至会出现安全事故。强化市政给水工程的施工以及管理势在必行，在施工过程中明确相关的注意事项，确保市政给水工程施工建设能够高质量、高水平的推进，使给水工程建设满足预期标准，更好地促进城市发展进步。

参考文献：

[1]康乃华.市政工程给水施工要点探析[J].江西建材，2017（21）：96-97.

[2]叶鸣宪.市政给水管道工程施工质量监理要点研究[J].江西建材，2017（20）：256+258.

[3]黄璇.浅析市政给水管道设计施工中常见问题[J].江西建材，2017（17）：82-83.

[4]罗小微.浅谈市政给水工程的槽沟回填施工技术[J].绿色环保建材，2017（10）：142.

论文作者:吴三平1,何斌2

论文发表刊物:《基层建设》2019年第5期

论文发表时间:2019/4/11

本文来源: https://www.lw33.cn/article/a640fa97e979d71998b07e14.html