# 有关建筑给排水工程中的节能节水技术的问题思考论文_张伯符

张伯符

身份证号码：440923197611020316

摘要：随着城市化进程不断加快，城市水污染和能源消耗的问题越来越严重，在一定程度上影响了我国经济发展和社会稳定。针对这一问题，我国建设工程在施工的过程中，在建筑给排水方面需要采取合理的节水措施。本文主要分析当前建筑给排水的实际情况，有效减少建筑水资源的消耗和浪费，在保证建筑物供水处于正常的运行状态时，实现建筑给排水节水目的。

关键词：建筑工程；给排水；节能节水

引言

建筑给排水节能是经济发展的需要，很多人认为能源的发展与经济发展没有关系，其实不然，如果说经济发展是带动社会进步的机器，那么能源就是这部机器的发动机，它为经济发展提供了源源不断的动力。所以经济发展和能源的发展的关系是很密切的。水资源短缺水资源浪费等问题，不仅仅在我国十分严峻，在世界的各个国家都面临着相应的问题，可以说保护和节约水资源已经不是一个人或一个国家的责任，而是全人类应共同担负的。建筑给排水节能是环境保护的需要，很多的企业将工业废水直接排放到河流中，不仅对水资源造成严重的污染而且里面含有的废物对环境也有着严重的破坏。建筑给排水节能是提高人民生活水平的需要。

一、给排水的节能节水

1、给水系统的节能节水措施

合理利用市政管网压力，在建筑给排水系统的设计中，我们要做到全方位考虑，保证其经济性、稳定性和安全性。要把市政管网系统的压力充分利用起来，合理规划分区给水方式，做到缩减二次加压带来的成本。按照国家规定标准，市政给水管网供水的压力值在0.3MPa左右，它适用于五层以下的建筑供水水压，五层以上的建筑就必须采用二次加压的方式进行供水。在以往的建筑给水系统设计中，通常是把地层的蓄水池与市政管网相连接，在使用水泵加压为整个建筑供水，这么一来，市政管网没有发挥出其自身的压力水头，资源被浪费。但实际上，低楼层建筑很多是铺面等营业性用户，需水量很大，如果这部分的用水也全部都进行二次加压供水，不光导致蓄水池的体积需增大，同时也会浪费水泵流量，造成巨大浪费。科学合理的规划应是能使用市政管网水压进行供水的低楼层全部使用市政管网水压，高楼层再用二次加压方式供水。这样就做到了资源的充分利用，也能消除低楼层由于压力过高而出现超压出流的现象，从而节约水电能耗。

室外消防用水采用市政管网水压方式。市政管网所设计的水压以及供水水量对于建筑室外的消防用水所需的水压和水量是完全符合适用的。除非是条件不允许的条件下才使用二次加压的方式提供室外消防用水，否则正常情况下都应是市政管网是首选原则。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆两者比较，市政管网明显比二次加压方式更具有优势，市政管网不仅比二次加压经济，还能减小建筑消防贮水池的体积，这对于建筑工程的节能减少资金是具有很大意义的。同时，使用市政管网还更加具有保障性，避免事故时室外消防用水无法保障的问题。完善热水供应系统，人们越来越追求高品质的生活，上班冲一杯热咖啡，下班回家洗一个热水澡，由此可以看出人们在追求生活的同时也会加大热水的需求量，那么在建筑中必然会增加热水的供应量以满足人们的需要，在供应和输送热水的过程中肯定会有不小的消耗和不可避免的浪费，这就需要我们改进和完善热水供应系统，在设计和实施的过程中重视节能节水的问题，为水资源保护和节约问题出一份力。我们可以开发和利用新能源，增加太阳能热水器的使用，同时使用隔热性能较好的材料制作输送管道，以减少热水在输送过程中热量的损失，将能源和水资源的浪费降到最低。设计科学经济的热水循环系统，使水量得到充分利用；在可接受的范围内可以适当降低水的热度等。使用节能节水的产品，人们每天生活和工作的用水量是巨大的，我们要增多对节水产品的使用，减少不必要的浪费，可以说人与建筑给排的节能节水有很大的影响，使用节能产品可以说是人类节能的一种最直接简便的方式，例如：使用节水马桶，节水淋浴喷头等等。

同时防止水箱、水池二次污染采用二次加压方式供水往往会面临水质污染的问题。水源受到二次污染时很可能使得水的质量大幅降低，无法继续使用，这就得把水放掉重新加压运送，大大增加了能源和水源的浪费量。为防止水池、水箱的二次污染，我们可以通过采取以下几个措施进行避免：按时进行消毒清洗，防止细菌等微生物的滋生；水池或水箱的制作采用不应变质且安全的材质，例如不锈钢、玻璃钢等优质材料；生活用水和消防用水使用不同的容器存放；按时对水池、水箱进行检查维修。

生活给水系统根据相关规定已经进行竖向分区，即便如此，其中仍然存在一个重大问题，就是卫生器具配水点水压偏大，并且这个问题经常被人们忽视。在卫生器具设计之初，额定流量一般是以流出水头水压为20～30千帕的基础上进行设计，但竖向分区后各区尽管是最低楼层的配水点的静水压都会达到300～400千帕，这完全超过了卫生器具额定水压的标准，若在此种情况下，卫生器具每次的现实出水量都变成了额定流量的4～5倍，大量水资源被无故浪费。不仅如此，在水压超于设计负荷的情况下，卫生器具连接的管道和阀门也会因为压力过大而导致更大程度的磨损，缩短使用寿命，并且带来噪音污染。因此，我国应当更加注重生活给水系统的减压问题，尽可能减少水资源的无故浪费。

二、排水系统的节能节水措施

建筑排水不仅仅有生活用水和工业废水，还包括对雨水的排放等，在以前我们大都采用无组织排水，使雨水随建筑的外立面直接排到地面，但是在水资源紧缺的今天，我们要考虑到对雨水的收集和利用。

雨水是一类不属于下水也不属于上水的水，在条件允许的情况下应物尽其用。小区的雨水回收利用主要是通过采集、储存及处理等流程，将其作为杂用水进行合理的利用，或者利用雨水的渗透、回灌等性质补充地下水源。雨水的回收利用在节约城市水资源的同时，也能进一步改善城市的生态环境，雨水作为自然资源具备不易控制流量的特点，因此难以收集。在建筑给排水中应使用渗水性能良好的材料，并安装蓄水设备，将收集的雨水进行储存。将雨水进行简单的过滤后再生利用是国内应大力推广的省水方案。

雨水的回收利用，简而言之就是收集雨水，使用相关的设备及药物净化处理后，得到了一定水质指标的水源，进而利用的过程。处理后的雨水大多应用在厕所的冲洗、城市绿化等。建筑收集雨水的常规结构是将屋顶的雨水使用导管进行引导，进入地下的沉沙池，在沉积后流入蓄水池，再利用水泵将水送入杂用蓄水池，通过相关消毒系统后送入中水道系统，为了保证水质标准，通常应将降雨前2分钟的雨水去除，以处理降尘及酸雨等对水质造成的影响。

三、结语

综上所述，建筑给排水中节水节能问题具有巨大的潜力，是我国可持续发展战略的重要举措。建筑给排水的节能节水不是一时的，它需要我们在日后也同样的重视，避免水的二次污染，增加节能装置的使用，完善供水系统，建筑给排水中节能节水的特性显现到最大化，减少消耗，注重水资源的循环利用，缓解我国的水资源紧张面对的压力，尽量提高节水节能的程度。

参考文献：

[1]刘耀荣.节能节水措施在建筑给排水设计中的分析[J].江西建材.2015（08）

[2]赵迎春.建筑工程给排水问题探究[J].江西建材.2015（08）

[3]苏凯兵.浅谈建筑给水排水节能节水技术措施[J].给水排水.2010

[4]王洪君.城市给排水工程的现状[J].民营科技.2012（04）

论文作者:张伯符

论文发表刊物:《基层建设》2015年19期供稿

论文发表时间:2015/12/30

本文来源: https://www.lw33.cn/article/a6805b172140cd6227d66afe.html