# 刍议混凝土建筑结构模板施工技术论文_李辰

身份证号：13092619880227XXXX

简要：模板施工是混凝土结构建筑施工环节重要的一环，好的模板利用率高，能有效节省耗材用料，大大缩短工期，起到一劳永逸的效果。目前全球建筑行业对于混凝土建筑模板的开发颇有成效，除了日趋成熟的单层模板支架，在国内外大小建筑工地都有普遍沿用，随着人们对居住环境，尤其是高层混凝土建筑的要求提升，渐渐衍生出了多层模板支架，使得混凝土建筑在施工时有了更多的选择。本文就目前全球混凝土结构模板技术的发展，阐述一些现状，总结一些要点。

单层多层模板混凝土结构模板技术目前分单层支架和多层支架，在过往的建筑行业，楼层设计并不如现在复杂，对于模板的要求也不高，早期的单层支架已能很好满足施工需求。但随着人们生活水平的提高，对楼层的设计要求也逐渐上提，加上城市人口的激增，居住面积的拥挤，越来越高的楼层走势对模板提出了更高的需求，于是衍生了多层模板支架。但如今的建筑行业，多层模板只是雏形阶段，仍旧存在诸多不足与现实施工中暴露出来的弊端，模板的改进，依然有很大空间。

1 模板技术发展现状

目前国内沿用最多的，仍旧是单层模板技术，这种技术普及度高，适应性强，对于一些普通的混凝土结构非常实用。业界发展至今，单层模板技术几经改进，已经十分成熟，从业人员对这种技术的使用也得心应手，出错率很低。但随着楼层设计越来越讲究，一些结构比较复杂的高层混凝土结构，普通的单层模板已经很难跟上时代，于是，多层模板架构便出现在混凝土浇筑中，但这种模板在实际使用时对施工者的专业素质要求非常高，业内很多施工单位在设计多层支架模板时，对模板的外形、幅度的把控缺乏经验，而工地人员在对这些多层模板检验时仍旧采用单层模板的标准，这对施工工程带来了很大的不稳定性和安全隐患。多层架构模板在混凝土结构建筑中的推广，仍旧任重道远。

2 模板的相关工艺

2.1 模版材料选择

目前的建筑模板多采用木胶合板，基本能满足施工项目的需求。但木胶合板的本身存在弊端，在混凝土浇筑的过程中，由于木质的材料吸水性强，很容易导致模板进水，造成局部密度差，影响混凝土成型的实际效果，最常见的问题就是混凝土浇筑不均匀以及色差。在施工过程中，目前比较常用的解决方法是在木胶合板表面刷一层防水膜，可以有效降低木板的吸水量，从而削减模板进水对混凝土的浇筑产生的不良后果，为工程的顺利延续作出了不小的贡献。

2.2 模板的制作过程

混凝土建筑模板的制作需要依赖多角度切板机，高速钻孔机和锯板机，在切板的过程中，务必做到木板的水平摆放，以免造成切割误差，影响整个模板的准确性。当经历过切板、钻孔及锯板等工艺环节后，还要在成型的模板上刷上防水漆，防止模板进水。

2.3 模板的安装

将每一块模板碎片进行编号，按照各自对应的安装位置进行依次安装。做到轻拿轻放，不要在安装的过程中将木板与脚手架等施工部件进行撞击，造成模板损坏变形，影响其稳定性。所有螺栓孔洞需要增加橡胶垫圈，防止造成孔洞在安装过程中被工具撑裂，增加模板不稳固的隐患。

2.4 模板浇筑

这是模板安装的最后一个环节，即将调配好的混凝土浇灌进模版中。在浇灌前，先将模板内部做一遍清理工作，将一切杂志、碎料清除出去。浇灌时按照从下到上的顺序倒料，循序渐进，用标尺保证每层混凝土用量一致。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆实用振捣棒进行混凝土调匀，做到不急不缓，最后抽出振捣棒时要缓慢匀力，以免用力过猛造成空气灌入混凝土。

2.5 模板的拆除及保养

当建筑结构稳定成型后，依照专业标准进行墙体检测，确保混凝土完全凝固，承受力达标的情况下才可进行拆除工作。设定好拆除流程，先将用于固定模板的螺栓、铆钉等工具拆卸，再松开拉绳，使模板与墙体自动剥离。若发现模板粘合严重，无法自动剥离，切忌使用大锤敲击等过于粗放的拆除方式，而是可以用一根翘杆插入墙体与模板之间的缝隙，轻轻撬动，使模板发生振动，直至完全剥离。模板拆除后仔细对表面进行清洗，对缝隙、裂纹进行修补，最后再刷上一层防水漆，放到专业的安放保管的场所，以备日后再用。

3 模板技术存在的问题

3.1 管理不到位

全球地产行业迅猛突起，各大建筑承包商如雨后春笋，纷纷涌现。由于同行间的竞争激烈，造成了行业内部遴选门槛放低，对从业人员的专业素养培训马马虎虎，敷衍了事。质检放宽，唯利是图，偷工减料的丑闻比比皆是，每一天都在上演。在这样恶劣的大环境下，建筑模版也遭到了黑心承包商的黑手，不断削减预算，简化模板，大大增加了施工的安全隐患，以及整座建筑结构的不稳定性。在国内，又有些管事部门存在不作为，与黑商合作谋取不义之财，对工地一些违规操作、选料不严等问题视而不见，这些都是管理不严的具体表现，严重影响了模板在施工过程中能发挥的作用。

3.2 模板选材模糊

目前市面上成熟的模板材料很多，这其中以木合胶板为主。但模板行业没有统一的选材标准，产品标识混乱，流市的模板材料鱼目混珠，以烂充好，大大增加了工程复工的隐患。建立一个统一而有效的模板选材标准，不但可以减少黑商以假乱真的现象，更可以提升工程的施工效率，避免因采购模板建材失误，导致后期返工的现象。

4 混凝土技术的发展方向

4.1 合理规划施工方案

一个合理的施工规划方案，对模板整体的使用效率和成本合算影响巨大。在模板加工之前，按照建筑蓝图以及模板材料特点，进行严格的用料剂量及方法说明，这样可以加快施工速度，提高模板使用成功率，避免返工造成的模板成本浪费。在模板拆除时，施工方案也应对拆除方法和细节作出详尽的说明，避免模板在拆除时受到损坏，延长模板的使用寿命。

4.2 提高专业施工人员水平

施工人员的专业水平，直接影响到模板在建筑结构中发挥作用的程度。从选料、加工、安装、拆除及保养等一层层工序着手，环环相扣，一丝不苟，对所有的流水线工人进行严格的培训，增加项目成本，甚至造成施工人员安全隐患。同时，施工团队平时也应利用平时施工中积累的经验和教训，自己梳理一套可靠的模板使用心得，再将它用来作为新入员工的培训，能起到很好的辅导效果。圈出经常在模板施工过程中出现的问题，让员工在工地施工时着重注意这些事项，避免犯错。

5 结束语

建筑行业发展至今，模板的使用已积累了大量的经验，从选料、加工、安装、拆除及保养等各道程序都培养出了大量的精英施工团队和个人。我们还需向西方一些建筑行业比较先进的国家学习成熟的混凝土结构模板技术，更好地为国内建筑行业的发展奠定土壤。总的来说，国内建筑行业的发展前景还是相当不错，模板技术也已十分成熟，对于单、多层模板支架的理解也相当到位，剩下唯一需要做的事，便是放眼未来，不满足于现状，在建筑业发展大潮下，对模板技术精益求精，继续精进，吸收国外先进技术，做到西为中用。

论文作者:李辰

论文发表刊物:《基层建设》2019年第30期

论文发表时间:2020/3/12

本文来源: https://www.lw33.cn/article/a69366d79dd5f9f13359cdea.html