# 环境水质分析监测技术与监测数据的处理论文_袁转运

中山公用水务有限公司古镇分公司 广东省中山市 528421

摘要：环境水质监测有利于改善我国水资源污染现状，人们监测环境水质的时候，会详细分析监测数据，提高监测质量，了解两大河系支流情况，针对水资源污染现状加以分析和处理。一旦水资源受到污染，将会从个别区域延伸到多个区域，强化环境水质监测力度，有利于保证水资源质量，环节资源污染现状，实现人与自然的和谐统一。

关键词：环境水质分析； 监测技术； 数据处理

引言：

人们在地球上可以确保生存的一大重要源泉就是水，水资源和人们的生命息息相关，不光是人们，任何生物的生存都离不开水。想要减少对水资源的污染，就要对水质检测和管理工作进行重视，不管是提升水资源质量亦或是环境保护方面均效果显著。在利用水资源时，要利用环境强化对地区水质的控制管理和监测，这样可以对污染源以及污染状况进行详细准确的了解，进而科学的制定相应的措施降低水资源的污染程度。

1 环境水质监测技术与监测方法

1.1 环境水质监测技术分析

环境水质监测技术的应用需要通过采样化验、数据汇总、数据分析等步骤，通过记录详细数据分析报告，寻找当前区域水资源中存在的有害物质。监测时，人们需要对有害物质成分加以分析，判断该污染物的具体来源，监测其化学需氧量与高锰酸钾盐指数情况，探究污染物中是否有铅汞等重金属成分。环境水质监测技术由远程监测系统组成，应用相应的环境水质监测软件完成水资源的水质监测工作。

1.2 环境水质监测方法

1.2.1 仪器法

仪器法是环境水质监测中比较先进的技术方法。该方法在使用的时候，主要分为原子吸收法、液相色谱法以及气相色谱法，人们会根据实际情况选择相应的方法进行环境水质监测。利用仪器法监测水质数据，可以提高数据的准确度，先进的技术能够使仪器法扩大环境水质监测范围。

JC-312P1总磷在线自动监测仪进行水质量监测，依据HJ593-2010《水质单质磷的测定磷钼蓝分光光度法》，将水样、催化剂溶液和强烈氧化剂消解溶液的混合液加热到120℃。待测水样中聚磷酸盐和其他含磷化合物，在高温高压的酸性条件下被强烈氧化剂消解氧化生成磷酸根，在催化剂作用下，磷酸根离子在含钼酸盐的强酸溶液中，生成一种带色络合物。监测人员进一步分析仪检测颜色的变化，并把这种变化换算成总磷值输出来，生成的带色络合物量相当于总磷量。现如今，该仪器已经广泛应用于总磷在0～50mg/L范围内的废水监测，可以为实验室进行在线快速水质分析，在线监测河流、湖泊以及水库水质情况，加强对自来水厂与工业污染源废水的在线监测，提高监测效率，保证数据的准确度。

1.2.2 重量法

常见的重量法有气化法与直接分离法。其中，直接分离法可以对样本中各类物质分离处理，气化法可以采用某种方法将样本成分加以转化，然后将转换后的物质进行分离，即间接分离法。研究人员使用天平对样本中物质称重，并计算各类成分的实际质量，计算出这一成分在样本中含量情况，使用重量法不需要应用精密仪器，只要保证天平准确称量即可。研究人员具体操作时，重量法操作很复杂，数据准确率比较低，该方法对水质微量元素方面的测定存在缺陷。

1.2.3 滴定法

使用滴定法进行环境水质监测就是将已知浓度溶液滴入被测溶液中，直到两种溶液产生反应，对所加溶液消耗体积进行测量，计算出样本溶液的含量。环境水质监测中，滴定法测量速度比较快，应用范围很广，且测量准确度也比较高。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2 环境水质监测数据的处理方法

2.1 数据反复验证法

监测人员进行环境水质监测时，会采用不同的采样方式，监测数据也会不同。不同的水质监测数据将无法充分反应水质真实情况，因此，人们使用数据反复验证法提高环境水质监测数据的精确度，监测人员对水质进行采样时，需要对监测点反复验证，并对样本科学分析，确保监测数据准确无误。

2.2 时间序列分析法

环境水质监测过程中，监测频次较多会对监测人员造成工作压力与负担。如果监测频次太少，环境水质监测数据将会缺乏代表性，使数据可靠程度不高。为避免造成不必要的资源浪费，可以使用时间序列分析法，科学合理的安排环境水质监测频次，提高数据处理效果。

2.3 无效数据消除法

监测人员对环境水质监测数据进行测量的时候，需要时间限制。如果监测时间太长，数据就会失去实际意义，环境水质监测数据参考价值不高。应用无效数据消除法，将环境水质监测中无效数据消除，保留有效数据，提高监测数据的真实性，可以使剩下的监测数据更有价值。

2.4 有效数据整理法

环境水质监测中不仅有无效数据，还存在大量有效数据。利用有效数据整理法，对监测到的环境质量数据的真实性与准确性加以研究，将有效数据筛选出来，根据实际情况分类整理，有利于接下来数据的对比与分析。

3 环境水质分析化验中的质量控制措施探讨

3.1 严格规范水质分析化验的流程

做好水质分析化验中的质量控制工作是开展水源保护的前提和基础，为进一步提升水质分析化验水平，首先应当严格的规范水质分析化验实验过程等每个环节和流程。在实验室进行水质分析化验时，除检测人员外，还应当有相应的技术监督人员在旁进行监督与指导，确保整个实验流程完全按照规定的操作标准执行。同时要求有专门的记录人员对实验过程中涉及到的各项数据进行详细的记录并做好存档工作，这样一旦最终的检测结果出现误差，就可以通过过程复盘的方法来查找失误，以保证最终检测结果的准确性。

3.2 做好取样工作

要确保水质分析化验的质量和化验结果的有效性，就必须要从源头入手做好质量控制工作。这就要求水质检测人员要重视取样环节，保证所采集的水质样品具有一定的代表性和实验性。也就是说工作人员在采样的过程中，必须对样品采集区域内的水资源分布状况有大致的了解，选取合适的采集地点，尽量做到采集点的分散布局，并且做好每一个样本的标注工作，包括采集地的地理特征、采集时间等。严格按照规定做好取样工作，可以更加全面的掌握某一地区的水质状况，从而提升水质化验分析的质量水平。

3.3 重视样本保存与运输环节

在完成取样工作之后，还要更加严格的规范样本保存与运输这一环节。这一环节直接影响到水质样本的可用性，一旦样品在保存与运输环节中发生损毁或质变，将会直接影响样品的品质，也就导致水质化验分析的结果不够精准。在进行样本保存与运输的过程中，一般是采用冷藏或直接冷冻的方式来进水质样本的保存，这样可以尽可能的确保水样中的基本成分和微生物不会发生改变，同时对运输速度也有一定的要求，对距离较远、耗时较长的样品运输工作来说，可以采取成立工作组就近分析检验的方式来组织相关实验工作，从而保证水质分析化验的质量。

结语

总而言之，水资源是我国重要的自然资源，随着经济的发展，我国水资源受到严重污染，水质监测工作十分重要。要求有关部门加强对环境水质监测技术的使用，根据水资源实际情况选择相应的监测方法，合理分析水质监测数据，应用有效数据整理法与无效数据清除法等数据处理方法提高数据的精确度，从而保护我国淡水资源，提高水资源的利用效率。

参考文献：

[1]荆路.谈环境水质分析监测技术与监测数据的处理[J].化工管理，2019（06）：128.

[2]梁有，朱勇.关于环境水质分析监测技术与监测数据的处理分析[J].资源节约与环保，2016（11）：93.

论文作者:袁转运

论文发表刊物:《基层建设》2019年第21期

论文发表时间:2019/10/15

本文来源: https://www.lw33.cn/article/a6bcddc3910ea2adbc4f352f.html