# 电力工程常见的10kV供配电设计相关问题论文_丁翌扬

（上海航天设备制造总厂有限公司 上海市 200240）

摘要：在社会经济和科学技术不断发展的过程中，人们对于化石能源的需求越来越大，在此情况下，如果要实现可再生能源的推广，只是对化石能源进行相应的减少是不能达到效果的。在我国，当下电能的供应和需求主要存在两方面的问题和弊端，在此情况下，为配电线路进行相应的节能减排方案的设计是非常重要的一项内容。10kV低压配电网在当下我国的电力系统构成中得到了充分的应用，并且朝着广泛化的方向发展。

关键词：电力工程；10kV供配电设计；常见问题

一、10kV配电设计中的常见问题

1.1设计工作前没有明确电源位置

配电设计工作必须结合周围环境、建筑实际情况、供电电源地点等相关信息进行开展，但是大多数10kV配电设计工作者在没有明确电源位置时就开始设计工作，这是现阶段10kV配电设计中最常见的问题之一。没有明确的电源位置，设计工作者就不能全面、详细的了解到实际设计场所的环境条件，也不能清楚的知道工程中是否具有开关房、电房类型及数量，如果施工人员按照未了解实际情况的10kV配电设计进行施工，那么工程出现返工问题的概率就会大大提高，不仅影响到施工的进程，还会造成时间、财力和人力等方面的浪费。

1.2电费计量表设置不科学

通常，10kV配电设计中电费计量表分为供电部门所使用的电费计量表和小区等物业部门所使用的电费计量表。现阶段，供电部门所使用的电费计量表存在不合理的情况，有很多地区都出现多设的现象，浪费资源和资金；还有部分地区出现少设的问题，使供电部门不能良好的实现对用电的控制，特别是在一些存在复合用电的综合楼房中，综合楼房中的住户类型不同，既有商业住户，又有普通居民，如果都按照一个标准进行计费，就会造成电费不合理现象，从而引起住户与供电部门之间的矛盾。因此在设计工作时，需注意电费流量表的设置问题。

1.3其他设施安放位置问题

目前，在10kV配电设计中，其他设施安防位置问题也有很多，例如，设计低压配电和高压配电时，没有严格按照住宅的平面设计图进行设计，这就容易造成配电设计无法施工的问题，结果是耽误配电施工时间，影响工程进度。除此以外，还存在低压配电设计中出现电屏屏前与电屏屏后之间设置的隔离通道空间狭窄，无法满足低压配电设计要求，其结果是导致10kV配电设计需要返工进行重新设计，不仅增加了设计难度，还浪费了时间和精力。

1.4电缆线选择问题

电缆线的选择是10kV配电设计中重要的一部分，如果电缆线选择不合理，很容易造成电缆线的老化。在进行电缆线选择时，主要存在以下两种问题：①没有明确工程外部环境，选择了YJV型交联聚乙烯电缆，这类电缆虽然质量很好，但价格也相对较高。如果是在室内环境中应用，根本不需要应用此类电缆线；②由于缺少对环境的考察，在进行外部电缆线选择时，很可能会选择VV型聚氯乙烯电缆，虽然该类电缆价格相对较低，但是其使用寿命与YJV型交联聚乙烯电缆相比差很多，这会提高电缆线的更换概率，使得电缆在使用过程中故障频繁，从而影响到电缆运行的安全性、可靠性。

二、如何设计10kV配电线路

2.1合理规划配电线路

首先是在线路设计上注入节能的思想：输变电系统的主要部分就是输电线路，所以在思考如何做好线路方面的节能设计时要给予足够的关注。在日常生活中，通常，10kV配电系统涉及的范围都会非常广泛，而这所有的配电系统都需要对大量的线路进行操作，有时在实际操作时也会发生浪费电能的现象，这主要是由于线路损坏造成的。为了应对这些问题，技术人员在设计时就必须根据线路架设的实际情况作出相应的节能方面的调整，从而达到理想效果。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆实践表明，在外界环境温度较高、输电线路型号一样的情况下，那么导线的横截面积越大，输电线路的损耗程度就越低。由此可见，横截面更大的导线，将有效减轻线路损坏的程度，这也是一种节省成本的表现，最终目的是帮助电企获益。因此，设计者在调整导线的横截面积时一定要根据当地的实际情况规划设计方案，这样才能保证从根本上达到节能减排的效果。需要注意的是，节能金属也是可以运用到10kV的配电线路当中的，因为良好的导体可以加强节能的效果。由于部分防震锤以及铁磁类金属会受到磁场的干扰，所以它们会使输电线路产生更大的能耗，严重的化可能会烧毁线路，所以在选择原料时最好选用低磁或无磁的材料，保证线路的使用寿命。

2.2如何选择变压器

首先要推广节能变压器，使其占据更大的市场份额：在10kV的输配电线路中，变压器的损耗是最主要的损耗方式，尤其对于不到10kV的小型变压器来说，过大的使用频率和较长的运行时间以及较强的节能能力，应该使其成为重点推广的对象。以前的电力系统主要使用S9型号的变压器，而现在，S11型号的节能变压器已经全面取代之前的S9型号变压器成为主流。与传统变压器不同的是，节能变压器具有很多优点，比如：损耗低，其空载损耗比传统变压器减少了30%，载电流减少了70%；噪音低，与传统变压器噪音标准值相比，减小了3至5db；抗短路能力强，安全可靠。

其次是对于变压器组别的选择问题：在设计10kV配电线路时，要连接的三相变压器组别有“Y，yn0”和“D，yn11”两种，我国目前在民用领域基本都会使用容量在1000KVA以下的变压器，一般使用“Y，yn0”的连接组别，但“D，yn11”连接组别也有自己的优势，那就是节能，其具体表现在以下方面：“D，yn11”的在负载时或者空载时，损耗都远远小于同容量的“Y，yn0”变压器；“D，yn11”明显地减少了高次谐波电流对其产生的影响，它的电阻更小，非常容易排除故障。

2.3无功补偿技术的使用

以10kV的配电节能设计为例，无功补偿主要有以下内容：一定要以大容量的稳定的负荷用电设备作为设计对象，高频炉和感应电动机就是很好的例子，它们在投入运行的时候要充分考虑经济效益，所以可以采用单独就地补偿的方法，在它和对应的设备旁边安装无功补偿装置，以达到节省用电的目的。在并联电容器的一侧安装无功补偿为1kV的母线，同时，要对相关的设备进行调试和设置，这样一来，处于电压较低一端的用户就可以通过无功补偿时的电压变化自由透切电路，为高压线路进行无功电能的返送工作提供了便利，还可以最大程度地降低电流，达到降低功率损耗的目的。如果将10kV母线侧连在并联电容器上并运行，也能起到通过补偿配电线路和变压器运行时产生的功耗而达到节能降耗的目的。万一出现了三相失衡的极端情况，就只能根据具体情况运用分相电容补偿技术了。在使用过程中，一定要避免出现因欠补偿、过补偿而导致电网运行不稳定的情况。大量的实践已经证明了，无功补偿的技术对于节能的效果是非常有帮助的，任何无功补偿形式的选择对于变压器的容量、功率因素和负荷性质方面的计算都起到最好的补偿效果。

三、结束语

对于相关的电力工作人员来说，对配电线路进行科学、合理的设置。进行变压器的科学的选择，同时对无功补偿技术进行充分的应用，实施有效的节能降耗的措施，从而实现节能减排的目标，是最重要的任务和职责，并且与国家和社会的要求是相符合的，能够使相关的企业获取更高的经济效益。

参考文献

[1]杨成安.电力工程常见的10kV供配电设计相关问题探讨[J].工程技术：文摘版，2016（8）：115.

[2]党昊阳.电力工程常见的10kV供配电设计相关问题探讨[J].科技创新与应用，2016（18）：191.

[3]巩志远.电力工程常见的10kV供配电设计相关问题浅析[J].电源技术应用，2013.

[4]曹宇胜.电力工程常见的10kV供配电设计相关问题分析[J].工程技术：引文版，2016（11）：260.

论文作者:丁翌扬

论文发表刊物:《电力设备》2020年第1期

论文发表时间:2020/4/22

本文来源: https://www.lw33.cn/article/a6bcfb2155eefc5a1e6fdc6c.html