# 市政施工中水泥稳定碎石基层施工技术的应用探究论文_陶必武

江苏骏都建设工程有限公司 江苏连云港 222000

摘要：随着社会经济的发展，我国市政工程规模逐渐扩大。市政施工技术也随着现代科技发展的进步达到了日新月异的程度，其施工质量也今非昔比。近年来水泥稳定碎石以其较高的强度及抗渗性广泛应用于市政施工方面，符合现代施工大规模机械化技术发展方向，成功推动了施工技术的发展趋势。因此，通过分析水泥稳定碎石基层施工技术的特点，以探讨市政施工在城市建设中合理展开。

关键词：水泥稳定碎石；基层施工技术；市政工程

引言

改革开放以来，我国的经济建设取得了巨大成就，公民的生活水平显著提高，将要全面进入小康社会。经济的快速发展离不开交通的支持，只有道路通了，经济才能通。在如今的形势下，城市政府部门对交通道路的质量提出了更高的要求。我们的交通路线四通八达，每天车来车往，给道路的使用寿命带来了巨大的挑战，所以我们需要采用更优质的施工技术来建设道路。也是在这种情况下，水泥稳定碎石基层施工技术开始得到广泛的推广，这种技术建造出来的水泥路面质量极好，承载重量大大增加，使用年限更加的长，能够保证车辆行驶过程中安全性提升。因为其良好的诸多性能，在水泥路面施工过程中被广泛优先使用。

1水泥稳定碎石特点

①水泥稳定碎石在路面施工技术中，属于相对主要的承重层，质量的好坏直接对市政道路的使用性能和使用寿命带来影响。在这种情况下，相应施工人员需高度重视水泥稳定碎石的基层质量[1]。在对市政工程进行具体施工过程中，水泥稳定碎石基层强度在力学方面具有较大的优势，主要是稳定性较高。加上使用的材料属于一种刚性材料，因此也具备较高的抗冻性和抗渗性，同时其耐用性也相对较高。②对于水泥稳定碎石而言，其具备极强的抗疲劳性，这一材料大多被应用对承载力有较高要求的施工路段，通过这种方式，能够在一定程度上提升路面整体抗压例，同时还能够提高重载强度。在对水泥稳定碎石的基层进行具体施工过程中，其施工速度较快，使用周期相对较短，所耗费的成本相对较低。

2市政道路施工中水泥稳定碎石基层施工技术的应用

2.1施工前期准备

在正式的施工工作开始之前，要充分做好前期施工组织设计及进度控制的准备工作，只有准备好了，才能在以后的施工中顺顺利利的。首先需要考虑的准备工作就是原材料的准备，依据该技术的相关文献规定来选取需要用到的水泥材料，把材料确定下来之后，要去正规水泥厂家购买水泥材料，根据水泥的特性决定运输工具和运输条件，储存的时候注意防潮，不能让材料变质。在材料的准备工作完成后，施工员要选取特定的施工工具，其中包括：搅拌水泥用的搅拌机，摊铺机，碾压机，以及众多运输工具。如果设备出现了故障应立即停止使用，对已损坏的设备进行维修的同时用之前检测合格的设备进行更换，确保工程施工顺利进行。然后就可以开始正式施工了，等待施工的道路应该干净无杂物。施工时要有专业技术人员在一旁监督和指挥，切实保障施工质量。

2.2混合料的拌和以及运输

在市政路面工程施工过程中，混合料是非常重要的组成部分，其质量直接决定着工程施工质量。因此要加强对混合料的拌和，确保原材料能够均匀的分布。一般情况下，在设计过程中会对混合料的配比进行严格的规定，相关施工人员需要严格遵照此方面的设计要求对其进行拌和，同时要使用相关的搅拌设备实施均匀的搅拌，保证其能够均匀配置。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆从正常情况下来看，所选用的搅拌设备要满足300t/h的要求，相关施工人员要时刻关注水泥的使用量，对其进行实时控制，一旦发现缺失要立即添加水泥和水的用量。在完成了混合料的拌和之后要对时间进行合理控制，确保混合料运送到施工现场之后不会因为时间过长而造成水分过分蒸发的问题。为了防止混合料在运输过程中水分过快蒸发，在其运输过程中可以在表面上铺设一层篷布，同时施工企业要对混合料的实际情况进行实施了解，保证混合料是在规定的时间范围之内进行使用，一旦超出规定使用时间要严格禁用。

2.3基层摊铺

施工人员在对下基层进行具体摊铺过程中，需对下承层进行重点保护，在进行水泥稳定碎石的摊铺，主要是先使用推土机对其进行粗略的平整，然后使用平整机进行刮平处理。最后采用人工的方式，对其进行精细整平。此后结合运输车的测吨位，对不同车料的具体堆放面积等进行计算和审核。同时技术人员还需对卸料之间的距离进行有效控制，从而避免发生断料，材料供应不能满足施工需求的情况。对道路进行具体建设施工之前，还需对水泥稳定碎石的相关性指标系数做出详细检查，基本上是将其控制在1.25-1.30之间，将其作为选择的范围。当施工人员将混凝土放置在一定位置之后，则可以利用推土机对混凝土进行平整，此后在道路中间位置，每隔10m的距离，就对道路高程进行一次测量，此后借助平地机对其进行精平。在对上基层进行具体摊铺过程中，在对集料进行首次摊铺过程中。使用的松铺系数下限位1.23，然后先铺20m，当对其进行具体碾压之后，再对3-5个断面具体标高进行测量，同时在不同断面上设置3个相应测点，尽可能的缩小松铺系数的误差。实际施工期间，选择的拌合机要和摊铺机之间达到相互匹配的目的，要求摊铺机能够进行持续性施工，通过这种方式，能够避免持续停机待料，缩短待料时间，从而促使摊铺机速率始终控制在1m/min。在实施水泥稳定碎石基层施工过程中，不能使用纵接缝，可以使用两台摊铺机在前后相差5-10m的位置进同步摊铺。防治集料离析。在下承层的局部位置有低洼现象，有可能会导致水泥稳定碎石层表面发生凹凸不平的现象，这种情况下，技术人员可以使用齿耙对积极创能表面进行耙松处理，在此基础上才能够对新拌和的混合料进行使用，对表面进行找平。对于变宽了的路面而言，不能使用摊铺机对材料进行摊铺，这种情况下，可以使用人工方式进行摊铺，同时确保松铺系数始终维持在1.3-1.35之间。需要技术人员对离析问题进行重点解决。

2.4碾压工作

摊铺完成后就要集中精力来做碾压工作了。碾压工作要分三次碾压来完成。摊铺结束后，进行一次初碾压，碾压到密实度达到大致标准。然后再压一次，防止初次会有碾压不到的地方，控制碾压时的力度和强度。最后一次碾压是为了让基础层面更加平整光滑。

2.5施工的养护

在完成了水泥稳定碎石基层摊铺碾压之后，需要检测基层的压实度，在确保其压实度符合规定的情况下要立即进行养护工作。一般情况下养护时间≥7d，在养护期间需要在碾压完成的路面上覆盖一层土工布或者具有较好密封性的薄膜，并且为了确保基层表面具有相应的湿润性，需要通过洒水车对基层表面按时的洒水。在洒水过程中要避免洒水车行驶过快，一般情况下使其保持在30km/h的速度较为适宜。同时要保持喷头处在一定的方向，避免洒水车在行驶时发生转弯或者急刹车的情况，最为关键的是要避免除了洒水车外的其他车辆在基层上面通过。

结语

水泥路面因具有优良的特性，在道路施工中被得到广泛使用。而水泥稳定碎石基础施工技术作为一项可以对市政道路的整体性、耐久性与稳定性进行提高的技术，势必也会得到市政道路施工单位的关注。因此，我们应该对改技术进行科学运用，既可以确保施工过程满足相关的要求，也确保市政道路工程发展的可靠稳定。

参考文献:

[1]马泰．详述水泥稳定碎石基层施工技术[J]．城市建设理论研究（电子版），2015（5）：13-15．

[2]苏志猛.水泥稳定碎石在市政道路基层施工技术的应用[J].住宅与房地产，2018（01）：15-17.

论文作者:陶必武

论文发表刊物:《防护工程》2018年第17期

论文发表时间:2018/10/22

本文来源: https://www.lw33.cn/article/a6bd008a6cbeab62bb723587.html