# 铁路信号施工安全风险管理要点论文_姜国洋

大板综合维修段 内蒙古自治区赤峰市 025150

摘要：在铁路建设的全过程中，信号工程技术施工管理具有重要意义。通俗来说，铁路信号是列车运行过程中的大脑和神经，铁路信号的施工质量直接关系着整个列车的运行安全。然而，从我国铁路信号建设的现状来看，仍存在许多问题，施工技术不完善。本文将重点对铁路信号施工技术管理的要点进行分析和探讨，以期为今后的实际工作提供一些参考。

关键词：铁路信号；技术管理；措施

1 铁路信号工程施工过程的问题分析

1.1防雷接地的问题以及电磁兼容性问题

铁路信号系统在日常运行中经常出现一些问题，直接影响到信号系统的功能。由于信号机与地线连接性能不够好，再加上防雷接地设备不到位，一旦遇到雷击天气，很容易导致信号系统故障。铁路信号系统中经常出现电磁兼容问题。由于技术的限制，传统的室内信号系统不考虑电磁兼容性。然而，在科技水平的上升，各种各样的新的电子产品逐渐应用于铁路信号系统，作为电子产品设计缺陷的一部分，也将导致信号系统有一些难以兼容的情况，最终导致了铁路信号系统在实际操作的过程中产生的电磁干扰现象。

1.2信号电缆施工中的问题

一方面，电缆开端施工质量不合标准，当前数字化电缆设备已经成为我国铁路信号系统当中最常用的设备类型，系统主要采用数字化屏蔽电缆。数字化的电缆设备有助于提升电缆信号频率的传输质量。但是其也存在一定的缺陷，主要体现为电缆开端施工质量不达标。如此一来就会使得数据再传输的过程中由于接触不良问题而出现一些错误问题，直接影响电缆信号的传输质量；另一方面，电缆连接的方式不够先进，以往电缆连接基本采用的是电缆和地面电缆箱相互连接，而后再根据实际情况来完成后续的连接工作。

1.3 技术交底的不到位

铁路信号工程的施工项目分为多个阶段，若想保证施工质量，首要条件是确保各阶段之间的衔接顺畅，如果说其中的某个环节出现了协调不够紧密，或者施工质量存在隐患，极有可能是施工技术交底的不到位造成的。技术交底主要是指在工程项目的正式开工之前，或者是某个分项工程开工之前，由主管技术方面的人员经过书面的形式向参与施工的人员进行相关工作的技术性交待。在一般情况下，铁路信号工程的施工中，技术交底实行三级技术交底制度，一级是由建设方组织，并且由设计单位向施工方进行相关的交底，第二次则是由施工方技术主管会同项目工程师向参与建设的工班长进行交底，第三级是施工工班长向施工人员进行技术交底。技术交底最终的目的是为了使得参与建设的所有人员可以充分的了解工程特点，掌握技术、质量、施工方法以及施工措施等细节性的要求，这样有助于科学组织施工，进而防止施工过程中发生严重的质量问题。一旦技术交底工作不到位，施工人员无法了解工程项目施工的具体要求及施工技术规范，这样一来很容易导致施工过程中各种质量问题的发生。

1.4 人为因素对施工质量的影响

铁路信号工程的建设非常复杂，初步设计到竣工验收需要经历许多阶段，每个阶段的质量控制工作是非常重要的，只要任何一个阶段出现问题，会影响整个项目的施工质量。在这些阶段，施工人员是最容易造成质量问题的因素之一，主要是因为施工人员的素质参差不齐。通过对相关数据的分析可知，在铁路信号施工中出现的质量问题中，由于施工人员违法作业的比例较大，如果不能很好地控制人为因素，将难以保证施工质量。

1.5检查工作的不到位

铁路信号工程的施工和一般的建设工程项目有所不同，在其项目正式开通之前，我们需要进行仿真联锁试验，该环节既是项目开通的必要环节，也是影响行车安全的重要因素，还是对工程设计和施工质量的检验。若是试验的不到位、不全面、不彻底、不认真、不细致，就必然会影响项目开通。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆如果这些问题处理的不及时，便会越积越多，一旦在项目开通后爆发，必然会造成十分严重的后果。

2根据存在风险所采取的安全措施

2.1 电缆的接续和电缆成端的问题

电缆接续需要使用结构比较合理，并且密封性能比较好的电缆接续盒，在地下电缆接续的过程中，可以把电缆的芯线用于端子对接，保障内屏蔽 层和外屏蔽层之间的完整度，随之也进行可靠的连接。电缆钢带固定 的强度需要在比较高的金属环节上，然后金属环和金属杆之间建立起 连接，金属杆必须是高强度的。地下电缆接续盒也需要进行防护，此 种接续的方式要保障电缆的结构，减少了电缆对但其指标的影响。关于电缆成端，可以在电缆的初始位置和终端的电缆箱盒中设置出能够 接地的端子排，然后对内屏蔽层以及铝保护套和钢带进行连接，连接 到内屏蔽层。在电缆头的切剥过程中要注意尺寸以及方式和工艺的确定，并且在电缆引入箱盒的过程中需要对根部部位进行封胶的密封性处理。

2.2 .技术交底以及设备检测

铁路信号工程施工中的工艺贯穿着整个铁路信号工程。可以说在铁路施工过程中，施工工艺是铁路信号质量的决定性因素。比如，在施工过程中，技术人员对图纸的设计与核对能力，将直接引导和决定后续的施工细节。如若在图纸的设计环节便存在各项隐患，那么后期的维护和返工工作将严重干扰铁路系统的盈利。另外，在施工期间由于技术人员是设计图纸的主力军，同时图纸的内容也是按照技术人员对现有可行的施工技术和施工地点，进行合理分析所得出的施工内容。因此相比较施工人员，技术人员考虑的施工工艺范围更广，对施工技术审查更全面。施工前，技术人员必须完成技术交底，在工具箱中，必须有详细的施工步骤和技术数据要求，使施工人员能够在后续的工程施工中，有施工依据，确保施工质量。另外，技术人员与施工人员还要共同对施工过程中所需的各种机械设备，以及配线修改进行全面了解，通过讨论得出更合理的修改方案，确保施工质量整体稳定，提高铁路信号工程的施工效率。

2.3提高工艺水平

为了确保在后续的施工阶段，施工质量保持稳定，同时不断将先进的施工技术引进，并融入到施工流程，施工人员必须不断加强自身施工技艺，以防在施工过程中，面对各种突发事件缺少足够的对策。在实际施工过程中，施工人员不仅要时刻保持高度的警醒，确保施工周期合理安排，能够按期完工。还要在施工期间，树立品牌意识，打造高规格的施工技艺流程，完善施工工艺主体结构，规范施工步骤，从而不断创新铁路信号工程的施工技术，确保铁路整体系统的质量。

2.4根据施工现场实际需求，完善施工规格制度

因不同的铁路信号工程需求对施工技艺，以及施工人员需求必然会出现不尽相同的状况，因此如若缺乏统一的管理制度，那么不论是施工质量，还是施工周期将都难以得到有效保障。所以根据实际的工程情况，建立相对安全的技术施工规章制度，是铁路信号工程的建设前提。通过建立相对统一、规格完善的管理制度，确保机电设备的一体化管理，能够大幅提高铁路信号工程的整体质量。目前，我国信息技术走在世界前列，发达的信息技术若是引进铁路信号管理中，必然可以推动一番新的技术革命，对强化信号设备管理具有重要意义。随着各项先进技术的应用，以及信息技术的广泛使用，目前动态化管理早已成为施工现场的标配技术。根据现代化建设的需要来设置系统的管理模式，将信息技术有效地运用到现场管理，符合当前铁路信号工程施工现场的工作需要。

3 结束语

综上所述，铁路信号工程在经济高速发展的今天显得尤为重要，只有确保铁路信号工程的顺利实施，我们的铁路系统才能良好的运行。本文主要对铁路信号工程施工进行了几点思考，对于铁路信号工程的施工有一定的帮助。

参考文献：

[1]基于模糊证据理论的铁路信号系统风险评价[J].张友鹏，李远远，胡让.安全与环境学报.2017（01）

[2]牵引供电系统对铁路信号系统的电磁干扰分析[J].单铎年.中小企业管理与科技（下旬刊）.2017（02）

[3]铁路信号系统安全性能的提高路径分析[J].柳美涛.中国新通信.2017（07）

[4]铁路信号系统中远程控制通信技术的应用探讨[J].李玉超.信息通信.2017（07）

论文作者:姜国洋

论文发表刊物:《防护工程》2019年第6期

论文发表时间:2019/6/19

本文来源: https://www.lw33.cn/article/a6cb2000b10db427d51d40ab.html