# 公路工程路基施工质量控制技术论文_江明

安庆市公路工程处 安徽安庆 246000

摘要：在公路工程当中，质量控制技术是会直接影响到整个行业的发展速度与发展质量的，其中对路基质量的控制最为重要。目前路基经常出现的问题有裂缝、沉陷以及沙害、冻害等，为了减少这些问题的产生，促进工程质量的提升，还需要进一步加大控制技术的研究。文章简单分析了公路工程路基施工质量控制的必要性，针对公路工程路基施工质量控制技术展开了深入研究，希望可以对公路工程路基施工质量控制起到一定的参考和帮助，提高路基质量控制水平，取得理想的建设效益，促进我国交通行业的持续稳定发展。

关键词：公路工程；路基工程；施工技术；应用分析

公路工程中路基施工建设对于工程整体质量有着重要影响作用。众所周知，公路路基是整个公路工程承载交通压力的主体结构，贯穿整个公路线路。路基的质量好坏很大程度上决定了公路工程能否安全投入使用。在公路工程路基施工质量控制工作中，影响公路工程路基质量的因素有很多，主要包括环境因素、人为因素两大类。而且公路工程路基在使用过程中，将会受到自然环境的影响，最终致使路基抗压能力下降。因此，在进行公路工程路基施工建设时，应综合进行考虑，控制路基的强度，保证公路路基的稳定性，实现公路路基施工的长久使用。此外，在进行公路路基施工时，还需与当地环境的协调统一，以防由于施工对周边的自然环境造成不必要的破坏。

一、公路工程路基施工质量控制必要性

公路工程施工中路基属于最为基础的施工内容，能够发挥支撑路面的作用，做好路基工程施工质量的控制，能够为公路结构层以及面层等施工提供重要保证，确保所建设的公路质量满足要求，使公路工程使用寿命得以提高。公路路基涉及有路堤和路堑两部分内容，包含挖、运、填等工序，虽然较为简单，但是受到施工条件复杂以及自然条件差等因素影响，很难确保有良好的物资和设备等供应，所以必须要对路基施工技术以及质量管理有足够重视。公路工程施工中，路基部分施工占整个施工量一半以上，同时施工时间长，施工难度大，需要非常多的资金支持，受到不同公路工程地理环境影响，路基工程施工必须要在不同地质和地形等条件下开展，会在很大程度上增加工程施工难度，影响工程施工控制和管理工作的顺利开展，路基施工质量控制和管理十分关键。

二、路基施工中常见问题

1.沉陷

在该类工程路基施工的过程中，最常见的一项问题就是路基沉降，通常发生这种现象的原因比较多，基本上能够归结为三种：第一，应用到的衔接材料质量不过关，所有填土材料无法有效压实，导致路基的碾压工作无法落实到位，最终出现整体结构不稳固的情况。由于公路应用过程中需要承受极大的车辆荷载，因此这就必然会导致路基结构被破坏；第二，在具体施工当中没有处理好软土，尚未实施路基自然沉降，或者是实施的时间不够，当其结构还没有达到稳定的状态就开始实施路面施工，这样一来就导致在具体运用的时候极易出现整体性沉降；第三，路基土壤之中的水分含量过大，在填土的时候尚未实施水分扩散或者是没有混合相应的吸收材料，由此致使整个路基压实工作落实困难，最后产生沉降问题。

2.纵向裂缝

纵向裂缝同样较为常见，纵向裂缝的出现与路基施工初期宽度不足等有关，路基填筑至一定高度后因为宽度不足，对中线移位，在镶边时未能严格按照相关规定采取自下而上原则展开分层碾压，工程竣工后镶边出现下沉，发生裂缝。如果未做好软基清除或者植被清理不彻底，同样容易导致在填土中出现路基边缘下沉问题，产生裂缝。在半挖半填路基，如果未能严格按照相关标准规范展开分层填土压实，同样容易有裂缝隐患。也就是说，纵向裂缝的出现多与路基未压实有关，施工中需要注意对填土适当加宽。

3.冻胀

在冬季的时候，由于受到低气温的影响，整体公路施工的潮湿路段就会因此出现被冰冻的情况。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆这时候路基之中的水分会一直向上聚集并移动，从而出现冻胀现象；后续温度渐渐上升，路基就会变得松软下来，整体硬度也会产生变化，这时候只要车流量变大，路面就会发生鼓包、车辙等现象。

三、公路工程路基施工技术要点分析

1.施工前的准备工作

想要保证公路工程路基质量完好，在施工前应做好自检工作。严格遵循国家规定的公路工程路基施工标准，形成专门的质检工作小组，为后期的施工后开展自检工作打下良好的基础。做好路基施工现场的质量检验工作，重点对原材料的进场进行严格的把关，并对施工设备进行定期检测。在路基施工前设立工程分项的里程桩号，便于保障公路工程的规范施工。此外，还需对公路工程路基施工场地进行测量以及规划工作。在路基施工放线阶段，设置到路基工程的桩柱标识，认真记录公路路基施工测量数据，确保数据的准确性。绘制公路工程路基的纵、横断面，便于后期路基挖土方工程量的计算。设备和材料是影响公路工程路基施工质量的两大因素。因此，应重点对路基施工设备和材料进行严格的把关。检查路基施工材料质量是否符合施工标准，确保路基施工原材料均合格可用。检查路基施工各类设备是否能够投入正常使用，查看设备是否存在故障，一旦发生设备问题，应及时进行处理，防止破损老旧的设备进场投入使用，避免因设备故障造成路基施工问题，影响公路工程路基的施工质量。

2.表层处理技术

在路基施工的时候，基层如果不平整，就算是在压实之后，也还是会导致路面出现不平整的情况，对此为了避免这种情况，在具体施工的时候还应该要加强对基层的平整。在对基层进行施工的时候需要根据基本施工技术，并加强养护工作，比如可以应用不透水薄膜或者是应用湿砂；另外，还要对行车实施加强控制，只要出现坑槽就要马上运用相同的材料压实，绝不可以使用松散的颗粒来填补；在铺摊面层的时候，需要将其避免清扫干净，在放线的时候还需要抄平，实现基准线和基层标高的准确性，如果失准，还需要马上铲平，或者是补平，直到其平整度合格。在使用水泥稳定碎石的时候，需要使用到摊铺机，具体的宽度和施工接缝处的平整性也需要控制好。

3.填筑技术

填筑技术通常会直接决定整个工程建设的强度和稳定程度，所以在选择填料的时候还应该要将整个工程的实际情况结合进去，以实现对整体质量的控制优化。对于性质不同的土壤不能实施混填的状况，其技术人员还需要将同类型的填料厚度控制在0.5m以下；对于不能连续作业的状况，还应该要根据衔接位置1:1的坡度对其实施分层预留台阶；在同个路段实施填筑的时候，还需要通过分层交错的方式来进行衔接，并且其衔接的长度还需要超过2m，从而达到基本的衔接质量。在进行填料运输的时候，通常都需要根据施工工程情况设置灰线网格，并保证其网格能够对填料产生一定的稳定作用。将填料铺开大约30厘米的时候，技术操作者还需要依照从前到后，从左到右的顺序去放置填筑材料，然后加强相应的检测和碾压工作。这样一来整体工程路基填筑质量就会得到有效保证，实现基本的安全性。

结束语

路基工程是公路工程施工过程中质量影响较大的部分，其对于路面工程以及后期的维修、养护，乃至以后的扩改建工程都有着至关重要的作用。所以，还需要加大对开挖、排水、压实、填筑等方面的技术控制措施，依照实际规范去考量实际问题，加强质量控制，减少病害，提升稳定性，最终促进整个公路事业的良好发展。

参考文献

[1]王童.公路工程沥青路面施工技术与质量控制探析[J].中国标准化，2019（2）：140-141.

[2]樊磊.公路工程路基施工的质量控制技术分析[J].工程建设与设计，2019（4）：258-259.

[3]廖波.道路路基施工常见质量不足点及其控制[J].低碳世界,2018.

[4]夏春华.公路工程路基施工质量管理若干问题分析探讨[J].现代商贸工业,2017(16):186~187.

论文作者:江明

论文发表刊物:《基层建设》2019年第29期

论文发表时间:2020/3/13

本文来源: https://www.lw33.cn/article/a6d2120719216ebf4f6c8c0d.html