# 3S技术在第三次全国国土调查中的应用论文_ 张琦

摘要：本文首先简要介绍了3S技术，分析了三调工作的相关要点，阐述了3S技术在国土调查中的运用，论述了以3S技术为基础的三调精准化调查，以供参考。

关键词：3S技术；国土调查；应用

引言：关于第三次全国国土调查，掌握土地使用情况及自然资源变化状况是其中的重要目标。3S技术具备速度快、准确度高等众多优点，在土地调查测点区域创建以3S技术为基础的高精度调查系统，可以保证调查数据的准确性，从而使土地调查测量精度的实际需求得到满足。

1 3S技术简述

3S技术包含GIS、RS和GPS三种技术。关于GIS技术，由于科技的高速发展，也使得该项技术获取大幅提升，运用GIS技术，可以对地理空间信息进行分析，同时能够实现对这些信息的整合；关于RS技术，其在采集信息时，可以利用遥感操作及航拍等非接触方式来实现[1]。在土地调查、地质灾害的监测等层面具有十分重要的作用，并能够拍摄各种类型的影像，实现样片的制作，使其形成不同类型的影像，给有关研究提供参考依据；GPS技术于上世纪七十年代问世，伴随着科技的日益发展，该项技术日趋成熟，其不但具有较高的自动化程度，亦兼具效益高、精度高等诸多优点，在众多行业中都得到了广泛运用，已经逐渐变为测绘专业领域中的核心技术。

2 三调工作相关要点

2.1 编制底图

根据航空中关于数字正射影像分幅条件的有关规定，融入行政境界和图廓等较为主要的因素，创建更为契合规定的分幅调查地图。结合上述情况，可以在市、县等地区创建项目管理及管控规定，并可以对市、县等行政地区及分幅DOM加以区分，给各个地区的调查提供方便。

2.2 影像表现

通过第一、第二次全国国土调查，我们可以获知偏远地域存在土地运用改变偏小以及采集图像较为困难等问题，对此部分偏远地域可以运用最新图像当作国土调查的重要参照依据。关于航天遥感图像，其图像的设定具体包括全光谱（全色）图像和彩色（真彩色）红外图像两种形式。尽管第一、第二次国土调查中运用了黑白图像，然而图像条件应该对应全光谱数据，其精度也需要符合DOM平面区域的精准度；关于DOM，其要求纹理清楚，反差对比度适中，颜色呈现对称状态。若是彩色图像，应该恢复为初始颜色，其具有丰富的光谱。

2.3 影像底图的制定

就时相清楚程度而言，不相同的遥感参数最终呈现的效果也会存在一定差异，以各类图像处理系统为基础，经过参数处理之后，能够校正正射影像，这样可以使图像的分类和融合等方面得到满足，并能够对图像进行修正，保存经过处理之后的图像[2]。此外，我们也能够选取较为清楚的真彩色图像与适宜的波段组合全光谱图像，使二者有机结合，之后获取清楚且包括多光谱信息的综合图像，这样便能够实现针对目标地区，特别是关于耕地的调查及评测，保证采集的信息能够结合应用，达到提升运用率的效果。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3 3S技术在国土调查中的运用

年度变更调查是国土调查中经常采用的方式，然而伴随着国家经济的高速发展，乱占、乱压国土资源的情况日渐凸显，部分国土部门为了可以更好地掌握土地的应用，会采用动态巡查的方式。但两种方式具体实行中，都无法离开测绘技术的有力支持，测绘技术在其中发挥着重要作用。现如今，3S技术快速发展，卫星遥感和无人机遥感影像技术在土地资源管理中的运用渐渐增多，其所涵盖的范围也越发广泛[3]。在一些测绘工作中，如矿山地质测量、土地监测等方面，GNSS技术得到了普遍运用，其不但具有较高的精度，也十分灵活；就土地资源测量管理层面而言，CORS系统得到广泛运用，其之于土地资源管理中精度和效率地提升发挥着无可取代的推动作用；而在创建征地搬迁和建立数据库中，GIS技术发挥着十分重要的作用。因为，为了保障调查工作更加细致，确保第三次调查更加高效，将3S技术当作基础，创建三调精准化调查技术系统十分必要。

4 以3S技术为基础的三调精准化调查

4.1 图斑的制作和数据源的获取

4.1.1制作及获取高分辨率卫星影像DOM

调查农村土地使用情况时，关于遥感影像资料，其分辨率需要高于1米，而调查城镇土地使用情况时，所运用的遥感影像资料分辨率需要高于0.2米。就第二次国土调查而言，关于卫星遥感影像，国外卫星遥感数据在其中运用的较为普遍，具体分辨率是2.5米。针对三调底图，其所应用遥感影像的分辨率高于0.5米。对比分辨率分别是2米和0.5米的影像资料可以看出，不相同分辨率影像资料中的地貌特点和形状之间会存在一定差异，同时图斑的具体形状和大小也会有所不同。在2米分辨率的影像资料中，图斑的面积是2879.31m2，而在0.5米分辨率的影像资料中，图斑的面积是3025.35m2，经过对影像资料中图斑的具体测量获知，2米分辨率影像资料中图斑面积存在-126.95m2的误差，而0.5分辨率影像资料中图斑面积存在19.11m2的误差。因此，在确立具体变化范围和图斑的提取等层面，高精度遥感影像资料发挥着十分重要的作用。

4.1.2无人机遥感信息的获取

利用无人机调查城镇土地的使用情况，其影像资料精度需要高于0.2米。关于无人机拍摄，其具有灵活性强和响应迅速的特征，所拍摄的影像可以精准反映土地的具体使用情况。因为其具有很高的空间分辨率，可以结合具体工作内容进行分类处理，同时根据城镇土地使用情况调查地图以及影像资料的具体特点，参照城镇规划中实际区域的划分，可以更为全面地判断土地的具体使用类型。

4.2 地理信息系统在土地调查评估中的具体运用

以信息化技术作为基础的地理信息系统可以自主实现图件制作和信息汇总等土地调查中的各项相关工作内容，且可以创建土地调查评估数据库，给地理信息管理系统的创建筑牢根基。比如，利用MapGIS系统，针对调查评估数据库，采用叠加分析的方式，且对有关评估因素的属性数据库加以分析，然后利用科学的土地评估模型，针对坡耕地，评估其适宜程度。

结束语：总而言之，在第三次全国土地调查中运用3S技术，不但与土地资源调查技术相关法规相契合，同时能够保证数据更为详细，有助于从多个层次分析城市土地的使用情况，可以更好地使相关土地措施的实行、土地使用整体的规划以及国土资源信息管理的实际需求得到满足。

参考文献：

[1]贾振涛.第三次全国国土调查中3S技术精准化调查的应用[J].资源信息与工程,2019,3402:123-124.

[2]张翠华.3S技术精准化调查在第三次全国国土调查中的应用[J].住宅与房地产,2019,12:279.

[3]张翔,秦岩宾,周勇帅.基于3S技术精准化调查在第三次土地调查中的应用[J].科技创新导报,2019,1624:44-46.

论文作者: 张琦

论文发表刊物:《城镇建设》2020年2月第5期

论文发表时间:2020/4/30

本文来源: https://www.lw33.cn/article/a6e11aa4aec7bd2baa34ba14.html