# 关于GSM移动网络优化技术研究与应用论文_张灿林

中国移动通信集团广东有限公司东莞分公司 523129

摘要：随着网络的蓬勃发展，我国GSM用户数超过10亿大关。社会的进步，使得用户对网络质量要求越来越高。因此，移动运营商必须非常关注网络质量。网络优化则是提高移动网络质量的最直接、最有效的方法。

关键词：移动网络优化技术;GSM通信;现状

引言

随着中国加入世界贸易组织以后，国内外移动通信运营商之间的竞争就开始进入了白热化状态，我国以中国移动、中国联通、中国电信三巨头为主要力量，在占据国内绝大部分市场资源的同时，开始与国外移动通信巨头展开竞争。以GSM通信为代表的移动通信服务，己经不能凭借基站的建设和机组的大规模扩充来提高移动通信服务质量了，目前工作的重心，应该从数量上的追求，转变为对移动通信质量的改善，比如优化移动通信网络等。

因此，在GSM通信如此庞大的用户基础上，要想为用户提供更加优质的通信服务，就务必要落实移动网络优化技术，全面、合理的改善移动通信网络，保证移动通信网络能够连续的、持久的以最佳状态运行。

一.移动网络优化技术在GSM通信中的应用现状

目前我国在GSM通信中所使用到的移动网络优化技术，主要是以下三种： 一是由各系统的供应商所提供的OMC系统; 二是无线频率的规划软件; 三是像路测软件、信令分析软件这一类的无线网络及交换网络测试分析的软件或设备。结合笔者自身的工作经验，以及国内GSM通信在移动网络优化方面的实际情况，其应用现状可以归纳为以下两点。

1.以技术人员为主，以辅助设备和软件为辅

技术人员作为移动网络优化的主导力量，在目前的科学技术条件下，是无法被机器或程序所代替的，所以从这一点上来讲，国内GSM通信对移动网络的优化，仍然要靠专业的技术人员来进行设备操作、软件应用。但是，由于国内GSM通信在发展的前期，为了适应我国庞大的用户群众数量与辽阔的国土面积，所以过分偏向于以数量来取胜，忽视了移动通信的网络质量，这给现阶段的移动网络优化工作带来了极大的难度，不仅在移动通信网络优化的技术手段上较为落后，在相关工作人员的专业技能上也达不到需求标准，导致GSM通信的移动网络优化进展缓慢。

2.移动网络优化范围广、程度浅

现阶段的GSM通信移动网络优化工作，面临着网络规模大，优化难度高等问题。由于受到自身网络优化技术的限制，所以在移动网路优化的工作思路与实际工作上来看，主要是广泛开展移动网络优化工作，普遍提升己有GSM通信网络水平。

当然，这一移动网络优化方式的负面影响就是，只是简单的对网络进行了一定程度的优化，没有深层次进行网络优化，相关工作人员的专业知识与基础技能得不到有效的发挥与检验，不利于我国GSM通信在移动优化技术方面的深入研究与持续进步。

3.以无线网络的优化为主

GSM通信的移动网络优化工作，目前主要是针对无线网络和交换网络，随着无线热点技术与设备在日常生活中的广泛应用，无线网络的优化逐步成为了GSM通信移动网络的优化重心。无线网络优化的目的，主要是为了解决通话掉线的问题，以及通话无法建立的问题，其采用的优化方式，一是常用的检测设备与路测，二是对通信网络的频率规划进行优化，三是继续加快完善无线通信技术。

二、无线网络优化理论研究

1.网络优化概述

移动通信网络优化是指对正式投入运行的网络进行数据采集、数据分析，找出影响网络运行质量的原因，并且通过对系统参数的调整和对系统设备配置的调整等技术手段，使网络达到最佳运行状态，使现有网络资源获得最佳效益，同时也对网络今后的维护及规划建设提出合理建议。

2.无线网络优化

GSM系统的无线部分具有诸多不确定因素，它对无线网络的影响很大，其性能优劣常常成为决定移动通信网好坏的决定性因素。无线网络规划阶段考虑不到的问题如无线电波传播的不确定性、基础设施变化新商业区、街道、城区的重新安排、取决于地点和时间的话务负荷如运动场、话务要求、用户对服务质量的要求的增加都涉及到网络优化工作。在保证网络覆盖、运行参数与设计参数相符通过现场勘察、路测和统计等方法的情况下，优化工作主要表现为对基站子系统无线资源参数及基站小区频率参数进行微调。无线优化的主要内容包含：

（1）网络规划。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆网络规划是网络优化中很重要的一个环节，网络规划决定了日后网络优化的范围，合理的频率规划能有效降低系统干扰，提高用户通话质量，降低用户投诉，合理的链路预算能避免许多盲区的产生，合理的站址分布能有效减少千扰、节约网络成本。良好的初期站址选择可减轻后期大量的网络优化工作。

（2）工程监督。高质量的工程实施是网络质量的基本保障，也是优化活动开展的前提。优化人员应积极参与工程质量规范的制定，并总结优化中发现工程的质量问题，及时反馈给工程部门。根据上面的工作，提高无线接通率、掉话率、切换成功率等网络运行指标，提升话音服务质量，降低网络干扰和用户投诉。

（3）设备排障。网络发展到一定规模，覆盖已经得到相当的改善，但网络质量仍然不能满足用户的要求，主要原因是网络扩容频繁，扩容期间网络监控和保障因受到工期紧的不利影响，质量监控体系不完善，使得设备安装和开通过程中存在较多质量问题。随着设备使用时间的增加，一些故障，特别是隐性故障逐渐增多，这类故障并未达到告警门限，但恶化了网络性能。发现并排除一些影响网络性能的设备故障，是日常优化的主要内容，也是网络优化的前提条件。

（4）覆盖优化。网络覆盖是优化的前提条件，如果网络覆盖较差，那么网络的优化质量将无法得到保证，通过利用宏基站、室内覆盖、分布拉远系统等多样式的立体化覆盖，减少网络盲区，从而提高网络的其他各项指标。

三、网络优化的基本原理

1.网络优化的目标及前提条件

网络优化的目标是提高网络覆盖率、系统接通率，降低系统掉话率，改善网络通话质量，均衡系统话务量，其实质就是在现有设备投资和当地经济效益与社会效益之间找到一个最佳的平衡点，保证运营部门能以经济的投入获得较高的收益。网络优化是针对正在运行的网络进行优化，必须具备一定的条件才能做好这项工作，这些前提条件如下所述：

（1）网上话务负荷要低于网络容量或基本匹配，当网络中的话务负荷远高于网络容量时，此时的网络拥塞无法通过优化来解决。

（2）网络要处于正常的运行状态，网络优化是通过对网络的适当调整来达到网络资源的最佳利用，因此当网络未处于正常的运行状态时是谈不上网络优化的。

（3）网络结构在优化期间要相对的稳定，由于每次的网络扩容都会使网络情况发生很大变化，在一个不断变化的移动网络中实施网络优化必然会造成大量的重复和无效的劳动。

（4）良好的网络规划与网络建设是网络优化的基础，移动网络的运行质量在很大程度上取决于网路规划与建设阶段的质量，尤其是在基站布局、基站环境、无线参数和工程建设质量等方面的不足都会影响到以后的网络优化工作。

四、关于移动网络优化技术在GSM通信中研究与应用的策略

1.结合数据挖掘技术、智能辅助技术等，进一步完善移动网络优化技术。数据挖掘技术能够将移动网络数据信息中的可用数据进行提取与运用，而智能辅助技术则能够帮助移动网络优化人员开展网络优化工作，这些技术的有效应用，无疑可以进一步的完善移动网络优化技术，为GSM通信的稳定、高效运行带来更加好的保障。从GSM通信的移动网络优化技术发展趋势来看，智能优化必然是我国移动网络优化技术发展的趋势，采用一体化处理和简单分析，实现自动网络参数的调整，智能化发现移动网络运行故障和自我解决，缓解相关优化人员的工作量，将成为今后GSM通信移动网络优化技术研究的必然趋势。

2.构建并不断完善GSM通信移动网络优化体系

GSM通信移动网络优化体系的构建和完善，是将移动网络优化的思路、方式、技术手段、设备管理等进行系统化的整合，形成层次分明、技术明确的移动网络优化流程，根据不同情况下的移动网络优化问题，制定合理的优化方案，从而更为高效的实现移动网络的优化。智能优化软件是该体系中的关键因素，基于这种架构的优化软件将各种异构数据源通过数据仓库进行统一格式的存储，在这基础上，再进行智能数据分析，其结果直接通过OMC的配置功能模块作用于移动网络系统。

五、结束语

移动网络优化技术在GSM通信中的研究与应用，应该全面的、科学的对移动网络优化技术的研究、应用现状进行整理与分析，发现存在的不足之处，找到合适的改进策略，通过加大专业性技术人员的培养力度，结合数据挖掘技术、智能辅助技术等来进一步完善移动网络优化技术，构建并不断完善GSM通信移动网络优化体系，从而促使移动网络优化技术得到显著的提高，使其更好的在GSM通信中，发挥网络优化的作用。

参考文献：

[1] 无线网络规划与优化技术丛书[M].深圳：华为技术有限公司.2004，6.

[2] 韩斌杰.GSM 原理及其网络优化[M].机械工业出版社，2001 年 6 月.

[3] 林志宏.GSM 无线网络优化[J].中国无线通信，2004，10（5），31-33 页.

[4] 彭陈发.GSM 网络的规划和优化[J].移动通信，1999，23（5），34-37 页.

[5] 美布雷克著，周金萍译.无线通信技术[M].北京：科学出版社，2004 年1 月.

论文作者:张灿林

论文发表刊物:《基层建设》2016年15期

论文发表时间:2016/11/18

本文来源: https://www.lw33.cn/article/a6ee1e92bd549a6a3acf6e1c.html