# 探究电力输配电线路的运行维护及故障排除技术张达富论文_张达富

摘要:在现代社会生活中，电力输配电线路非常重要，它能有效地保障人们的正常生活。但是，随着电力输配电线路的使用与逐渐普及，其存在的风险与问题也逐渐的显现出来。因此，相关维护人员要做好电力输配电线路的运行与维护管理工作，以便保障广大用户的正常用电。主要就电力输配电线路的运行与维护管理措施进行探讨。

关键词:电力;输配电线路;运行;维护管理

引言：

电是人们生活中非常普遍的一种生活能源，可以说人们的日常生活都离不开电的使用。而随着电使用量的增加，电力建设和维护就显得十分重要。输变线路是电力的重要组成部分，关乎着电能的正常运输，但是当前输配电线路却面对着气候、环境等多方面破坏问题。因此，相关部门与工作人员要做好低压电力输配电线路的运行和维护工作，以保障社会的正常供电需求。

1电力输配电线路运行与维护管理存在的问题

随着我国科学技术的蓬勃发展，社会对电力输配电的需求量持续增加，输配电系统也处于不断的更新和完善中，输配电线路作为系统运行的关键组成部分，其是保证输配电流畅性和安全性的基础和前提。输配电线路运行需要一个安全稳定的环境，但是当前受到诸多因素的影响，线路在运行中容易出现各种问题，进而对系统运行带来负面影响[1]。因此，企业需要采取有效措施和对策进行优化，满足社会对电力输配电的需求，推动行业的稳定以及可持续发展。当前，我国的电力输配电线路在运行和维护管理中还存在着以下几方面的问题:①自然灾害所造成的电力输配电线路运行与维护管理。②人力破坏所造成的电力输配电线路运行与维护管理。③资金不足造成的电力输配电线路运行与维护管理。

1.1自然破坏

在电力输配电线路运行与维护管理中，最主要的就是自然环境对电力输配电线路的影响。因为电力输变电线路处于外界自然环境中，所以环境的变化影响不可避免，具体表现在以下几个方面:

1）电力输配电线路运行期间，受雷击影响最大，由于雷击具备不可预测与复杂的特点，当雷击过大时，特别容易引发跳闸安全事故，降低各项电力设备的安全性能，同时缩短各项设备的使用时间。例如，在我国山区，因为输配电线路的延伸距离比较长，再加上云层较低，受雷击影响特别大，严重影响输电线路的安稳运行。

（2）输配电线路出现覆冰故障，主要是受冬季温度与湿度影响，0℃之下的水蒸气和架空输配电线出现碰撞，从而结冰，出现覆冰现象。如果输配电线路杆塔上部的覆冰重量超过其承载力，容易引发断线与倒塔事故。特别是在天气寒冷区域，此类故障特别常见，该故障具备影响范围大、抢修难度较高的特点。

（3）电力输配电线路受大风与微风影响，其老化速度不断加快，最终出现断裂。与大风相比较来讲，微风是导致输配电线路断裂的核心原因。受微风振动影响，架空输配电线路出现多次扭曲，再加上其长期暴露在空气当中，线路老化速度不断加快，线路容易出现多处断裂。

1.2人为问题

除了自然环境因素以外，人为的破坏也是电力输配电线路运行与维护管理中的一个难点内容。首先，主要是由于低压电力输配电线路的制作材料都比较好，一般是使用的铜这些贵重金属，所以有些唯利是图的人就会故意对线路造成破坏来进行盗窃，这样一来，不仅会造成线路瘫痪，也会影响更多用户的正常用电;其次，由于生产电力输配电线路成本较高，所以有些地方在铺设线路时就没有选择质量高的电线进行铺设，致使铺设的线路质量较差，从而常会发生一些质量问题，加大线路维修的难度。在电力输配电线路建设中，施工质量与线路运行有着直接关系，如果施工存在错误操作，容易导致线路出现运行问题。导致施工失误的主要原因为：第一，施工技术应用不合理或者施工条件受限，导致光缆线路遭到破坏；第二，原有线路受到施工操作的影响，导致光缆出现传输故障；第三，施工人员存在错误操作，导致线路被外力破坏；第四，施工水平较低，输配电线路规划设计不合理，不仅增加了施工成本，而且对线路运行带来负面影响。

1.3资金不足的问题

电力输配电线路的维护与管理还存在着资金不足的问题。这主要是由于相关的管理部门对电力输配电线路运行与维护重视不足，往往在建设时投入大量的人力与物力，而建设后并没有投入一定的人力与财力进行维护，这样一来，就使得电力输配电线路运输在出现问题时，往往得不到及时的修复，从而造成更严重损坏，增加修复难度与成本。

1.4动物啃咬和线路老化

电力输配电线路在长期使用中容易被老鼠、蚁等小动物咬断。同时，电缆线路具有规定的使用期限，如果在长期运行中没有得到更新和维护，容易由于线路老化而出现短路问题，对线路运行的通畅性带来负面影响。

2电力输配电线路的运行与维护管理问题的对策

针对当前线路运行和管理的问题，我们可以通过以下方式进行管理解决:①政府要加强对电力输配电线路的维护工作。②电路维护人员要做好对覆冰灾害的防护工作。③电路维护人员要做好雷电灾害的防护工作。④政府要建立完善的电力输配电线路的维护机制。

2.1加强对电力输配电线路的维护工作

针对当前电力输配电线路存在的资金不足与建设质量的问题，政府需从思想上重视，并加大对线路运行和维护管理工作的重视力度。首先，对自然因素造成的线路危害，各地政府要发挥组织领导作用，建立一支当地线路高技术维修团队，以便对突发的线路问题能够及时地进行维护解决，从而降低线路故障造成的损失;其次，政府要加大对线路运行和维护的资金投入，并在建设线路时就选择质量好、价格合适的材料进行建设;最后，管理部门定期对建设的线路进行检查，做好线路的维护工作。

2.2做好对覆冰灾害的防护工作

面对覆冰灾害所造成的电力输配电线路的问题，相关人员要积极运用有效措施加以解决。具体来说，有以下三种防治方法:①在电力输配电线路建设时，相关人员要进行科学合理的设计，使线路铺设的地点远离可能出现覆冰灾害的地点，像风道、水库、湖泊等地。②在覆冰灾害出现的季节，维护人员要加大对电力输配电线路的检查工作，并观测其线路运行状况，当出现问题时及时地解决，从而保障电力输配电线路的正常运行。③维护人员要不断学习新的除冰技术，在提高解决覆冰问题效率的同时减少覆冰问题对输配电线路的影响，可以用热力融冰技术或过电流融冰技术对覆冰路段进行维护。

2.3做好雷电灾害期的输配电防护工作

通常，自然灾害具有破坏性强、人力难以控制等特点，其会对输配电线路运行带来直接影响。如果受到突发自然灾害的侵袭导致线路受损，为了确保线路的正常运行，企业要制定自然灾害抢修计划，发生自然灾害后立即启动抢修计划，尽量在短时间内完成线路修复工作，同时，在线路上添加绝缘防护，起到预防雷击的作用。大部分的输配电线路经过非生活区域，在广西壮族自治区，由于地形较为复杂，春季与秋季特别容易出现雷击现象，如果输配电线路被雷击中，过高电压容易被激起，出现输电线路跳闸故障，降低电力系统的安全性与稳定性。若输配电线路设备绝缘性能比较差，在雷击的同时，容易引发电流，造成严重的经济损失。故运维人员要采取科学的防雷措施。对于输配电线路运维人员来讲，要结合输电线路运行情况，科学选择防雷技术，提升电力网络的稳定性。运维人员需要遵守因地制宜原则，结合该地区的地形条件，制定出一套科学的防雷方案，并调整输配电线路运维计划，在保证输配电线路安稳运行的前提下，保证输电线路中存在的不足与缺陷得到有效弥补，推动我国电网事业的快速发展。

（1）加大监测力度

要想保证电力输配电线路的可靠、安全运行，要求相关人员适当加大监测力度，并运用先进的检测方法，对输配电线路进行安全评估。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆针对比较分布比较集中的输配电线路，运维人员需要安装检测器。无人机技术的有效运用，可以显著提升输配电线路的监测水平，保证输配电线路运行中出现的各类问题得到良好解决。输配电线路运维期间，要求运维人员收集准确的原始资料，并以此作为基础，加强输电线路的运维力度。对于运维人员来说，通过加强信息管理力度，对各项基础资料进行全面分析后，可以更好的确定输电线路故障具体位置。

为了进一步提升输配电线路运维水平，运维人员可以从动态与静态两方面分析，详细记录下各项基础信息，并对输配电线路进行风险分析，结合输电线路运行过程中可能遇到的风险，制定出完善的防范对策，减少安全隐患，保证输配电线路能够更加可靠的运行。对于输配电线路运维人员来讲，可以运用信息技术，构建信息化管理平台，并利用此平台，对输配电线路相关物资进行有效整合，降低输电线路出现大型故障的概率。此外，通过运用信息化管理平台，能够保证高压架空输电线路管理更加专业化，提高架空输电线路的安全性。比如，在广西壮族自治区，输电线路运维人员通过构建信息化管理平台，在开展线路运维工作之前，对各个区域的线路运行情况进行调研，并以此为基础，制定出更加完善的输配电线路运维方案，显著提高了该地区的输电线路运维效率。

（2）采取不平衡绝缘方法

在同塔双回输电线路当中，不平衡绝缘方法应用较多，其防雷原理如下：同塔双回线路中，一回线路绝缘水平较另一回线路绝缘水平要高，可以显著降低高绝缘线路雷击跳闸概率。通过采取不平衡绝缘方法，可以避免输配电线路出现频繁跳闸现象，保证同塔双回线路双回跳闸问题得到更好解决。

（3）合理安装避雷装置

通过合理安装避雷装置，可以明显提升输配电线路的防雷性能，电压配置等级高，对避雷装置的防雷性能要求越高。避雷装置的有效安装，是一项最为基础及较为有效避雷防护措施。例如，通过安装避雷器，能够释放雷电或释放电力系统操作过电压，保护线路免受瞬间过电压危害；安装避雷针，能够避免雷电直接击中输配电线路。安装避雷装置能提高电力系统的完整性。此外，还可以将雷电进行引流处理，运维人员可以安装引弧间隙，将雷电分散，能够将电流分散为细小分支，保证输配电线路的完整性，保护周围居民的生命财产安全。

图1 避雷器保护范围

在山脚下的杆塔位置，因为无法安装避雷线，其四周的土壤电阻率比较高，容易遭受雷击危害，所以，运维人员需要在杆塔顶部，合理安装长针金属消雷器，或者35kV氧化锌避雷针，不断提升输配电线路的避雷与防雷水平。对于输配电线路运维人员来讲，为了更好地提升输电线路防雷性能，可以适当减小避雷线保护角。例如，运维人员可将三相导线，按三角形式进行有序地排列，或提升避雷线顶端高度，进而有效减小避雷线保护角。在输电线路铁塔装置中，通过适当减小避雷线保护角，可以显著降低雷击概率，保护输电线路更加安全。

2.4建立完善的电力输配电线路的维护机制

要想做好线路的运行与维护管理工作，政府还要建立完善的线路管理监督机制。首先，相关的政府机构要组建一支专门的电力输配电线路维护团队，其职责除了日常对电线进行检查外，还要对电线知识进行宣传，使当地人们都能树立良好的电路安全意识、责任意识和法制意识;其次，相关部门可在输配电线路的设置地点安装实时监控设备，对线路进行监督管理，当出现盗窃电缆电线的情况时，可根据监控进行追查，从而找到盗窃人员;最后，政府还要设立完善的有关输配电线路的奖惩机制，并加大对偷窃电缆电线惩罚力度，使这种偷窃行为能够有效的减少。

3针对电力输配电线路存在问题的解决对策

3.1提升设备质量

首先，企业在开展输配电线路建设施工之前，要派遣专职人员负责施工所需光缆及设备的采购工作，与市场信誉高、产品有保障的供应商进行长期合作，做到质量优异、价格低廉。其次，在施工之前要对所有进场的光缆及设备进行质量检查，如果发现存在质量问题要立即联系厂商做返厂处理，严禁在工程建设中使用。再次，对输配电线路的光缆及设备结构进行优化，合理选择配线材料，采取正确的方法做好线路接头，避免由于光缆及设备原因而导致运行故障。最后，在光缆及设备投入使用中，要对其进行质量检查，保证线路质量符合使用要求。

3.2有效预防人为破坏

针对人为破坏问题，电力企业要采取有效措施进行预防。首先，定期组织人员进行线路巡查，及时发现人为破坏行为，并且对受损线路进行及时修复，保证线路稳定以及安全的运行。其次，与当地的公安部门开展合作，对切割偷盗光电缆的行为给予严厉的处罚，并且加大惩罚力度、提升违法成本。最后，加大社会宣传和教育工作，通过各种有效途径宣传相关法律，促使广大居民树立守法意识，自觉保护输配电线路，鼓励居民举报各种破坏线路的违法行为。

3.3提升线路施工质量

施工质量是影响输配电线路后期正常运行的重要因素，因此，企业在组织开展输配电线路建设中，需要采取有效措施保证施工质量，避免线路在使用中出现各种故障[7]。首先，结合当地的地理环境、地势条件以及施工要求，合理应用施工技术。在施工操作中，对原有线路进行有效保护，避免由于操作失误而导致线路受损。其次，制定科学的施工组织计划，对输配电线路布局进行合理规划，在降低施工建设成本的同时，为后期维护提供便捷。最后，提升施工人员的综合素质，定期组织人员开展培训教育，内容要涉及专业知识、施工技术以及职业素养，保证施工人员的综合素质和专业能力符合岗位要求，在施工中按照既定的要求和流程开展各项作业。

3.4加强线路巡查工作

小动物啃咬以及线路老化是导致线路故障的主要原因，针对这一问题，企业要加强线路巡查工作。首先，小动物啃咬会导致线路出现受损问题，如果情况严重会影响线路正常运行，企业在选择电缆中，要尽量选择预防小动物啃咬的材料，并且安装相应的保护装备。其次，定期组织人员对线路进行巡查，及时发现设备光缆老化情况，避免诱发各种输配电故障，并且制定相关巡查制度，将其落实到具体工作中。最后，提升线路维修人员的专业技能，在巡查中如果发现故障问题及时解决。

结束语：

电力输配电线路的运行与维护管理对于人们的日常生活有着非常重要的影响。因此，国家与社会的各个方面都要重视电力输配电线路的运行与维护工作。对政府而言，要加大有关电力输配电线路的运行与维护的资金投入与管理力度，使我国的电力输配电线路的水平得到有效提高;对于电力输配电线路维护的工作人员而言，则要不断提高维护与修理的技术水平;对于广大民众而言，则要加强对电力输配电线路的保护与爱护。只有各方共同努力，才能使我国的社会建设更好的发展。

参考文献：

[1]尹洪鑫.电力输配电光缆线路故障与维护的要求和方法[J].输配电电源技术，2019，36（9）：285-286.

[2]庞福滨，崔玉，吴奕，等.混合电力线路高频保护信号衰减计算方法[J].电网技术，2019，43（6）：2187-2194.

[3]李亚涛，黄枫.电力输配电管道光缆线路施工和质量检查的关键技术分析[J].数字输配电世界，2019，（1）：85-86.

[4]李明贞，刘建明，王航，等.输配电系统时延抖动对基于行波法的电力线路故障定位影响分析[J].电信科学，2018，34（3）：170-176.

[5]王昊，马超.电力输配电传输线路优化设计及其施工工艺分析[J].施工技术，2017，46（S1）：1259-1261.

[6]刘志刚，陶明峰，陈剑飞，等.电力输配电光缆资料管理工具软件设计[J].电力信息与输配电技术，2016，14（1）：100-104.

[7]吴焰.电力输配电线路存在的主要问题及确保输配电线路安全运行技术对策[J].通讯世界，2015，（20）：198-199.

论文作者:张达富

论文发表刊物:《当代电力文化》2019年23期

论文发表时间:2020/5/8

本文来源: https://www.lw33.cn/article/a6f49aa1656204c15e51073f.html