# 河南油田高含水调整井固井技术应用研究

### 一、河南油田高含水调整井固井技术应用研究（论文文献综述）

李小林,丛谧,信婧敏,刘文明,闫振峰,凌勇,齐奔[1]（2020）在《大港枣园油田高含水储层固井技术与应用》文中认为针对大港枣园油田储层高含水这一特性以及现面临的固井技术难点,在完钻前循环洗井、提高井筒承压能力、钻井液性能调整、研发低温早强短候凝防窜水泥浆体系、倒浆柱结构设计等方面展开了技术研究:根据不同漏失岩性,选择不同堵漏措施;采用固井前钻井液调整技术,提高钻井液的pH,利用强碱性拆解井壁上钻井液化学结构;加入化学稀释剂,提高钻井液流变性（流型指数大于0.72）,清除井壁虚泥饼;采用防窜性能好（静胶凝过渡时间12min）、失水量低（小于40mL）、候凝时间短（直角稠化）的低温早强短候凝防窜水泥浆体系;设计合理的浆柱结构,确保尾浆失重时井底当量密度高于钻井液密度0.05～0.1 g/cm3;优化扶正器下入方式、采用复合排量顶替等配套施工措施。该固井工艺技术应用于枣园油田7口油井中,固井质量均为优质。

佘文昌[2]（2020）在《侧钻小套管井开采工艺配套技术》文中研究说明针对复杂断块油藏开发中后期剩余油“小而散”极度分散的特点,利用侧钻井技术能够实现“低成本、高效率”挖掘老区剩余油潜力。随着侧钻小套管井开发的不断深入,在开采工艺方面逐渐暴露出套管内径小、杆管偏磨严重、底水锥进及悬挂点漏失等诸多问题,且这些问题采用常规井下工具无法解决。该论文通过对国内侧钻小套管井举升和堵水工艺技术现状调研,对其在河南油田侧钻井中的适应性进行了评价分析。设计的系列举升和堵水工艺管柱承压指标达到20MPa,耐温120℃,并配套研制了Φ44mm/Φ38mm泵、Y341-73封隔器、Y445-73可捞式桥塞、Y211-73封隔器、SLM-73水力锚、HT-73滑套开关等小直径工具,有效解决了侧钻井生产中的系列技术难题,填补了河南油田在侧钻小套管井举升和堵水方面的技术空白。经室内和现场试验证明,所研究配套的侧钻小套管工艺技术能够满足侧钻小套管井的举升和堵水工艺需要,具有良好的应用前景。

徐帅克[3]（2020）在《河南油田古城区块稠油热采堵水技术研究及应用》文中提出河南油田古城区块为高矿化度中温中低渗透率稠油油藏,现开发存在的主要问题是蒸汽吞吐导致的底水窜,造成产出液高含水在对古城区块出水模式进行分析后,发现出底水窜是引起高含水现象的原因,这一问题将会导致汽窜现象日益严重,使得蒸汽的波及体积变小,蒸汽的热效率降低。为了改善河南油田古城区块部分强底水窜油井高含水生产的现状,研发了新型木质素类堵剂低分子热敏凝胶体系,对封堵机理进行了探讨,研究了不同p H值、矿化度、温度等因素对于成胶效果的影响,并且研究了不同添加浓度对成胶效果的影响,确定了最优配方比例;对最优配方进行了热稳定性测试,以及室内物理模拟实验,证明体系具有良好的长期热稳定性,且注入能力较好,具有良好的油水选择性,以及苛刻条件的耐受性。对河南油田古城区块的II2-11-7H和II1-3-8HJ井进行底水窜封堵作业,并且对比了现场试验成胶效果与室内效果,结果表明两者相差很小,对后续结果进行跟进,体系有效期超过4个月,现场施工两口井累计增加产油量油360t,增油降水效果较好。

梁岩[4]（2019）在《塔中碎屑岩地层固井二界面胶结性能研究》文中认为塔中区块目的层多为碎屑岩,长期注水开发导致区域内储层含水量高,油水关系复杂。在进行加密调整钻井时,现场采用了防窜性能优良的水泥浆体系,并严控施工过程,但测井资料显示其含水层的固井质量依然较差。固井二界面胶结性能是影响产层固井好坏的重要因素,也将直接影响油气井能否顺利交井及后期产量和寿命,考虑到该地区地层水成分复杂、矿化度高,且处于流动状态,分析可能是地层水对固井二界面的胶结性能产生了不利影响,进而恶化了含水层的固井质量。本文在分析井下实际情况的基础上,设计制作了扰动条件下固井二界面胶结性能实验装置和圆环形岩心制备装置,该装置可研究不同地层物性和温度、不同扰动程度下不同地层水对固井二界面胶结性能的影响,并且可以测试固井二界面的剪切胶结强度和水力胶结强度;同时获得了存在固井质量问题的三个主要含水产层的地层资料和地层水样,并据此制作了塔中碎屑岩圆环形模拟岩心和仿真地层水;研究了静态及扰动条件下,地层水对固井二界面剪切胶结强度和水力胶结强度的影响规律。研究结果表明,在静态条件下地层水未对固井二界面胶结性能产生不利影响。在扰动条件下,当流量超过临界值后,固井二界面的胶结强度急剧降低,通过对比相同实验条件下使用蒸馏水进行实验的结果,发现在相同的扰动程度下,地层水对固井二界面胶结性能产生的不利影响更大。结合p H测试、ICP分析及SEM电镜扫描等分析了扰动条件下固井二界面胶结性能的恶化机理,得出了室内实验条件下地层水扰动影响固井二界面胶结性能的临界渗流速度,结合建立的密集井网中地层水渗流速度预测模型和地层水渗流速度调控技术,可以为现场固井时周围注采井的关井范围预测提供参考,进而为该地区碎屑岩层固井质量的改善奠定基础。

李德红,蒋新立,李明忠,肖武锋,靳艳霞,李季,宋文宇[5]（2019）在《调整井固井工艺技术研究进展》文中提出调整开发井主要用于老油田开发后期重组完善井网和实施层内细分开采,实现稳产和上产。受周围注采系统和生产现状影响,复杂的地层压力系统、多样的地层流体成分等导致调整井固井质量难以保证层间有效封隔。在分析调整井固井面临的各项技术难点以及对固井质量影响基础上,总结目前为保证固井质量所采用的主要技术措施和存在的问题,提出下一步可采取的技术措施与研究方向,为提高调整井固井质量奠定了技术基础。

刘忠全[6]（2019）在《技术创新对企业成本管理创新的影响机制研究》文中认为自2014年我国经济发展进入新常态以来,我国相继出台了中国制造2025战略、创新驱动发展战略等政策以大力推动创新活动。中国制造2025战略强调加强关键核心技术研发、提高创新设计能力,而“十三五”规划提出的创新驱动发展战略则进一步明确了将创新置于国家发展全局的核心位置,着力增强自主创新能力。随着我国国家创新战略的不断推进,科技创新在社会经济发展、全面深化改革中的重要地位日益凸显。从微观层面看,技术创新是众多企业生存和发展的基本前提。面对竞争愈加激烈的国内外市场环境,加大技术创新投入是企业立足市场、提升市场竞争力的必然选择。成本管理是企业管理的重要组成部分,更是企业生存与发展的根本。成本管理对于促进增产节支、加强成本核算、改进经营管理、提高企业整体管理水平具有重大意义。2015年,习近平总书记提出供给侧结构性改革,强调经济发展方式的转变、实现要素的最优配置,以提升经济增长的质量;2016年进一步提出在适度扩大总需求的同时,要去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板,即“三去一降一补”政策。其中的“降成本”即强调降低企业经营成本,加强成本管理工作。技术创新和成本管理是经济发展的两个重要方面。受经济环境变化及国家宏观政策的影响,近几年来技术创新及成本管理创新越来越为理论界所重视。已有文献从微观和宏观层面对企业技术创新的影响因素和经济后果进行了大量研究,同时也有众多学者针对成本管理演进历程、影响因素及模式创新等进行了探讨。虽然偶有文献对技术创新与成本管理创新两者之间的关系进行考查,如有学者通过对高科技企业的研究发现,技术创新和成本管理创新之间有着相辅相成的协同关系,也有学者从历史演进的角度提出作业成本法的产生是基于二十世纪80年代技术的进步,亦即技术创新推动了成本管理创新,但几乎没有学者对技术创新对成本管理创新的具体影响路径加以研究。就现实而言,技术创新对企业的影响是重大且深远的,技术的进步必然导致企业内部生产力的变化,从而会对企业内生产关系提出新的要求。从这一点来讲,技术进步必然会通过某种或某几种路径影响或导致成本管理创新。本文主要研究技术创新对企业成本管理创新的影响机制。Robert K.Yin认为,当研究的问题与其所处内外环境难以区分时,适合采用案例研究方法进行研究。技术创新、成本管理创新以及技术创新对成本管理创新的影响机制都与企业环境密切相关,且难以区分,因此,本文采用案例研究方法对技术创新影响企业成本管理创新的机制进行研究。本文遵循的案例研究步骤如下:第一,以创新理论、科学管理理论及组织理论为基础,初步构建技术创新对成本管理创新影响机制的理论观点;第二,以理论观点为基础,设计案例研究方案,形成案例研究框架;第三,以大庆油田有限责任公司为研究案例,通过现场访谈、现场观察等方法收集案例证据分析资料,并采用“模式匹配”证据分析技巧对证据资料进行分析,形成案例研究观点;第四,通过理论构建与案例证据分析的不断循环,最终形成本文的理论观点与研究结论。通过案例研究,本文提出了技术创新通过生产组织形式变化、企业组织结构变化以及会计信息技术进步来影响成本管理创新的理论模型。主要研究结论如下:第一,生产技术的进步能对企业生产组织形式产生重大影响,生产组织形式的变化也推动着成本管理模式创新。本文着重考查了大庆油田因科技进步而导致的生产变化,并从三个方面论述了生产组织形式变化对成本管理模式的影响。首先,生产技术进步促进了生产要素的变革,伴随着生产要素——劳动资料、管理要素与信息要素等的变化,成本管理模式也在不断变化,如标准成本法、作业成本法的应用;其次,以技术创新为基础的生产规模的扩大及生产流程的精细化分别促使企业采用成本预算控制及分批法等进行成本管理;最后,技术创新所带来的产品质量、种类等变化也对成本管理提出了新要求,进而推动了成本管理创新。第二,企业生产技术的进步使得组织结构产生相应变化,进而带动了企业成本管理模式的创新。本文通过梳理大庆油田责任有限公司技术创新历程,分别考查了以模仿创新和自主创新为主的两个阶段,发现在不同的创新阶段分别有不同的组织结构与其相适应,同时成本管理模式也随着组织结构的变化而变化。具体而言,大庆油田为配合模仿创新阶段的生产实际采用了事业部制的组织结构,并实际运用了与事业部制组织结构相契合的成本管理模式——责任成本管理;在研发模式以自主创新为主的阶段,为提高生产效率,案例企业在原有的事业部制组织结构基础上引入了灵活性更强的职能制组织结构,并运用了相适应的作业成本管理方法。案例研究发现,整个成本管理模式的创新、演进都是基于与新型技术和组织结构变化的匹配,基于产量的生产技术创新催生着组织结构的变革,组织结构的变革又孕育着新的成本管理模式与之融合。第三,技术创新影响企业会计信息系统的变革,进而对企业成本管理创新产生影响。通过对大庆油田有限责任公司下属两个单位的案例研究发现,由技术进步所带来的会计信息系统本身的发展能够直接推动成本管理创新。具体而言,企业会计信息系统的变革能够通过精细预算成本管理、规范成本核算管理、强化运营和管控成本等对成本管理创新产生正向作用;此外,由技术进步带来的财务共享中心的建立也能通过减少财务运营成本及提升核算效率等促进成本管理创新。会计信息系统是成本管理的物质基础之一,会计信息系统随着技术的进步而发展,成本管理也伴随着会计信息系统的发展而得到革新。本文研究的创新与贡献主要体现在以下方面:第一,本文首次提出并论证了技术创新是成本管理创新的重要影响因素,并初步构建了技术创新影响成本管理创新的分析框架。这在一定程度上丰富了技术创新和成本管理的研究文献。理论界对“技术创新的影响因素”、“技术创新的经济后果”及“成本管理模式”等主题进行了大量研究,但未有学者就技术创新对成本管理创新的作用及作用路径进行探讨。本文采用多案例研究方法,多角度地分析、论证了技术创新对成本管理创新的影响作用。第二,本文系统揭示了技术创新与成本管理之间的经济联系,并厘清了二者之间完整的传导路径。已有文献大多将技术创新和成本管理创新两者孤立起来进行研究,很少有学者就两者之间具体的经济联系进行探讨。与以往文献不同,本文以大庆油田有限责任公司和中国石油天然气集团有限公司为案例企业,具体验证了生产组织形式、组织结构以及会计信息系统在技术创新和成本管理创新之间的中介效应,从而进一步厘清了技术创新对企业成本管理创新的影响机制与具体路径。第三,本文重点关注了技术创新对企业管理行为的影响,进一步拓展了技术创新效应的研究领域。大量学者对技术创新的经济后果的研究多从生产活动、企业价值以及宏观经济后果等角度入手,很少有学者研究技术创新对企业管理行为产生的影响。技术进步会给企业带来一系列的连锁反应,技术创新对企业的影响研究不应局限于其直接的经济后果,还应关注技术创新对企业管理所带来的间接影响。本文以技术创新为切入点,落脚于企业成本管理创新,探讨了二者之间的内在经济联系。本文的研究进一步丰富了技术创新经济后果和成本管理创新影响因素的相关研究成果,同时对企业管理实践也具有重要的参考价值。

卢海川,赵岳,宋伟宾,高继超,胡中华,霍明江[7]（2017）在《新型固井用防水窜材料的研究与性能评价》文中研究指明固井水窜问题是各油田普遍存在的技术难题,目前缺乏有效的解决办法。针对以上问题,从水泥浆体系出发,首先进行了防水窜材料的结构设计,然后根据结构设计,筛选出相应的防水窜原材料,并通过对其合理的复配研究,制备出了一种新型固井用防水窜材料。实验根据固井不同阶段的水窜机理,采用相应的方式对该材料的防水窜效果进行了评价,结果显示开发的防水窜材料可增加水泥浆内部结构,缩短静胶凝过渡时间,避免水泥石收缩,从而避免水泥浆在不同阶段发生水窜。另外,综合评价结果表明,新型固井防水窜材料可缩短稠化时间、增加水泥石强度,改善水泥浆稳定性,且对水泥浆稠化、流变、失水等性能无不良影响,综合性能良好。

卢海川,高继超,赵岳,刘勇,霍明江,李立荣[8]（2017）在《固井防水窜研究现状评析》文中认为固井水窜问题是油田面临的技术难题,制约了油田开发战略的实施。对水窜机理、固井防水窜材料以及防水窜固井工艺进行了分析总结,提出了防水窜材料应具备的性能要求及相应的评价方法。

刘明明[9]（2014）在《水平井钻井工艺技术在吉林乾安地区的应用研究》文中研究说明本文针对乾安地区油藏埋藏较浅、石油储量较大、地处耕地面积较多，采用常规钻井技术难开发等特点，开展了前按地区浅层水平井钻井工艺技术的研究。研究主要包含了乾安地区浅层水平井钻井过程中所面临的井身结构优化设计、钻井液优化设计、固井完井设计等关键技术，最终建立了一套适合乾安地区浅层水平井的钻井完井工艺技术。由于乾安油田位于松辽盆地南部中央凹陷区，华字井阶地两井构造上，油田大部分面积地处耕地，有大部分的探明石油储量采用常规钻井技术无法开发。虽然采用浅层定向井钻井技术，使一部分油藏得以开发，但是仍然解决不了位移超过300500m以上的油藏开发问题，若采用浅层水平井钻井技术，可使地面受限位移在300m以上的浅油藏得到开发，从而为乾安油田稳产、增产和油田上产产生积极影响，并现场应用取得了显着的效果。随着乾安油田开发综合调整工作的不断深入，让平3井、让平4井及乾246井等井的成功钻进，乾安油田浅层水平井钻井工艺技术将在吉林油田得到普遍推广应用，将为老区井网合理布局、提高采收率产生良好的效果，同时也对吉林油田油气增产做出重大贡献，为吉林油田的可持续发展提供了强有力的技术支撑。

许明朋[10]（2014）在《北区高含水后期储层物性变化研究》文中研究指明随着油田开发程度的深入，储层的物理性质发生了较大的变化，油田调整井钻井实践表明，储层物理性质的变化对新钻井的固井质量造成了较大影响。目前，油田已进入高含水后期阶段，储层物性发生了显着变化，而这种变化对钻井固井的影响较大。近年来针对这些问题开展了相应的研究工作，但对于油层物性影响固井质量的认识基本还处于定性阶段，目前还缺少定量的深入研究。研究储层物性变化规律以及相应的固井技术方案将成为油田开发后期提高固井质量的急切任务。本文对大庆长垣采油一厂、二厂、三厂、六厂的地层物性进行了分析对比，研究了北区的物性，在此基础上研究了高含水后期储层物理性质的变化对固井质量的影响因素和新型注入介质对固井质量的因素研究，开展了一系列室内及室外实验，分析了大量数据，确定了各参数对固井胶结指数的影响因子，初步完成了新型注入介质对固井质量的影响机制研究

### 二、河南油田高含水调整井固井技术应用研究（论文开题报告）

#### （1）论文研究背景及目的

##### 此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

##### 写法范例：

本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。

#### （2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 三、河南油田高含水调整井固井技术应用研究（论文提纲范文）

#### （1）大港枣园油田高含水储层固井技术与应用（论文提纲范文）

1 枣园油田调整井固井技术难点

1.1 存在高压水窜层

1.2 高压层、低压层共存

1.3 井段长、间隔小

1.4 岩性特殊

2 主要技术措施

2.1 完钻前循环洗井

2.2 提高井筒承压能力

2.3 固井前钻井液性能调整

2.4 低温早强短候凝防窜水泥浆体系

2.5 合理浆柱结构

2.6 其他配套施工措施

3 工程应用

4 结论

#### （2）侧钻小套管井开采工艺配套技术（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第1章 绪论

1.1 开展该研究的目的与意义

1.2 研究背景

1.3 完成的主要研究工作

1.4 完成的主要工作及取得主要成果

第2章 侧钻小套管井开采工艺配套技术研究

2.1 总体方案设计

2.2 侧钻小套管井举升工艺设计

2.3 侧钻小套管井堵水工艺管柱设计

2.4 侧钻小套管井泡沫冲砂工艺

第3章 配套工具研制

3.1 Φ44mm/Φ38mm小直径抽油泵的研制

3.2 Y341-73封隔器的研制

3.3 Y445-73可捞式桥塞的研制

3.4 Y211-73封隔器的研制

3.5 SLM-73水力锚的研制

3.6 HT-73滑套开关的研制

第4章 相关设计计算

4.1 Φ44/Φ38小直径泵设计计算

4.2 Y341-73封隔器设计计算

4.3 Y445-73可捞式桥塞设计计算

4.4 SLM-73水力锚设计计算

4.5 HT-73滑套开关设计计算

第5章 室内及中间井模拟试验研究

5.1 Φ44/Φ38小直径泵室内试验

5.2 Y341-73封隔器室内及中间井模拟试验

5.3 Y445-73可捞式桥塞室内及中间井模拟试验

5.4 Y211-73封隔器室内及中间井模拟试验

5.5 SLM-73水力锚室内及中间井模拟试验

5.6 HT-73滑套开关室内及中间井模拟试验

第6章 现场试验及效果分析

6.1 试验井基本数据

6.2 现场试验情况

6.3 试验效果分析

第7章 结论与展望

7.1 结论

7.2 展望

致谢

参考文献

个人简介

#### （3）河南油田古城区块稠油热采堵水技术研究及应用（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

第一章 绪论

1.1 研究背景及意义

1.2 稠油堵水国内外研究现状

1.3 目标区块现状以及存在问题

1.3.1 特征问题分析

1.3.2 确定研究方向

1.4 主要研究内容

1.5 技术路线

第二章 稠油堵水体系机理研究

2.1 低分子木素的基本性质

2.2 木质素的应用

2.3 成胶机理

第三章 稠油堵水体系的制备与性能评价

3.1 实验准备

3.1.1 实验材料

3.1.2 实验仪器

3.1.3 实验方法

3.2 堵水体系最佳比例的确定

3.2.1 pH对体系成胶性能的影响

3.2.2 配方比例对体系成胶性能的影响

3.2.3 矿化度对体系成胶性能的影响

3.2.4 温度对体系成胶性能的影响

3.2.5 体系的热稳定性

3.3 堵水体系成胶效果

3.4 物理模拟实验

3.4.1 水驱实验步骤

3.4.2 水驱实验结果

3.4.3 体系选择性试验

3.5 本章小结

第四章 矿场应用情况

4.1 目标区块基础状况

4.2 Ⅱ 2-11-7H井封堵现场应用

4.2.1 油井基本情况

4.2.2 目标井含水原因分析

4.2.3 施工参数设计

4.2.4 施工工序设计

4.2.5 现场施工及效果

4.3 Ⅱ1-3-8H井封堵现场应用

4.3.1 油井基本情况

4.3.2 目标井含水原因分析

4.3.3 施工参数设计

4.3.4 施工工序设计

4.3.5 现场施工及效果

4.4 本章小结

结论

参考文献

作者简介、发表文章及研究成果目录

致谢

#### （4）塔中碎屑岩地层固井二界面胶结性能研究（论文提纲范文）

摘要

abstract

第1章 绪论

1.1 研究的目的和意义

1.2 国内外研究现状

1.2.1 塔中碎屑岩储层概况

1.2.2 塔中碎屑岩地层固井现状

1.2.3 固井二界面封固系统的组成

1.2.4 固井二界面胶结性能的影响因素研究现状

1.2.5 实验室制作人造岩心的研究现状

1.2.6 国内外研究的不足

1.3 论文主要研究内容和技术路线

1.3.1 论文主要研究内容

1.3.2 技术路线

1.3.3 研究的技术难点

第2章 扰动条件下固井二界面胶结性能实验装置的研究

2.1 装置的设计思路

2.2 装置的构成

2.3 圆环形岩心制备装置的设计制作

2.3.1 圆环形岩心制作模具

2.3.2 岩心压制装置

2.4 塔中碎屑岩模拟岩心配方及制作工艺探索

2.4.1 人造岩心制作模型优选

2.4.2 岩心配方探索

2.4.3 岩心制备工艺

2.5 研究扰动影响固井二界面胶结性能的实验步骤

2.6 本章小结

第3章 静态条件下地层水对固井二界面胶结性能影响研究

3.1 地层水的分析与配制

3.1.1 地层水成分分析

3.1.2 仿真地层水的配制

3.2 实验思路

3.2.1 实验材料和仪器

3.2.2 实验步骤

3.3 实验结果

3.3.1 静态条件下地层水对固井二界面剪切胶结强度的影响

3.3.2 静态条件下地层水对固井二界面水力胶结强度的影响

3.4 实验结果分析

3.5 本章小结

第4章 扰动条件下地层水对固井二界面胶结性能影响研究

4.1 扰动条件下蒸馏水对固井二界面胶结性能的影响

4.1.1 扰动条件下蒸馏水对固井二界面剪切胶结强度的影响

4.1.2 扰动条件下蒸馏水对固井二界面水力胶结强度的影响

4.2 扰动条件下地层水对固井二界面胶结性能的影响

4.2.1 扰动条件下地层水对固井二界面剪切胶结强度的影响

4.2.2 扰动条件下地层水对固井二界面水力胶结强度的影响

4.3 地层水扰动影响固井二界面胶结性能的机理分析

4.3.1 扰动影响固井二界面胶结性能的机理分析

4.3.2 扰动条件下不同养护介质对二界面胶结性能的影响机理分析

4.4 本章小结

第5章 固井时周围注采井关井范围预测

5.1 地层水扰动影响固井二界面胶结性能的临界条件

5.2 密集井网中地层水渗流速度的预测及调控

5.2.1 密集井网中地层水渗流速度预测模型

5.2.2 地层水渗流速度的调控

5.3 实例计算

5.4 本章小结

结论

参考文献

攻读硕士学位期间取得的学术成果

致谢

#### （5）调整井固井工艺技术研究进展（论文提纲范文）

0 引言

1 调整井固井存在的问题

1.1 空间横向上地层情况复杂

1.2 地层纵向上多压力体系并存

1.3 地层产出流体影响固井液性能

1.4 地层压力、流体系统动态变化

1.5 层系多、隔层薄、层内细分开发对固井质量要求高

1.6 钻井井眼条件影响固井质量

2 提高调整井固井质量技术措施

2.1 压稳防窜、防漏设计

2.2 提高顶替效率设计

2.3 功能性固井液体系

2.3.1 低密度水泥浆

2.3.2 防窜水泥浆

2.3.3 弹韧性水泥浆

2.3.4 泥饼固化技术

2.4 提高固井质量的配套工艺技术

2.4.1 环空压力补偿

2.4.2 管外封隔器

2.4.3 旋流洗井工艺

2.4.4 浆柱结构设计

2.4.5 井底加压工具

2.4.6 水力振动固井技术

3 下一步攻关方向或技术措施

3.1 地层压力预测、检测技术与地层压力调整技术

3.2 候凝期间窜流机理与水泥浆 (环) 防窜机理研究

3.3 性能集成型的固井液体系开发

3.4 精细控压固井技术

3.5 固井顶替机理研究

4 结论

#### （6）技术创新对企业成本管理创新的影响机制研究（论文提纲范文）

摘要

abstract

导论

第一节 研究背景、目的和意义

一、研究背景

二、研究目的与意义

第二节 研究框架、思路与方法

一、研究框架与内容

二、研究思路与研究方法

第一章 文献综述

第一节 技术创新的经济后果

一、宏观经济后果

二、微观经济后果

第二节 生产组织形式的影响因素与经济后果

一、生产要素和生产工艺流程的影响因素

二、生产要素和生产工艺流程的经济后果

第三节 企业组织结构变革的影响因素与经济后果

一、企业组织结构变革的影响因素

二、企业组织结构变革的经济后果

第四节 会计信息系统的影响因素与经济后果

一、会计信息系统的影响因素

二、会计信息系统的经济后果

第五节 成本管理创新的影响因素

一、宏观层面的影响因素

二、微观层面的影响因素

第二章 技术创新、生产组织形式与成本管理创新

第一节 引言

第二节 理论建构与观点提出

一、技术创新、生产要素构成变化与成本管理创新

二、技术创新、生产工艺流程进步与成本管理创新

三、技术创新、产出产品升级与成本管理创新

第三节 案例研究设计

一、案例选择说明

二、证据资料收集与处理

第四节 生产组织形式案例分析

一、技术创新、生产要素及成本管理创新

二、技术创新、生产工艺流程及成本管理创新

三、技术创新促进成本管理创新—基于生产组织形式变革的视角

本章小结

第三章 技术创新、组织结构完善与成本管理创新

第一节 引言

第二节 理论建构与观点提出

一、技术创新结果、组织结构特征变化与成本管理创新

二、技术创新方式、组织结构形式选择与成本管理创新

第三节 案例研究设计

一、案例选择说明

二、证据资料收集与处理

第四节 案例分析

一、大庆油田技术创新历程回顾

二、技术创新对组织结构形式的影响

三、技术创新对组织结构特征的影响

四、技术创新通过组织结构影响成本管理创新

本章小结

第四章 信息技术创新、会计信息系统与成本管理创新

第一节 引言

第二节 理论构建与观点提出

一、信息技术的创新历程

二、信息技术创新对会计信息系统的影响

三、会计信息系统对成本管理创新的影响

四、信息技术创新对成本管理创新的影响路径

第三节 案例研究设计

一、案例选择说明

二、案例证据资料收集与分析

三、案例研究思路

第四节 案例分析

一、采油二厂会计信息化案例分析

二、中国石油财务共享服务中心建设案例分析

三、案例分析总结

本章小结

研究总结与政策建议

一、研究结论

二、研究创新

三、研究局限与后续研究

四、政策建议

参考文献

#### （8）固井防水窜研究现状评析（论文提纲范文）

1 水窜机理

1)井底压力不平衡失稳

2)水泥浆的“溶解迁移”

3)水泥浆自由水的析出

4)水泥浆失水量大

5)水泥浆凝结过程与硬化过程的体积收缩

6)水泥石渗透率大

7)微裂缝、微环隙的形成

2 固井用防水窜材料

3 防水窜固井工艺技术

4 固井防水窜材料的性能要求与评价方法

4.1 固井防水窜材料的性能要求

4.2 相应性能要求的评价方法

1)水泥浆凝固前具有较强抗水侵和抗水迁移性

2)水泥浆凝固过程中避免因失重导致的压力失稳

3)水泥浆同时具有塑性体膨胀和硬化体膨胀

4)改善水泥石渗透率和力学性能

5)侯凝过程保持水泥浆具有良好的稳定性

5 结论

#### （9）水平井钻井工艺技术在吉林乾安地区的应用研究（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

创新点摘要

前言

1. 吉林乾安油田发展概况

2. 研究的目的及意义

3. 国内外水平井技术研究现状

4. 乾安油田水平井应用现状及发展趋势

第一章 井身结构设计及钻具优选

1.1 井身结构的设计

1.1.1 确定井身结构的基本原则

1.1.2 井身质量标准

1.1.3 井身结构设计

1.2 钻头的优选及钻进参数的优化设计

1.2.1 钻井主要设备及钻井方式

1.2.2 钻头选型及钻进参数

1.2.3 钻具组合

第二章 井眼轨道设计与控制

2.1 井眼轨道设计

2.2 井眼轨道控制

2.2.1 极限曲率法预测下部钻具组合的造斜率

2.2.2 极限曲率法的应用分析

第三章 钻井液体系优化设计

3.1 钻井液体系设计

3.1.1 设计依据

3.1.2 钻井液体系及组分

3.1.3 钻井液体系密度设计

3.1.4 钻井液的维护和处理

3.2 保护油气层的钻井液技术

3.3 现场应用效果

第四章 固井及完井设计

4.1 固井技术难点

4.2 固井技术措施

4.2.1 防漏配套工艺技术

4.2.2 提高顶替效率的技术措施

4.2.3 应用双凝技术及防窜水泥浆提高油层封固质量

4.3 优选水泥浆体系

4.3.1 低密度水泥浆体系

4.3.2 高强低密度水泥浆体系

4.3.3 防窜水泥浆体系

4.4 完井技术保障措施

第五章 现场应用

5.1 让平 3 井研究与施工情况

5.2 让平 4 井研究与施工情况

5.3 黑平平 3 井、乾 246 井和乾平 1 井的施工

结论

参考文献

致谢

详细摘要

#### （10）北区高含水后期储层物性变化研究（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

创新点摘要

前言

0.1 研究目的及研究意义

0.2 国内外研究现状

0.2.1 储层地质学兴起

0.2.2 储层地质学研究现状与发展历史

0.2.3 储层地质研究的发展趋势

0.2.4 油气储层研究的热点问题

0.3 研究内容

第一章 区域地质概况

1.1 自然环境

1.2 构造简况

1.3 地层层序及岩性简述

1.4 储层地质特征

1.5 油层发育状况

1.6 储集层沉积特征

1.6.1 河道砂体

1.6.2 三角洲内前缘砂体

1.7 流体性质

1.8 储层岩性物性

1.9 区块开发历程

1.10 目前开发状况

第二章 高含水后期储层物性变化特征

2.1 动态参数

2.1.1 含水率

2.1.2 油田水矿化度及各离子含量

2.1.3 层间压差

2.1.4 气油比

2.2 静态参数

第三章 喇萨杏油田固井质量及影响因素

3.1 喇萨杏油田固井质量及其分布特征

3.2 物性参数与固井质量相关性分析

3.2.1 含水率

3.2.2 压力系数

3.2.3 注水井补水压力保持技术

3.2.4 确定试验区钻关方案

3.2.5 注水井的选择

3.2.6. 压力保持边缘压力的确定

3.2.7. 回注压力及回注量的确定

3.2.8 总矿化度和主要离子含量

3.2.9 气油比

3.2.10 渗透率

3.2.11 喇嘛甸和萨北地区质量影响因素类比分析

第四章 新型注入介质影响固井质量室内实验

4.1 聚合物、三元侵入钻井液室内实验

4.2 聚合物、三元侵入水泥浆室内实验

4.3 聚合物、三元泥饼动态养护室内实验

4.3.1 自来水养护

4.3.2 采出水养护

4.3.3 聚合物养护

4.3.4 三元养护

4.4 聚合物、三元水泥石养护室内实验

第五章 物性与固井质量关系

5.1 高压层与固井质量的关系

5.2 欠压层与固井质量的关系

5.3 S0 组含气层与固井质量的关系

5.4 流体渗流速度与固井质量的关系

5.5 提高高压层封固质量的对策

5.5.1 预测高压层，确定降压方式和时间

5.5.2 提高高渗透欠压层固井质量的对策

5.5.3 提高气层固井质量的对策

5.5.4 提高高流速层固井质量的对策

结论

参考文献

致谢

详细摘要

### 四、河南油田高含水调整井固井技术应用研究（论文参考文献）

- [1]大港枣园油田高含水储层固井技术与应用[J]. 李小林,丛谧,信婧敏,刘文明,闫振峰,凌勇,齐奔. 长江大学学报(自然科学版), 2020(05)

- [2]侧钻小套管井开采工艺配套技术[D]. 佘文昌. 长江大学, 2020(02)

- [3]河南油田古城区块稠油热采堵水技术研究及应用[D]. 徐帅克. 东北石油大学, 2020(03)

- [4]塔中碎屑岩地层固井二界面胶结性能研究[D]. 梁岩. 中国石油大学(华东), 2019(09)

- [5]调整井固井工艺技术研究进展[J]. 李德红,蒋新立,李明忠,肖武锋,靳艳霞,李季,宋文宇. 探矿工程(岩土钻掘工程), 2019(04)

- [6]技术创新对企业成本管理创新的影响机制研究[D]. 刘忠全. 中南财经政法大学, 2019(08)

- [7]新型固井用防水窜材料的研究与性能评价[J]. 卢海川,赵岳,宋伟宾,高继超,胡中华,霍明江. 钻井液与完井液, 2017(04)

- [8]固井防水窜研究现状评析[J]. 卢海川,高继超,赵岳,刘勇,霍明江,李立荣. 精细石油化工进展, 2017(02)

- [9]水平井钻井工艺技术在吉林乾安地区的应用研究[D]. 刘明明. 东北石油大学, 2014(03)

- [10]北区高含水后期储层物性变化研究[D]. 许明朋. 东北石油大学, 2014(02)

本文来源: https://www.lw33.cn/article/a6f6a88c24977583296547f7.html