# 基于虚拟仪器结构的虚拟式音频分析仪设计

王晓锋[1]2002年在《基于虚拟仪器结构的虚拟式音频分析仪设计》文中提出音频分析被广泛用于测量各类音频系统的时域特性、频域特性及失真特性等。进行比较完整的音频测试分析需要购置各种价格昂贵的专用仪器，而且需要整合成整套的音频测试系统，这对于普通用户来说存在一定的困难。本文介绍了如何在研究音频分析基本原理的基础上试图将虚拟仪器技术引入到音频分析仪器的设计中来，形成全新的虚拟式音频分析仪。主要的工作步骤及结论如下：(1)分析目前存在的各种音频分析类仪器的功能和各自的优缺点，并结合虚拟仪器的思想提出虚拟式音频分析仪的设计目标。(2)研究音频分析的测试内容和意义及所用到的各种方法。在音频设备的时域特性分析中，阶跃脉冲响应检测是衡量系统性能的重要方法，它反映的是音频设备对于突变信号的响应灵敏度。音频设备对于信号的重放能力是由其频率响应特性来衡量的。分析音频设备的频率响应特性主要有单音信号检测法、噪声冲击检测法和最大长度序列检测法等。其中最大长度序列法在测量效率以及抑制噪声方面有比较明显的优势，因此近来得到比较广泛的应用。谐波失真是音频设备最常见的一种非线性失真，它直接影响到音频设备的重放效果，谐波失真曲线图反映出设备在整个音频范围内的失真分布情况，是衡量设备性能的重要参数。(3)利用软件工程中的结构化思想将虚拟式音频分析仪的设计分为采集、分析、显示、辅助及控制共五个部分，并分别以软件模块的形式加以实现。五个功能模块内部实现不同的功能，外部提供统一的接口，通过相互之间的协调配合形成完整的音频分析系统。(4)通过实测典型的音频设备，即音箱的扬声器单元来检测虚拟式音频分析仪的实用效果，得到扬声器单元的各种音频特性参数。(5)最后从硬件集成化、软件对象化和应用网络化叁个方面提出进一步加强虚拟式音频分析仪实用性的设想。 QLVAF-1型虚拟式音频分析仪作为作者自行研究设计的音频分析仪器，提供了丰富的测量及分析功能，包括音频信号的电压及频率测量、音频设备的时域幅值分析、频域幅值分析和失真分析等。用户利用该仪器可以很方便地组建功能强大的音频分析系统，进行各种音频测量分析工作。

尹爱军[2]2003年在《智能控件化音频分析仪的设计》文中研究说明音频分析被广泛用于测量各类音频系统的时域特性、频域特性及失真特性等，而进行比较完整的音频测试分析需要购置各种价格昂贵的专用仪器，而且需要整合成整套的音频测试系统，这对于普通用户来说存在一定的困难。智能控件化虚拟仪器是测试仪器发展的一个全新模式。将智能控件化虚拟仪器技术应用到音频分析仪的设计与制造中，给音频分析仪带来了全新的面貌。论文介绍了智能控件化虚拟仪器的原理，其基本思想是：将一些虚拟控件经“功能赋予” 后与仪器功能进行“测试融合”从而形成“智能仪器单元”，通过“积木式拼搭”，直接在PC机内形成各种类型的虚拟仪器并显示在屏幕上供用户使用。这些“智能仪器单元”称为智能虚拟部件，这是一种被仪器功能激活了的，有生命的虚拟控件，既描述了智能控件化虚拟仪器的形象，也描述了它的本质。论文研究了音频分析的测试内容和意义及所用到的各种方法，完成了智能控件化音频分析仪的功能建模。在音频设备的时域特性分析中，阶跃脉冲响应检测是衡量系统性能的重要方法，它反映的是音频设备对于突变信号的响应灵敏度。音频设备对于信号的重放能力是由其频率响应特性来衡量的。分析音频设备的频率响应特性主要有单音信号检测法、噪声冲击检测法和最大长度序列检测法等。其中最大长度序列法在测量效率以及抑制噪声方面有比较明显的优势，因此近来得到比较广泛的应用。谐波失真是音频设备最常见的一种非线性失真，它直接影响到音频设备的重放效果，谐波失真曲线图反映出设备在整个音频范围内的失真分布情况，是衡量设备性能的重要参数。论文综合应用智能控件化虚拟仪器思想、结构化设计思想、软件总线思想、叁层结构思想，介绍了智能控件化音频分析仪的系统构成，在VMIDS开发系统内完成了仪器的拼搭和实现。功能层提供了丰富的测量及分析功能，包括音频信号频率测量、电压测量、失真测量、时域幅值分析、频域幅值分析和失真分析等；拼搭场内实现了系统的表示层。通过实测典型的音频设备，即音箱的扬声器单元来检测智能控件化音频分析仪的实用效果，得到扬声器单元的各种音频特性参数

参考文献：

[1]. 基于虚拟仪器结构的虚拟式音频分析仪设计[D]. 王晓锋. 重庆大学. 2002

[2]. 智能控件化音频分析仪的设计[D]. 尹爱军. 重庆大学. 2003

本文来源: https://www.lw33.cn/article/a6fee182c7d11db7ef60239d.html