# 建筑工程检测工作中的无损检测技术论文_李玉祥,魏代飞

山东广信工程试验检测集团有限公司 山东省济南市 250002

摘要：近几年，随着科学技术日新月异的发展，我国建筑业也在不断的前进，在建筑工程检测的工作中，传统的检测方法已经不能再满足社会的发展。因此，无损检测技术逐渐取代了传统的检测方法。要求施工人员在建筑工程质量检验中，要针对无损检测技术的局限性，对检测方法要进行不断地研究，并且还要开发新的方法，这样才能对无损检测技术的发展进行推动，还要及时利用无损检测技术检测建筑物时的经验进行总结，以此来对检测技术的应用范围及其精准度广泛提高，对建筑工程的质量也进一步提高。同时，建筑工程专项检测工具是建筑行业工程质量监督检测工作的重要组成部分，也是保证建筑工程质量和正常使用的重要环节，具有一定的现实意义。

关键词：建筑工程；检测；无损检测；技术

引言

现在传统的无损检测方法已经逐步被无损检测技术取代了，但在实际应用中仍存在一定的局限性。在被检测时，需要进一步提高准确性和效率，而在无损检测技术的发展中，也需要通过不断的总结经验，这样才能有效提高检测的精准度，对应用范围进行扩大，并严格控制建设工程质量。

1无损检测技术简述

对无损检测技术而言，其基本原理主要是利用声、光、电等探测射线探测建筑物的内部结构，采取此检测方式，对建筑物结构产生的影响比较小。现阶段，我国对无损检测技术在建筑领域中的相关应用进行了大量的科研实践，无论是理论成果还是实践经验都取得了显著的成效，并形成了规范化的操作流程。同时，对无损检测技术中有关评价方面、探伤方面及基本检测方面的工作进行有机结合，很大程度上提升了检测环节的工作效率。相较传统形式的检测技术，无损检测技术不仅对建筑物结构不会造成破坏，而且检测成本更低、检测速度更快、检测准确性更高。其中，无损检测技术在建筑工程中的检测内容主要包括管道焊接检测、设备运行检测、材料管理检测和构件质量检测等。

2无损检测技术的特点及优势

现阶段，工程施工工艺、材料及施工技术不断更新换代，以往传统的检测技术已远不能满足现有建筑工程的检测需求，因此无损检测技术应运而生。从原理上来看，无损检测是指利用光、声、电、瓷等对对象进行性质、内外部性能等的测评，技术人员根据测试结果可以最终给出对象是否存在缺陷、破损、断裂或不安全性的判断，随之给出这些问题的方位、大小、深浅和数量等信息。由于最低限度的保证了被测物体的完整性，所以，具有鲜明的优势和优点。可以说，无损检测技术最大的优势就是具有非破坏性，它在做检测时不会损害被检测对象的使用性能，这是破坏性检测办不到的；同时，无损检测技术的开展，不受建筑空间、规模的限制，可以采用普检也可以抽样检验，更方便、更具灵活性。目前在工程实际应用中出现了很多种无损检测技术，除射线、超声、磁粉、渗透、涡流这五大常规无损检测之外，还有微波、声发射、激光、红外等。无损检测技术的特点有:非破坏性、全程性、动态性、全面性、互容性等。

3无损检测技术在建筑工程检测工作中的应用

3.1磁粉检测技术的应用

磁粉检测技术是利用磁感线对被检测的建筑物进行检测，钢材料可在一定条件下发生磁化，可形成按照一定规律分布的磁力线，在钢材料被破坏后因为磁力场发生了变化，所以工件表面的磁场线会在被破坏的结构内部出现漏磁的问题甚至引起变形。在特定光照下变形现象变得明显，从而可进行钢材料结构的质量检测。该检测技术可将材料的缺陷清楚地表现出来，且操作简便、检测成本较低。但只能进行材料表面性能的检测，对检测人员要求较高。根据不同的特征，磁粉检测具体方法有连续法、剩磁法、荧光法和非荧光法、湿法和干法等多种。其中连续法指的是对于钢结构工件可以进行连续磁粉施工和检测，剩磁法是指先磁化工件，在磁化停止后再进行磁粉施加检测。荧光法是指利用荧光磁粉在黑光灯下可出现明显的磁痕原理进行检测，非荧光法是指利用普通的黑色磁粉在正常光照下对磁痕进行观察。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆湿法检测是指磁粉的载体是液体，而干法检测是指将干粉涂抹在工件上进行检测。在实际建筑物检测中往往会将上述几种方法结合起来使用。

3.2渗透检测技术的应用

在实际应用中，该方法主要是将荧光染料涂在建筑工件表面上，并逐渐渗透到工件内部。通过干燥处理后，去除工件表面上的液体，然后显示出工件内部的缺陷，从而可以检测工件的特定缺陷形状。在实际应用中，渗透检测方法可以直接发现工件中的缺陷，提高了工件颗粒材料的检查效果，并且可以检测各种非多孔金属和非金属表面，如焊接。

3.3超声法检测技术的应用

超声法适用于常见混凝土结构内部缺陷与表层损伤的检测。涉及的检测内容主要包括:混凝土内部空洞和不密实区的位置与范围、裂缝深度、表层损伤厚度，以及混凝土结合面的质量和钢管混凝土中的缺陷等。超声波无损检测不仅能清楚地反映检测对象的内部状态，还准确显示了其内部缺陷的大小和位置。超声波检测技术具有很大的穿透能力，并且因为科技的进步，超声波检测设备的便携性不断提高，并逐渐摆脱手动化检测。

3.4传感检测技术的应用

通过连续无损的检测技术，对于建筑物的检测误差控制率非常高，也是对于建筑工程质量进行控制。其主要是以光纤作为媒介，利用光纤对于特点物体量的不同反应来对建筑物进行检测，进而通过外界物理量的转换，接收到检测仪的信息，完成建筑工程的检测工作。检测人员通过应用传感检测技术，可以有效弥补我国传统检测技术在检测过程中的问题，对建筑物进行实时测量。另外，检测人员还可以利用传感检测技术分析混凝土材料内部的应力变化等特征，不断优化建筑工程的使用性能。但是，传感检测技术在实际应用过程中也具有一定的缺陷，那就是成本较高，这也是阻碍传感检测技术在我国建筑工程检测中的应用发展的最重要的原因之一。

3.5涡流检测技术的应用

涡流检测是无损检测中一种新型的检测方法，其利用的是脉冲电压推动产生线圈生产磁场，在建筑结构的表面形成涡流，使被检测目标质点产生振动，然后利用信号接收器采集振动信号并将该信号转化为可辨别的特殊信号，最后通过分析计算可完成检测工作。该技术检测质量较轻的渣表面无须进行特殊处理，也不用液体之间的耦合，可在一定限度上减少工作量。

3.6探地雷达技术的应用

电磁回声的利用是探地雷达技术的主要依据，以对建筑结构进行了解。利用此技术在对建筑物进行检测时，对发射器进行安装，利用设定速度，控制放射效果，建筑物放射线进行穿透时，传回能量，应用搜狐器对反射信号进行获取。在脉冲作用下能量可对建筑物目前材料和结构情况进行感受，检测结果因此得出。然而此技术在实践过程中也有影响因素，如果建筑结构材料为金属性质，难以检测出凸起（小尺寸）位置，另外，此技术应用有较高的环境要求，一旦检测环境过低温度，或者极为潮湿，会造成检测结果不准确，难以符合建筑实际的情况，在此情况下限制了该技术的应用。

结语

综上所述，无损检测技术和传统的检测技术相比较，具有无破坏性、技术体系较为健全以及具有较大的拓展空间等优势。为此，应该加强对无损检测技术的应用投入，促进我国建筑工程行业的整体繁荣。

参考文献

［1］马岩峰．无损检测技术在建筑工程检测中的应用分析［J］．中国科技投资，2018，35(25):33．

［2］郎顺潮．无损检测技术在建筑工程检测中的应用分析［J］．江西建材，2017，39(22):295，300．

［3］毕标．对建筑工程结构检测技术运用的探讨［J］．中小企业管理与科技(中旬刊)，2015(06):100．

论文作者:李玉祥,魏代飞

论文发表刊物:《基层建设》2020年第2期

论文发表时间:2020/4/29

本文来源: https://www.lw33.cn/article/a70440b5b343787216d9fed3.html