# 3D系统摊铺技术在路面工程中的应用论文_李贵汉

广西路桥工程集团有限公司 广西南宁 530000

摘要：3D摊铺是一种新技术新工艺新迹象，能打破传统路面施工工艺，创造一种全新的施工理念。3D控制系统摊铺技术在柳南改扩建8标路面工程施工中到底达到什么样的施工水平、达到什么样的经济效益、达到什么样的引领作用，我将以自身的所学所知所实践在以下文字中表述。

关键字：3D摊铺；测量；控制

3D控制系统在路面各结构层施工过程无需加装液压装置、无需放样/打桩/挂线，摊铺厚度、坡度自动控制，简化施工流程，节约时间和人员的投入，提高施工效率。对于测量是有几点较突出的表现：一是测量人员的综合能力需要更高，二是测量人员内、外业工作量都增加了，三是承受的压力增大。

因此，我们可以看到，3D控制系统摊铺技术在实际施工中得到了有效的应用并取得了积极效果，既解决了施工过程中存在的技术应用问题，同时也保证了摊铺过程质量得到有效提高。对于3D控制系统摊铺技术的应用，我们应当引起足够的重视并提高其应用效果。

一、3D控制系统摊铺技术的应用

3D控制系统在本项目主要应用于路面工程（垫层、底基层、基层、沥青下面层）施工。3D控制系统通过徕卡顶级的自动跟踪全站仪测量摊铺机上的360°棱镜来获得三维坐标数据，然后把数据通过蓝牙传输到电台接着传到机载电脑，机载电脑处理完数据后通过MOBA控制器控制摊铺机熨平板实施摊铺成果调整。本项目由于各种原因影响，没有采用标配的3台（2台控制摊铺机、1台检测摊铺成果）全站仪施工作业，而是采用一台水准仪辅助3台全站仪进行“蛙跳”摊铺作业，这样省了一台全站仪的成本却又能保障摊铺面连续性。

二、设备调试安装及摊铺前组装

新设备购买回来之后，要连同摊铺机手一同进行一次设备安装和设置相关参数，主要项目是设置MPC1310常规参数、电台与全站仪之间配对、测量机械尺寸、试运行3D摊铺系统。设备安装如下图所示：

摊铺作业前设备安装主要是MOBA控制器、集线盒、MPC1310控制器、架设两台主控全站仪、架设辅助作用的水准仪。

三、摊铺过程控制

摊铺过程控制分为三步进行。

第一步是起步即摊铺机往前走那一刻控制；

第二步是往前行走过程控制；

第三步是摊铺结束摊铺机即将离开作业区域那一刻控制。

3D摊铺对起步的要求特别严格，起步会直接影响摊铺成果的好坏，因此这时候需要特别谨慎。主要注意几项：

1、摊铺机熨平板与地面高差跟摊铺机仰角是否一致，

2、MOBA控制器是否正常运行，

3、电台显示灯闪射均匀否，

4、MPC1310显示板里数据跳动是否合理，

5、全站仪、桅杆棱镜、电台三者间是否对上号，

6、显示器里的坡度和实际的坡度方向是否一致，

7、在所有都正常之下进行误差偏置。

摊铺行走后即行走过程控制，十米左右进行检测摊铺成果然后进行微小调动偏置数据，在摊铺机和3D系统都正常工作并且摊铺成果复核设计允许误差范围之内后，每隔80-100米（通过经验总结得到）进行检查设备和摊铺成果。本项目采用“蛙跳”施工技术，在主控全站仪达到极限作业范围或者有可能被外界因素影响的时候切换备用全站仪，专门安排一名测量人员进行全站仪架设工作，时刻保证作业连续性。

在第三步中摊铺机即将提起熨平板离开作业区域之前，最重要一点就是关闭MOBA控制器，因为这个是会直接损伤摊铺和3D摊铺系统的。

在摊铺质量控制过程中，我们应当认真分析摊铺质量的特点和施工过程，根据摊铺质量的实际情况和施工的具体实施，制定具体的施工方案，确保摊铺施工得到有效加强并提高施工效果。

四、优缺点分析

3D摊铺系统在本项目应用于路面工程各结构层施工非常成功，得到了各方单位的认可，最重要的不是因为这是新工艺新技术而是因为摊铺出来的成品非常优质，并且能给施工单位带来很大的经济效益。基于对3D摊铺系统的了解，在其应用过程中，我们不但要认识到系统的优势和可能产生的积极效果，同时还要根据摊铺的实际情况和具体施工流程制定有效的施工方法，保证3D摊铺系统在应用中能够达到预期目标，满足施工需要，解决施工过程中存在的突出问题。

3D摊铺施工技术就施工工艺来讲，对比传统施工工艺较为简单化，省去很多繁琐为摊铺准备的过程工作、人员投入，只要达到施工要求就可以立即施工作业。没有了较多的交叉作业影响，降低了施工过程的安全事故发生率。

为路面摊铺施工提供了有力的支持，满足了路面摊铺施工的实际需要，解决了路面摊铺过程中存在的质量问题，为路面摊铺施工提供了有力的技术支持、施工工艺支持和施工方法支持，为整个路面摊铺施工奠定了良好施工基础，为路面摊铺施工奠定了良好的基础，推动了路面摊铺施工的全面发展。

从摊铺成果的质量上阐述，本项目采用的是3D摊铺中的“蛙跳”施工技术保障了施工连续，整个摊铺面平顺直观，平整度不管是松浦前压实后都是低误差对比设计规范值。松浦状态的标高控制更是高精度基本是1厘米以下，就算是经过压实后的标高也在1.5厘米一下。在具体摊铺中，应当根据摊铺的实际需要，细化摊铺施工工艺，严格执行施工要求，解决施工中存在的问题，确保摊铺施工能够在质量、施工厚度、摊铺平顺度方面满足实际需要，调整摊铺质量控制措施，细化质量控制措施，提高摊铺的整体质量。

从经济效益上说，最直白的就是减少人员的投入从而减少成本。对比传统施工此3D摊铺系统施工技术在垫层施工的时候就把标高控制得很好，后期就按照规范的低值施工即可，有效保障后期各结构层特别是沥青层施工材料的浪费，对控制成本很有成效。因此，在摊铺施工中，应当合理控制施工成本，应当根据成本控制要求，对施工工艺进行细化和调整，保证施工成本能够得到有效降低，在满足施工有效性的基础上提高施工质量。在此基础上我们应对摊铺施工工艺有全面了解，根据施工工艺的特点和施工工艺的实施效果进行必要的调整，保证整个施工成本能够得到有效降低，满足施工要求。

任何东西都会有优势与劣势，因为世界上没有完美的东西存在。3D徕卡自动摊铺控制系统毕竟是机器，总是会有毛病的时候，这时候摊铺出来的成果就是很难看，而且还不好找到原因。这套设备对测量人员综合能力要求特别高，技术人员责任心要很强，人员配合度高而且要很默契。3D徕卡自动摊铺控制系统前期投入大，设备较多且昂贵，对摊铺机性能要求高。

五、结束语

3D徕卡自动摊铺系统应用于路面工程施工中是一个大胆的创举，推动了路面工程施工全自动化机械施工的进程，它能带给施工单位更多的经济效益，为道路建设事业创造更多新色彩，为人民行走的道路提供更安全的保障。从本项目摊铺的成果来看，总体上利大很多过弊，所以采用3D摊铺系统施工技术是未来道路建设的趋势，是路面施工的不错选择。

参考文献

[1]曾磊.天津高速公路施工标准化执行问题研究[D].天津大学,2014年

[2]李雨.摊铺机行走系统速度刚度研究[D].长安大学,2015年

[3]薛金钢.大宽度大厚度多功能摊铺机传动系统及滑转性能分析[D].长安大学,2016年

[4]石福周.沥青路面双层连续摊铺技术研究[D],长安大学,2010年

论文作者:李贵汉

论文发表刊物:《基层建设》2019年第29期

论文发表时间:2020/3/16

本文来源: https://www.lw33.cn/article/a71b26c0fa9f71538a129b2e.html