# 电能计量信息采集中的通讯技术应用论文_王红梅

（国网山西省长治供电公司 山西省长治市 046011）

摘要：随着社会的发展，我国的科学技术的发展也有了很大的提高。在现代化理论和技术的双重条件下，通讯技术取得了显著的成果，在发展过程中，通讯技术的优势慢慢凸显出来，凭借着这些优势，通讯技术深受欢迎，被各个行业争相采用，电力系统就是其中一个，如今的电力系统大规模的应用通讯技术，最重要的就是电能信息采集当年应用的最为普遍，因此为了使电力系统有效运作，提高电能信息采集的精确性、有效性和数据的准确性是势在必行的首要任务，电能计量系统能否发挥功能取决于电能信息的采集，也关乎着信息采集是否能够长期为电力系统运行质量方面提供保障。

关键词：电能计量；信息采集；通讯技术应用

当前，我国正处于知识经济时代，在现代化建设的大背景下，通讯技术在专业层面上也取得了一定的进步，电能计量信息采集中，对于电力系统的运行质量提出了更深层次的要求，也让通讯技术应用受到了广泛关注。为了能够进一步的确保通讯技术应用领域的不断发展和创新，通讯技术应用也得到更好的发展，我国电网企业和居民在通信和工作生活上有所保障，因此对于电力系统中对电能的信息数据采集选用了通讯技术。文章根据电能计量信息采集中的通讯技术应用情况进行了分析，希望能够对日后的通讯技术的应用和发展有一定的参考价值。

1电力电能计量信息采集中通讯技术内容及特点

1）本地通信。目前电力电能计量信息采集中本地通信方式包括以下三种：RS-485总线通信，要求通信距离为几十米至上千米，采用平衡发送和差分接收，具有抑制共模干扰的能力；微功率无线通信，用于长距离用电信息采集，能够自动搜索并组网形成路由，不需人工配置路由表；电力线载波通信（PLC），能够将已有的水、气表计与电能表计连接，具有自动抄表功能，可高速互联网传输；2）远程通信。包括公网通信及专网通信两种，对电力电能计量信息采集工作而言，多采用公网通信，利用光导纤维将通用分组无线服务技术（GPRS）、码分多址（CDMA）、城市宽带网等有线及无线网络连接起来，实现电力电能计量信息采集、交互目的。公网通信具有通信资源质量高、信道畅通的特点；专网通信则具有通信环节少、抗干扰能力强、工作效率高等特点。

2通讯技术在电能计量信息采集中的应用

2.1当地通讯

经过公司核心客户在收集体系的最终端口和信息计量装备中应用的通讯方式就是当地通讯，即本地通讯。本地通讯的收集情况和计算这两方面有很大的不同，比如：如果想要更加简单方便的采集通信数据，可以采用总线的方式，然而对于本地通信来说，因为数据采集流程较多，在进行本地通讯的收集时需要结合各种方法来相互配合工作。本地通讯中被广泛使用的有RS-485总线通讯、低电压力线载波和应用在微功率无线通讯等其他通讯方法。总线通讯的里层芯片质量直接影响总线通讯的使用情况。通常情况下，RS-485芯片里要流入大于12kΩ的电阻值，电容要低于50pF，此外，低压电力载波包括两种不同类型的介质，宽窄两种。在本地通讯技术的应用中，蓝牙通讯技术是最普遍的通讯技术，因此发电厂和相应的供电站之间的电能资料的输送资料就可以计算出来，并且利用这种方法计算出来的数据非常精确且可靠。

2.2远距离通讯

系统主站和终端采集系统之间的通讯应用就是远距离通讯，即远程通讯。公网通信和专网通信都属于远程通信，凭借专用线和光缆等通信资源，在移动GPRS、有线电话网、联通CDMA网以及城市宽带网等数据传送网路的基础上构成的通讯网就是公网通讯。公网通信不仅要满足安全可靠的要求，还要实时性的要求，在选择通信资源的时候要注意科学合理性，并由此建立通信链路。以上是建立远程通信时数据传输需要达到的最基本要求。230MHz是最开始通过国家无线电委员会规定批准的，并且在电力负荷管理体系中应用非常成功的无线电通讯。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆230MHz具有很多优势，其中最明显的一个就是通讯经过的步骤较少，但是功效却很明显，终端和主站之间能够直接通信，230MHz无线电通讯是双攻频点，异频半双工可以实现两个频点的收发，能够做到控制发射机和接收机的干预频段是两个频点间的保护频段，国家无线电委员会对此做出准确的规定，220~240MHz内的频点符合230MHz无线电通讯使用的频点，地物和地形会阻碍信号在这一频段间的传输。要建立稳固的230MHz无线电通信网，这样才能测试信号场强，实地研究电波传播特性，由此信号传输特性和实际结果的差异才能够通过计算分析得到。

3电能计量信息采集系统应用分析及改进措施

3.1电能计量信息采集系统中的应用分析

电能计量信息的应用，首先通过从提升抄表效率、最大化的实现自动化的抄表工程，能够减少传统的抄表工作的繁杂和时间较久、数据容易出现差错的问题。并且实现了数据的完整收集和内部的信息处理功能。其次，电能计量信息的采集能够应用在电能数据的检查中，并且通过技术对电能数据的处理和分析，找到系统出现故障的原因和相应的区域内出现的问题。有效的提高居民的用电水平，以及提高对用电出现故障的检查时间。从而改善居民们的用电权益，保障电力公司的日后工作的稳定高效。第三，实现了抄表结算单的自动化处理，帮助电力公司优化内部资源配置情况，最大化的实现电子资源的结算精确性，在结算过程中保障节能高效。第四，提高电力公司的用户缴费时间段的确定，督促用户缴费，在某一时间保障公司的资金运转情况。

3.2电能计量信息采集系统的改进措施

第一，安装电流互感器的自动转换装置。能够帮助电力公司在日常进行输送电流的过程中，一旦电流的负荷程度没有达到30%的线路，应该自动进行转换装置将电表低负荷电流自动的转换，保障每一电流在传输的过程汇总，能够让电流的强弱相同，能够让居民们继续进行工作和生活。第二，加大信息化建设，实现信息化的传输技术。能够利用光纤作为主要的传输媒介，提升系统传输的速率，以及完善传输系统中存在的阻碍。避免大量的信息出现停滞状态。在信息采集盒电能计量的工作中，还需要对工作人员加强信息化的理论学习，积极引进先进的通信理念，强化电能信息的验证和传输情况，对日后维修人员在维修过程中提供较为可靠的运行数据和信息。第三，实施定期的管理和维护，需要做到将出现故障和隐患的环节进行登记、确定不同的时期进行检测和评估程序，按照管理规章制度，将通信所在范围的运行状态进行联系和监测。降低电压互感器二次导线压降，定期对接口进行养护。在定期维护的过程中还要避免设备在电压不稳定的情况下，因为电压不稳造成的测量误差，采取三箱网线全电子式的电能表，采取补偿设施装备，避免让输入和输出的电压相等，确保信息采集的准确完整。另外，在设备进行维护时，还需要特别注意监测人员的安全性，分配相对数量的安全帽和绝缘手套，防护衣等，电力企业应该定期组织检修人员，对电能计量设备进行维护，确定退役的光缆数量，尽快进行更换，在更换之前，应该提前对区域范围进行通知避免出现不必要的麻烦。

结语

目前我国的现代化技术在不断发展，处于这种环境，发展前景越来越好的通讯技术也被广泛应用在各个行业中，并且取得了非常显著的成效，从中可以看出通讯技术的优点逐渐被各个行业所发展，并且应用成果很好，其优势也逐渐发挥出来，应用于电气企业的通讯技术取得了亮眼成绩，本文通过对电力计量信息中的通讯技术应用的具体分析，并且着重分析了通讯技术应用技术和优化策略这三个要点，希望能够给电气企业带来新的想法和思路，为我国的通讯技术发展添砖加瓦。

参考文献：

[1]崔鹏.浅析如何利用用电采集系统准确识别电能计量装置运行异常[J].通讯世界，2016（03）：123-124.

[2]蔡建辉.用电信息采集系统电能计量数据异常的原因探讨[J].信息化建设，2016（01）：31-32.

[3]陈立峰.通信技术在电力电能计量信息采集中的应用[J].科技与企业，2015（13）：79.

[4]危阜胜，肖勇，党三磊，等.电能计量表计及终端可靠性研究与探索[J].电测与仪表，2013，50（S1）：63-67+77.

[5]凌晨.电能计量信息采集与自动计费系统的研究[J].企业技术开发，2013，32（10）：71-72.

论文作者:王红梅

论文发表刊物:《电力设备》2018年第23期

论文发表时间:2018/12/12

本文来源: https://www.lw33.cn/article/a730216bf2f42ec2c83b3fb5.html