# 屋顶绿化在城市中的发展应用论文_郑华文

马鞍山文华园林建设有限公司 安徽马鞍山 243000

摘要：屋顶绿化是解决建筑用地与绿化用地两者矛盾的创新发展模式，也是城市建设与生态环境和谐发展的重要模式。文章针对我国屋顶绿化在城市发展应用方面进行了详细分析，希望能够给相关人士提供重要的参考价值。

关键词：屋顶绿化；城市发展

引言：随着我国经济的发展，社会的进步。城市的大规模扩张，城市用地逐渐匮乏，迫使我们急需发掘新的空间来为有限的城市用地面积增添绿意。屋顶绿化的提出正是对现如今城市发展现状中的诸多问题加以解决，现如今城市建筑物屋顶大多被废弃，如若能够有效的将建筑物的屋顶加以利用，则可以有效的缓解城市用地紧张，也增加了城市的绿化面积。

1.屋顶绿化概念及意义

1.1屋顶绿化概念

屋顶绿化在全世界范围内的通俗解释是所有脱离了土地的栽种技术及方案。因此它所涵盖的方面也就不仅仅是在城市屋顶栽种绿植这一粗糙的手段。屋顶绿化更是将绿植的栽种延伸到了露天阳台、立交桥等一众不与土壤、地面相衔接的各种建筑物及构筑物中。使它在特殊的空间范围内同样发挥缓解城市用地紧张、削弱城市热岛效应、开辟人类新的绿化空间等一系列问题的积极作用。

1.2屋顶绿化对构建生态城市的意义

在现代城市生活中，化石燃料交通工具的频繁穿梭、生活空间中空调设备的大量运用，导致向城市空气中排放的温室气体大幅增加，“城市热岛”效应日益加剧。空气中粉尘、PM2.5等有害颗粒也在不断侵害着我们的健康。城市的大规模肆意扩张，增加的硬质铺装面积取代了原有自然和谐的绿化面积，破坏了城市的自然生态平衡、打乱了本地的生态系统，促使相当一部分的本地物种锐减甚至消失。再这样严重的生态环境境况下屋顶绿化的实施则有效缓解了这一问题，还原了城市原有绿地面积与其同时也顺应了城市快速发展的需要、屋面的植被层增加了大气湿度、抵抗削弱了光照反射作用、改善绿地周围小气候，从而促使本地物种多样化、城市生态系统多样性。

2.屋顶绿化对城市生态环境改善作用

2.1绿化面积的增加

屋顶绿化的提出使得传统城市绿化空间得以延申，绿色作为人眼对颜色敏感度及接受范围内最合理的颜色，当人们视线中绿色基调到达25％是，不仅可以调节人们的心情，同时也为城市绿化面积的增加做出了巨大的贡献。现如今城市高楼耸立，屋顶被杂乱的排气扇等杂物随意摆放，不仅丧失了美观性，更是在强烈阳光照射的情况下产生炫光等光污染，危害着人们的视力，而当这些炫光等光污染照射在道路中驾驶车辆的驾驶员身上时则可能会发生更坏的结果，轻则影响交通，重则酿成大型交通事故。这些强光照射在屋顶时产生的热辐射也在悄无声息的加剧着城市热岛效应。以国际生态和环境组织调查，人均绿地占有在60㎡以上时，城市生态环境与人的关系才能达到最佳，在我国发展比较好的城市如上海，其人均绿地占有仅为1.65㎡，被国家评为花园城市的厦门，人均绿地占有也仅仅只有9.5㎡。在这样严峻的情况下屋顶绿化这种见缝插针式的空间绿化方案便显得尤为重要，当城市内50％的建筑物屋顶进行绿化后，则可使人均绿地占有率增加约2.8㎡。这在改善百姓生活环境及景观观赏性的同时使得人均绿地占有面积的增长具有不容忽视的作用。

2.2丰富生物多样性

随着城市发展，城市绿地的不断减少，原有城市生态环境的破环，造成了自然环境的失衡。生物的多样性是城市赖以发展的基础，用城市生物多样性保护的思维来促进城市的发展则是可持续的。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆屋顶绿化重在绿化，绿化面积的增加，使得植物配置不再单一而变得丰富，植物多样性的变化为不同需求的生物搭建了更适合生存的栖息地，屋顶绿化的构建载体为空中的屋顶，其收到人类生产、生活的影响也相比陆地中要小很多，在没有人类的干扰下，无论是昆虫类还是鸟类都会生活、繁衍的更加安全，同时物种也会随之变得更加丰富。

3.屋顶绿化施工技术要点及注意事项

3.1底面处理

底面处理的目的是排除积水、防止屋顶漏水和防止水肥对建筑物及防水层的腐蚀。排水系统设置。当屋顶绿化为架空式种植床时，可在距离屋顶表面10cm处铺设混凝土板承载种植土层，混凝土板设置排水孔，多余水分直接通过排水口流入屋顶，然后通过建筑物原有的排水设施，沿屋顶坡度排出。屋顶绿化为直铺式种植时，首先在屋顶铺设一层由碎石和粗砂组成的厚度约10cm左右的排水层，然后在排水层上铺设基质，积水可通过排水层流向建筑物排水口。防水设置分为刚性防水层、柔性防水层和涂膜防水层。刚性防水层，由普通硅酸盐水泥砂浆+5.0%防水剂组成，涂抹在屋顶表层，成本低、耐水浸，但不耐热、不耐晒；柔性防水层，用油、毡等防水材料进行分层粘贴在屋顶表面，使用寿命较短；涂膜防水层用聚胺脂等油性化工涂料涂抹在屋顶表层，不耐高温。防腐设置。日常灌溉、施肥等极易对防水层造成腐蚀，可通过在防水层铺设细石混凝土的方式来保护防水层，细石混凝土厚度约为4.0cm；亦可在防水层表面涂抹一层厚度约2.0cm的火山灰硅酸盐水泥砂浆，这些都可以大大提高屋顶的防水性能[1]。

3.2灌溉系统

屋顶绿化的灌溉一般采用喷灌的方式，喷灌设置密度为每100m2放1个。喷灌的优势，一方面是安全便捷，另一方面可节约用水，均匀喷洒。

3.3基质选择

屋顶绿化营养基质的选择有以下几点要求，首先绿色环保无污染、质量轻不过于松散、避免直接使用田园土、价格便宜、养分含量适中。基质选择，还应充分考虑屋顶承重力、不同植物种类生长特性及当地自然地理环境。太原地区可用珍珠岩、绿宝素等无机基质配制而成的营养基质，不但质量轻，而且营养成分含量高；其次，可选用由田园土、泥炭、木屑等按照一定比例混合而成的人工土壤基质，同时适当添加土壤改良剂，有助于保水、排水和通风透气。

3.4注意事项

首先尽可能使用轻质基质，减轻建筑物的负荷，基质中适当添加木屑、蛭石等，不但可减轻重量，还可增强土壤疏松透气性，促进根系吸收水肥，促进植物快速生长。此外，还要控制土层厚度，一般草皮及草本花卉，栽培土深约16cm；灌木土深约45cm；乔木土深约80cm。其次花池、花盆等盆栽植物要尽可能设置在承重墙上。再次及时灌溉和排水。太原地区春、秋季节干旱少雨，要定期利用喷灌进行浇水；夏季雨水充足，积水要及时排干净。四是太原地区春、冬季节多风，尤其屋顶更是风大，可适当设立遮风屏障；夏季适当遮阳，避免强光灼伤植物叶片[2]。

结论

简而言之，随着我国经济的发展，社会的进步。城市的大规模扩张，城市用地逐渐匮乏，迫使我们急需发掘新的空间来为有限的城市用地面积增添绿意。屋顶绿化的提出正是对现如今城市发展现状中的诸多问题加以解决，现如今城市建筑物屋顶大多被废弃，如若能够有效的将建筑物的屋顶加以利用，则可以有效的缓解城市用地紧张，也增加了城市的绿化面积。对此，文章针对屋顶绿化在城市中的发展应用进行分析，具有重要的现实意义[3]。

参考文献：

[1]许萍，车伍，李俊奇.屋顶绿化改善城市环境效果分析[J].环境保护，2018（07）：41-44.

[2]黄晓鸾，张国强，贾建中.城市生存环境绿色量值群的研究（6）——城市生存环境绿色量值群[J].中国园林，2018（06）：57-60.

[3]李世同，李鹏波，王军.浅议屋顶绿化景观设计[J].现代园艺，2018（13）：69-70.

身份证号码：340521199405030311

论文作者:郑华文

论文发表刊物:《基层建设》2019年第27期

论文发表时间:2020/1/15

本文来源: https://www.lw33.cn/article/a7331cf65ca14aa950e5c5d9.html