# 简析建筑装饰工程中玻璃幕墙的安装施工工艺论文_冯小伟

河北建设集团混泥土分公司 071000

摘要：随着城市化进程的不断加快，人们的生活水平得到了明显的提升，日常的生活之中不再简单的只追求温饱，越来越多的人开始讲求衣食住行的舒适度、功能性，就建筑行业来说，建筑装饰工程得到了很好的发展，玻璃幕墙是现阶段一种十分常见的装饰方法。

关键词：建筑装饰；玻璃幕墙；施工工艺

一、玻璃幕墙概述

玻璃幕墙是一种墙体结构，由玻璃面板、驳接部件和支撑框架组成，玻璃幕墙与一般的墙体不同，它不需要承担主体结构的荷载，是一种建筑墙体装饰结构，建设完成之后不会发生位移，不会出现变形问题，能够吸收红外线，阻隔太阳辐射，可以有效地降低室温，玻璃幕墙的支撑主要是由铝合金骨架构成，玻璃墙体有单层墙体和双层支撑框架组成，玻璃幕墙与一般的墙体不同，它不需要承担主体结构的荷载，是一种建筑墙体装饰结构，建设完成之后会发生位移，不会出现变形问题，能够吸收红外线，阻隔太阳辐射，可以有效地降低室温，玻璃幕墙的支撑体系主要是由铝合金骨架构成，玻璃墙体有单层墙体和双层墙体两种。通常情况下，玻璃幕墙最外层玻璃内需要涂覆一层金属镀膜，此外，玻璃幕墙结构中还有一层很薄的反光绝缘玻璃，光线反射时，能够避免室内被强光照射，给室内人员一种十分柔和的视觉效果。根据受力体系与支撑特征，玻璃幕墙主要可以分为三类，分别是全玻璃幕墙、点支撑玻璃幕墙以及框支承玻璃幕墙。

二、玻璃幕墙施工工艺

1、对构件进行预埋。幕墙与墙面结构的连接过程是幕墙安装的关键一步，为了使幕墙与外墙墙面连接更加稳固，在进行安装之前，应严格按照外墙幕墙设计中的要求，对幕墙与外墙墙面结构连接的元件进行预埋。预埋件的数量、方式、区域等应按照设计规划进行预埋，埋设的位置应该准确、预埋应坚固，保证一次性安装完成幕墙，不需返工，且保证幕墙安装的科学合理准确性。同时，将要预埋的元件以及各零部件的规格、种类、功能、质量等应严格遵照幕墙装饰设计方案中的要求进行选择。

2、对立柱进行安装。立柱是连接连接件的载体，连接件与立柱连接完成后，再与外墙的预埋件进行连接。预埋件连接位置需采用直径12mm的对穿不锈钢螺栓将立柱固定在连接件上；立柱对接位置应采用铝合金制作的专用插芯，其长度不应小于40cm；在对立柱进行安装的过程中应注意，标高偏差需小于0.3cm，前后轴线偏差应小于0.2cm，左右偏差应小于0.3cm。此外，对钢型材质的连接件进行焊接时应当注意，焊缝的高度为0.7cm。

3、对横梁进行安装。对横梁的安装工作要求较高，在安装之前，应针对外墙玻璃外墙设计方案中的相关内容对连接横梁的相关连接件和螺钉的品种、材质、规格、数量、品质等进行检查，保证所有材料均符合设计要求。螺钉应制定防松防脱的相关措施和方法，一个连接点的螺钉数量应多于两个，以保证连接件的牢固性和安全性。应根据玻璃幕墙设计的施工图纸，结合外墙的各个基层准线、建筑标高等对连接件的固定位置进行设定；连接件所采用的不锈钢螺钉将铝合金的角码固定在立柱之上，配置横梁时应在两个立柱之间以及横梁的两端垫入1～2mm的橡胶材质垫子。同时，连接衡量两端的连接件和橡胶垫应在立柱的预定区域内进行安装设置，以保证其稳固性，接缝处则应该用密封胶进行密封工作，同一层的横梁其安装顺序应当是自下而上进行安装。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

4、对玻璃板进行安装。玻璃幕墙的玻璃板应严格根据设计方案中要求的规格、尺寸、质量等进行选择和安装。在安装前，应事先将玻璃上的污渍和尘土进行清理。对幕墙和框架组合的安装也需要遵照幕墙设计方案的要求进行，使之能够进行框架的三维调整工作，满足外墙幕墙验收的相关平面和垂直面的要求。同时，在对框架的三维调整步骤结束后，应将幕墙框架的实际尺寸与设计方案中的设计尺寸进行比照，按照安装位置进行编号，以确保玻璃胶缝的一致性。

5、安装防火层。按照设计方案的要求，防火材料的选择和防火层的安装应谨慎、高效进行。用整块岩棉作为防火材料填塞物，将固定防火材料的衬板固定牢紧，保证防火材料的可用性和安全性。同时，采用铁皮镀锌的方法衬托岩棉时，要求其厚度应超过15cm。玻璃幕墙与外墙墙面的缝隙都应该使用防火材料进行填充，以提升其防火性能。此外，对防火材料进行填装时应该尽量填平填实，不应该留有空隙。填装完成后应该用铝箔纸进行包扎，以防止防火材料受潮影响防火性能和效果。

6、安装防雷器件。玻璃幕墙的防雷器件应根据设计方案内容进行施工，幕墙内的均压环应该与建筑外墙结构的防雷系统相连接，而预埋元件和均压环用钢圈进行连接，钢圈与预埋元件、均压环进行连接，进一步完成焊接。在检查焊接位置确定完成且无误后应该马上对焊接点进行清洁活动，再进行刷漆防腐处理，延长防雷器件的寿命，保证其质量。

三、优化玻璃幕墙施工质量的主要途径

1、.科学的甄选合理的幕墙玻璃材料。幕墙玻璃材料的选择可以使建筑空调使用的费用得到一定程度的节省，又与现代我国所倡导的低碳环保理念相契合。比如，高透型Low-E玻璃，遮阳系数大于0.5，对透过的太阳能衰减较少。这对以采暖为主的北方地区极为适用，冬季太阳能波段的辐射可透过这种玻璃进入室内，经室内物体吸收后变为Low-E玻璃不能透过的远红外热辐射，从而节省采暖费用。同样的，遮阳型Low-E玻璃，遮阳系数小于0.5，对透过的太阳能衰减较多。这对以空调制冷为主的南方地区极为适用，夏季可以最大限度限制太阳能进入室内，阻挡外面远红外线辐射从而节省空调费用。

2、强化安装玻璃幕墙的防火层工序。优化玻璃幕墙施工质量的主要途径是选择良好的玻璃幕墙防火材料，并严格遵循防火材料用整块岩棉填充的设计施工标准，同时，施工部分一定要考虑其在内衬固定的消防防火材料的牢固问题，要求防火岩棉的厚度大于等于15公分。此外，在围绕玻璃墙的主体结构之间也要填充相应的防火材料，以锡纸包裹好，避免由于水分过多产生而致使保温防火材料不能发挥其作用的情况发生。而填充时，注意要保证填充过程得到密实，避免空隙产生。

3、优化框架连接件与主次梁的安装过程。玻璃幕墙框架主次梁安装的主要流程是，首先，要对预埋件进行相应的检查以及处理，做好连接件的连接工作；其次，相关技术人员要对主、次结构梁的隐蔽以及安装工作情况进行验收，并安装相应的中空玻璃材料，使材料表面保持清洁；最后，由相关部分对整个安装过程进行验收。

参考文献：

[1]杨光.建筑玻璃幕墙工程的施工要点和管理方法探析[J].城市建筑.2014（06）.

[2]闫颖.谈建筑玻璃幕墙工程施工要点及管理措施[J].科技创新与应用.2012（01）.

[3]徐琳.谈玻璃幕墙施工工艺[J].山西建筑.2012（03）.

论文作者:冯小伟

论文发表刊物:《基层建设》2019年第33期

论文发表时间:2020/4/30

本文来源: https://www.lw33.cn/article/a76989b3af8ae6ec40558ef0.html