# 岩土工程深基坑支护施工技术的相关研究论文_王志刚

江苏国兴建设项目管理有限公司 江苏 225400

摘要：目前我国经济发展迅速，建筑行业为我国发展做出了很大贡献。深基坑支护技术是建筑岩土工程施工过程中的主要技术之一，该技术的应用提升了岩土工程的稳定性和安全性，但实际施工中还存在很多问题。基于此，论文介绍了岩土工程中常见的深基坑支护施工技术，分析了深基坑支护施工的技术问题，总结了相应的优化措施。

关键词：岩土工程；深基坑支护；施工技术

引言

深基坑支护施工技术是常用的，但是根据不同的岩土工程情况，也会出现一些问题，这些问题对工程会产生一些不良的影响，很有可能导致发生事故。因此，对一些深基坑支护施工技术的问题，应该展开具体的应对措施，提高技术的安全性和稳定性。

1岩土工程常见的深基坑支护施工技术

1.1土钉支护施工技术

土钉支护施工技术是一种新型支护技术方式，从施工流程上来看，具有操作简单、适应性强等等诸多优势，且其应用能够提高基坑边坡位置上土体结构的稳定性与承载力，进而达到强化深基坑支护边坡的目的。就其自身特点来看，土钉支护施工技术更加适用于一些小型岩土工程项目，而支护效果也可以更进一步提升。若是在实际施工中对深基坑边坡位移也需要受到一定限制，则是可以引入预应力锚杆技术加以配合，保证深基坑施工的稳定性。尽管如此，在实际应用的过程中，这一技术手段仍然存在一些缺点，即在软土地质、地下水位较高的建筑施工环境下，不适合采用土钉支护施工技术。

1.2护坡桩施工技术

护坡桩施工技术在我国岩土工程中使用需要借助钻孔压浆的施工模式，把一些建筑材料填充成桩，像碎石或者是无砂子的混凝土等，之后借助水泥固定桩基。在此进程中，施工管理者如果想要强化深基坑支护施工技术的应用效果，务必要严格依照相关施工标准执行，而且还要在优质的施工方案指导下，优化施工环境。需要做到以下几点内容：其一是在确定好钻孔位置之后要对其进行混凝土浆液的灌注，完成之后拿出钻杆，并且在其中放入钢筋笼以及骨料；其二是对钻孔实行重复性注浆工作，在护坡桩施工中常用钻孔压浆施工手段，以此保障浆液快速、高效地成桩，减少坍塌问题的发生，保障岩土工程施工效果。

1.3深层搅拌桩支护技术

深层搅拌桩支护技术在固化水泥、石灰等原材料的基础上，利用机械深层搅拌土层和固化原料提高土层的稳定性，形成高强度的桩柱。通常情况下，深层搅拌桩适用于深度小于7m的基坑，利用水泥的不透水性，可提高土体的防水和防渗功能。同时，深层搅拌桩支护技术可以利用搅拌重力抵抗侧向力，内部无须支撑，为施工提供了很多便利，提高了工程的经济效益。

1.4地下连续墙支护技术

在一些软土或者是地下水位比较高的砂土施工环境中，施工人员可以高效运用地下连续墙支护技术，并且需要借助钢筋混凝土连续墙施工技术辅助，只有这样才能够强化深基坑支护技术的实际应用效果。这种技术需要模拟建筑主体结构侧墙，借助逆作法达成对整个建筑物的支护保障，主要施工流程如下：其一是施工人员需要把墙体嵌入到深层软土中，让墙体充当建筑物的支撑屏障；其二是在地下建筑结构中插入连续墙体，以此保障建筑物防渗性，强化施工效果。

2岩土工程中深基坑支护施工中的问题

2.1工程施工不依照图纸进行

在岩土工程进行之前，工作人员会对施工现场做好测量工作，还应该设计好相应的工程图纸。但是在施工过程中，很多工作人员没有依照设计图纸进行操作，进而产生一些安全事故，这一行为和问题严重影响了施工的进程和岩土工程的质量。比如，一些施工人员在岩土工程中，做钻洞工作的时候，不提前使用标准的工具对所要钻的洞进行测量，而是为了加快工程的进度，大致的经过估算就直接开始进行钻洞工作。这种情况是一个重大的问题，对后期的施工会有非常大的影响。不严格按照标准进行施工的话，是很容易产生安全隐患的，一旦产生，就会产生消极的影响。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆所以，工作人员一定要严格按照图纸进行工作，在工作之前，施工规定的工具做好测量，以免产生误差，影响后期的施工。工程中的管理人员也应该加强监督，避免这种现象的发生。

2.2施工人员技术水平较低

在岩土工程深基坑支护施工过程中，经常会用到一些先进的施工技术，而基层施工人员本身技术水平较低，因此不能熟练应用这些技术来开展施工操作，这也会对施工质量造成不利影响。究其原因在于，施工单位对于基层施工人员的培训不到位，尤其是一些先进施工技术方面的培训，这就使得施工人员的综合素质水平较低。部分基层施工人员缺乏相关的设计基础知识，看不懂相关的施工指示图纸，这样不仅会影响到施工效率，而且出现图纸解读错误时，甚至会对施工质量造成严重影响。

2.3工程施工管理存在不足

为了避免施工技术中出现的各种问题，工程施工管理也发挥着重要的作用。在施工过程中，需要管理人员做好监督工作，严格按照科学标准进行施工，根据设计图纸进行施工。很多建筑企业，想要减少施工的成本，在人员管理方面分配的不够合理。如果一些难度较大的工程或位置，工作人员没有采用合理或足够的建筑材料进行施工，对工程的安全存在很大的隐患，所以，管理人员要对现场情况进行掌握，提高施工的质量和效率。

3提高深基坑支护施工技术的措施

3.1在施工设计环节加强管理

做好施工项目的设计工作，加强设计环节的管理力度，是确保建筑施工中深基坑支护施工质量的关键。在设计环节，需要施工人员到施工区域进行实际考察，对施工区域的土壤成分、土壤类型、土质结构、地下水分布以及施工区域周围建筑物等进行全面分析，从而设计出最为合理的施工方案。深基坑支护的结构有很多种，需要根据不同的区域环境选择最为合理的种类，这是保证项目施工质量的前提。同时，设计人员要根据可能出现问题设计出相应的应急处理方案，从而确保施工的顺利进行。

3.2深基坑土体取样的规范化

深基坑设计要针对岩土工程的特点，要全面分析，提前准备。针对土壤取样要保证规范化。针对深基坑支护的设计要综合考虑影响因素，由于支护结构是比较复杂的，土样的取样对于深基坑设计的科学性发挥着重要的作用。借助土样的取样可以保证设计更加符合实际的施工方法。深基坑不仅要保证取样的规范化，还要提升施工人员的技术素质，强化施工人员的责任心，要让施工人员意识到技术的重要性，意识深基坑施工取样的重要性，从根本上保障深基坑支护结构的施工质量。

3.3深基坑支护施工环节的管理

深基坑支护技术有很多种类，要根据实际情况选择合适的支护技术。对于深层搅拌桩支护技术来说，这种支护技术具有较高的结构强度，适用的土壤类型比较多，对施工区域周围地基的影响比较小。在施工过程中，需要控制好水泥和石灰的比例，防止比例不合格，导致整体结构强度不足；对于SMW工法桩施工技术来说，其应用范围也比较广，在施工过程中，施工人员要控制好水泥的喷射量，注意水泥与环境土的搅拌质量，严格按照水泥的固结时间，及时将型钢插入水泥中，避免过早或者过晚插入；对于止水帷幕的施工，要确保施工桩的整体性，同时预留好备用注浆口，以便及时进行补浆处理，采用最合理的施工方法，提升防水施工质量。在施工完成后，需要及时对深基坑支护施工质量进行检验，对检验结果及时进行分析，同时准备好相关施工材料，必要时进行二次施工，确保施工质量。

结语

综上所述，在施工过程中，重视深基坑支护设计工作就是保障红黏土工程的施工质量，而且还可以有效的提升施工的环保性。

针对于此，相应的设计人员就要着力进行新理念与新思想相结合，进而对支护结构进行系列试验，确保深基坑红黏土工程的施工进程的完整性，进而为我国的现代化基础建设提供有效支持。

参考文献：

[1]饶德兵，付志恒.深基坑支护技术在岩土工程施工中的应用探究[J/OL].世界有色金属，2019（19）：255+257[2020-01-16].

[2]綦帅帅.讨论岩土工程施工中深基坑支护问题[J].江西建材，2019（10）：166+168.

论文作者:王志刚

论文发表刊物:《基层建设》2020年第2期

论文发表时间:2020/4/30

本文来源: https://www.lw33.cn/article/a76be592062e8874e3af197d.html