# 电网调度绿色管理法初探论文_李可

【摘要】随着电网建设的发展和经济社会需求的变化，对电网运行经济性要求不断提高，调度作为电网运行的管理部门，将环保、节能、经济、高效的绿色管理理念融入调度管理的各个专业，形成电网调度绿色管理法。本文通过对调度五大专业绿色管理法的阐释，提出了各专业的具体内容和工作方法，从而达到电网调度绿色管理的效果。

【关键词】电网调度；绿色管理；经济社会；

一、电网调度绿色管理目标

1、遵循资源优化配置原则，充分发挥电力系统内的发、输、供电设备能力，最大限度地满足经济社会和人民生活用电需要。

2、调整电能质量（频率、电压和谐波分量等）指标符合国家规定的标准。

3、调整发电厂发电出力及功率因数，维持发电能源消耗率最低。

4、调整运行方式及无功补偿，维持网损率最小。

5、根据发电曲线及电网需求调整发电厂出力，考虑机组经济曲线、新能源与火电机组协调。

6、监视电压自动控制系统（AVC），维持“两率”达标。

7、执行计划刚性管理，减少停电次数，降低负荷损失，保障居民用电。

8、停送电操作减少环流及大负荷穿越时间。

9、控制电网潮流，调整负荷接带方式，调整有功分布合理。

10、事故处理正确，防止事故扩大，迅速恢复失电区域供电。

二、负荷预测绿色管理

每日根据大用户及各分管用电单位上报负荷需求情况预测次日负荷。根据预测负荷合理安排开机容量。

每月根据大用户生产情况、电网检修影响、天气变化预测220千伏主变负荷。根据月度负荷进行电网风险校验。

每年度根据电网投产情况、负荷增长预测次年度最大负荷、季度负荷曲线。预测电力负荷变化趋势和特性，分析电力系统供需平衡。

维护负荷预测系统正常运行，每月负荷预测正确率不低于94%，上报合格率达到100%。

地方电厂、大用户负荷预测专责人变化后及时更新联系电话及邮箱。

每月分析负荷预测专责人上报数据与实际数据差异，形成分析月报下发各单位，以提高预测准确率。

三、检修计划绿色管理

电网检修计划与用户检修计划、基建计划配合，减少停电对用户影响，减少重复停电，重复施工。

设备检修实行状态检修，缩短检修工期、延长检修周期。

主要发供电设备的检修计划安排要与电力系统生产经营计划相协调。

机组检修时满足最大负荷需求，留有备用。低负荷段安排机组大修。

二次设备检修计划要配合一次设备。

每月组织计划平衡会，根据电网经济运行提出修改意见。

四、网损绿色管理

每月月初分析电网月度网损情况，形成网损报表和分析材料。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

按照变压器经济运行方案，调整变压器投运数量。

调节变压器分接头、投退电抗器或电容器，调整电网无功分布，提高日负荷率和功率因数。

调整线路的运行方式，避免线路迂回供电，尽量减少空载线路运行，调整电网运行方式，减低重负荷线路、主变数量，减少线损、变损。

适当提高电网运行电压水平，降低线损。

重负荷时优先增加地方电厂有功、无功出力，尽量减少长距离输送无功功率。

新接入电网用户合理配置补偿设备，提高用户功率因数。

月度统计主网功率因数合格率，分析原因，促进功率因数持续提升。

每季度进行网损分析，提出线路改造、主变更换、电网改造建议。

五、地方电厂绿色管理

根据国家相关政策，清洁能源、综合利用、热电联产机组均享有优先调度权，需要按照国家相关政策安排发电。

优先保证光伏、新能源、生物质发电和满足环保要求的垃圾发电，按机组能耗和污染物排放水平由低到高排序，依次调用发电资源，最大限度地减少能源、资源消耗和污染物排放。

余热、余气、余压等资源综合利用的燃煤热电联产机组，按“以热定电”方式运行。

其他机组控制策略为：天然气、煤气化发电机组，其他燃煤发电机组（包括未带热负荷的热电联产机组），按照能耗水平由低到高排序。同类火力发电机组按照能耗水平由低到高排序。能耗水平相同时，按照污染物排放水平由低到高排序。

推行“替代发电”的方法，促进大容量、高效环保机组能够尽可能多发，而小机组少发或者停机。

借助中长期负荷预测信息，优化机组启停策略、降低电厂启停费用。

节日调峰期间，各地方电厂严格按照调峰计划执行发电曲线，违反计划曲线的，调控中心有权进行扣减电量，严重者调控中心有权对其进行解列。

六、电网规划绿色管理

电网规划应满足经济性、可靠性、灵活性要求，有必要的有功储备，合理“分层分区”，负荷节能要求。

电源规划以提高节能效益为前提，区分电厂调峰性质和供电性质，有可能时在负荷中心建厂。

负荷侧电网设计应考虑任一元件故障，不得使其它元件超过事故过负荷能力，不得影响其它用户正常用电。

不同规模的发电厂应分别接入相应的电压网络，在经济节能与建设条件可行的前提下，注意在受端系统内建设一些较大容量的电网。

按照节能降损要求，无功补偿应分层分区和就地平衡，补偿设备以并联电容、电抗为主。

参考文献：

【1】朱治中. 节能调度与经济调度. 中国电力企业管理. 2008.1（24）

【2】 上海市经济和信息化委员会. 上海电网节能发电调度工作实施方案. 2013年3月14日颁布

【3】李惠玲、白晓民. 基于智能电网的动态经济调度研究. 电网技术. 2013年第06期（1547）

论文作者:李可

论文发表刊物:《中国电气工程学报》2018年11期

论文发表时间:2019/1/2

本文来源: https://www.lw33.cn/article/a770d04262bc0d5d2fc839f0.html