# 利用压缩带宽提升低话务区域覆盖性能的研究论文_韦秀章

安徽电信工程有限责任公司 安徽合肥 230088

摘要：以优先覆盖为目标、话务量较低的场景，通过压缩4G小区的带宽，使RRU输出的功率更加集中，从而提升覆盖性能，可快速解决由于覆盖差导致的用户投诉等问题。

关键词：压缩带宽；覆盖；低容量区域

【问题研究产生的背景】：

一、随着城市和移动通信的发展，大量原室分覆盖系统无法满足楼宇的4G深度覆盖，特别是2.1G室分，LTE系统使用的频段高，路径损耗更为明显。

二、农村区域随着LTE网络的建设发展，在800M站点尚未部署时期，为了平衡农村场景下建站成本投入与用户感知之间的矛盾，需要在降低成本的同时解决网络覆盖题。

【问题产生原因分析】：

在频段一定、覆盖距离一定、覆盖环境一定，LTE的覆盖大小与导频功率RS有关，即导频功率越大，相同条件下，UE接收的RSRP越大。

RRU设备最大功率是一定的，通过压缩低容量区域的小区带宽，让有限的功率资源集中发射，提升RS、RE信号功率。

一、信号功率提升原理

诺基亚导频功率（RS)计算公式：

PSD_CELL_RS=pMax–10log10(#PRBs_DL*12)+dlRsBoost

其中pMax代表小区发射功率，目前诺基亚宏站主流设备FXEB最大功率为80W即49dBm，室分主流设备FRGY最大功率为60W即47.8dBm。#PRBs_DL代表PRB个数，根据3GPP协议规定LTE支持6种带宽。

下表举例说明现网室分宏站，在合理压缩带宽的情况下，能够获得的RS信号功率增益，其中室分从20MHz压缩为5MHz， 有6dB的增益，宏站从15MHz压缩为5MHz， 有4.77dB的增益。

二、互操作策略

根据协议定义，中心频点号相同的两个小区即为同频小区。为了将压缩带宽给现网带来的影响最小化，带宽压缩后使用相同的中心频点，即依然是同频互操作。网络中将出现高带宽小区向低带宽小区切换和低带宽向高带宽小区切换两种切换场景。经过实际实验切换正常。

综合本节所述，原理上通过压缩带宽可以提升RS信号功率，改善覆盖；同时采用相同的中心频点，保留了同频切换机制，降低对现网影响。

【研究过程】：

通过对存在弱覆盖的覆盖区域进行DT路测对比、深度覆盖不足的住宅进行CQT对比，总结不同带宽下的性能差异。

一、场景简介

选用场景为低话务、覆盖受限区域。统计试点基站一周最忙时段话务量如下表，用户数少，资源利用率低，属于低话务基站场景。

室分场景选择采用射灯对打，封闭的走廊及电梯内无室分系统，属于深度覆盖不足的场景，选择山水居进行试点。

农村场景存在广覆盖低话务区域，挑选阎店基站进行带宽压缩方案研究。该站点覆盖边缘区域约3-4KM范围内有较大村庄，DT测试该片村庄区域属于站点边缘、弱覆盖环境。

二、室分覆盖场景测试分析

（一）测试方案

固定功率相关参数，进行不同带宽下的覆盖系能对比。

（二）测试结果分析

对所有楼层电梯进行扫楼测试，测试结果如下：

当20M带宽压缩至10M带宽，RSRP从-110.9dBm提升至-107.5dBm，继续压缩至5M带宽，RSRP从-110.9dBm提升至-104.5dBm。

当20M带宽压缩至10M带宽，SINR从10.2dB提升至12.1dB，继续压缩至5M带宽，SINR从10.2dB提升至13.8dB。

住宅小区覆盖率定义：满足RSRP≥-105dBm&SINR≥-3dBm的采样点数/总采样点数*100%。电梯相对封闭，信号较纯净，覆盖率主要由于RSRP影响。20M带宽压缩至10M带宽，覆盖率从0%提升至5.2%，继续压缩至5M带宽，覆盖率从0%提升至61.3%。

统计修改为不同带宽时，LTE重定向到3G的比例对比指标，随着覆盖强度的增加，重定向到3G的比例得到改善。

三、农村覆盖场景测试分析

固定功率相关参数，进行不同带宽下的覆盖系能对比，测试方案如下：

通过测试结果分析，压缩带宽获取更高的频谱功率效果明显，但同时带宽的压缩带来了PRB资源的减少，会牺牲业务速率。需要依据小区负荷进行合理压缩。参照“基于用户体验的LTE扩容标准”，对小区话务进行相同比例的评估。当话务量低于相应的带宽标准时，可以适当压缩带块提升覆盖性能，解决由于覆盖不足导致的问题。

【结论与推广】

通过不同场景的测试验证，将带宽从20MHz压缩至10MHz，甚至5MHz，可以获得RSRP在3-6dB的的增益，在低话务、广覆盖的区域可以有效改善覆盖性能，建议应用于一些由于覆盖因素导致的用户投诉处理，KPI性能优化。

同时，随着LTE850M重耕工作的逐步开站， LTE850M的可用带宽需要考虑CDMA网络负荷情况，随着CDMA的逐步退频点，LTE850M网络的带宽可能会经历1.4MHz、3MHz、5MHz、10MHz，本次压缩带宽测试也为LTE850M在不通带宽下的覆盖效果提供了参考意义，为后期LTE850M、LTE1800M、LTE2100M三张网络覆盖的协同优化提供理论及实践支撑。

论文作者:韦秀章

论文发表刊物:《基层建设》2017年第10期

论文发表时间:2017/7/26

本文来源: https://www.lw33.cn/article/a784786829afbfbcfde980c8.html