# 传输技术在通信工程中的应用及发展方向论文_张兴龙

中邮通建设咨询有限公司 江苏 南京 210000

摘要：伴随着社会的整体发展与进步，通信工程的作用越来越重要，通信工程领域也迎来了快速发展期，表现出十分强劲的发展态势。传输技术作为通信工程的重要组成部分，主要负责通信信号的传输。因此，其技术应用水平直接关系到信息传输速度与信息安全，在通信工程中具有举足轻重的作用。本文分别阐述了传输技术在本地骨干线网和长途干线网中的具体应用，并对其今后的发展方向进行了分析与展望，希望相关建议可以对通信工程的健康发展起到积极的促进作用。

关键字：传输技术；通信工程；应用；发展方向

当今社会，人与人之间的交往越来越密切，通信领域所涉及到的业务范围也越来越广泛，服务种类及服务形式也越来越丰富。在这种背景下，通信工程领域一方面迎来了巨大的发展机遇，另一方对与之相关的技术应用水平提出了更高的要求。传输技术就在通信工程中扮演着非常重要的角色，其技术水平直接关系到通信工程的整体运行情况，尤其在当前移动网络用户数量不断增加的情况下，更有必要对传输技术在通信工程中的应用及未来发展进行全面系统的研究，为社会公众提供更多类型、更加贴心的通信服务。

1、传输技术在通信工程中的应用

1.1在本地骨干线网中的应用

相对于长途干线网而言，本地骨干线网的传输容量比较小，只能对小容量的信号进行传输，而且本地骨干线主要分布在城市中较发达的区域，或者说通信光缆是城市发达区域的主要标志之一。现阶段，本地传输网的铺设形式主要以管道为主，所以与长途干线传输网相比较而言，本地传输网无论是在后期维护上，还是在管理、升级等方面都具有较为突出的优势，尤其在短距离信号传输方面，具有较高的性价比。但是，对于本地骨干线网传输技术来说，有一些现存问题亟待解决，否则将会限制其应用效果的有效发挥。其中，最需要优先解决的问题就是如何利用现有的光纤资源实现信号的多方位传输。经过研究发现，要想实现这一目标，需要在本地骨干线网的基础上，同时应用ASON和SDH，实现三者的网络重组。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆由于ASON本身的功能已经较为完善，如果在SDH基础上建构的ASON，即可充分利用SDH进行信号有效的传送，从而使ASON的功能得到最大限度的发挥。但是，在应用这项技术的过程中，也存在一定的限制，那就是ASON无法与现如今普及应用的电信网络达到很好的融合，在今后的技术研究中，还需针对这一问题进行研究与改进。

1.2在长途干线网中的应用

早期长途的干线网所使用的基本上都是SDH技术。近些年来，随着通信用户的不断增多，在SDH长途传输网中，每+MSC之间的间隔距离显得过大，导致线路成本随之增加。因此，SDH长途传输网也面临着改进与升级。要想妥善解决这一问题，唯有通过对WDM和SDH系统进行融合。只有这样，才能在线路成本不变的情况下，使其容量得以增加。需要说明的一点是，这种容量上的增加并不是简单的成倍增加，而是几十倍的大范围扩充。借助EDFA，不但减少了SDH的中继设备数量，通过ASON+DWDM的组网方式，使得二者的优势得到充分有效的发挥，从而生成了更加强大的网络。其中，由于ASON功能强大，一方面增加其灵活性，另一方面使其流量得到进一步拓宽。

2、传输技术应用于通信工程的发展方向

2.1 ASON将趋向于商业化

自从ASON技术出现以后，有效减少了传输设备的数量，从而大大降低了其开发成本及运营管理成本。而在WDM传输技术的基础上，ASON又得到了进一步的发展，进而在长途干线网的应用领域内，实现了ASON传输技术。该项技术主要是依靠OEO交换技术中的Oxe设备实现各项命令。对于本地骨干线网来说，要想实现ASON传输技术，需要与UNI接口进行连接，再借助其传输平台MSTP或OXC设备来实现。总的来说，ASON与运营商之间的沟通交流，主要是通过NNI或UNI接口实现的。

2.2 ASON与MSTP相结合

在传统的传输技术与传输设备基础之上，通过ASON，进一步提升了安全输送的系数；同时，ASON还有效提高了带宽资源的利用率，大幅降低了运输成本。因此，在今后的发展中，运营商应该根据自身的发展需求，对骨干层以及大型城域网的语音业务和数据业务进行合理利用，充分发挥出ASON的强大优势。但是，从接人层和汇聚层这两个层面上来看，MSTP技术要比ASON技术具有更多优势。如果能对二者进行有机结合，便可以实现UNI接口协议及技术的完美融合，从而实现该项业务的多元化发展及智能化管理，进一步推动通信工程领域的健康发展。

2.3传输技术功能多元化

在传输技术今后发展的历程中，多功能化是其主要的发展方向。例如传输设备越来越小型化，而传输技术的功能却越来越强大，这就是一种最理想化的状态。传输技术向功能多样化方向发展，最大的好处体现在相对于要求的光缆芯数而言，减少了设备的数量，这就意味着成本的大幅降低，而传输设备增值业务能力也会随之提高，还在一定的程度上，实现了网络接入的便利性，从而推动了信号传送的便捷性；与此同时，传输技术未来还会朝着—体化方面发展。因为传输技术一体化，不仅可以实现资源的有效配置，还可以推动资源的合理分配。通过科学合理的资源分配方案，不但会直接降低成本，还会使时间得以节约，又进一步降低了成本。

结束语

现阶段，通信工程中可应用的传输技术主要包括SDH和ASON两种。这两种传输技术都具备各自不同的应用优势。对于不同的通信工程线网，需要采用与之相适应的传输技术，从而收到良好的信号传输效果。然而，在今后的发展中，仍需要对传输技术的具体应用进行改进，最大限度的扩大其信号传输的作用；与此同时，ASON传输技术会逐渐朝商业化方向发展，其功能也会愈加的多元化。届时，借助传输技术，将进一步推动整个通信工程领域的健康发展，更好的为社会经济建设贡献力量。

参考文献

[1]武学举.传输技术在通信工程中的应用Ⅱ1．信息技术，2010，lO(20)：99—100.

[2]廖旭波.论传输技术在通信工程中的应用及发展方向[U]．科技资讯，2009，3(6)：121-122.

[3]会芝，刘艳芳．通信工程专业电磁场理论课程教学探索[J].中国现代教育装备，2009(9).

论文作者:张兴龙

论文发表刊物:《防护工程》2018年第33期

论文发表时间:2019/2/22

本文来源: https://www.lw33.cn/article/a791c36e9ed7d266fd5a4fef.html