# 工业内窥镜在变电站运行维护工作中的应用论文_黄伟亮

（深圳供电局有限公司 广东深圳 518000）

摘要：做好变电站运行维护工作，是保证变电站安全、有效运行的重要基础。文章立足于变电站运行维护工作实况，分析其存在的主要问题，在概述工业内窥镜运行原理的基础上，较为详细的探究了工业内窥镜在变电站运行维护工作中的应用实践。希望能与同行共同分享工作经验，全面提升变电站运行安全性、有效性。

关键词：变电站；运行维护；现状分析；工业内窥镜实践应用

现阶段，工业内窥镜在工业制造与维修维护领域中均有较广泛应用，其数以一种无损检测设备，其特征体现在能延长人眼的视距，规避了人眼观察过程中形成的死角，能清晰、精确的观察到物件内部或表层状况，例如漏洞、异物、破损、裂纹等，在检测实践中，无需对物件实施解离措施，能有效规避传统检查中造成的设备损伤与经济损失，有操作流程简易、检查效率及结果精确度高等优势。最近几年中，国内工业产业持续发展进步，工业内窥镜真正步入至实用阶段，逐渐演变成一种常规检测手段，本文主要对其在变电站运维实践中应用情况进行分析。

1、变电站运行维护工作现状

现阶段，国内诸多变电站的运行维护工作主要是组织变电站专业维修技术人员进行的，在维修技术人员正式上岗前，应严格依照相关规范标准对其技能水平进行考察与检验[1]。上岗后，要求他们要阳热依照变电站维修标准去进行维修工作，并且要主动参与到变电站运行设备检测与实验进程中。在变电站运行设备被购进以后，维修人员需认真检查设备的构造，以保证设备质量缺陷被发现的时效性。如果在检验实践中发现部分设备有故障问题，维修人员应及时将实况上报至上级部门，针对设备故障问题要做到清晰标识、详细记录相关数据信息，以为设备后续维护工作提供较可靠参考。在变电站运行过程中，一些设备较沉重，若这些重载设备出现故障，会增加维修工作的难度，所以在对重载型设备性能、质量等进行检验时，应加大其对巡检力度，进而最大限度的维护重载设备后续阶段能安稳运转。

在变电站维修作业中，有关部门也会适度加强对变电站的人员看守，但在以上过程中需耗用较多的劳动力资源与时间大，正因如此，组织人员专门看守的变电站数目很少，覆盖范畴相对较窄小，针对没有指派专员看守的变电站，维修人员应加大对对设备运行状况的监测力度，定期评估其运行状态，加强变电站设备相关知识的学习，以保证其能在无人看守状况下不发生故障，减少对变电站与用电企业造成的经济损失[2]。另外，维修人员还应加强对变电站直流电池的检测，检查电池电压，变电站的继电保护装置运行状况也不能忽视。以上便是变电站运行维护工作的大体情况。

2、工业内窥镜的概述

内窥镜最早被应用在二战时期国防工业领域中，在上个世纪50年代该项技术作出改进，并在民用工业、医疗领域中广泛应用。我国在70年代才开始大量购进工业内窥镜产品，控制航空航天设备内冗余物及零部件产品质量是其主要的应用方向。

图1是一个典型工业内窥镜的构造，主要构成有摄像头、照明仪器、蛇形管、显示器等。操作者手拿显示器的一端，把蛇形管插入至待探测区中，以控制摄像头为支撑取得目标被摄物体的图像信息[3]。

图1一个典型工业内窥镜的结构示意图

3、工业内窥镜在变电站维护工作中的应用

结合现阶段变电站运行维护工作现状，以及工业内窥镜的运行原理，将内窥镜用于变电一次设备部分方面的观察与检测领域中，体现出的实用价值是难以被常规检测方法替代的。

3.1变压器检修

变压器是变电站中核心设备，其作用是在不同电压级别之间实现对电能的有效转换。将工业内窥镜用于变压器检修范畴中，具体包括如下两个方面：

（1）检查与清理油箱部件

变压器为实现安全、有效运行的目标，对运行条件等提出较严格的要求，规定油箱、油枕等油容器中不可以出现一丝一毫的异物，如果有杂物滞留，则会造成变压器运转期间异物伴随油体流通而移动，对油流通管道形成阻塞，诱导变压器喷油或重瓦斯发出保护动作；导

体异物还会对绕组绝缘结构完整性形成不同程度的损伤，诱发匝问短路故障，情节严重时可能引起变压器爆炸[4]。既往在检查与清除油箱中杂物时，只能在变压器中油完全排空状况下，维修人员由变压器手孔进入，对变压器吊罩、吊芯等逐一检查，耗用较多时间与精力。而如果采用工业内窥镜去检查变压器油箱时，只需要把油排至顶盖手孔下方即可进行检测操作。到油位下降至手孔下方以后，检修人员手持工业内窥镜经由手孔中伸到主变中，便能顺利的探查到油箱中是否有杂物存留，联合使用磁铁等器具，清除其内的杂物，并且还能实现对绕组绝缘等状况的检查。

（2）变压器绕组

在检查变压器绕组过程中，检修人员可以在现场把内窥镜探头插到变压器绕组间或者是绕组和铁芯间，在此基础上进行观察摄像。采用工业内窥镜检查变压器绕组，能检测变压器绕组形体是否发生改变，绕组形变程度及具体位置，还能检测出绕组绝缘结构是否有损伤、老化等诸多质量问题。

3.2高压开关柜检修

（1）固定式开关柜柜内结构：既往有大量的检修实践表明，在变电站运维工作中，固定式开关柜手车被移出存在较大难度，此时柜内接头、地刀、拉杆等结构检查工作难度相应增加，而若能将工业内窥镜应用于以上检测实践中，很多现实问题将会被顺利解除。

（2）高压开关柜母线桥：

工业内窥镜能够经由母线桥散热孔内对母线外部形态进行整体检查，针对穿墙套管中母线外部形态的检查工作，可以在水平地面上进行，规避了过往检修实践中技术人员攀爬至母线桥上部高空作业存在的风险，检修工作的安全性与高效性均得到保障。

3.3电缆沟、电缆层、电缆井检查

工业内窥镜可以将人员代替，进入到狭小暗区域中，对电缆沟、电缆井等设施进行检查，这能明显减少作业人员出现磕碰、被蛇虫鼠蚁咬伤等不良情况发生的风险；针对小动物封堵状况能做到直观检查，清晰的观察到封堵、漏洞以及小动物活动过程中所形成的印迹，进而为后续整改工作的开展提供可靠依据[5]。

3.4GIS/HGIS设备倒闸操作

GIS/HGIS设备隶属于全封闭的组合电器设备，其刀闸触头等零部件被密封于金属壳体内，肉眼无法直接观察到，故而过往多借用位置指示器等间接性辨识设备的运行状态状态。如果在实践中存在设备操作不到位、指示器自体存在故障的情况时，则会增加工作人员误判情况发生的概率，进而诱发恶性误操作，导致接地短路或越级跳闸事故。

而工业内窥镜的应用，能促使检测仪器经由GIS/HGIS设备观察孔直接观察刀闸触头，真切的获得设备相关状态信息，进而提升倒闸操作质量，将设备与电网运行风险同步降低，提升供电过程的安稳性[6]。

3.5在他类变电设备运行维护中的使用

工业内窥镜具有体积微小、人机功效良好等特征，这也是其在变电设备运行维护、检测领域中广泛应用的主要原因之一，不仅局限在以上工况的使用，在断路器机构箱、双层端子箱的内部状况检测领域中也体现出良好效能。采用内窥镜检查还能了解发动机损伤情况并明确发动机故障成因，在短时间内作出较准确判断，有针对性的实施应对措施，以将安全隐患与不必要的损失降至最低水平。

结束语

变电站运行维护工作涉及范围广、工作量庞大，若能够合理应用工业内窥镜，则能明显提升变电站设备维修工作质量与效率，保证检修作业中工作人员人身安全性，减少设备与电网风险。相信在科学技术日新月异的时代中，窥视装置的性能与人机交互功能将会持续提升，应用范畴也会进一步拓展。

参考文献

[1]陈亮.110kV智能变电站继电保护的运行维护[J/OL].集成电路应用,2019,20(11):76-77.

[2]赵悦,江贵梅,赵胜楠.针对新形势下变电站综合自动化及运行维护工作的探讨[J].中国新通信,2019,21(19):223.

[3]李伟伟.110kV智能变电站二次系统运维技术分析[J].当代化工研究,2019,41(08):156-157.

[4]王一波,李施.500kV智能化变电站运维一体化分析[J].低碳世界,2019,9(06):89-90.

[5]蒋怡康,李俊良,曹景雷.220kV智能变电站继电保护的运行维护研究[J].机电信息,2019,17(17):109-110.

[6]邱锋.智能变电站运行维护管理[J].科技风,2019,17(15):164-165.

论文作者:黄伟亮

论文发表刊物:《电力设备》2019年第20期

论文发表时间:2020/3/16

本文来源: https://www.lw33.cn/article/a79fa519ca4ef7f3e0d0df84.html