# 暖通空调系统安装施工管理技术应用探讨论文_林丽萍

摘要：随着建筑行业的迅速发展，暖通空调应用需求空间不大扩大。此类设施安装不简易，技术要求十分严格，包括系统管线与设备定位、运行期间噪声遏制、空调结露滴水隐患消除等。为了保证今后建筑暖通空调安装水平得以大幅度提升，避免暖通空调系统运行过程中出现问题。本文探讨暖通空调系统安装施工中重要技术规范要求，及合理化的管理措施。

关键词：暖通空调；系统安装；管理措施

一、暖通空调系统安装施工前的管理

1.施工准备

在暖通空调系统安装施工前，首先要做好施工准备工作。具体来说，在施工开始前要先组织调动设计单位、建设单位、施工单位以及监理单位的负责人员共同反复核查施工图纸，确保施工图纸正确无误，明晰施工图纸的设计原则及设计意图，确定好图纸中要求的施工技术及施工工艺。若发现施工图纸中有问题，则应及时组织人修复和改正，保证图纸的设计符合暖通空调系统的实际情况和施工要求。

2.施工材料和设备的采购

在暖通空调系统安装施工前，还要准备好施工所需的各项材料和设备，并且要保证所有材料和设备都符合相关标准，严格杜绝不合格及质量不过关的材料设备出现在施工现场。另外，施工材料和设备采购回来后要进行严密保管、储存，避免材料设备损坏。

3.劳动组织

另外，对暖通空调系统安装施工前，还应做好劳动组织工作。首先要确立好项目经理，由项目经理全权负责安装施工过程中的全部事宜。项目经理应结合暖通空调系统安装施工项目的规模、工艺要求、技术难度等情况而分配好劳动力和用人部署，以及对整个施工过程进行详细的规划。

二、关于暖通空调系统安装施工管理技术研究

1.控制好施工材料质量的检验

首先是要对设备以及管材的质量进行严格检查。施工单位采购材料以及甲方供应材料都应该由专业及组人员对其进行全面检查，规格、型号以及质量都是检查的主要内容，如果检查合格不符合相关标准与要求，则不能进行使用。各项测验报告必须实现与国家技术标准与设计要求之间的相符合。除此之外，还要针对暖通管道工程系统中的进场材料进行有效区分，其中主要涉及到数量、规格以及型号，暖通工程在安装过程当中会不可避免的对大型器材进行使用。出厂质量合格证在符合所有标准与要求的基础上才能真正使用。验收工作还需要针对材料、配件以及器材的内容进行。在安装之前要严格遵守相关工作与要求，针对强度以及密实现进行科学实验，所有检查都合格后才能真正使用。

2.合理的设计管线

从某种程度上来说，吊顶高度会被风管截面高度直接决定。在实际选择风管走线时一定要适当，不应该出现过长的问题，如果走线过长会给施工增加一定的难度，尤其是对其他管线布置工作的顺利开展造成一定影响。在风管截面面积越大过程当中，风管截面与机房之间呈现出一种正比例关系，不断增加的机房面积会导致噪声不断提高。给回风组织带来一定的影响与破坏。

3.暖通空调系统设备噪声超标与处理

（1）设备安装

弹簧阻尼减震器减振器是在安装新风机以及空调机过程中所必须使用的内容。连接风机与风管过程当中必须对弹簧吊钩进行使用，最终实现对风机盘管与水管软管的有效连接。吸音处理是空调机房所必须满足的条件，可利用隔声材料实现对维护结构的有效制造，进而实现对设备噪声外传的有效防止，也可将吸声材料贴在机房内部，促使吸声效果得到真正意义上的增加。在设置门窗过程当中，一定要结合实际适当的减少。吸声门窗或者牺牲吸声百叶窗是在设计门窗时所使用的主要方式，最大限度改善设备噪声问题。

（2）水管安装

在安装水管过程当中，必须实现对相关规范与标准的满足，在吊架冷冻水主干管以及冷却水管的过程当中都需要对弹簧减震吊架进行使用。注意绝对不能在楼板上对吊架进行固定，梁上是其固定的主要范围。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆梁与梁之间也可针对槽钢横梁固定进行科学的设置。在穿过楼板或者过强时必须利用套管对水管进行保护，然后使用材料填封套管与水管之间的缝隙。

4.空调水系统水循环方法

在连接管道过程当中需要对多种客观因素进行考虑，其中主要涉及到温度，、水压以及间隙使用故障等。可通过管线坡度以及标高的合理安排，实现对水循环故障的进一步改善，在实际应用中针对上述内容所进行的探究具有十分重要的现实意义。物理法与化学法是改善水质以及冷却循环水时所使用的两种主要方法。物理法水质处理工作一般是在冷却循环水系统中进行使用，在此基础上连续排污可实现对排污量的有效控制。新安装的水系统或者是已经完全除垢的系统也需要进行排污工作一周，或者两周一次即是其排污的次数。投加水质稳定剂和离子交换是化学方法的两种主要形式，将具有阻垢、缓释以及杀菌作用的水质稳定剂投入到。循环水当中就是投加水质稳定剂法的实质与目标。在此过程当中实现对循环水的科学处理，注意也要对多种效果进行协同，如果水质稳定剂配方出现选择不当的问题，将会造成较为严重的后果。

三、提高暖通空调系统安装工程施工管理的对策

1.建立完善暖通空调系统安装施工质量管理制度

在进行暖通空调的安装过程中首先需要建立以核心负责人为中心的系统，明确权责，将责任落实到个人，这样就可以在发生施工状况的时候及时找到责任人，从而确保施工质量。我们可以在进行暖通空调的安装过程中实行分工式管理模式，分工管理模式就是将全部施工人员分成两部分，一部分人员负责安装，另外一部分人员来管理施工工序中的施工质量，确保施工材料符合施工要求。

2.加强暖通空调系统安装施工过程中的质量控制管理

质量管理对于任意一个施工工程来说都是非常重要的，对于暖通空调的施工更是如此，要想保证施工工程的质量就需要按照以下要求来实行，首先施工人员严格设计施工用具并对施工材料的质量进行仔细审核，只有质量审核通过的施工材料才能投入使用，其次还需要施工人员及检查施工的仪器和设备，设备一旦发生问题应该立即停止工作，进行维修。最后还需要施工人员定期对设备进行保养。

3.严格按照国家的标准，合理安装空调的设备

在安装暖通空调的过程中需要严格按照国家的标准规定施工规范，合理安装空调的设备。要科学有效地布置各条专业管线，增加建筑物的有效使用空间，使用符合国标的暖通空调的保温材料，确保保温层的厚度及严密性。除此之外，空调新风系统由于要向很多房间输送新风，因此要进行热湿处理和过滤处理，防止竖井中细菌滋生。同时，新风往往品质不佳，分层设置的新风机的管线，虽然直接采集机房的空气，但是机房外开启的装置，往往是不能与进口端的管道连接的，因此，室外新风的装置都是先进入机房，然后再进入新风机组的，新风被污染的可能性较大。采用空气自净器的过滤和吸附功能，对建筑的污染物进行稀释，将室内污染物的浓度冲淡，就能改善空气品质。在这项技术施工中，要注意高层建筑空调中的新风系统不能有过大的规模，新风采集口到送风口的路径应较短，新风机组和采集口之间要使用管道连接的方法，尽量不采用建筑的风道，对新风机的处理设备进行清洗，将室内送风口的设置远离排风口，防止新风气流短路。

结语

暖通空调系统安装工程虽然不是整个建筑工程的主要部分，但对人们的生活起着直接影响，在整个建筑工程中举重若轻。所以在暖通空调系统安装工程中，施工人员应有较强的责任心，严格遵守工艺标准，充分做好对工程质量的管理。随着当今社会科技不断发展，技术不断进步，需要不断学习，提高施工人员的综合素质，改进暖通空调系统安装工程的质量与工艺，为人民生活带来更好水平，为社会创造更大的经济效益。

参考文献：

[1]宫瑞峰，张喜斌.民用建筑中暖通空调系统节能设计思考[J].居业.2015（24）

[2]邵庆志.自控在暖通空调系统中的应用和发展[J].黑龙江科技信息.2016（03）

[3]何发模.暖通空调系统设备管理与故障问题的维护建议研究[J].科技与企业.2016（02）

论文作者:林丽萍

论文发表刊物:《防护工程》2019年第5期

论文发表时间:2019/5/31

本文来源: https://www.lw33.cn/article/a7b4cf4888c64e9a4f6aff42.html