# 浅谈建筑工程建设过程中混凝土施工技术的应用夏兆钱论文_夏兆钱

【摘要】在我国建筑工程混凝土施工过程中，混凝土的施工技术运用的最为广泛，混凝土施工技术的创新和发展是确保建筑工程质量的基础，是促使我国建筑业施工技术不断发展的重要组成部分。运用混凝土技术时，不仅要坚持技术和工程项目需要充分 结合的原则，而且要时刻把握技术运用要点。本文主要论述了混 凝土材料的选取、混凝土技术的应用要点、混凝土在建筑工程中的运用。

【关键词】建筑工程；混凝土施工；技术应用

1 引言

混凝土时建筑工程领域的主要施工材料，在我国建筑业各项工程中，混凝土已经成了不可或缺的施工材料，随着科学技术的进步，混凝土材料与种类均发生了较大变化，不同建筑工程施工过程中混凝土的施工技术也有一些区别。混凝土工程施工时常常会出现各种问题，严重影响了工程施工进度和施工质量，施工企 业一定要加以重视。伴随我国建筑工程混凝土施工里新材料与新技术的引进，混凝土施工有了新的施工工艺及施工设施设备，新的施工技术较大程度的提升了混凝土工程施工效率。

2 混凝土材料的选取

混凝土也叫三合土，它是一种传统的工程施工材料。随着建 筑业的快速发展，施工技术、水泥行业及水泥加工方法都得到了 迅速发展，混凝土渐渐发展成为预应力混凝土及钢筋混凝土，混凝土结构在实际施工时具有可持续作业及易成型的特征。混凝土原材料改变和材料质量对混凝土质量有直接影响作用。因此，进行建筑工程施工时，运用混凝土相关施工技术一定要正确选取适宜的混凝土原材料，进而确保混凝土工程施工质量。拌制混凝土时，对混凝土质量其最重要影响的因素是骨料含水量与水泥强度。制作混凝土离不开水泥，水泥是混凝土的重要原材料，通常情况下，水泥有专用水泥、普通水泥和特殊用水泥三种，制作混凝土最常用的是普通水泥，普通水泥原材料主要有复合硅酸、普通硅酸和矿渣硅酸类盐水泥，制作时必须全面掌握水泥的运用方法与使用性能，按照建筑工程实际需求拌制最适宜的水泥。确保混凝土搅拌过程具有较强科学性是确保混凝土良好质量的重要基础。配置混凝土时，要注意加速模板旋转速度和水泥早期强度，制作过程中， 要保持水泥库房空气干燥，避免库房太潮湿导致水泥发生变质。 在建筑工程施工现场，应该设定专门储存水泥的仓库，储存水泥 时严格根据不同规格和标准批示水泥，方便水泥的使用。

3 混凝土技术的应用要点

3.1 混凝土浇筑技术

浇筑混凝土前，要仔细检查浇筑模板的位置、强度、标高及尺寸，确认预埋件与钢筋的数量、位置与厚度，清楚钢筋上的油污和模板里的杂物，封堵模板所有孔洞与缝隙，如果模板为木模板，还要用清水将其浸湿。浇筑混凝土过程中，要从低向高依次分层浇筑，并按照混凝土捣实法和结构配筋情况确定各浇筑层厚度。浇筑竖直结构方向的混凝土时，要在结构底部放些和混凝土砂浆成分一样的水泥砂浆，浇筑过程中避免离析现象，当浇筑高度过高时，要运用振捣溜管或串筒让混凝土向下方滑落。浇筑时仔细观察钢筋、预留孔、模板、支架情况，一定发现它们中有发生移位或变形，立刻运用有效方法处理。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3.2 预防和控制混凝土裂缝

混凝土工程施工过程中，很容易受到外界气候、机械设备及各种人为技术操作方面影响，建筑工程墙体或地面经常会有裂缝出现。相关技术人员在制定施工方案过程中必须全面考虑天气状况、气候环境等各种因素，掌握混凝土结构随外界因素变化而出 现差异的特征，有效控制混凝土裂缝的宽度，将其控制在工程可 接受范围内。现阶段，我国建筑工程运用的混凝土施工技术对预防裂缝出现问题，多数以建筑施工过程中的监管工作和强化技术 施工工作为主。当建筑工程有裂缝出现后，再利用有效方法进行 补救，这时往往难以获得预期的施工效果。为确保建筑工程总体质量，相关技术人员一定要利用各种有效措施提升混凝土韧性和强度，如果混凝土运用两过大，易使墙体出现裂缝，要给现场技术人员制定要求，要求他们严格控制混凝土强度，进而确保工程内部质量。

3.3 混凝土养护技术

我国建筑混凝土实际施工过程中，经常运用泵传输混凝土的模型，泵传输混凝土能够缩短工程工期，利于改善混凝土性能。进行建筑工程施工时，选取原材料、搅拌混凝土时经常遇到配置混凝土强度不符合标准的情况。所以，要注意采取有效的混凝土养护方法。常见的混凝土养护技术有：浇捣完顶板处混凝土以后， 等待混凝土全部凝结，严禁混凝土未完全凝结就进行浇水养护，防止混凝土发生起灰或起皮；浇捣完墙体混凝土后，带模养护工 作要进行一周以上；混凝土外模拆除后要在表面覆盖一层麻袋保持混凝土温度，与此同时，进行洒水养护；当混凝土彻底凝结后，使用薄膜将其覆盖严密，同时加麻袋养护、保温，确保混凝土具 有足够湿度。

4 混凝土在建筑工程中的运用

混凝土搅拌与配制是进行混凝土施工的基础，制作混凝土过程是确保混凝土质量的重要环节。配制混凝土过程中，要根据一定比例，搅拌混凝土中的水、水泥、砂石、矿物质等原料。为了使建筑工程施工质量符合相关建筑规范标准，混凝土的原料配制比例一定要经过多次的试配与试验，进而才能使混凝土具有良好 性能和质量。配制混凝土过程中，如果砂石含水量不合格，搅拌 混凝土前，需要测量混凝土需求量，进而设置最佳配制比例。搅拌混凝土前，先科学的制定搅拌制度，确定原材料投料顺序与搅拌时间，确保混凝土质量。与此同时，要合理选择搅拌机，合理的搅拌机应该满足在最短时间能够完成混凝土搅拌工作。第一次搅拌时，需要全面考虑混凝土原材料砂浆流失问题，第二批原材料搅拌前，要确保第一批原材料彻底卸除干净，控制原材料的二次利用。

5 结束语

建筑工程中的混凝土施工技术重视的是技术元素和科学元素的强化、运用，混凝土施工技术是现代建筑工程具有良好质量的重要保障。建筑施工企业要充分认识混凝土施工技术的重要性，彻底掌握相关施工技术，从混凝土的配置到输送，再到使用与养护工作，都严格控制质量，提高工程施工水平，进而有效确保施工质量。

参考文献：

[1] 魏建军 , 胡缨 . 建筑工程中混凝土工程施工要点分析 [J]. 科技传播 . 2011(15)

[2] 郝海云 . 建筑结构混凝土质量的通病与原因及其控制措施 研究 [J]. 科技视界 . 2014(29)

[3] 陈宝青 . 房屋建筑混凝土施工技术探究 [J]. 门窗 . 2014(07)

论文作者:夏兆钱

论文发表刊物:《建筑实践》2020年01期

论文发表时间:2020/4/27

本文来源: https://www.lw33.cn/article/a7bc5d67e7759a22e2fed71e.html