# GPS连续运行参考站系统C0RS在现代社会的实际应用探讨论文_吴静芬

佛山市三水国盛测绘有限公司 528100

【摘 要】目前，GPS连续连续运行参考站系统CORS在现代社会的实际应用研究是测绘界的主要研究热点之一。通过建立和使用GPS连续连续运行参考站系统CORS，可以快速、准确地测量出各级控制点的坐标。因此，本文在对CORS进行简要概述的基础上，针对CORS系统在现代社会工程测量中的应用进行了探讨。

【关键词】GPS；连续运行参考站系统；CORS；实际应用

1 引言

测绘工作是进行空间基础设施建设工程的重要组成部分，随着测绘技术和方法的不断改进和更新，测绘工作迎来了前所未有的发展机遇和挑战。近些年，计算机技术、遥感技术、网络通信技术、全球定位技术以及地理信息等技术逐渐走向集成化和网络化的数据服务方式，促进着测绘技术也朝着智能化、数字化、动态化、网络化、实时化的方向迅猛发展。其中，全球定位技术和地理信息技术在测绘工作中得到了普遍的应用和推广。GPS技术在现在社会中广泛应用于工程测绘、航空航天、地理信息、资源勘测、交通管理、农牧渔业等行业和领域[1]。其在工程测绘工作中的应用，大大加深了大地测量学与其他地学学科的紧密联系，同时也加深和拓宽了服务社会的宽度和深度。其应用经历了常规静态测量、快速静态测量、准动态测量，实时动态测量以及网络RTK等阶段，现正朝着高精度、高可靠性、实时化的方向发展。随着相关理论的不断丰富和完善，GPS技术应用领域界限也逐渐变得模糊，各种定位方法相互结合，优劣互补，定位精确度更加可靠快速。此外，计算机技术和网络技术的发展也推动着定位技术朝着多元化、多领域的、多融合的方向发展。近期，GPS连续连续运行参考站系统CORS在现代社会的实际应用研究是测绘界的主要研究热点之一[2]。本文在对CORS进行简要概述的基础上，针对CORS系统在现代社会工程测量中的应用进行了探讨。

2 GPS连续运行参考站系统（CORS）概述

GPS连续运行参考站系统（CORS）作为基础地理信息框架的重要组成部分,不仅能够快速、准确地获取相关空间数据和地理特征，还能在定位区域内为大量的用户群体提供高精度、高可靠性的实时定位信息，有效地实现了测绘数据的完整性和统一性[3]。因此，在现代信息化管理和科学研究领域中，如基础测绘、国土管理、交通监控、环境检测、城乡建设、城市规划、防灾减灾等方面得到了广泛的应用和发展。目前我国主要的地面地理信息采集基础设施是CORS系统，该系统是建设和维持坐标框架的主要技术方法和手段[4]。

CORS系统在大地测量应用中引入了网络化的思维方式，给工程测绘行业的发展和改革带来了巨大的影响。同时，CORS系统是一种利用现代网络为社会提供空间信息服务的新模式和新思维，利用该系统全新的RTK定位方法，可以实现对定位区人员进行精度为厘米级的实时定位，大大提高了测量的工作效率和质量水平。CORS系统减免了客户建立临时参考站的工作量，节省了用户操作时间、提高了工作效率并节省了测量成本。在该系统中建立了公用的控制点，最大程度地消除由不精确的控制点所造成的误差传播现象。CORS系统主要包括五个部分，分别为基准站网、数据处理中心、数据传输系统、数据播发系统以及用户接收应用系统[5]，该系统是由GPS技术、数字通讯技术、计算机网络技术等众多高新科学技术进行全方位、多角度集成化的产物，其中数据传输系统将基准站网和数据处理中心连接起来形成了专业的网络。CORS 系统作为一个动态连续的定位框架基准，它不仅广泛用于城市测绘基准框架的建立和维持，还可以为测量区域的规划以及管理全自动地，实时地提供高精度和高可靠性的空间、时间信息。

3 CORS在现代社会的实际应用

3.1 在控制测量中的应用

城市建设现代化的发展加速了CPS各级控制点的破坏力度，因此定期需要进行维修和重修布设控制点。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆对于测绘单位来说，也要相应地进行人力方面的重新布设，其布设方式主要采用支站方式，这种方式虽然消耗量了大量的人力、物力资源，但却很难保证测量的精确度和可靠性。CORS系统基站的建议，预示着一个以永久基站为控制点的网络时代的到来。利用CORS基站，同一区域的测绘单位可以使用统一的CORS系统对控制点进行重新布设，其测量出的新旧控制点精度都是比较均匀的。利用CORS系统，可以大大提高控制测量的工作效率和作业精度。

3.2 在地籍测绘中的应用

在CORS系统中，利用VRS技术可以进行实时全球定位差分服务。采用GSM、GPRS获取 RTCM 改正数，其测量精度高达厘米级。该系统加上人工的合作，在地籍测绘工作中，能够快速地完成测量要求。

3.3 在数字测图中的应用

利用CORS系统，在比较开阔的地方，可以直接利用GPS实时载波差分技术（PTK）对大比例尺的地形图进行数据采集和更新。其主要工作模式有三种：

在城郊地区等地形相对简单、地域比较开阔的地方进行地形、地籍测量时，可以利用VRS技术对特征点坐标进行定位测量，其工作模式为将传统的全站仪(测点)、草图(连线)、室内编辑模式转变为GPS 接收机（利用网络 RTK 测点）、草图 (连线)、室内编辑模式。

在街道复杂、建筑物繁多的市中心等大城市进行地形、地籍测量时，其工作模式为GPS接收机(利用网络RTK点)、PDA平台、测图软件的一体化测图模式。

另一种是超站仪测图模式，该模式是全站仪与全球定位技术的集成，因此同时具备全站仪和GPS仪器的优势功能。该模式也将成为今后测绘工作和测绘技术发展的主要方向。在实际测绘工作中，RTK作业区域并不适合街道狭窄、植被茂密、建筑遮挡等地，此时可以利用全站仪进行加密控制或测点，克服工期长、内外业交互进行、频繁更换仪器等缺陷，共同完成个人不能独立完成的作业。

3.4 在线形工程的测图及勘测定界中的应用

在线形工程中，CORS系统的测量模式具有很大的优势。比如在测量海堤带状地形图以及勘测定界过程中，CORS系统不需要布设首级控制点就能直接和接收机进行连接，待固定解之后可进行界址点放样测量或者碎步点测量。

4 结语

目前，CORS系统是国内外全球定位系统的最新技术和发展趋势，该系统的建立能够有效地为现代化社会提供各种信息管理服务，是实现社会管理现代化的必经之路。CORS系统是进行各种地理空间信息处理服务的基础设施，随着社会经济的不断壮大、社会现代化的不断提高以及国际交流的日趋加强，其应用范围和应用领域将更宽广。

参考文献：

[1]蔡舒翔.GPS控制测绘技术在地理信息系统中的应用[J].建筑工程技术与设计,2016(4).

[2]焦东进.GPS连续运行参考站系统(CORS)原理及应用[J].房地产导刊:中,2014(10):227-227.

[3]王妍,杨少愚,刘洪瑞.浅谈连续运行参考站系统(CORS)的关键技术[J].测绘与空间地理信息,2013,36(8):89-91.

[4]丘小春.CORS系统在数字城市地理空间框架建设中的应用[J].电子测试,2015(15):123-125.

[5]刘明.浅谈对连续运行参考站网认识与实践[J].城市建设理论研究:电子版,2013(2).

论文作者:吴静芬

论文发表刊物:《低碳地产》2016年8月第16期

论文发表时间:2016/11/14

本文来源: https://www.lw33.cn/article/a7c6d2055a2f1abb3e63ed0f.html