# 高层建筑工程后浇带施工技术应用论文_尹爱荣

身份证号：37083019870912XXXX

摘要：在高层建筑施工过程中，设置后浇带是为了避免因为温度或者是收缩应力作用等对钢筋混凝土结构产生的不利影响，通过对裂缝问题 进行处理，可以有效的提升整个高层建筑施工项目的施工质量，有效的解决因为沉降、温度、材料性能变化等方面引起的裂缝问题，有效的提高我国建筑 工程项目的施工质量，进一步改善高层建筑施工技术，提升建筑项目的施工效益水平。本文主要对高层建筑施工中后浇带的功能作用与施工技术进行了分析探讨。

关键词：高层建筑；后浇带；施工技术；应用

1后浇带的主要功能作用

后浇带的施工，可以更好的保证建筑结构的安全性。能够克服因温度而造成的建筑结构收缩问题，尤其是在混凝土建筑施工中，该项技术施工能够减少建筑裂缝出现的概率，进而保证建筑的安全性。众所周知，混凝土结构在温度比较低的季节进行施工时，如果温度一旦升高，混凝土的内部结构就会产生比较大的变化，使得混凝土结构内部产生一定的预应力，对建筑形成外向的挤压力。如果超过建筑结构所能够承受的限度，就会导致裂缝的出现，对混凝土结构造成许多不良的影响。但是如果在混凝土结构建成之前对温度的应力进行充分考虑，事先对裂缝进行预留，在一定的时期内就可以进行后浇筑带的浇筑，减少裂缝对建筑结构的不利影响。通过后浇筑带的施工，能够更好的解决基础设计和裙房结构组成的问题。施工人员以及设计人员要对该项工作给予高度的重视，设置相应的后浇带，为今后的施工建设提供更好的基础。后浇带的设计和施工是一项比较复杂的工程，因此需要相关人员提高自身的责任感，加强技术监督，保证工程施工质量。

2案例分析

某高层建筑工程，基础底面积比较大，总高度 65 米，根据具体使用情况和规范要求，后浇带施工的具体情况为：从基础底板起到裙房和主楼之间设置后浇带 2，当跨度距离超过规定距离以后，再用后浇带 1 隔开，当主楼主体结施工封顶完成以后，进行沉降度测量，当是沉降度符合具体要求以后，采用混凝土对后浇带 2 进行浇筑，当两侧结构施工完成 2 个月后，再对后浇带 1 进行浇筑。

3后浇带施工要点分析

3.1基础底板后浇带施工

根据此高层建筑工程的具体设计要求，确保后浇带止水钢板厚度为 3mm（±0.2），宽度为 350mm（±0.5），工厂生产好钢板以后，运输施工现场进行焊接，此工程在止水钢板主要以搭接焊接的形式进行连接，同时也要对四周进行焊接。在设置止水钢板时，必须确保 需要确保基础底板、地下室顶板以及外墙部位的后浇带弯折边均向下。同时，还需在基础垫层后浇带两侧预制细石混凝土条，宽度控制在 100mm（±0.5），高度控制在 40mm（±0.5），在绑扎好建筑底板下层钢筋网片之后，应采用适宜标号的砂浆，封堵后浇带处钢筋间距的空格，进而妥善解决漏浆问题。

该工程主楼筏板厚度达 200mm，在进行主楼后浇带闸搓的加固支撑作业时，应当选用多层板背楞木龙骨与钢筋的方式进行。对于裙房后浇带闸搓的加固支撑作业，可采用钢筋网片的方式进行，同时还应当将直径为14mm 钢筋作为工程的龙骨，此阶段中，对于钢筋的间距需确保其为 300mm，然后还需通过有效固定策略的实施来有效防止混凝土浇筑膨胀漏浆情况的发生。后浇带钢筋网闸搓示意图如图 1 所示：

图 1 后浇带钢筋网闸搓示意图

对于后浇带上口的处理，应当通过木木子闸搓的方式进行，但还需抄平后浇带上层钢筋，调整不处于水平状态的钢筋，从而确保钢筋上口保护层厚度相一致。最后还要采用铁丝在钢筋上绑扎木龙骨。

3.2梁板后浇带施工

该工程后浇带模板属于独立支撑体系，此体系可为支撑的安全性提供必要的保障，同时还把后浇带模板和平台模板之间的连接断开，在处理地下室和裙房关系时，要用钢管支持，控制间距 1200mm。

3.3后浇带钢筋绑扎

在后浇带钢筋绑扎时，两侧的混凝土垫块和马凳应相应增加用量，从而确保钢筋网片的高度和保护层满足要求。并后浇带一定范围中凝土垫块和马凳也应采取加密措施其绑扎完成时间应与第一次施工后浇带一侧钢筋的时间一致。

3.4后浇带的混凝土施工

但后浇带两侧的混凝土养 2 个月以后，才可以进行伸缩缝后浇带施工，当后浇带两侧的混凝土养护期达到 14d 以后才可进行沉降后浇带的混凝土施工，或者可以通过对沉降值进行观测，并对后期的沉降进行计算，其计算沉降在满足设计要求之后即可进行浇筑。在后浇带采用的混凝土应当为补偿收缩性混凝土，大约比两侧连接部位的混凝土高出 1 级即可，地下部位设置的后浇带接缝，其主要做法和施工缝相同。同时在混凝土后浇带施工中，其施工温度应当比略低于混凝土两侧施工的温度。同时在施工中，应做好措施保护后浇带两侧的构件，避免构件的强度和稳定性受到影响。在进行后浇带混凝土浇筑之前，其两侧的混凝土应进行处理，剔除其表面的松散混凝土和浮浆，并做好凿毛处理。对于钢筋则应进行调整，将其表面的锈迹清除干净。对于钢筋存在削弱的部位，应进行钢筋的加强处理。

3.5后浇带的留设和封闭时间

第一，后浇带位置及断面形式的确定。通常情况下，后浇带的位置应选择在结构受力较小的地方，如底板、梁的变形反弯点周围区域，因为这些位置的弯矩往往比较小，剪力也比较低，选择在底板或梁的中间部位设置后浇带也行，因为此位置的弯矩虽然比较大，但是剪力并不大，符合后浇带的设置标准。一般来说，后浇带之间的距离应保持在 40～70 米，宽度的确定应以工程结构的整体特点为依据，并考虑到施工操作的方便性。大多数高层建筑工程施工中后浇带的宽度设置在 800～1000 毫米比较适宜。对于后浇带断面形式的选择来说，应按照结构中相关构件的厚度确定，若厚度在 300～600 毫米，可采用上下对称坡口形或阶梯形的断面形式，若厚度在300 毫米以下，则可采用直缝的断面形式；第二，后浇带的封闭时间。对于后浇带的封闭时间来说，应视具体情况而定，一般情况下，在后浇带两侧的混凝土浇筑时间达到 1 个月之后，便可对其进行封闭，但如果工程有特殊的要求，则应按照相关条件对后浇带的封闭时间进行计算和检验。

3.6配筋设置

第一，后浇带施工温度的确定。后浇带的施工必须在适宜的温度条件下进行，這样才能保证其强度和稳定性符合设计标准。一般来说，后浇带施工最合适的温度是 10℃，因为这是热力学中膨胀和收缩的最佳结合点，在后浇带的浇注工作结束 48 小时后，应做好适当的收官工作，最好选择在傍晚或上午进行，这样才能避免浇筑后的混凝土出现表面干裂的现象；第二，后浇带的保护。后浇带的保护是后浇带技术应用中必不可少的环节，一般来说，应做到以下两点：首先，应清理干净后浇带的施工缝，避免水或其他杂物长时间滞留在施工缝中。其次，应在后浇带施工缝处理完后，采用铁皮或木模板封盖住顶部，以免再次出现污染。

3.7后浇带混凝土的养护

当后浇带的混凝土中掺加有缓凝型外加剂时，其养护时间应控制在14d 以上，具有抗渗要求的混凝土其养护时间也具有同样要求。当后浇带的混凝土强度达到 1.2N/mm2 之后，才可将混凝土的侧模拆除，同时也可允许承受一定的荷载作用。

4、结束语

综上所述，对于高层建筑工程而言，后浇带技术直接决定了房屋的使用效率，而这就需要相关的人士不断在高层建筑工程中提升自己的技术，让各个项目都充分的利用到后浇带技术，尽可能的避免高层建筑工程中由技术问题导致的不合格质量的存在，从而使人们的生命财产不受到损失。所以我们应该加以重视高层建筑工程中的后浇带施工技术，合理的控制施工的质量，加强后浇带技术的实施，最终使高层建筑的质量有所提高。

参考文献：

[1]初命姣.后浇带施工技术在高层建筑中的应用分析[J].居业，2017（4）：66-67.

[2]陈伟.后浇带施工技术在高层建筑中的应用分析[J].建筑安全，2016，31（6）：64-66.

[3]刘文泉.后浇带施工技术在高层建筑中的应用分析[J].低碳地产，2016，2（14）.

论文作者:尹爱荣

论文发表刊物:《基层建设》2020年第2期

论文发表时间:2020/4/29

本文来源: https://www.lw33.cn/article/a7fbd23712ba6e68fb4ca3ef.html