# 高层民用建筑的消防给排水施工技术研究论文_林成伟

鹤山市方圆房地产发展有限公司 529700

摘要：随着现代化建筑的发展，基于对我国目前人口现状的认识，我国是世界上人口最多的国家，但是我国的国土面积是一定的，这就形成了现代化的房屋建筑特点——高层建筑。高层建筑也存在一定的弊端，其中高层建筑中的消防给排水是需要关注的一方面，本文将主要以高层民用建筑的消防给排水施工技术为主要话题，对高层民用建筑的消防给排水施工技术的工艺流程以及注意事项进行论述。

关键词：高层民用建筑；消防给排水；施工技术

随着我国人民生活质量的不断提高，对于房屋建筑的要求也越来越高，房屋建筑也随着现代化的发展在不断得变化中，城市和乡镇的发展在不断的持续中，其建筑也在不断得更新换代中，高层建筑在城市和乡镇中越来越常见，成为城市发展和进步的重要标志，但是随之而来的是高层建筑的消防问题，如果低层建筑失火，可以进行及时得扑灭和抢救，对于高层建筑，这需要一定的时间，消防问题成为了威胁人们生活健康的一个因素。

1对高层建筑进行基本的认识和了解

高层建筑是现代化发展的标志，城市中大部分的建筑物都是以高层建筑为主。先介绍以下高层建筑的分类，高层建筑主要以其建筑的使用来进行分类，高层建筑主要分为两类，一类是居住建筑，另一类是公共建筑。居住建筑中根据消防救火的难度，也可以分为两类，以十八层为分水岭，分为一类和二类，一类指十九层及其十九以上层的建筑，二类指十层到十八层的房屋建筑；公共建筑主要指写字楼，酒店，医院，学校等建筑，同时，还包括一些高层民用的公共建筑。本文将主要探究高层民用建筑中的消防给排水施工技术。

2对高层民用建筑的消防给排水施工的工艺流程和技术进行分析

2.1水管道的安装和铺设

在管道安装之前，有关人员需要根据实际的情况进行图纸的设计，确定水管道安装的位置，同时，在设计时需要考虑到管口，阀门，管路的分支等等多个方面，这也需要进行实地大小的测量，对安装位置做以下标记，选择符合标准质量的水管材料，再进行铺设。进行管道铺设的过程中，需要注意到以下几个因素：（1）不同水管使用不同的材质。排水管主要是用螺旋消声管，管口进行密封时利用丝扣挤压胶圈的方法；排雨的水管主要是UPVC管，安装室外的话，需要考虑到水管的抗紫外线能力，管口密封运用承插粘接的方式；（2）粘接过程中的注意事项。如果水管需要有坡度时，首先利用锉刀在水管的一段进行打磨，直至打磨出45度的坡口，坡口的长度要大于两毫米，在进行承插粘接时，要把管口清理干净，如果有油污的话，需要利用酒精对其进行擦拭，确保表面的清洁，便于进行粘接。

2.2对水阀门的安装进行分析

在安装之前，首先检查阀门的规格和质量，如果阀门出现破损，需要进行及时的抢修，在确定阀门安装的具体位置之后，对阀门进行清洗工作；在安装的过程中，先将阀门关闭，防止一些空气或者是杂物进入其中，破坏水阀门的气密性，按照安装水阀门的基本标准对其进行安装，规范化得操作，注意不要遗失某一操作环节，还要注意一些细节上的处理，比如管道上的外螺纹有效长度应该和阀门上的有效长度相一致，适应，一般来说，应该缺于管件的螺纹长度，这样是为了避免出现连接时螺纹壳体出现破裂的现象。安装上的水阀门要可靠，安全，在阀门的开关上，要表现得足够灵活，这样有利于有关人员对其进行操作。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.3对消防栓安装进行分析

消防栓是每一个建筑物中所必要的安装设备，尤其在高层建筑中，这是必备的灭火设备。消防栓主要由室内的消防栓箱，消防泵，水泵接合器，室外的消火栓，消防水箱组成。室内的消火栓箱主要放置在比较明显且便于灭火时消防员拿取的地方，箱内主要由消防水带，灭火器，消防水枪等等组成，方便消防员进行灭火使用；消防泵一般是双电源，在发生火灾的时候，建筑物中的电源是被破坏的，建筑物本身是没有电的，但是消防泵是要求可以进行工作的，一般的消防泵是字切断电源之后，仍然可以进行工作的，其中消防泵的吸水管至少有两条，它的位置一般在接近出口的附近，这样也是为了便于消防员进行消防抢救；水泵接合器这是消防系统最核心的部位，有地上式，地下式等等，主要是利用外来的水源通过在消防车上进行加压处理后，再进入到消防系统接口的；室外的消火栓主要分为地上式和地下式两种。

3 对高层民用建筑的消防给排水施工的注意事项进行分析

基于对高层民用建筑的消防给排水施工的工艺流程的认识，在该其中，与很多方面需要去关注，去重视，这些方面如果做得不够好的话，第一对高层民用建筑失火后的抢救是不利的，其次对整体的建筑的消防系统的构建也是不利的，以下将对高层民用建筑的消防给排水施工的注意事项进行分析。

3.1在消火栓上的注意事项

消火栓是消防系统的核心，在消火栓施工之前，首先需要设计的图纸进行审核，需要多名技术人员结合实际的高层民用建筑的特点来进行讨论和分析，设计出更加科学完美的图纸。有一些消火栓是需要进行暗装的，暗装时就需要考虑到预留口的问题，其中最值得注意的就是预留口的尺寸，它不仅需要满足整个的消火栓的外壳尺寸，还要预留出在箱体的侧面有安装支管的尺寸，这是需要有关人员进行合理设计的，安装之前，还需要对消火栓的设备进行检查，保证设备是正常的，可以运行的，避免在之后的工作中出现问题。

3.2进行给排水调试的工作

在对给排水的管道以及消防系统安装完毕之后，接下来需要进行给排水的调试工作，来检测水管的密闭性，针对一些进行暗装的水管，在安装之前就需要进行调试工作，检查其水管的密闭性，确保之后消防工作的顺利进行，安装完毕之后，要进行水管的压力测试，保证在消防过程中不出现管道破裂的现象，试压测试之前，也要确保各个项目都在考虑之中，没有管道出现破损的现象才可进行试压工作，试压的过程中，需要逐渐得升压，在某一压力下，确保所有的管道没有问题之后，在进行升压操作，同时，有关人员也要做好记录的工作。

4结束语

总而言之，我国现代化发展在不断进行中，未来的高层民用建筑会越来越多，做好消防给排水施工工作，就是在最大程度得保障人们的生活安全，避免火灾给人们带来巨大的损失，所以，加强对消防给排水施工工作的监督，提高整体的施工质量，使得给排水工程达到标准水平。

参考文献：

[1]刘正福. 高层民用建筑的消防给排水施工技术应用研究[J]. 居舍, 2018(32):59.

[2] 冉頔.高层民用建筑的消防给排水施工技术研究[J].住宅与房地产 2019.6.25

论文作者:林成伟

论文发表刊物:《工程管理前沿》2019年第16期

论文发表时间:2019/10/17

本文来源: https://www.lw33.cn/article/a80e07600765c9f28e5dbb44.html