# 对建筑工程监理与施工技术的相互促进研究论文_张志丹

上海富达工程管理咨询有限公司

摘要：我国经济发展带动了建筑行业的发展，建筑工程在我国成为了最终的项目，工程数量的增加，使得监理机构也不断增加数量，监理机构也在工程管理中发挥着重要作用。基于此，本文先是分析了工程监理工作现状，分析了施工技术管理要求，并以上海市地铁工程为例研究了监理工作和施工技术之间产生的相互促进作用，两者相互促进，提高工程质量的同时，推动了建筑行业的整体发展。

关键词：建筑工程；工程监理；施工技术；相互促进作用

引言：在建筑工程数量逐渐增多的同时，社会对于工程质量提出了更高的要求，高质量要求的提出，也让工程监理得到了极大的重视。在建筑施工中，通过提高工程监理质量，让监理工作可以和施工技术发挥出互相促进的效果，共同推动着建筑工程的发展。因此，需要对工程监理和施工技术之间的促进作用进行分析，从而认清两者之间的关联，加强监理工作效果，推动建筑行业的长久发展。

一、工程监理工作现状

目前我国的工程监理仍然处于发展阶段，市场规范还不成熟，很多单位并没有专业资质。为了让市场进行的考核得到规范，需要严格审理监理单位机制，要求监理单位聘用具备专业资格证书的人员。现阶段很多监理机构中雇佣的人员素质水平不高，开展的监理工作没能达到专业化、公正化和规范化的标准。建筑行业虽然快速发展，但是监理工作水平并没有达到同步。因此监理工作人员必须要重视自己的工作责任，需要坚持进行学习，掌握先进的监理技术和理念，从而运用在工作过程中。只有我国监理人员可以具备高水平的技术和素质，才能准确发觉工程中存在的问题，加强隐蔽位置的监督管理，才能起到提高工程质量的作用。监理机构展开的监理工作需要从工程全过程进行监理，要重视施工之前和施工之后的监理。通过展开全程监理，让工程可以得到全程监管，有效地提高工程的质量。

二、施工技术质量管理

在现代土建工程中，涉及到的技术种类繁多，施工技术程序相对复杂，工程监理人员需要对各种各样的技术具备一定了解，才能更加深入的分析施工技术的操作要点，才能对施工技术展开高效组织管理。因此要求监理人员可以了解施工技术的操作要点，可以根据施工图纸对工程进行检查。监理工作人员应该做到依照施工技术内容，确定对应的监管方式，加强对高新技术的管理。技术人员如果没能达到施工标准，监理人员需要及时提出，强调施工技术要满足施工标准和要求。监理人员通过对建设单位的监督，可以让建设单位重视对施工人员的培训，提高施工人员自身的技术水平，通过系统的培训，让技术人员可以提供高水平施工，让工程质量得到保障。

监理人员需要根据施工方案进行技术监督，不能只是简单地进行监督，需要在完成任务时对施工人员进行协调。根据项目施工的情况，监理机构需要主动查找施工技术存在的不足之处，提出改进建议。让施工方可以根据改进建议进行施工技术的完善，需要及时纠正施工技术的不足，保证工程质量。由于工程的不同部分对技术要求不同，监理人员要在施工理念指导之下，对工程建设进行监督。监理人员要重点监理重要位置，如对地铁工程需要重点监控基坑施工、防水施工等，通过对重点部分的监控，可以有效的提高工程整体质量[1]。

三、工程概况

本文以上海市轨道交通工程为基础，对浦东新区的芳芯路站工程进行研究。该工程位于花木街道，白杨路红线宽为32m，在站址周围设置了居住区和工业区，底板埋深约为24.86m。上海市属于北亚热带东亚季风气候，年降水量可达1048mm~1138mm，降水天数可以达到129天~136天，在5月份到9月份集中了全年60%的雨量。上海地区地下水是浅土层的潜水，对于工程施工有一定影响。为了保证工程质量，要积极发挥工程监理的重要作用。

四、建筑工程中工程监理和施工技术的相互促进

（一）工程进度：监理和技术相互推动

要想让工程如期交工，工程监理工作负责把控工程进度。如果工程进度出现延误，工程成本投入以及管理费用都会得到一定程度的增加，产生延误的原因在于工程进度计划和施工实际进度有所出入。在施工现场，监理人员加强技术质量的管理，积极使用先进技术，同时安排专业技术水平高的员工展开作业，避免施工技术应用质量以及施工人员对工程进度带来影响。因此，工程监理加强施工技术效果，保证工程的进度规划。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

在本工程中，为了保证工程进度计划，需要依赖于工程监理以及施工技术。以维护结构施工为例，本工程地下连续墙使用SG60的液压装置，以十字钢板进行接头，地墙厚度可以达到1.2m，墙深可以高达52m。在工程监理时，要重视导墙作业的平行进行，导墙作业时长不纳入槽段作业。可以使用两台设备，让混凝土灌注和成槽同时进行，将标准幅槽段的作业时长控制在30.5h之内，异型幅按照标准幅适当减少时长。通过工程监理工作，让施工技术提高技术质量，保证施工进度计划的顺利进行。

（二）工程质量：监理和技术相互提升

工程监理工作中，为了保证工程可以达到合格的标准，需要使用工程监理加强质量监管，保证施工技术达到质量标准。工程监理人员需要加强技术监督，保证建筑工程满足使用质量标准。通过监理人员的监管，施工人员不断完善施工技术质量。工程监理工作保障了施工质量，提高了监理机构的影响力，促进了监理行业进步[2]。在施工现场，工作人员在积累工作经验的同时，会逐渐形成自身管理理念，为工程建立行业创造了经验和理论基础。

在本工程中，设立了质量保证体系，工程建立了质量管理小组，对工程质量进行全面的监管，在管理小组中包含技术责任人、技术人员以及业务部门领导。质量管理小组针对施工资料、施工准备、施工过程以及试验展开质量管理。如针对防水结构施工过程，需要安排专门的技术人员分析防水设计、材料以及流程的合理性，经过施工前的技术交底，才能进行施工。尤其要检查防水混凝土部分的施工。固定模板使用的螺栓和钢丝不能穿过防水混凝土，结构内安装了钢筋和绑扎铁丝，和模板不能有接触。要重点检查施工位置，不能出现在剪力最大位置或者底板交界处，需要超过底板表面270mm以上。在墙体上安装了孔洞，孔边缘和施工缝距离要超过300mm。在防水混凝土出现凝结之后，需要展开养护，坚持14天以上的养护时间。工程监理同时要展开施工许可令机制，施工人员需要填写许可证才能作业。同时加强施工材料、施工设备的验收管理，需要对隐蔽部位加强检查。这样才能实现工程质量的保证，让监理工作和技术共同推动工程质量的进步。

（三）共同推动建筑工程系统化发展

现阶段我国建筑工程的种类越来越多，提高了工程技术标准。随着现代建筑行业的发展，监理机构越来越完善，监理工作越来越规范。建筑工程监理小组可以有效地推动技术的进步。首先监理人员需要具备专业的技术能力，经过监理实践作业，可以形成科学有效的机制。监理人员在后续工作中，可以得到监理工作体系的指导，拥有了明确的监理工作目标和方向，可以根据不同的工程情况随机应变，让施工单位监理水平明显提升。

很多建筑工程中，监理工作和施工技术出现互相促进的作用，可以实现协调发展。为了让施工质量得到保证，监理人员需要坚持质量第一的工作原则，需要在工作中时刻以工程质量为方向展开监理[3]。受到监理单位的监督，施工人员才能优化施工方案，推动施工技术的发展。在建筑工程中，监理机构要积极总结工作经验，重视提高自身的监理水平，提出施工技术可优化要点，从而促进监理工作的质量水平。在监理工作和施工技术不断优化和进步的进程中，推动着建筑工程朝向更加系统化的方向发展。

如在本工程中，在工程监理工作下，加强了质量监控、进度监控和环境安全管理等。不仅让施工方案更加科学有效，同时建立了应急预案反应机制以及文明环保方案，让工程获得了系统的管理体系，满足了现代化工程对于环保和安全的要求。在本工程的安全环保机制中，工程监理重点展开了文明施工教育，使用远程监控系统督促施工方，利用动态管理的方法加强了环境保护。工程监理工作则更加积极地分析工程可能发生的问题，提出工程预案机制，制定了救援预案、结构变形预案、管线保护预案、火灾救援预案等，让建筑工程具备了系统的管理体系。

结论：综上所述，本文基于建筑工程的监理工作现状以及施工技术管理要求，研究了监理工作和施工技术之间产生的相互作用。监理工作通过和施工技术进行的相互促进，有效的提高了施工质量，让工程施工进度得到保证，更有效地推动建筑工程朝向系统化方向发展。两者的相互促进不仅有效地完成了整体工程的管理，对工程质量起到保障作用，更推动了建筑工程的发展，让工程可以获得更大的社会效益。

参考文献：

[1]于乃仓.试论如何加强建筑监理体系建设以确保建筑工程质量[J].建材与装饰，2018（42）：194.

[2]焦东陆.浅谈房屋建筑工程监理管理存在的问题与解决策略[J].绿色环保建材，2018（09）：196+198.

[3]范少晞.浅谈建筑工程监理在施工机械管理中的安全控制要点[J].河南建材，2018（04）：308-309.

论文作者:张志丹

论文发表刊物:《基层建设》2019年第18期

论文发表时间:2019/9/16

本文来源: https://www.lw33.cn/article/a829ddea0d6cc09f8c08bd46.html