# 回弹法检测混凝土抗压强度的若干影响因素论文_宁瑞辉

佛山市南海区建筑工程质量检测站 广东省 528200

摘要：1985年由建设部批准颁发了回弹法的第一部的标准至今，回弹法在我国推广使用多年，已经适应了我国的国情，成为一项检测混凝土抗压强度的重要方法之一。本文就回弹法存在的影响因素以及在运用过程中碰到的问题做以分析和总结。

关键词：回弹法；混凝土抗压强度；影响因素

一、回弹仪率定值的影响

1、根据《回弹法检测混凝土抗压强度技术规范》JGJ/T 23—2011（下文简称《回弹法》）回弹仪的率定值为80±2，即率定值从78～82均为合格。假设在理想状态下对一匀质材料进行检测，同一回弹仪在不同测点的回弹值均相等，率定值为80的回弹仪B所测得的平均回弹值为35.0，用插值法计算出其他回弹仪的平均回弹值，查《回弹法》附录B所得结果见表。由此可见在规范范围内因率定值所产生的误差为3MPa，此影响不可忽视。

2、回弹仪在使用过程中难免会受环境不利因素影响导致性能下降，故在检测前率定值为78的回弹仪应谨慎使用，且应随身携带钢砧，每检测一个构件就对回弹仪进行率定试验。

3、回弹仪在率定试验过程中是垂直于地面，而在检测使用过程中绝大多数情况是平行于地面。受地球引力的影响，两种工况中回弹仪内部各零件间摩擦力不相同，由油泥、灰尘造成的影响也不一致，故应严格遵守“率定试验应分四个方向进行”的相关规定。

二、混凝土骨料分布的影响

1、混凝土受配方或施工工艺的影响，其骨料分布并不均匀；且弹击杆前端设计为弧形，受力面积很小。因此回弹点附近的混凝土骨料分布情况对检测结果影响很大，粗骨料多、分布浅则回弹值大，反之则小；低标号的混凝土所受影响比高标号混凝土大。在检测过程中，如果发现某个测区的回弹值与其他测区差异较大，可用打磨机将该测区的表面水泥浆磨去后观察其骨料分布情况，若属上述情况则应舍弃该测区另行选择测区进行检测。

根据笔者经验，混凝土表面处的水泥浆适宜厚度为2～3mm。

2、当混凝土近表面骨料分布情况与内部存在明显差异时（通常是近表面的粗骨料分布密度小于内部），混凝土表面强度也与内部强度差异较大，此时不应采用回弹法进行强度检测。此类情况可通过钻取芯样观察得知。

三、环境的影响

1、《回弹法》规定当采用统一测强曲线时，混凝土表面状态应为干燥。广东“湿热”天气多，在“回南天”时的空气相对湿度更是接近饱和状态；地下室和水池等空间内的空气流通较差，相对湿度也往往比较大。在此类环境中进行回弹法检测对结果影响很大，而且单凭肉眼难以判断构件表面是否潮湿。笔者建议应携带湿度计，当被检测构件表面的空气相对湿度大于80%时，可用热吹风机或太阳灯干燥混凝土表面，然后再进行检测，且每干燥一个测区应立即对该测区进行检测。

2、检测现场粉尘较大时，除了对检测人员健康造成影响还会对回弹仪的性能产生不利影响。因此不能仅仅对检测人员采取保护措施就进行检测，还应采取降尘措施，待粉尘明显降低后才进行检测；或随身携带钢砧，每检测一个构件就对回弹仪进行率定试验。

3、检测现场附近有大型机械作业，或其他因素导致被检测构件产生明显振动时，应采取措施待振动消除后再进行检测。

4、某些构件混凝土表面受施工现场其他化学物品的侵蚀，其表面强度和碳化深度均可能会受到影响。虽然其表面混凝土强度仍可用回弹法测得，但已同其内部混凝土强度存在差异，更不能代表其他未受侵蚀的构件混凝土强度。因此进行检测前，应观察构件混凝土表面色泽是否正常且与同批次构件相同，了解其所处环境中是否存在对混凝土有害的物质。已受严重侵蚀构件的混凝土强度不应采用回弹法进行检测。

四、不同标号混凝土混用的影响

在梁柱节点处以及不同标号混凝土柱楼层交界处容易出现这种情况。此类构件若采用均匀布置测区的方法进行检测，所得结果必然是标准差值大，不能真实反映构件的混凝土强度。笔者建议：1、当外观上不同标号的混凝土间有明显的界限时，可将此构件看成是由不同标号的混凝土构件组合在一起，分别布置测区进行检测，最终结果取强度低的值；若回弹值较低的混凝土表面积不足以布置足够的测区，则应另行选择检测方法，不应采用回弹法进行检测。2、当外观上不同标号的混凝土间没有明显的界限时，不应采用回弹法进行检测。

五、铝合金模板的影响

《回弹法》在制定统一测强曲线时，已经考虑了使用不同材质模板所产生的影响，但根据笔者观察发现，近年推广使用的铝合金模板在施工过程中，排除人为因素外，仍存在先天不足之处。首先铝合金模板不吸水，在太阳直射下升温快而且温度高，容易使混凝土表面迅速失去水分，影响混凝土的水化从而降低混凝土的表面强度。其次铝属于活性金属，遇到酸或碱均会产生化学反应，故铝合金模板与混凝土会发生化学反应，混凝土参与反应深度约为2mm，会在混凝土侧表面造成气孔及浮灰，大大降低混凝土的表面强度。因此对使用铝合金模板的构件进行回弹法检测前，应视混凝土的表面状况进行适当的打磨，将受铝合金模板影响的表层剔除后再进行检测。

六、人为因素的影响

1、混凝土浇筑成形以后，混凝土的养护、砂浆抹灰层的施工工作中需要用到大量的水，个别施工单位为节约成本使用地下水进行作业，而地下水往往含有腐蚀混凝土的化学成分，对混凝土表面强度造成影响，回弹数据失真。这种情况检测人员一般难以发现，应通过建设主管部门、监理单位等加强现场监管，避免此类情况出现。

2、现在使用的商品砂浆和打底扫毛的水泥油对混凝土的粘结力比以往提高很多，剔除这些覆盖层时施工人员容易发生操作不当而破坏混凝土的表面强度。要避免此类情况出现应加强对施工人员的指导，规范其操作手法，尽量避免使用振动较大的电锤。

参考文献

[1]张洪滨，施而固，《用回弹仪检测混凝土强度的基本原理和应用原则》.

论文作者:宁瑞辉

论文发表刊物: 《建筑学研究前沿》2017年第10期

论文发表时间:2017/9/26

本文来源: https://www.lw33.cn/article/a845ccf5522c3083a4fbc472.html