# 住宅建筑室内给排水设计研究论文_王伟

身份证号码：32128119890823XXXX

摘要：与传统的小区不同的是，住宅小区具有面积大、功能齐全、布置复杂等特点，在住宅给排水设计中，应综合考虑到地形特点、建筑层高、水箱设置情况及土地资源等因素，以确保住宅给水管网压力能够满足用户需求。鉴于此，设计人员应严格保证给排水设计与施工的合理性，确保住宅室内给排水工程质量，避免给排水在使用过程中出现一系列不良问题，从而为居民的切身利益提供有力保障。

关键词：住宅建筑；室内给排水；设计

前言：

整个室内的给排水系统，跟人们的生活有着重要的相关。设计的过程中一定要遵守美观和使用以及安全经济的原则，通过不断的实践在施工中选择最佳的方案，只有这样才可以满足不断增长的要求，符合人民群众的生活要求。

1、住宅建筑室内给排水管道的敷设要点

1.1 给排水立管的敷设

立管通常在厨房和卫生间这些地方的墙角进行安装，在传统的建筑中都采用这种方式。他的优点是施工过程十分方便，但是管道的明敷在美观上考虑十分不足，因此很多住户会在二次施工的过程中使用其他材料将这些东西隐藏起来。同时在管道明装的过程中不能影响厨房和卫生间以及其他卫生设备的使用。

在立管的敷设中也要在建筑的阴角处，要避免管道在阳光下暴晒。这种方式通常在南方的很大面积内都有使用，管道在外墙敷设对于建筑的美观和维修都十分不便，还有外墙的塑料管道由于长时间在阳光下照射，容易产生老化这样的问题，这都是应该重视的事项。立管在管道井的敷设。这种施工方式使得整个室内都十分干净，但是管道井也占用了很大的卫生空间，同时这种施工方法在维修中十分困难。同时卫生间中设立管道井把给水管道和排水管道都在管道井中布置，也是厨房卫生间现代化的重要体现。在中高档的住宅中我们要尽量使用这样的设计，这种方法有提高使用质量和减少水管噪声的保证，对提高居住环境质量有着重要保证。

1.2 给水管路的敷设

在住宅中给水管的管径一般为De≤40mm或者DN≤32mm，并且很多都是使用塑料给水管，这种给管材在价格上比较有优势，同时在安装和使用上都十分方便也较为方便，。但是较小的管径一遍是弯曲状，同时稳定性差，因此住宅的给水管要使用埋墙暗敷。给水支管De≤20mm，也可以暗敷在平层里。施工的过程中对板面进行开槽，通常槽宽De+10mm，深度为1/2De，管道一般为半嵌入的模式在管槽里面，同时使用管卡将这些管子在管槽内进行固定。墙体里面的埋水管也要做到布局的合理，同时槽内的抹灰也要圆滑，在凹槽的内部进行防水的涂料的粉刷，还要提倡在水管的凹槽内部做好防水。在管道施工完成过再进行统一的抹灰施工，同时在墙体上也要统一使用红油漆或者水泥浆这样的东西把管道在墙面上进行标记。

1.3 排水支管敷设

厨房的敷设，排水的横向支管在楼层的板面上连接进排水的方法，厨房的地漏也可以选择使用侧墙式的方法进行敷设或者也可以取消地漏的设计，同时对于洗菜的S型存水弯也可以在楼板上进行安装，这样整个厨房排水支管也不会出现在下层空间上的滴落，同时也增加了整个厨房的使用空间，在维修上也十分方便。

卫生间的施工，排水管在本层的敷设上首先要做到使用局部下沉，卫生间的楼板也可以下沉300mm或者500mm，这些按照具体的施工情况进行选择，排水横管在下沉空间中埋设。同时那些蹲式地大便器要使用带有存水弯的，也可以直接将蹲式便器设在排水接口上。然后对于底板不下沉的也要使用后出水坐便器，地漏也可以使用侧墙式，同时其他卫生间的设施也可以和出水管直接相连。这样也可以实现卫生间在排水支管上埋设在本层这样也可以对于本层只进不出，这样便可以增加空间。在安装排水管道的时候也要注重地面的质量，地坑也要经过蓄水实验的后才能验收合格，这样也可以避免出现日后出现问题。

还有一些卫生间和厨房会出现厅房或者房间上部是卫生间的情况，还有的是阳台或者露台。在这种情况下便不可能在下层空间下部进行施工，同时横排水的管道也要经过特使处理。具体的做法是在卫生间靠外墙的位置进行排水管道敷设，装出水式坐便器或者侧墙地漏。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

1.4增加室内的给水阀

在有些用户是日后使用过程中会出现漏水或者跑水这样的问题，为了给水设施在维修中的方便可以在厨房中增设控制阀，另外一定要使用那些质量好的金属阀门。

2、住宅建筑室内给排水设计

2.1排水管道的设计

2.1.1降噪的措施

在传统的排水管中都是用一些镀锌的钢管，但是这些钢管很容易发生锈蚀，会出现寿命短的问题。和金属的相比塑料的有质量轻和耐压强度高耐腐蚀这些特点。现在的排水管道很多都是使用塑料管道，但是普通的塑料管带在使用的过程中也会出现隔音效果差有噪音这些问题，这些情况也降低了生活的质量。在卫生器具的放置上也要注意和卧室客厅的距离，同时材料的选择上也可以使用那些螺旋管和芯层发泡管，同时技术的进步市场上也出现了一些别的降噪水管，这些水管的降噪上达到了比铸铁管还高的级别。他们的使用对噪音污染有着良好的作用。

2.1.2 水表外设

水电气这三种计量表要在室外安装是管理的要求，也是提高住宅质量的保证。现在水表出户的主要方法是在楼梯间设置水表箱，或者将水表箱在楼梯间或者走到内设置。还可以使用一些智能抄表系统，这种设备节省了很大的人力，数据也十分准确但是造价较高。还有的使用水卡制度先交费在用水，也都避免了用水矛盾。

2.1.3 地漏的水封设计

在传统的地漏中的水十分容易挥发，这样也会造成下水道有异味，形成室内污染。因此在设计中一定要注意这种问题，现在的很多施工中都没有满足水封大于50mm，地漏标高不能低于5-10mm 这样的要求。现在好多的不锈钢地漏看着漂亮但是不能满足使用要求。在排水的过程中由于正压或者负压的问题破坏水封，造成臭气侵入。在冬季的时候也会出现水干的问题这样便要及时的补水，同时也要尽量使用较高的水封。

3、住宅室内给排水系统的改进方向分析

在建设住宅工程时，施工单位有必要树立一种商品意识：①在项目招标中宜以工程为标准，编制符合工程实际的工程预算；②重视落实管道安装的监督管理工作，以免出现质量问题。为了提高给排水施工队伍的专业水平，有必要注重成员操作技术、知识及注意事项等方面的培训，组织施工成员学习先进的安装程序，有利于提高给排水系统的安装水平和质量；给排水系统的安装也可以提出一定数额的工程款，由甲方作为质量保修金，在保修期间若未出任何质量问题，甲方则按照合同规定将工程款付给施工单位；在当前住宅建筑工程朝着高层、大型化发展的形势下，需要给排水系统设计人员和施工人员共同努力，制订一套符合工程实际的技术标准，便于对工程安装质量进行控制，只有这样，才能从根本上提高工程质量的可靠性，并从中不断提高施工技术和积累施工经验。

结束语：

总而言之，住宅设计标准和要求的不断提高，使得住宅室内给排水系统设计朝着系统化、合理化的方向发展，故在工程实践中，应坚持美观、经济和实用的原则，对住宅室内给排水系统设计与施工方案进行调整，寻求最大效益的设计手段和施工技术，提升住宅给排水系统的使用功能，从而为人们生活提供更便捷、高效的供水服务。

参考文献：

[1]刘小溪.试论住宅建筑给排水设计[J].中国科技博览，2014（10）：171.

[2]宋春雷，郭新建.试论高层建筑给排水设计施工[J].科技与企业，2015（11）：228.

[3]刘芳立，邢豪，张翠英.浅析核电厂给水排水管道布置设计及施工技术[J].给水排水，2016，42（5）：111-114.

[4]王军强.健康住宅室内给排水管道噪声控制与施工技术[J].四川建筑科学研究，2017，40（3）：324-326.

[5]张铁磐.建筑给排水施工图设计审查常见问题分析与对策[J].给水排水，2016，42（4）：82~86.

论文作者:王伟

论文发表刊物:《基层建设》2018年第25期

论文发表时间:2018/9/18

本文来源: https://www.lw33.cn/article/a84faa09b5e4c939c7fba592.html