# GPS在城市测量控制网改造中的应用与研究

白玉生[1]2004年在《GPS在城市测量控制网改造中的应用与研究》文中研究说明针对城市规模的不断扩大，建设速度的加快和高层建筑的逐年增加及道路的改造拓宽，使原城市测量控制网遭到严重破坏，几乎丧失使用功能，基于以上事实，我们利用先进的全球卫星定位系统(GPS)技术对阜新市叁等控制网(城市首级控制网)进行重测并与国家网进行联测；二是对城市四等控制网进行改造，在局部地区增设部分控制点，完成其基础控制系统。叁是在基础控制网基础上，重新布设城市Ⅰ、Ⅱ级GPS加密控制网。

顾有兵[2]2000年在《浅谈GPS测量在城市控制网改造中的应用》文中进行了进一步梳理一、引言 随着测绘事业的不断发展，空间大地测量技术越来越受到测量界的高度重视。在我国ＧＰＳ技术已投入生产应用阶段。近年来，ＧＰＳ定位技术在公市测量领域得到了广泛的应用。ＧＰＳ精密定位技术无论在精度上，还是在作业速度和经济效益方面都是常规测量技术所无法达到

蔡少淼[3]2018年在《浅析“3S”技术原理及其在漳州城市规划测量中的应用展望》文中研究指明文章通过分析"3S"技术原理并结合目前"3S"技术在漳州市城市规划测量中的实际应用,论述了目前"3S"技术在城市测量控制网的建设与改造、地形图的生产与更新、数据管理等方面的应用。

洪立波[4]1998年在《我国城市测量技术发展现状与成就》文中研究指明介绍我国城市测量技术发展的现状，着重介绍测绘新技术在城市测量中的应用与实际效果，阐述测量技术基础建设的成就。

来丽芳[5]2005年在《GPS在大型桥梁工程控制测量中的应用研究》文中研究说明在传统的大型桥梁工程测量控制网的建立过程中,由于技术条件的限制,多采用常规的控制测量手段,也就是通过经纬仪、测距仪、全站仪、水准仪等测量设备来建立测角网、测边网或边角网。这些常规的控制测量手段工作量大,作业时间长,受气候、环境等条件影响显着,而且误差积累显着。随着大型桥梁工程的不断涌现,尤其像杭州湾跨海大桥这样跨海长度达到30千米的大桥亦出现了。对于这些大型桥梁工程,由于两岸通视极为困难,要用传统测量方法直接布设大桥工程控制网及进行大桥施工测量是非常不容易的。为此,研究一种适合于大型桥梁工程建设的高精度控制测量及施工测量的方法非常必要。而GPS技术的产生和发展给此类问题的解决提供了可能。 本文的研究内容主要就是以杭州湾大桥首级控制网测量工程与后续GPS连续运行参考站服务系统的建设为例,较为详细地阐述了如何利用GPS定位技术来建立大型桥梁的平面控制网和高程控制网,并对数据处理的流程进行了详细分析,研讨了如何建立了工程型GPS连续运行参考站服务系统,为准确、有效地进行大桥施工测量提供技术保证,对以后大型桥梁工程利用GPS定位技术建立测量控制网和进行施工测量具有较高的参考作用。研究的内容和成果具体包括: 1) 大型桥梁工程的GPS平面控制网的布设。对平面控制网的布设要求和精度估算作了分析和研究,由此并根据实地情况制定了布网方案和观测方案。网形根据起算点分布情况和大桥建设的特点,采用了以桥轴线为重心、长短边结合的布网方式;控制点标志设置采用了深桩强制对中观测墩与普通标石相结合的方式;GPS观测采用了高精度GPS大地测量模式等技术手段和作业措施; 2) GPS平面控制网的数据处理。主要对基线解算和网平差这两部分进行了详细的分析和探讨。GPS数据处理通过联测IGS跟踪站,引入了高精度ITRF97国际地心坐标参考框架,采用了IGS精密星历。基线处理使用国际着名的Bernese与Gamit软件;GPS网平差使用了PowerNET、PowerADJ等多种软件进行各种平差和精度评定等; 3) 常规测量数据与GPS数据联合平差。在GPS平面控制测量中,实现了在高精度工程控制网中利用常规测量数据对GPS数据进行了尺度比检核、并将常规

付和[6]2014年在《卫星定位技术在赞比亚公路援建工程测量中的应用》文中研究说明一向有着“世界原材料库”之称的非洲，是具有丰富资源的大陆板块，全球50多种最重要矿产其中，非洲至少就有17种，而且蕴藏量居全球之首。中非经济具有很强的互补性,非洲国家希望通过开发资源积累资金，促进自身经济发展。非洲也同我国世代友好，经济文化交流密切，中国经济发展了，会带动世代友好的非洲兄弟国家，中国企业“走出去”是中国自身经济可持续发展的需要，中国企业“走出去”又可以为其他发展中国家带去实实在在的发展成果。越来越多的工程在非洲大地进行，那么测量是工程的开展先驱，让非洲国家分享中国测绘技术成果，让中国越来越多先进地理信息平台技术可以在非洲开展。尤其是最近几年来中国“走出去”政策的开展，更多的中国人去往非洲大地，更多的项目在非洲大地进行。随着工程测量的任务越来越多，有必要对非洲测量熟悉和掌握[1]。随着美国GPS、俄罗斯GLONASS、欧盟Galileo、中国北斗系统的全面建设和发展,卫星的定位精度已经可以满足高精度测量需求[4]。本文是来源于对非援建，取材于非洲赞比亚首都改建市政路网工程实践，工程测量贯穿了道路改建工程的始终。为顺利开展工作，首先必须弄清赞比亚国家坐标系统的有关参数，收集整合相关的其国家控制资料，进而从实际出发制定高效率的作业计划[1]，以保证工程质量，并且提高工作效率。本文论述了非洲赞比亚测量系统大地基准、参考椭球、投影方式等主要特点，利用卫星定位测量大地点已经获得很高的精度并广泛运用于各种工程中；从工作实际出发，提出了非洲工程测量的应对方法，分析了坐标系统建立、作业方法、星历预报、控制布网原则、内业处理、精度分析，RTK的使用方法，手持GPS参数计算和设置方法和应对措施；通过高程归化和高斯正形投影的距离改化、全站仪测距边长与GPS反算边长对比验证了此次非洲工程坐标系统使用的准确性，探讨了卫星定位系统拟合高程代替等外水准高程的可行性；卫星定位技术在非洲控制测量中减轻了野外测量人员的劳动强度，提高了内外业工作效率，而且获取了更高精度的成果[1]，从而获得卫星定位技术要构成几何网形和避开不利时段等体会，对在非洲开展测绘工作提供经验案例。卫星定位系统在国内工程应用已经非常普及，国家鼓励开拓国际市场。本文题材来源于中国对非洲道路援建的项目，论述了以卫星定位为技术手段在非洲大地测量的经验以及应对方法，通过赞比亚卢萨卡市路网改造项目实践[11]，获得了一些心得体会，为以后中国人再去非洲做工程提供了案例经验。本文主要研究内容及成果如下：1、概述了赞比亚地理位置、气候，路网等情况，分析了收集已有的测量资料和利用情况；2、分析了非洲大地基准、参考椭球、投影方式等主要特点，通过收集各种资料，阐述了赞比亚卢萨卡市的坐标系特点，获得了南半球UTM投影，球面基准采用ARC1950，椭球体使用克拉克1880，中央子午线为东经27°等重要大地测量参数；3、从工作实际出发，利用卫星定位仪器测量进行大地测量，通过星历预报避开不利时段，首级控制网要构成几何网形，从而卫星定位技术才能够获得很高的精度，论述了RTK在当地使用注意事项和手持GPS的五个参数如何求得。进而为市政路网改建工程顺利开展提供重要的基础数据，并可以广泛运用于非洲各类工程中；4、进行了高程归化和高斯正形投影的距离改化、全站仪测距边长与GPS反算边长对比验证了此次非洲工程坐标系统的准确性，达到城市测量每公里长度变形小于2.5Cm的要求，保证了高精度测量的要求；5、探讨了卫星定位系统拟合高程代替等外水准高程的可行性，通过做过的四等水准控制点和拟合高程对比，分析了拟合高程的稳定性，可以达到等外水准测量的要求；6、展望了中国在非洲大地使用国内先进技术开展测绘工程的前景，随着中国北斗的出台，基于GNSS的四星定位技术已经成为非洲更多工程使用的可能，非洲也有着广阔的地理信息测绘的市场。

李毓麟[7]1993年在《GPS定位技术在城市测量中的应用》文中研究说明1990年3月，四川省测绘局和国家测绘局测绘科学研究所应绵阳市建委的要求，用GPS方法对原绵阳城市叁、四等网予以加强，并与国家大地控制网进行了联测。计算结果证明，GPS测量值的加入，使网的精度有了明显的提高，最弱点，最弱边的精度提高

王登杰, 王衍章, 张晓蓉[8]1997年在《用城市控制网基准归算 GPS 网的探讨》文中进行了进一步梳理借助于一个区域性辅助椭球将ＧＰＳ网的叁维坐标，转换到原有的城市控制网坐标系中．避免了通常采用的具有不确定性的多点重合的转换方法，并且不再以国家大地坐标系的参考椭球上的大地坐标作为过渡，而是以一个辅助椭球上的大地坐标作为过渡．使得ＧＰＳ测点的精度与城市网的精度相一致

洪立波[9]1999年在《我国城市测量技术发展现状与成就》文中研究指明本文介绍了我国城市测量技术发展的现状，着重介绍测绘新技术在城市测量中的应用与实际效果，阐述城市测量技术基础建设的成就。

张树铭[10]2011年在《浅谈RTK在城市测量中的应用》文中认为RTK技术是GPS测量技术与数据传输技术的结合,是GPS测量技术中的一个新突破。阐述了RTK的含义,系统的组成以及在测量领域内的应用,并结合实际举例其在城市测量中的应用。

## 参考文献：

[1]. GPS在城市测量控制网改造中的应用与研究[D]. 白玉生. 辽宁工程技术大学. 2004

[2]. 浅谈GPS测量在城市控制网改造中的应用[J]. 顾有兵. 当代建设. 2000

[3]. 浅析“3S”技术原理及其在漳州城市规划测量中的应用展望[J]. 蔡少淼. 江西建材. 2018

[4]. 我国城市测量技术发展现状与成就[J]. 洪立波. 测绘工程. 1998

[5]. GPS在大型桥梁工程控制测量中的应用研究[D]. 来丽芳. 浙江大学. 2005

[6]. 卫星定位技术在赞比亚公路援建工程测量中的应用[D]. 付和. 吉林大学. 2014

[7]. GPS定位技术在城市测量中的应用[J]. 李毓麟. 测绘通报. 1993

[8]. 用城市控制网基准归算 GPS 网的探讨[J]. 王登杰, 王衍章, 张晓蓉. 山东工业大学学报. 1997

[9]. 我国城市测量技术发展现状与成就[J]. 洪立波. 北京测绘. 1999

[10]. 浅谈RTK在城市测量中的应用[J]. 张树铭. 黑龙江科技信息. 2011

本文来源: https://www.lw33.cn/article/a85126804004bb0fe10aea13.html